附件2

2020年第12批广西科技成果登记项目简介

1. 一种消毒用撒石灰机及喂蚕车

登记号：202022181 　 分类号： G3

主要完成单位： 广西林胜堂蚕具有限公司

主要完成人员：黄浩磊

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：河池市科学技术局

登记日期：2020年7月14日

随着桑蚕业省力化、集约化的推进，人工成本早已是制约桑蚕产业发展的瓶颈。各种蚕具都向机械化、省力化、高效化等特点的方向发展。消毒撒石灰机作为养蚕每日必用的产品也不例外。通常的消毒撒石是由人工手撒或手工筛撒，效率低、粉尘量大。为了适应，人工成本节约需求，高效均匀撒石灰消毒，市面上逐渐出现了电动撒石灰盘。这种消毒产品极大的提升了消毒效率和减少工人接解粉尘污染。 但是电动撒石灰盘还是需要人工在蚕座上进行作业，消毒面积有限，工人还是受粉尘污染。为了解决现有技术存在的上述问题，本发明目的在于提供一种撒石灰更加均匀的撒石灰机及喂蚕车。一种喂蚕车，包括车板，车板底部安装有移动驱动机构和若干从动轮，移动驱动机构的输出轴连接有主动轮，地面上铺设有导轨，主动轮和若干从动轮均搭接于导轨上；车板上安装有撒石灰机，撒石灰机包括料仓，料仓安装于车板上，料仓的底部连接有底仓，底仓上设置有若干通孔，料仓上安装有驱动机构，滚动驱动机构的输出轴连接有滚筒，滚筒的两端均与底仓通过轴承连接，滚筒设置于底仓内，滚筒上连接有若干刷毛。性能指标: 喂蚕车：电动遥控，热镀锌轨道，减速电机，遥控配电箱，取轴器，轴承，全实心钢槽轮；电动撒石机：D-2M 长度2米，撒灰效率20m2/min。技术优势：1.轨道滑行喂蚕效率高轻松自如，2.不与蚕体接触较少病毒传染，3.全方位监护蚕虫及提青，4.喂蚕速度提升5倍， 5.提高蚕房空间利用率5%以上，6.撒灰速度提升5倍，7.撒灰均匀，不扬灰。8.节约石灰1/3。9.远距离遥控作业。本发明的有益效果为：将石灰加入到料仓后，石灰落入底仓内。启动滚动驱动机构，则滚动驱动机构能驱动滚筒转动，滚筒上的刷毛能将石灰均匀铺开，则石灰能均匀地从各通孔流出。底仓上设置若干通孔，则各通孔处的石灰流出速度相同，避免了仅设置一条石灰流出的开口时，由于开口各处的石灰受相邻石灰的挤压，导致开口各处石灰流出速度不同的问题。综上，滚筒上的刷毛将石灰均匀铺开，各通孔相互独立而相邻通孔处的石灰不会相互影响流速，保证了石灰能均匀抛撒。

2. 一种蚕茧的抽丝方法

登记号：202022182 　 分类号： G3

主要完成单位： 广西壮歌茧丝绸有限公司

主要完成人员：兰建勇

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：河池市科学技术局

登记日期：2020年7月14日

一种蚕茧的抽丝方法，是在传统的抽丝方法上进行了优化，传统的抽丝方法是：收集、预处理、煮茧和缫丝。其中预处理中多用的是强酸强碱浸泡处理蚕茧，强酸强碱处理会使蛋白质发生变性，流失，导致蚕丝品质下降，成本高、安全性低，加上煮茧时间长，温度高，导致抽丝后的蚕丝品质、光泽度下降。针对这些问题，发明了并采用了以下技术方案：将收集好的鲜茧进行保鲜2-3天，温度保持在0-10°c，挑选出残次茧后预处理，煮茧温度保持在80度左右，冲入二氧化碳，接着冲入氨气，采用真空渗透吸水处理，最后将蚕茧放入酰谷氨酸钠浸泡，浸泡后可以进行缫丝。这特殊的预处理工艺，解决了抽丝过程中易断头、蚕丝蛋白质变质、蚕丝光泽度差的问题，同时提高了抽丝的效率和品质，使丝质表面光滑光泽度好。科学技术是生命的第一生产力，科学技术是企业生存、发展和壮大的基石，是现代社会文明进步的标志。我公司结合河池市宜州区基于全国优质桑蚕基地和全国桑蚕第一县级市的现状，大力鼓励公司技术人员，出台相应的激励制度，大力鼓励技术创新，发展公司主产品—蚕丝被，极大增强公司实力。通过改善传统的抽丝方法，提高了工作效率，降低了人工成本，产品质量得到了保障，提升产品品质的同时，产品也得到了客户的认可，销量随之大幅度的提升，增加了企业的利润空间。

3. HMGB1介导线粒体自噬在造影剂肾病发生中的作用及机制研究

登记号：202022291 　 分类号： R541;R365

主要完成单位： 广西医科大学第一附属医院

主要完成人员：黄锋、陈务贤、黄德斌、颜婷婷、周毅江、郭涛、李宏、李高叶、梁晓梅、曾伟、罗祖纯、温建麟

任务来源：其他县、区科学技术局

推荐部门：广西壮族自治区卫生健康委员会

登记日期：2020年7月20日

①课题来源与背景 造影剂肾病 (contrast-induced nephropathy, CIN)发病机制复杂，除水化疗外，尚无确切有效药物预防CIN。碘造影剂可导致活性氧簇(reactive oxygen species，ROS)产生增多，致使肾小管上皮细胞损伤或坏死，抑制ROS的过多产生为治疗CIN的有效策略。线粒体是细胞内ROS的重要来源，也是ROS作用的主要靶细胞器。ROS氧化线粒体脂质、蛋白质与DNA，损伤线粒体，而损伤的线粒体产生更多的ROS，形成恶性循环。线粒体损伤的细胞可通过线粒体自噬清除损伤的线粒体而继续维持细胞的生存。因此，碘造影剂导致的肾小管上皮细胞的损伤可能依赖于其导致的线粒体损伤的程度，增强线粒体自噬水平可能是CIN防治的有效策略。但目前线粒体自噬在CIN中的作用未见有报道。 HMGB1可以稳定染色体结构并协助其功能，参与DNA复制、转录、重组和修复，具有促进炎症反应、细胞分化、调控线粒体自噬的作用。课题组前期研究表明，冠脉介入诊疗后发生CIN的患者血清HMGB1水平升高，使用CIN患者血清孵育肾小管上皮细胞可导致细胞线粒体损伤和线粒体自噬，同时发现Parkin也参与了其诱导的线粒体自噬，但作用机制尚不清楚。 本课题主要是明确血清HMGB1与肾小管上皮细胞线粒体损伤和自噬程度关系，探讨HMGB1导致的线粒体损伤是否是线粒体自噬激活的诱因，以及PINK1-Parkin是否参与了HMGB1对肾小管上皮细胞的线粒体自噬的调控，并揭示线粒体自噬对肾小管上皮细胞的作用。最终阐明线粒体自噬在CIN发生中的分子机制，并为CIN防治寻找出新的靶点。 ②技术原理及性能指标: （1）技术原理：①明确血清HMGB1水平与细胞线粒体损伤及损伤程度的关系。②明确血清HMGB1水平与线粒体自噬及自噬程度的关系。③明确CIN患者血清孵育后的细胞线粒体损伤是否是线粒体自噬激活的诱因。④阐明CIN线粒体自噬的分子机制。⑤明确线粒体自噬和细胞凋亡发生的时间先后顺序，以及线粒体自噬是否对细胞具有保护作用。 （2）性能指标：①测定CIN患者血清HMGB1水平，检测线粒体形态、线粒体膜电位、线粒体ROS水平。②采用CIN患者血清孵育稳定表达GFP-LC3和DsRed-Mito的HK-2细胞，观察GFP-LC3标记的自噬体和DsRed-Mito标记的线粒体是否存在共定位；检测线粒体蛋白水平。③检测CIN患者血清孵育HK-2细胞细胞线粒体自噬。④检测CIN患者血清及加入HMGB1抑制剂的血清孵育细胞的线粒体自噬水平。⑤在不同的时间点检测CIN患者血清及加入HMGB1抑制剂的血清孵育HK-2 细胞的线粒体自噬和细胞凋亡情况，并对细胞的凋亡水平进行检测。 ③技术的创造性与先进性： 本技术具有较强创新性，研究成果处于国内外先进水平。通过对本技术的研究应用，确定CIN患者血清HMGB1水平与线粒体损伤和自噬程度密切相关；证实HMGB1可介导线粒体损伤，过度激活线粒体自噬，确定HMGB1能通过PINK1-Parkin介导线粒体损伤，线粒体自噬过度激活，导致肾小管上皮细胞损伤，以及线粒体自噬过度激活后会加重细胞凋亡。 ④技术的成熟程度，适用范围和安全性； 本技术熟化度高，技术安全实用，适合应用于对造影剂肾病的防治。 ⑤应用情况及存在的问题： （1）应用情况：本研究能按进度计划和目标（预期发表1-2篇SCI论文）完成，确定CIN患者血清HMGB1水平与线粒体损伤和自噬程度密切相关；证实HMGB1可介导线粒体损伤，过度激活线粒体自噬，确定HMGB1能通过PINK1-Parkin介导线粒体损伤，线粒体自噬过度激活，导致肾小管上皮细胞损伤，以及线粒体自噬过度激活后会加重细胞凋亡。在该课题的基础上，项目负责人申请并获得了2018.度国家自然科学基金及2016.广西自然科学基金面上项目资助各1项，发表SCI论文12篇，申请专利2项。 （2）存在问题：① 实验动物数量不够多，尚需扩大样本量进一步验证；② 本研究技术是在实验小鼠和细胞水平进行验证，有待进一步在灵长类动物甚至临床上进行验证。

4. 一种用于布料机的安装提升装置

登记号：202022346 　 分类号： [TU761.6];

主要完成单位： 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司

主要完成人员：周平、邱军、凌志云、江彪、麦健灵、余泽凌、唐培成、江德力、吕秋霖

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2020年7月23日

一、课题的来源与背景：凝土浇筑的过程中，传统做法是在楼面加固布料机：布料机安装复杂繁琐，工序复杂，且在浇筑过程中，晃动严重，对模板支持系统影响较大，存在较大的安全隐患，且在浇筑完成后，必须先拆卸布料机，工序复杂，直接影响后续工作。针对上述不足之处，本发明的主要目的采用预留孔洞安装吊升式布料机，在钢筋绑扎验收前完成布料机安装加固，且不影响混凝土收面工作，提高施工生产效率，节约成本。 二、 技术原理：工艺流程：布料机底座及机身加工→施工准备→布料机安装→浇筑混凝土→起吊提升→日常检查和维护。 1、由专业工人制作布料机底座及机身标准节，选择爬升预留洞口，保证布料机能覆盖绝大部分楼面； 2、布料机安装，待浇筑楼面为N层，将布料机底座安装在N-2层楼面上作持力层，标准节与底座用18mm螺杆连接固定，在N-1层楼面预留洞四周将标准节固定后，再安装上部的布料机旋转臂。 3、待混凝土浇筑完成，其强度达到1.2MPa以上，即可拆除布料机，往上提升。 三、技术的创造性与先进性：本工艺与传统的工艺相比具有良好的稳定性，可降低了布料机倾覆的概率，效解决了布料机安装的提前性，在钢筋验收通过后，即可进行混凝土浇筑，并且在浇筑完成后，不影响收面工作，节省了较高的时间成本，确保了工程的安全、质量、工期。 四、技术的成熟程度，适用范围和安全性：研制的爬升式布料机可钢筋绑扎验收前完成布料机安装加固，作业时与待浇筑楼面无物理接触，避免因布料机工作产生的晃动而引起未浇筑楼面钢筋位移，且不影响混凝土收面工作，有效解决了布料机安装的提前性，稳固性、防倾覆及楼面混凝土浇捣完后收尾处理等技术难题，对丰富现浇混凝土施工技术有着重大的意义。减少国家能源资源浪费，低碳环保，确保了工程的安全、质量、工期，创造良好节能、环保效益和社会效益。

5. 一种控制冲孔灌注桩桩顶混凝土浇筑标高的装置

登记号：202022347 　 分类号： [TU761.4];

主要完成单位： 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司

主要完成人员：唐培成、黄澎、覃芝菱、林玉梅、李丽红、凌志云、覃大森、师利胜、郝伟伟、黄俭

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2020年7月23日

一、课题的来源与背景：冲孔灌注桩因其对邻近建筑物及周围环境有害影响小,施工成本低，成为目前众多高层、超高层建筑基础形式的首选。可是常规的做法因冲孔灌注桩浇筑过程中往往存在漏浆，致使混凝土实际浇筑量比理论大很多。通过操作人员预估方式确定桩顶混凝土标高测量时间，不准确，而为防止混凝土超设计标高浇筑，需多次提前测量，这极大的耽误了施工进度。由于测量人员不同、混凝土稀稠不同，触感也不同，得到结果也会有所不同，在浇筑过程中，操作人员没有考虑混凝土终止供料后，混凝土导管及接料漏斗内的混凝土余量，造成混凝土材料浪费的现象。二、 技术原理：本发明装置由套筒、浮板、指示标杆、导向箍、托底横担、防晃套组成。套筒的上端连接有封顶盖，套筒靠底端位置连接有延伸至套筒内壁的限位螺杆，套筒的筒壁设有多个贯穿筒壁内外表面的串流孔，浮板包括圆形的浮板板体及连接在浮板板体上下表面周缘的圆形环橡胶圈，橡胶圈通过固定装置与浮板板体固定连接，浮板板体上表面的中部连接有一条杆连线，浮板整体设置在套筒内侧的限位杆上侧，指示标杆底端与浮板板体中部的连接杆连接，指示标杆靠上端位置外表面分别设置有减慢泵料标记和终止泵料标记，导向箍包括圆环形的导向环及连接在导向环一侧的连接管，托底横担包括连接臂及由连接臂一端弯折延伸形成的支撑臂，套筒在导向箍的导向环中，套筒底端由托底横担的支撑臂所支撑。三、技术的创造性与先进性： 与现有技术相比，本发明利用简单制作的装置，代替目前采用吊锤触感下端阻力判断混凝土是否已浇筑至设计标高的做法，该装置制作简单，操作简便，安拆快速，重量轻、体积小、可重复利用；有效防止桩顶混凝土超浇；节省材料、人工、机械，施工效率高。四、技术的成熟程度，适用范围和安全性：该技术的发明在施工过程中能大大的节约材料，可反复周转使用；安装操作简便，该装置利用指示标杆标志，在冲孔桩水下混凝土浇筑即将到设计标高之时，显示混凝土实际到达的高度，防止桩顶混凝土超浇，省时省料。具有显著的社会效益、经济效益。

6. 芒果套种牧草生产技术规程

登记号：202022414 　 分类号： S8;S812.8

主要完成单位： 广西壮族自治区畜牧研究所

主要完成人员：蔡小艳、曹树威、赖大伟、赖志强、杨启晟、庞天德、曾繁泉、邓素媛、姚娜、易显凤、韦锦益、梁永良、滕少花、丘金花、史静、黄志娟、陈冬冬、黄一龙、蒋玉秀

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：广西壮族自治区农业农村厅

登记日期：2020年7月29日

1、课题来源与背景为了优化农业、畜牧业生产结构，充分提高土地单位面积产值，广西壮族自治区质量技术监督局下达“芒果套种牧草生产技术规程”编制任务，由广西畜牧研究所负责标准制定的起草工作。实施时间2017年04月至2018年12月。 2、技术原理及性能指标；本项目采用草业科学、植物学、林学和农学等技术原理。（1）主要技术指标 制定广西地方标准1项。 3、技术的创造性与先进性：本标准的芒果套种系统，充分利用了土地资源，光能资源，提高土地单位面积产值，在收获芒果的基础之上，还能够利用牧草发展草食动物饲养业，经济价值显著。本标准在套种牧草，利用牧草根须发达，具有一定的固氮作用等特点，可以显著改善土壤的板结情况，提高土壤疏松度，提高土壤肥力，减少土壤流失及化肥使用量，生态意义显著。本标准中的芒果牧草套种系统，能够充分利用自然资源，建立成本低、具有生物多样性的芒果园，同时可保护自然生态环境和改善农业生态环境，实现农业畜牧业的有机、可持续发展，社会效益显著。 4、技术的成熟程度，适用范围和安全性；本标准成果可应用于畜牧业、草业、生态保护业、农业等领域； 本标准规定了芒果套种牧草生产技术化的原则，内容包括品种选择、生产技术、刈割、利用。标准化在芒果树下套种牧草，在改良土壤状况，减少水土流失的前提下，提高单位面积土地产值，增加农民收入渠道，降低芒果种植成本，有利于农业、畜牧业的协调发展，经济价值显著，生态效益突出，有利于生态种养模式的推广和发展。 5.应用情况及存在的问题；（1） 应用情况：项目通过实施、推广，提高了果树下空闲田的利用率，经济和生态效益显著。（2） 存在问题：由于课题经费有限，果草套种推广应用示范的范围需要进一步扩大。 6.历年获奖情况；无

7. 基于无人机的森林气体动态监测系统V1.0

登记号：202022445 　 分类号： S126;Q946

主要完成单位： 广西英耐特科技有限公司

主要完成人员：常明山、郝建、蒋兴明

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：北海市科学技术局

登记日期：2020年7月31日

一、课题来源与背景森林挥发性气体是由植物叶、枝条和表皮等自然挥发出的一种混合物，能够改变周围环境中的空气组分成分，对人体健康也具有明显的影响，可以调节人们的情绪，提高免疫力。森林气体的组成成分复杂多样，不同的树种具有的挥发物差异较大，这些挥发物的含量也随着树龄、种植区域等因素的变化而不同。基于无人机的森林气体动态监测系统是将无人机与气体分析系统相互结合，运用无人机搭载智能化森林气体识别和采集装置，对森林内的挥发性气体进行识别监测，建立以无人机为基础的森林气体动态监测系统。通过无人机对森林气体的识别和采集，掌握不同树种、林龄和区域的森林气体挥发物差异，本监测系统对森林经营、园林设计、病虫害调控、旅游康养等具有重要意义。二、技术原理及性能指标 基于无人机的森林气体监测系统，在无人机上搭载智能化气体识别装置和气体收集装置，通过网络即时将智能识别的挥发物信息远程传输到系统，并对采集装置的气体进行分析，录入监测系统，以实现对森林气体的监控管理的目的。 建立基于无人机的森林气体动态监测系统1个。三、技术的创造性与先进性建立基于无人机的森林气体动态监测系统，利用无人机搭载的智能化气体识别装置和气体采集装置，对不同区域的森林气体进行分析，形态一个森林气体监测数据库，掌握森林气体的动态变化，通过数据分析，能够有效指导林木种植、病虫害控制和森林旅游等，对提高森林的高质量应用具有重大意义。四、技术的成熟度，适用范围和安全性基于无人机的森林气体动态监测系统设计合理、设备先进、数据精准、科技含量高。适用于森林系统的动态监测管理。五、应用情况及存在问题本研究成果应用于森林系统的动态监测管理，前景广阔。

8. 土壤优先流图像解析系统V1.0

登记号：202022468 　 分类号： S152.7;

主要完成单位： 桂林理工大学

主要完成人员：陈晓冰、李振东、吴晗

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年7月31日

广西作为我国农业种植大省，如何提高水肥利用效率一直是目前区内农业生产所关注的重要问题之一。优先流是土壤中一种常见的水分运动形式，农地中优先流的发生会使水分携带养分快速向土壤深层入渗，降低农作物对水肥的吸收利用率，造成水肥流失。同时，肥料随水分运移至地下深层还会增大地下水受污染的风险，影响区域水环境。广西区内岩溶地貌广泛分布，岩溶这种特殊的地质条件，形成的土壤裂隙和孔隙高度发育，导致优先流现象普遍发生。本成果依托自有项目，结合作者多年对土壤优先流的相关研究，以广西特殊的岩溶地质环境条件为背景，系统研究了岩溶区农地土壤优先流特征，并基于研究成果开发出—“土壤优先流图像解析系统V1.0”。本系统借助VB语言，利用VB6开发平台和Windows运行环境，使用基于土壤优先流染色示踪实验所获得的土壤剖面染色图像数据，结合图像形态学处理方法，对土壤优先流染色图像进行数字解析，以获得土壤优先流图像解析数据，为后续土壤优先流特征参数计算、统计与分析提供便捷快速的数据提取技术，也为完善土壤优先流的图像研究方法提供一定技术支撑。目前通过使用该解析系统，开展了诸如水稻田、甘蔗地等广西典型农地的土壤优先流相关研究，并对农地中的水肥利用效率进行了一定程度的分析。通过使用该系统，可以简化基于图像研究方法下的土壤优先流相关数据分析过程，在一定程度上减少数据处理时间，为后续土壤优先流特征参数计算分析提供了技术手段。

9. 土壤优先流特征参数分析系统V1.0

登记号：202022469 　 分类号： S152.7;

主要完成单位： 桂林理工大学

主要完成人员：陈晓冰、韦灵、姜波、吴晗

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年7月31日

优先流作为土壤水分的一种快速运动形式，其发生会导致土壤水分与养分的快速渗漏流失，影响区域水环境。农业耕作措施使田间土壤孔隙发育，致使优先流已成为田间普遍发生的土壤水分运动形式。目前，分析田间土壤优先流特征的相关研究方法较多，不同研究方法混杂使用，致使土壤优先流特征分析结果可比性较低。本成果依托自有项目，结合作者多年对土壤优先流的相关研究，以广西特殊的岩溶地质环境条件为背景，系统研究了野外田间农地土壤优先流特征，并基于相关研究成果开发出—“土壤优先流特征参数分析系统V1.0”。本系统借助VB语言，利用VB6开发平台和Windows运行环境，使用我国广西桂北岩溶区内典型农地的土壤剖面染色形态图像数据，结合图像分析技术与数据统计分类方法，进行土壤中优先流现象的分析与统计，以获得土壤优先流特征参数，并通过比较分析揭示土壤优先流水分运动过程中的发生与变化特征，为今后基于染色示踪方法的农业土壤优先流特征研究提供便捷的分析手段，也为农业生产中灌溉、施肥与农业生产区地下水资源的保护提供理论分析技术。目前该评价系统用于岩溶区水文运动模拟、农业节水灌溉，以及岩溶区植被生态恢复等相关课题的研究中，为今后该系统在岩溶区农业生产、林业建设和水资源评价等领域的使用与推广奠定了一定的基础。通过使用本系统，在一定程度上简化了土壤优先流特征参数的分析过程，减少了人工统计分析时间，为农地土壤优先流特征分析与比较，即土壤优先流的发生与变化研究提供了更加快捷方便的技术手段。

10. 氟喹诺酮类抗生素在污泥好氧堆肥过程中的生物降解去除机制研究

登记号：202022470 　 分类号： X705;X506

主要完成单位： 桂林理工大学

主要完成人员：张军、李海翔、周自坚、张立浩、周宸宇、姜钰、王晟亦

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年7月31日

氟喹诺酮（FQs）是城市污泥中残留的主要高风险抗生素，好氧堆肥为去除污泥中该类型的污染物的主要方法，但目前关于FQs在好氧堆肥过程去除途径和机制的信息还较为缺乏。针对这一关键问题，本项目在发展污泥和堆肥中残留FQs快速检测方法的基础上，调查了桂林城市污泥和堆肥中的FQs赋存，并以我国城市污泥中2种典型FQs（氧氟沙星，OFL；诺氟沙星，NOR）为研究对象，开展高温好氧堆肥过程中污泥FQs的去除途径、生物降解机制和动力学的研究，为其环境风险评价和污染控制技术开发提供科学依据。主要成果如下：（1）污泥及堆肥物料中残留FQs的检测方法：建立了可快速、准确检测城市污泥和堆肥等固体样品中NOR和OFL浓度的SPE-HPLC-FLD方法。该方法的对NOR和OFL的检出限（LOD）分别为3、25 μg/L，定量限（LOQ）分别为10、100 μg/L。（2）桂林市城市污泥和污泥堆肥中FQs调查：调查了桂林市4个主要污水处理厂剩余污泥和污泥堆肥厂内物料5种典型FQs的浓度。调查发现：FQs含量大小依次为OFL>NOR>CIP>LOM>FLE,且雨季FQs含量高于旱季，好氧堆肥处理可降低污泥中FQs的浓度，NOR、OFL、FLE、CIP和LOM的去除率分别为89.00%?94.07%、95.35%?86.58%、70.38%?76.97%、82.19%?87.83%、72.09%?79.92%。（3）城市污泥典型FQs在高温好氧堆肥处理过程中的去除特征：研究分析污泥好氧堆肥过程中2种典型FQs（NOR和OFL）的主要去除阶段和去除途径。NOR和OFL去除率大小顺序均为通风静态垛>条垛式>温度反馈通风，NOR和OFL去除主要发生在堆肥升温期和高温期；堆肥过程中各阶段的结合非常有利于污泥中FQs的快速去除，可使NOR和OFL的半衰期缩短至其在中温期物料或高温期物料的1/6?1/5；在中温期物料和高温期物料中，生物降解均是NOR和OFL去除的第一途径，其次为不可逆吸附；在腐熟期物料中，生物降解和不可逆吸附两种途径对FQs去除的贡献接近；在三阶段堆肥物料中，挥发作用对于FQs去除的贡献均不可忽略。（4）城市污泥典型FQs在高温好氧堆肥过程中的生物降解机制：阐明了FQs在好氧堆肥过程中的生物降解机制。在中温期和腐熟期，FQs浓度与MnP酶活有一定的正相关，MnP对于其去除有较多的贡献，但在高温期，MnP对于FQs的去除作用很低；在堆肥三阶段物料中，Lac、LiP酶活与FQs浓度呈无关或弱相关性；不同堆肥阶段物料FQs的生物降解实验中，真菌在门水平上的丰度变化差异较大，尤其是子囊菌门（Ascomycota）和担子菌门（Basidiomycota），细菌在门水平上的丰度变化不大，变形菌门（Proteobacteria）在所有物料中的丰度最大；在污泥好氧堆肥的中温期、高温期和腐熟期物料中，NOR的主要生物降解途径均为乙酰化途径，OFL在三种物料中的主要生物降解途径依次为脱甲基-乙酰化途径、脱甲基-乙酰化途径转脱C2H2途径和脱C2H2途径。（5）高温好氧堆肥过程去除城市污泥典型FQs去除的动力学：明确了主要反应条件污泥堆肥中温期和高温期物料FQs去除的影响。FQs初始浓度从0?5.0 mg/kg，OFL与NOR去除率均减少，其中中温期物料中，OFL去除率下降较NOR稍多，而在高温期物料中则相反；在中温期物料、高温期物料中，FQs去除的最佳含水率分别60%、70%；缺氧条件使中温期物料和高温期物料中FQs的去除效率均大幅度下降。

11. 渔业用的水面浮动投料装置

登记号：202022474 　 分类号： S9

主要完成单位： 广西普庆农业科技有限公司

主要完成人员：章伟明、方怀义、高旭东

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：钦州市科学技术局

登记日期：2020年8月3日

技术背景随着人们生活水平的提高，市场水产品需求量越来越大，水产配合饲料得到广泛应用，饲料合理选用及其高效投饲技术成为养殖中极为重要环节。传统投料方式主要依靠人工投食，费时费力，机械投料机应运而生。机械式投料机投料，在池塘离岸边10米左右建一个投料台，人工搬运饲料放入投料机进行投喂，成本高，且固定投料，固定单向拍打投料，投料面积小，鱼虾在抢食时，容易密集而造成局部缺氧，且打碎的饲料也会而造成水体污染，降低经济效益。技术原理及性能指标本实用新型，包括可漂浮于水面的浮筒，浮筒上端套设有一驱动电机，驱动电机连接一竖向设置的转轴，转轴上端套设有与其同轴安装的一投料斗，驱动电机通过转轴可带动投料斗转动，投料斗为圆柱中空结构，投料斗沿其环向方向均匀设有若干根与其内部相通的投料管，投料斗的上方还设有与其内部相通的下料管，下料管的上端套设入一盛料筒内，盛料筒的顶端设有与其配合连接的筒盖，盛料筒与所述浮筒之间设有若干根加强支撑杆。技术的创造性与先进性 1.本装置可漂浮在水面上，实现可移动式投料，投料面积广，避免局部投料密集而造成缺氧现象发生，盛料筒饲料通过电机转动产生的离心力从投料斗中进行投料，投料顺畅。 2.浮筒的结构形状设置科学合理，保证浮筒可漂浮于水面，确保投料装置的正常投料，有利于提高投料效率。 3.投料管可拆卸地设于投料斗上，使本投料装置适用于不同粒径的饲料，以用于水产养殖不同阶段的投料使用，提高整个投料装置的实用性。技术的成熟程度，适用范围和安全性本实用新型设置直径为130cm浮筒，椭圆球形的浮筒面积大，从而增加浮筒与水面的接触面积，通过水面浮力来承载整个装置的重量，在浮筒上表面沿其环向表面均匀设有若干根承重防压脊条，本实施设置承重防压脊四条，每90度一条，在浮筒的下底部有一个长度为25-30cm、深度为35-40cm的平衡槽，保证浮筒可漂浮于水面，确保投料装置的正常投料，有利于提高投料效率。成果简介本实用新型包括浮筒，浮筒的上端套设有一驱动电机，驱动电机连接一竖向设置的转轴，转轴的上端套设有一投料斗，投料斗为圆柱中空结构，投料斗设有若干根投料管，投料斗的上方还设有一下料管，下料管的上端套设入一盛料筒内，盛料筒与浮筒之间设有若干根加强支撑杆。

12. 麻竹定向高产栽培技术推广

登记号：202022478 　 分类号： S72;S795

主要完成单位： 广西壮族自治区林业科学研究院

主要完成人员：黄大勇、徐振国、李立杰、黄大志、韦丽颜、梁晓静、黄文远、温远莲、陈承广、古金荣、曾永明、周丽珠、李慧娟、林凤娟、谭新艳、李娟、黄欣、黄本林

任务来源：部门计划

推荐部门：广西壮族自治区林业局

登记日期：2020年8月3日

一、项目来源与背景本项目是2016年广西壮族自治区林业厅委托广西林科院实施的中央财政林业推广示范项目（合同编号：[2016]TG14号）。开展麻竹笋用、纸用定向高产栽培示范，完善麻竹定向培育技术，为竹子产业建设提供技术支撑，为广西区内外笋用林、纸浆竹林建设提供示范。二、技术原理及性能指标项目应用于笋用竹林、材用竹林培育领域，涵盖了植物学、竹林培育学、土壤学等方面的内容，尤其涉及到配方施肥、竹林合理结构及采伐技术对竹林产量的提高和经营的持续稳定。本项目所应用的技术原理，包括以下几点： 1. 根据植物无性繁殖技术原理，利用笋蔸、枝条进行育苗和造林，提高造林成活率，增加出笋量，加快竹林成林和恢复生长，造林或低产林改造后第3年达到丰产状态； 2. 以笋、材高产培育为目的，根据麻竹出笋量大，出材量高、材质优良的特点及定向培育目标，进行造林密度控制，通过清蔸、砍竹、除枝，控制笋用林、材用林相应的立竹量、立竹年龄，立竹空间、采伐方式等，保障竹笋、竹材的丰产。 3. 利用测土配方施肥技术，并根据笋用、材用的需要，有针对性地进行配方施肥，提高施肥效果，降低成本，提高产量。 4. 针对笋期害虫的生活习性，采用套袋方式，隔断笋期害虫蛀食竹笋，防治效果显著，同时对竹材及环境不造成污染。 2016年建立麻竹定向高产示范林面积 510 亩，其中在田东县思林镇建成纸用林260 亩；在金秀县头排镇建成笋用林 250 亩。麻竹纸用示范林2019年竹材新增产量2359kg/亩；麻竹笋用示范林 2019 年竹笋产量为 1630kg/亩；纸用示范林产材 2378t ，以竹材 420 元/t，产值 99.88 万元；笋用示范林产笋 1060.75 t，竹笋 1100 元/t 计，产值116.68 万元。材、笋产值 216.56 万元。作为我国南方大型丛生竹定向培育示范林，社会效益显著。三、技术的创造性与先进性项目不仅推广了笋蔸和枝条育苗和造林、配方施肥、竹林结构调整等已有成熟技术，还创新了种苗繁育技术和竹林高产技术，申请《麻竹留节储水扦插繁殖方法》、《一种提高传统麻竹林竹笋产量的留竹营林方法》两项发明专利，确保良种苗木得到保证，竹林产笋量逐年提高，这些技术组装成最新的麻竹低产林改造技术和麻竹纸浆竹林高效培育技术。四、技术的成熟程度，适用范围和安全性此套技术不仅应用于金荣纸业有限公司和源地农林开发公司的纸用林和笋用林，还通过技术培训，在广西境内推广了麻竹笋蔸造林、枝条扦插育苗、配方施肥、套袋防虫等技术，尤以柳州市周边推广力度最大。技术措施不仅操作简便，通俗易懂、对人、畜、竹材均无害，在技术实施过程中不造成水土流失、不污染水源和空气，安全可靠，适用于我国福建、广东、广西、云南、海南等南方丛生竹产区。 五、应用情况及存在的问题各地应用此套技术时，要做到适地适竹，土山区优先推广种植，石山区适宜在山脚、?中平地种植。

13. 磺胺嘧啶银联合拜尔坦泡沫敷料对引流管口愈合的临床研究

登记号：202022498 　 分类号： R639;

主要完成单位： 钦州市第一人民医院

主要完成人员：纪建波、彭先美、黄映莲、罗丹丹、冯燕、莫冬莲、简文红、苏新灵、董恩恩、吴锡平、黎诗明、吴莉莉

任务来源：钦州市科学技术局

推荐部门：钦州市科学技术局

登记日期：2020年8月5日

课题来源：2015年钦州市科学研究与技术开发计划项目，合同编号：201514917。背景：普外科腹腔手术后放置引流管，能够及时将手术部位的积液、脓液以及积血尽快排出，从而进一步减少切口发生感染的可能性，促进伤口愈合。随着渗液的不断流出，增加了对周围皮肤的刺激和损伤，影响患者的舒适度，增加感染的几率，愈合时间漫长，增加患者痛苦，延长住院时间，增加治疗费用，容易引起医疗纠纷。处理好引流管口，促进伤口愈合是目前医务人员亟待解决的问题。因此我们选了《磺胺嘧啶银联合拜尔坦泡沫敷料对引流管口愈合的临床研究》作为研究项目。现已按合同要求完成项目各项考核指标。技术原理：拔除引流管后引流管口常常需要换药处理，传统纱布敷料不能保证伤口的温度和湿度，敷料与创面粘连，更换敷料时再次机械损伤，延期愈合随着研究的深入，人们发现银离子具有广谱的抗菌活性，不易产生耐药性。磺胺嘧啶银乳膏是一种用于预防和治疗小面积、轻度烧烫伤继发创面感染的药膏，多用于治疗糖尿病足溃疡或烧伤深度创面，具有控制创面感染及加速创面愈合的显著效果。磺胺嘧啶银乳膏（昆明圣火药业有限公司）与伤口分泌物接触，创造出有利于伤口愈合的湿性环境，敷料更换时不会引起损伤和疼痛。减少创面出血，保护了肉芽组织，大大提高疗效。性能指标： ①病例选择：选择2015年1月～2018年12月，在我院胃肠外科拔除腹腔引流管的患者100例，其中男61例，女39例，年龄21～70岁，平均（43.67±5.26）岁；引流管口切口面积（1.42±0.01）cm2。观察2组治疗48小时的相关数据(1)疼痛情况(2)创口感染率(3)引流管术后伤口恢复时间。疗效评定[4]：治愈：引流管口愈合，痂皮脱落，无渗出物；显效：引流管口缩小＞80%，无渗出物，有正常肉芽组织生长为；有效：创面缩小30%～80%，渗出物明显减少；无效：引流管口缩小＜30%，引流管口无变化或扩大，渗出液正常或增加。有效率为治愈率、显效率、有效率的总和。随机分为治疗组和对照组各50例， 使用SPSS19.0 软件，定量资料用均数±标准差（ ±s）表示，采用t检验；疼痛情况、伤口感染率、伤口恢复时间、换药次数、并发症发生率等定性资料均使用x２检验，P＜0.05为差异有统计学意义。技术的创造性与先进性：研究结果能进一步揭示引流管口愈合难等难题目，从而解决了拔除腹腔引流管术后伤口恢复时间长、并发症多等问题，缩短术后恢复时间、住院时间，减轻治疗费用，缓解患者心理压力。采取磺胺嘧啶银联合拜尔坦泡沫型敷料，磺胺嘧啶银乳膏直接涂于伤口处，具有很强的抗菌作用，抑制细菌生长，促进早期愈合，有效预防感染，促进伤口愈合；1～2天换药一次即可，大大减轻工作量，提高医护人员的护理满意度。泡沫敷料柔软、舒适，富有弹性，能够有效地缓解摩擦力对皮肤的损伤，具有强大的吸收和锁住渗液功能，有效保护伤口，减轻痛苦。二者联合应用能够促进肉芽组织生长，促进引流管口早期愈合。缩短治疗时间，减轻患者身心痛苦，疼痛程度低，费用低廉，操作简单。工作量少，护理方便，广受患者喜欢。 应用情况及存在问题：1、手术部位的积液、脓液以及积血较多，愈合难。2、存在污染，并且污染了切口周围皮肤造成局部不适，也可导致切口感染、溃烂甚至坏死。历年获奖情况：无获奖

14. 抗艾中药复方庵摩勒增免颗粒剂的临床前研究

登记号：202022504 　 分类号： R3;

主要完成单位： 南宁壮百年生物科技有限公司

主要完成人员：苏志恒、王捷、李星宇、阮俊翔、苏晓琳

任务来源：南宁市科学技术局

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年8月6日

庵摩勒增免胶囊协定方源于广西民间的经验方，并根据中医药理论及临床实践，加以调整总结而成，该方由玉林市中医医院作为协定处方进行临床使用，观察了诊断为虚劳，证属气阴两虚型的患者104例，并结合中医药理论经反复的临床实践对此方的口服剂量、煎煮方法等都有规范。方中以黄芪、女贞子为君药。方中党参、枸杞子、甘草为臣药。辅助君药黄芪、女贞子益气培元，养阴降火、增强免疫功能。方中余甘子、黄芩、桑叶、丹参、金樱子、干姜共为佐药。方中甘草兼为使药。甘草还有缓和药性，调和诸药的功效。其与干姜同用，能缓和干姜之热，以防伤阴；与党参、黄芪同用，能缓和补力，使党参、黄芪作用缓慢而持久；与干姜、余甘子、黄芩、桑叶等热药寒药同用，又能起协调作用。全方君臣佐使，诸药合用，共成益气培元，养阴降火、增强免疫功能之剂。与国内外同类技术比较：优点更多。抗艾滋病和治疗免疫低下症药物是国内外学术和产业关注热点和焦点，复方庵摩勒增免颗粒剂及其优化方庵摩勒增免胶囊在广西民间长期用药基础上，按照中华传统中医药理论，结合壮医排毒理论，精选黄芪、女贞子、党参、枸杞子、余甘子、黄芩、桑叶、丹参、金樱子、干姜、甘草等配伍，经现代先进制剂工艺技术制成的复方中药民族药制剂，有益气培元，养阴降火等功效，用于免疫调节功能低下而表现为气阴两虚证者，临床以呼吸气短、神疲乏力、口干咽痛、五心烦热，午后潮热，颧红升火，低热盗汗为主要证候。该药立足广西中药和壮药资源优势，配方为新组方，富含壮药元素，集各药精华，作用物质丰富和基础可靠，发挥协同增效作用，疗效确切，工艺质量稳定，性价比更高

15. 复方白背叶护肤霜的研制

登记号：202022505 　 分类号： R3;

主要完成单位： 南宁壮百年生物科技有限公司

主要完成人员：叶勇、王捷、苏志恒、韦炜、陆俊霏

任务来源：南宁市科学技术局

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年8月6日

一．复方白背叶护肤剂处方组成、来源、理论依据以及使用背景情况。处方组成:白背叶,扁桃叶,桑叶,山药,茶油,甘油,等，制成外用膏剂。 药材来源及鉴定依据：处方中药材白背叶、扁桃叶、桑叶、山药、茶油、甘油、白凡士林均为无毒性药材，未含有法定标准中标识有毒性及现代毒理学证明有毒性的药材，处方无十八反、十九畏配伍禁忌，各药味用量未超过标准规定。处方来源：源于广西民间方，由南宁壮百年生物科技有限公司进行少数民族药物调研时发现并提供，广西中医药大学一附院周文光教授按传统中医药理论进行了方解论述，现处方由白背叶、扁桃叶 、桑叶、山药、茶油、甘油等组成，具有的功能主治为：清热，利湿，止痛，解毒，止血。用于皮肤瘙痒、湿疹、蚊虫叮咬引起的疼痛、皮肤干燥粗糙、皲裂等。该方在玉林市中医院作为协定处方临床试用，已观察了诊断为风瘙痒、湿疹及虫咬皮炎的患者103例。本方是为风瘙痒、湿疹及虫咬皮炎而设，以白背叶为君药；以扁桃叶、桑叶、茶油为臣药，以山药为佐药，茶油兼为使药，共成清热，利湿，止痛，解毒，止血之剂。 二．与国内外同类技术比较，该药优点更多。护肤品市场是国内外学术和产业关注热点和焦点。复方白背叶护肤剂为在广西民间长期用药基础上，按照中华传统中医药理论，结合壮医排毒理论，精选壮药白背叶、扁桃叶、桑叶、山药、茶油或蛇油等配伍，经现代先进制剂工艺技术制成的复方民族药外用制剂，用于治疗各种皮肤疾病和保护皮肤。该药立足广西壮药白背叶、扁桃叶、桑叶、山药等优质资源优势，配方为新组方，富含壮药元素，集各药精华，作用物质丰富和基础可靠，发挥协同增效作用，疗效确切，性价比更高。

16. 昆明山海棠调控RA微环境中Th17细胞及机制的实验研究

登记号：202022508 　 分类号： [R392.5];

主要完成单位： 桂林医学院

主要完成人员：骆耐香、赵向峰、张秋瑾、曾文郸、刘文慧、周心怡

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：桂林市科学技术局

登记日期：2020年8月7日

本项目来源于广西壮族自治区科学技术厅自然科学基金项目。类风湿关节炎（rheumatoid arthritis，RA）是一种以关节滑膜炎为特征的慢性、进行性、致残性的全身性自身免疫病。RA是全球高发的自身免疫性疾病之一，在全球的患病率可达1%，我国为0.33%。研究表明RA关节炎症与Th17密切相关。昆明山海棠（tripterygium hypoglaucum hutch，THH）是临床上用于治疗RA的常用中草药，课题组前期研究表明，THH可通过降低胶原诱导型关节炎（collagen-induced arthritis，CIA）大鼠外周血以及滑膜组织内低氧诱导因子-1α（HIF-1α）表达减轻关节炎症，但其对模型动物中Th17的作用目前仍无定论。课题组预实验显示，THH可明显减少CIA小鼠外周血T细胞数、降低CD4/CD8比值以及升高转录生长因子TGF-β水平。但其到底是不是减少Th17，通过何途径减少？目前尚未完全明确。虽已有研究证实由Th17细胞产生的各种细胞因子IL-17、IL-21、IL-22、IL-6等对RA中炎性细胞的浸润、病理性滑膜组织增生、新生血管的生成以及关节组织的损伤具有明显的促进作用。然而，目前仍存在一些问题需要探讨：1）因细胞因子对RA调控缺乏特异性，细胞因子彼此之间存在复杂的网络联系，所以，如何正确以及深刻了解其在RA中的具体作用需要进一步研究；2）细胞因子参与RA的发病过程涉及到NF-κB、STAT3等信号通路，除此之外，它是否还通过其他信号通路发挥作用，也有待下一步研究证实。因此，了解THH对Th17的影响，阐明THH通过减少Th17并降低其比例的机制，有助于使其成为自身免疫性疾病的治疗新靶点，对RA等自身免疫病的治疗具有重要意义。我们的研究结果表明，THH可通过升高CIA小鼠外周免疫器官Th17细胞比例、降低关节组织及血清IL-17A表达水平，从而减轻关节炎的炎症反应，减少关节骨损伤。本研究丰富了THH减轻类风湿关节炎炎症的作用途径和机制，创新性提出中草药 THH 通过升高脾 Th17比例，从而减少关节组织及血清IL-17A ，改善关节炎症，完善了 THH 治疗 RA 等自身免疫病的机制。但THH通过什么机制升高CIA小鼠外周免疫器官Th17细胞比例、降低关节组织及血清IL-17A表达水平，目前尚未清楚。此外，我们对 THH 对于其它 Th 细胞亚群如 Th1 是否也发挥调控作用也进行了研究，发现 THH 可明显作用于具有促炎效应的细胞因子 IFN-γ、TNF-α。主要体现在，THH 可通过降低 IFN-γ、TNF-α的表达水平减缓 CIA 炎症进展。IFN-γ、 TNF-α作为 Th1 型细胞因子，THH 能够使其水平降低，间接反应了 THH 可抑制 Th1 细胞的活性，以达到治疗 RA 的目的。THH能否对Treg等其它Th细胞亚群发挥调控作用、如何发挥，有待于后续进一步研究。项目研究工作中，对于CIA动物模型的制作、灌胃、关节肿胀程度的测量和计算、免疫学实验技术、分子生物学实验技术等，项目组成员都十分熟练，有丰富的经验，但也存在一些难点。表现在：获取关节液和关节滑膜的途径和技术掌握不充分，没有经验，因此我们讨论后调整为直接取关节组织。本项目基本达到预期目标。下一步研究设想是，THH是否可以调节Th17与Treg之间的平衡、通过什么机制进行调节，希望能够继续获得科技厅的资助。

17. miR-31调控途径对脊索瘤增殖和侵袭的影响及机制研究

登记号：202022509 　 分类号： R730.23;

主要完成单位： 桂林医学院

主要完成人员：夏学巍、王文波、杨保华、李勇、周晓坤、段震映、戚圣金

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：桂林市科学技术局

登记日期：2020年8月7日

1课题来源与背景：本课题来源于广西自然科学基金项目，脊索瘤是一种起源于原始胚胎脊索组织残余物的肿瘤其侵袭性强且不易完全切除，对放化疗均不敏感，复发率和致残率较高，脊索瘤在组织学上表现为良性，且生长缓慢，但其生物学行为上呈现侵袭性生长的特征，好发于颅底蝶骨、岩骨及斜坡区和脊柱的骶尾段，由于毗邻的组织结构不同，临床表现不尽相同，常见的有垂体功能低下、颅神经受累、脑干受压及腰骶部神经受累等症状。 2 研究目的与意义：脊索瘤对放化疗均不敏感，目前的首选治疗方案是手术切除，为了更好地认识和治疗脊索瘤，国内外学者关于脊索瘤的基础和临床研究从未间断过，从早期的对肿瘤标志物的筛选，到肿瘤发生及侵袭机制的研究以及近期一些最新治疗脊索瘤瘤药物的临床试验，我们似乎已经看到了攻克这一顽疾的一丝曙光，但脊索瘤的侵袭性生长的生物学行为及对药物治疗的耐药性一直都困扰着我们因此，本课题组通过临床标本与基础实验研究脊索瘤中相关基因对于脊索瘤的发生的微调控，阐明其增殖及侵袭的分子机制对脊索瘤诊断和治疗十分重要为临床治疗提供关键性的特异性靶向治疗药。 3主要论点与论据：本课题组已通过收集临床标本应用免疫组化证明了 LOC554202在脊索瘤组织中显着上调，伴随着miR-31表达的伴随降低。我们还观察到LOC554202的下调抑制了细胞增殖，损害了集落形成能力，促进了体外细胞凋亡。基础与临床试验已初步明确LOC554202 通过招募PRC2 复合体及其催化亚基EZH2 负性调控miR-31 的表达；以及miR-31 能够抑制下游靶基因RNF144B进而调控c-MET 分子的表达，并通过克隆形成、侵袭和迁移实验、WB等实验揭示LOC554202、miR-31 和c-MET 这三者组成的调控枢纽对脊索瘤细胞增殖和侵袭的调控作用，已经通过临床样本分析，并结合分子细胞及动物实验，初步确定了LOC554202能够正向调控c-MET，而miR-31负向调控c-MET ，从而确定LOC554202-miR-31-c-MET 是作为调控脊索瘤发生及发展的一个调控枢纽。 4本课题的创新与特色在于首次揭示miR-31 及其宿主基因LOC554202 组成的调控节点在脊索瘤细胞增殖及侵袭中的调控作用，首次提出LOC554202 通过招募PCR2 复合体调控miR-31 的表达，其催化亚基EZH2 在此过程中其关键作用，为脊索瘤的分子靶向治疗提供一个潜在方法。 5 社会经济效益及存在问题：本课题阐述的 LOC554202-miR-31-c-MET分子调控通路可以为社会医疗多提供一个解决方案对于不同情况的患者多了一种治疗手段，可以为病人提供一个精准的靶向治疗对于不适合手术及年龄偏大患者不适于手术的患者该靶向通路可以成为一个良好的治疗靶点，为病人减轻痛苦减轻家庭负担，目前存在的问题是大量的实验都还停留在细胞水平无法运用于灵长类动物实验，且还缺乏该通路的有效特异性药物。 6 历年获奖情况：2019已通过自治区科技厅的评审验收。 7 成果简介：已发表相关英文论文4篇如下（1）Long non-codingRNA LOC554202 modulates chordoma cellproliferation and invasion by recruiting EZH2 and regulatingmiR-31expression （2）Induction of specific T helper-9 cells to inhibit glioma cell growth （3）Overexpression of miR-31-5p inhibits human chordoma cells proliferation and invasion by targeting the oncogene c-Met through suppression of AKT/PI3K signaling pathway （4）The Expression of GLASTand GLT1 in a Transient Cerebral Ischemia Mongolian Gerbil Model

18. 新型樟脑酰亚胺基酰腙的合成及其杀虫作用机制的研究

登记号：202022510 　 分类号： TQ351;

主要完成单位： 桂林医学院

主要完成人员：蒋彩娜、徐燕丽、周小群、刘汉甫、杨晨晖、王秀

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：桂林市科学技术局

登记日期：2020年8月7日

①题来源与背景：斜纹夜蛾(Spodoptera litura Fabricius)，属鳞翅目(Lepidoptera) 夜蛾科(Noctuidae)，又名莲纹夜蛾，俗称夜盗虫、乌头虫等，是一种世界性发生分布的杂食性、暴食性害虫，在全国各地均有发生，危害极大。樟脑（1,7,7-三甲基二环[2.2.1]庚酮-2）是一种双环单萜酮类，是我国的优势林产资源，可分为天然樟脑和合成樟脑，合成樟脑可由松节油的主要成分α-蒎烯制备而得。樟脑具有兴奋、消炎、强心、镇痛、抗菌、驱虫和杀虫等多种生物活性，在医药卫生和日化等行业得到广泛应用，樟脑衍生物还表现出良好的杀菌、除草和杀虫活性。酰腙类化合物具有良好的杀虫活性，受到新农药研究开发者的广泛关注。②研究目的与意义：寻找高效、低毒的斜纹夜蛾杀虫剂是一个亟待解决的问题，酰腙和α-氨基磷酸酯类化合物对斜纹夜蛾明显杀虫活性，可通过优化结构发现新的高效杀虫剂。③主要论点与论据：林桂汕等以樟脑为原料，分别合成了具有显著杀菌、除草和杀虫活性的樟脑基苯甲酰胺和樟脑基苯基硫脲化合物；吴光燧等以樟脑磺酸为原料，经多步反应合成了N-(4-取代氨基磺酰基)苯基-酮基蒎酸酰胺，抑菌和除草效果突出。酰腙类化合物具有良好的杀虫活性，受到新农药研究开发者的广泛关注。如1973年杜邦公司报道了含酰腙类结构的二苯甲酮腙类衍生物具有良好的杀虫活性。德国巴斯夫和日本农药公司联合开发的氰氟虫腙(metaflumizon)并广泛用于农业生产。Kawata等报道了一类多氟酰腙，并测试了其斜纹夜蛾等昆虫的杀虫活性，结果表明其斜纹夜蛾致有很高的杀死率。Aggarwal等将酰腙基团引入到萘啶结构中，设计合成了含酰腙结构萘啶酸衍生物，其中的4个化合物对斜纹夜蛾的致死率极高。④创见与创新：本研究根据药物设计的叠加原理樟设计合成了系列脑酰亚胺基多氟苯基酰腙、樟脑酰亚胺基杂环基酰腙以及相应的氨基磷酸酯。利用多种分析测试手段对目标化合物进行结构表征，研究目标产物在抗菌、除草和杀虫等方面的生物活性，旨在寻找有效的抑菌剂、杀虫剂的同时也为樟脑酸的深度开发利用提供新的途径。⑤社会经济效益：本研究筛选出了几个低毒性的植物源杀虫剂候选化合物，虽然杀虫活性与市场杀虫剂有一定差距，但其毒性低，生物兼容性好及原料廉价易得值得进一步开发研究。有望成为一种绿色环保杀虫剂推广应用，将产生良好的经济效益。⑥存在的问题：（1）樟脑酰亚胺基多氟苯基酰腙以及相应的氨基膦酸酯水溶性较差，可适当引入一些亲水性基团。（2）杀虫活性与市场农药氯虫苯甲酰胺比较还存在一定差距，可利用计算机辅助药物设计进一步合理优化结构提高杀虫活性，逐步向高效低毒杀虫剂迈进。⑦成果简介：论文： [1]郑万里, 马献力, 周小群,等. 樟脑酸基酰腙类化合物的合成及其抑菌、除草活性研究[J]. 林产化学与工业, 2019(5):41-49. [2] 蒋彩娜, 邹碧群, 马献力. 香豆素-希夫碱衍生物的体外抗肿瘤活性研究. 华夏医学,2017(4):39-43.[3] Wang X, Pang F H, Huang L, Yang, X. P., Ma, X. L., Jiang, C. N(蒋彩娜), Li F. Y*, Lei, F. H. Synthesis and Biological Evaluation of Novel Dehydroabietic Acid-Oxazolidinone Hybrids for Antitumor Properties. International journal of molecular sciences, 2018, 19(10): 3116.(SCI,IF=3.68) [4] Cui, F. H., Chen, J., Mo, Z. Y., Su, S. X., Chen, Y. Y., Ma, X. L., Tang, H.T.,Wang H.S., Pang,Y. M., Xu, Y. L. Copper-Catalyzed Decarboxylative/Click Cascade Reaction:Regioselective Assembly of 5-Selenotriazole Anticancer Agents[J]. Organic Letters, 2018,20(4):925-929. (SCI,IF=6.555) [5] Chen, J., Su, S. X., Hu, D. C., Cui, F. H., Xu, Y. L., Chen, Y. Y., Ma X.L., Liang, Y. Copper-Catalyzed Bis-or Trifunctionalization of Alkynyl Carboxylic Acids: An Efficient Route to Bis-and Tris-selenide Alkenes. Asian Journal of Organic Chemistry, 2018. 7(5):892-896.(SCI,IF=2.496) [6] 王妙,黄琳,苏燕,许英红,黄铃月,周小群,李芳耀.丹皮酚噻唑类化合物的合成及其细胞毒性评价.化学通报,2019,82(07):630-635.专利：樟脑酸基酰腙衍生物及其制备方法和应用，专利申请号：201910913251.1

19. 青天葵总黄酮对多囊卵巢综合征大鼠性激素及胰岛素抵抗的影响及其机制研究

登记号：202022511 　 分类号： R9;

主要完成单位： 桂林医学院

主要完成人员：周燕园、宋家乐、邹登峰、赵超超、唐焕焕、苑博

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：桂林市科学技术局

登记日期：2020年8月7日

一、课题来源与背景多囊卵巢综合征( PCOS)是一种常见的妇科内分泌紊乱性疾病，按2003年欧洲人类生殖与胚胎学会(ESHRE)及美国生殖医学会(ASRM)推荐的标准其发病率高达15%～20%。临床上主要表现为月经稀发或闭经、高雄激素血症、卵巢多囊样改变、高胰岛素血症或胰岛素抵抗(IR)。近年研究表明约50%～70% PCOS患者伴有IR，IR是PCOS代谢紊乱的中心环节，大量研究证实IR与PCOS之间存在密切关联，胰岛素信号传导途径中任何一个环节受损均可导致IR的发生。IR与PCOS两者互为因果，可造成不良妊娠等严重后果，而且存在IR的女性发生妊娠期糖尿病、2型糖尿病以及各种心血管疾病的风险均增加，PCOS患者发展为糖尿病的概率为正常女性的7倍，并可使发病时间提前约30年。因此，改善IR已成为PCOS治疗的主要方向之一。但由于PCOS病理生理过程的复杂性，其具体的发病机制目前尚未研究透彻。在治疗中，仅使用西药可引起卵巢过度刺激综合征，多次妊娠，或损伤肝肾功能，有些药物甚至可能产生耐药性。总之，副作用大。另外，手术治疗也可能导致盆腔粘连和继发性不孕。因此，对于多囊卵巢综合征的治疗，寻求一种有效且副作用小的治疗方法十分有必要。二、研究目的与意义青天葵为广西特产药材，药用与食用价值高。青天葵中主要药效物质为黄酮类化合物，具有抗肿瘤、抗菌、抗病毒等作用，并且含量较高，这些黄酮化合物的分子结构与槲皮素的结构及其相似。研究发现槲皮素治疗PCOS-IR有较好的疗效，其机制可能是通过抑制TLR/NF-KB信号通路，改善多囊卵巢IR微环境炎症，从而逆转IR。而且大量研究证实黄酮类化合物有改善改善IR、降压降脂、治疗糖尿病的作用，特别是芦丁、槲皮素、葛根素等黄酮苷药物具有广泛的功效，已普遍用于临床。为达到近期降低高胰岛素进而降低血雄激素，改善生殖功能的目的和防止代谢综合征发生的远期目的，寻找安全、有效、可长期服用的改善PCOS伴IR的药物具有重要临床价值和意义。三、主要论点与论据本研究采用给雌性SD大鼠皮下注射脱氢表雄酮（DHEA），成功建立PCOS雌性SD大鼠动物模型。用甲苯胺蓝染色法测定各组大鼠阴道脱落细胞学的变化，观察大鼠动情周期及排卵变化，总黄酮对PCOS-IR大鼠的动情周期具有调节作用。ELISA试剂盒分别测定青天葵总黄酮及二甲双胍干预IR型PCOS大鼠后血清性激素(T、LH、FSH)，血清胰岛素含量(INS)、胰岛素敏感指数(ISI)及胰岛素抵抗指数(HOMA-IR)。通过免疫组织化学染色测定卵巢组织中IL-6，SOCS3，p-STAT3和Ki67的表达。发现总黄酮对动情周期的影响可以通过抑制IL-6的表达来介导；IL-6可显著降低血清中FSH的水平，并且显著增加PCOS-IR大鼠模型中LH，T和INS的水平。 此外，PCOS-IR大鼠模型中IL-6减弱了总黄酮对提高血清FSH水平和降低血清LH，T和INS水平的影响。采用Western blot、real - time PCR、免疫组化等方法对相关分子机制进行研究，得出总黄酮能明显增加血清中FSH水平，并通过抑制JAK2 / STAT3通路的激活，上调IL-6表达，下调PCOS-IR大鼠卵巢中SOSC3的表达，显著降低血清中LH、T、INS的水平。在PCOS-IR大鼠模型中，IL-6减弱了总黄酮对动情周期，血清FSH，LH，睾酮和胰岛素水平的影响。 IL-6显著逆转了总黄酮对PCOS大鼠卵巢中JAK2 / STAT3磷酸化，以及PCOS大鼠卵巢中IL-6和SOSC3的表达。可知，青天葵总黄酮是通过IL-6介导的JAK2 / STAT3信号通路来治疗多囊卵巢综合征。四、创见与创新本研究采用正交实验设计得到广西药食同源的青天葵特产药材的总黄酮最优提取工艺，并测定其含量。同时建立PCOS-IR大鼠模型，通过观察其干预PCOS-IR大鼠模型血清性激素(T、LH、FSH)，空腹血糖(FBG)及血清胰岛素 (FINS)，计算胰岛素敏感指数（ISI）及胰岛素敏感指数（HOMA-IR），并观察卵巢组织形态，探讨青天葵总黄酮改善PCOS的具体作用机制，为其治疗PCOS及IR的临床提供可靠的实验依据，为开发安全、有效、可长期服用的治疗PCOS药物提供新线索。青天葵总黄酮在治疗多囊卵巢综合征(PCOS)的作用及机制国内外尚未见报道，具有明显的创新性。五、社会经济效益，存在的问题本研究为临床治疗PCOS及IR提供可靠的实验依据，以期开发出安全、有效、可长期服用的改善PCOS伴IR的药物具有重要临床价值和意义。研究工作的难点主要在于PCOS-IR大鼠实验动物模型的成功建立和青天葵总黄酮对PCOS-IR大鼠分子机制的研究，课题组结合文献的方法和预实验结果比较分析最终确定。课题组下一步计划用青天葵总黄酮中的鼠李柠檬素有效单体化合物对多囊卵巢综合征(PCOS)大鼠卵巢纤维化进行分子机制探讨，为治疗PCOS提供更多的思路。六、历年获奖情况无七、成果简介要向社会公开青天葵总黄酮是青天葵的主要有效成分，对抗炎，镇痛，增强免疫力，清热解毒，缓解咳嗽等有很好的疗效。在我们的研究中，发现从青天葵中提取的总黄酮能显著增加血清FSH水平，并显著降低PCOS-IR大鼠血清LH，T和INS水平，同时大剂量总黄酮对胰岛素抵抗的PCOS-IR大鼠具有恢复发情周期的作用。青天葵总黄酮通过部分抑制JAK2/STAT3通路的激活及调节PCOS大鼠卵巢中IL-6和SOCS3的表达，可以恢复PCOS大鼠发情周期，降低血清FSH水平，提高血清LH、T和INS的水平。这些结果表明，青天葵总黄酮能恢复大鼠的排卵功能，对PCOS具有一定的疗效。

20. 镉致睾丸损伤中生姜粉的保护作用及分子机制研究

登记号：202022512 　 分类号： R3;R3

主要完成单位： 桂林医学院

主要完成人员：任亚萍、张顺、熊彬、陈筠、农林琳、左俐俊、赵玮

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：桂林市科学技术局

登记日期：2020年8月7日

一、课题研究背景及意义随着不孕不育发病率的上升，环境因素的不良影响越来越受到关注[1]。尤其是近年来，镉污染对人们赖以生存的大环境已造成了严重威胁。广西为高镉地区，对群众生命安全造成重大不利影响。研究表明镉对人体各器官系统都有不同程度的损伤[2-3]。镉(cadmium,Cd)是一种分布广泛，半衰期长，毒性持久的环境污染物。近年来研究发现镉是新型的环境内分泌干扰物(endocrine disrupting chemical,EDC)，称为金属类激素，具有类雌激素作用。EDC 可干扰机体的内分泌产生生殖毒性、神经毒性、 免疫毒性以及致癌致畸作用等毒性。其中生殖毒性占最高比例，尤其对雄性生殖毒性系统作用最为突出[4-6]。那么如何对抗或预防镉致生殖损伤成为必要。本课题组前期实验也证明镉对肝脏、肾脏有毒性损伤，镉可致小鼠肝脏、肾 脏病理形态学改变[7-8] 。本课题组已经制作出了镉致小鼠睾丸损伤的动物模型， 本团队前期研究结果发现：随着染毒剂量增加，生精上皮渐薄，高镉染毒组生精小管结构紊乱，已不见正常漩涡状结构，睾丸间质破坏明显，染毒各组显示间质空虚，并见血管充血明显 。本课题组的镉致小鼠睾丸损伤动物模型的成功为研究镉致睾丸损伤机理提供了坚实基础。在揭开镉致睾丸损伤机制的同时，能尽快找到对镉致睾丸损伤进行保护的药物或替代品显得更为重要！二、研究总目标（1）明确生姜提取物对镉致睾丸损伤过程是否具有保护作用。（2）明确生姜提取物对镉致睾丸损伤保护过程中是否有 NO 参与，及 NO 与凋亡或增殖因子的关联性。（3）生姜粉对镉致睾丸损伤的机制研究少有研究，若能通过体内和体外实验明确生姜粉对镉致睾丸损伤有保护作用，并且找到生姜粉对镉致睾丸损伤保护的最佳浓度范围，那么这已经为人类重金属致生殖疾病的预防和治疗找到出路。同时若能明确修复过程中的分子机制，将为生殖疾病的诊疗拓宽思路。三、创新点 1、本项目把生姜这种国人常见的食材辅料作为研究对象用在对雄性生殖系统组织细胞功能活性调控的机制上，从日常饮食角度为人类的生殖健康提供预防和治疗疾病的理论依据和可能性。 2、生姜提取物在肝脏、脑组织的保护作用已有研究，但在生殖的保护及其机还是甚少。本次研究可能为镉致雄性生殖损伤修复治疗找到了一种良药或靶标——生姜提取物，为男性生殖健康的预防和治疗奠定了基础。四、存在的问题本实验过程中，体内实验结果睾丸凋亡因子的表达渐强，与体外过程中的表达趋势不一致，原因可能是它的生理机制和功能活性受多重因素的影响；也提示本实验的设计中，体内实验的生姜浓度分组和体外实验的生姜粉浓度，在浓度的把握上还有待重新设置。本次研究未进行NO与LH受体、17α羟化酶之间内在联系的实验，如能明确三者之间的内在关系，将为本项目提供更为强大的支撑，这也是本实验存在的一个小问题。五、成果相关研究已发表3篇高水平文章。序号 专著、论文标题 完成人 负责人排位 发表时间 论文收录类别 论文他人引用次数 有关说明 1 不同方法确定动情周期及动情期生殖器官结构 覃海章、肖胜军、华英杰、卢德杰、米超、赵玮、章一帆、任亚萍 通讯作者 2017-09-08 3 安徽医科大学学报,2017,52(11):1650-1653. 2 小鼠早中期胚胎组织中RBM10、caspase-9与内皮型一氧化氮合酶蛋白的表达 华英杰、米 超、任亚萍、 覃海章、 卢德杰 通讯作者 2018 已录用，待发表 3 Mechanism of the effects of cadmium poisoning on testicular injury in mice 任亚萍、邵文华、左俐俊、赵玮、华英杰、卢德杰、米超、曾思恩等 第一作者 2019 SCI 已录用，待发表

21. 子宫下段环状缝合术联合B-Lynch缝合术在前置胎盘剖宫产产后出血中的应用

登记号：202022514 　 分类号： R71;R719

主要完成单位： 玉林市妇幼保健院

主要完成人员：刘伟武、罗宇迪、曾伟兰、徐敏兰、徐秀英、叶雪梅、李云端、肖海燕、卢雄才、黄宗强、钟剑、李征梅、刘丽梅、陈恒、胡月圆

任务来源：玉林市科学技术局

推荐部门：玉林市科学技术局

登记日期：2020年8月7日

（1）课题来源与背景： 在产科临床中，前置胎盘是产科一种常见的妊娠期并发症，是导致剖宫产产后出血的常见原因之一，也是导致产妇死亡的重要原因。据统计，它的发病率国内报道为0.24%～1.57%，国外报道为0.3%～0.9%。目前对于前置胎盘一般采用剖宫产手术，但术中极易因前置胎盘导致产后出血，危及产妇生命，近年来随着剖宫产率的逐年升高，产后出血率也随之不断增加，因此也越来越受到临床产科的重视。但由于前置胎盘的病理特殊，常规止血方法并不完全奏效。本研究评价探讨子宫下段横形环状压迫缝合术联合改良式B-Lynch缝合术治疗剖宫产术中前置胎盘所致产后出血的临床效果。通过1年多本项目开展和实践后，获得了较好的临床效果，值得在临床推广应用。（2）技术原理及性能指标： 我们通过研究探讨采用子宫下段横形环状压迫缝合的手术方法与改良式B-Lynch缝合术相结合，以治疗剖宫产术中前置胎盘引起子宫下段胎盘附着创面出血和子宫体收缩乏力所致的难治性产后出血的临床效果。选取我院2018年1月-2019年6月接收的72例剖宫产术中前置胎盘所致产后出血患者,作为本研究的研究对象.分组方式为随机数字表法,主要分为对照组与观察组两组,且每组患者为36例.对照组采用传统的止血方式,而观察组采用子宫下段横形环状压迫缝合术联合改良式B－Lynch缝合术治疗。比较观察两组有效止血率、手术操作时间、术中及术后出血量、输血率、住院时间、术后并发症及子宫复旧情况。手术后42天彩色多普勒超声观察子宫动脉血流正常，子宫肌层回声均匀，子宫大小正常，作为子宫复旧良好的判定标准。（3）技术的创造性与先进性： 我们探讨子宫下段横形环状压迫缝合术联合改良式B-Lynch缝合术治疗剖宫产术中前置胎盘所致产后出血的临床效果。经广西区医学科学信息研究所查新证实：本项目开展子宫下段横形环状压迫缝合术联合改良式B-Lynch缝合术治疗剖宫产术中前置胎盘所致产后出血患者的研究，目前在广西区内未检索到密切相关的研究报道，属于区内先进水平。（4）技术的成熟程度，适用范围和安全性： 开展此项目子宫下段横形环状压迫缝合术联合改良式B-Lynch缝合术治疗剖宫产术中前置胎盘所致产后出血可能存在以下技术风险：手术中可能误缝或损伤输尿管、肠管、膀胱，子宫缺血坏死、阔韧带血肿、产褥感染、宫腔粘连等并发症发生。但发生并发症的可能性很小，国内有出现有上述并发症的报道。通过开展子宫下段横形环状压迫缝合术联合改良式B-Lynch缝合术治疗剖宫产术中前置胎盘所致产后出血的临床研究，此手术操作简单，止血迅速可靠，且安全易行，无需特殊器械和手术技巧。因此，可作为抢救剖宫产产后出血行之有效的保守性手术措施之一，具有较好的应用前景和推广价值。此外，减少了产后出血的发生率，避免了切除子宫，保留了生育能力，改善了患者的预后。可以减少患者的经济支出，节约医疗成本，从而可以获得较好的社会效益。（5）应用情况及存在的问题： 由于子宫下段横形环状压迫缝合术联合改良式 B-Lynch缝合操作简单、止血速度较快等，但现在针对缝合术报道更多的是关于止血成功率，但是术后的随访，相关的并发症报道也很少。术后再次妊娠报道的病例较少，许多接受了手术的患者，她们再次妊娠的意愿较低，也为评估带来影响。由于研究尚缺乏大量样本资料，以及更长时间的追踪随访，对于再次妊娠所产生的影响还有待观察。有报道指出：若在分娩后的1h之内使用此缝合术，能够成功止血的概率达到了84%，当延误2-6h之后，子宫被切除的概率就会增加4倍以上，但是在实际临床治疗中，采用压迫缝合术的最佳时机，目前并没有统一的标准。

22. 利奈唑胺治疗新生儿阳性球菌感染的疗效和安全性研究

登记号：202022516 　 分类号： R9;

主要完成单位： 广西壮族自治区民族医院

主要完成人员：林素梅、吴朝波、农英高、莫海玲、谢定泉、覃宏康、曾尚勇、罗秀、兰艳纤、杨小叶、吕聪

任务来源：崇左市科学技术局

推荐部门：崇左市科学技术局

登记日期：2020年8月7日

一、技术措施：观察2016年10月～2019年10月在广西壮族自治区民族医院新生儿科收治的明确或疑似由耐药金黄色葡萄糖球菌、凝固酶阴性葡萄糖球菌、肺炎链球菌、肠球菌等革兰阳性球菌引起的新生儿肺炎48例、败血症50例、颅内感染14例，随机分成2组（颅内感染14例无万古霉素对照病例），分别给予静脉滴注利奈唑胺注射液（商品名：斯沃）（实验组）与注射用万古霉素（商品名：稳可信）（对照组）抗感染治疗，按《抗菌药物临床试验技术指导原则》观察两种药物对上述疾病治疗后治愈、好转、无效的例数；在治疗期间，定期进行血常规、生化、肝肾功能的检查，对比治疗前后白细胞、中性粒细胞、肝肾功能、血小板的变化值；进行血液、痰，脑脊液等的细菌培养，统计两药治疗后的细菌清除率。收集数据后利用统计学软件进行分析，对比两种药物治疗耐药革兰阳性球菌新生儿感染的疗效、肝肾功能、血小板的变化、细菌清除率、不良反应的差异，获得利奈唑胺治疗耐药革兰阳性球菌新生儿感染的研究数据，以探索利奈唑胺治疗耐药革兰阳性球菌新生儿感染的疗效和安全性。二、结果： 1、利奈唑胺和万古霉素治疗新生儿革兰阳性菌肺炎、败血症，两者的疗效、细菌清除率相当、使用后对血液系统及肝、肾功能的影响小。利奈唑胺对常见病原菌敏感，新生儿对其耐受性好，使用方便，是治疗新生儿肺部感染及败血症的较佳选择，个别病例出现白细胞、血小板降低，临床使用中需注意定期采血监测，及时处理。 2、利奈唑胺对新生儿革兰阳性菌所致化脓性脑膜炎,具有良好疗效。该药除用于革兰阳性球菌所致肺炎、复杂性皮肤软组织感染外，还可用于治疗革兰阳性菌所致化脓性脑膜炎。三、项目技术的应用性、先进性、创新点 1、项目技术的应用性：本研究表明利奈唑胺具有独特的化学特性与药理作用，在治疗新生儿革兰阳性菌所致肺炎、血流感染、化脓性脑膜炎具有良好效果，与同类药物相比，不良反应少，安全性高。在治疗新生儿阳性菌感染特别是对耐药菌感染应用前景广阔，本课题研究成果可为治疗革兰阳性球菌引起的新生儿感染提供一种疗效好、安全性更高的药物选择，提高了此类患者的生存率与生活质量。 2、项目技术的先进性：本课题设计的利奈唑胺治疗新生儿革兰阳性球菌感染的疗效和安全性研究目前在我国仅有发达地区开展，在广西地区及崇左市还未开展，填补了我区在利奈唑胺治疗耐药革兰阳性球菌新生儿感染研究的空白。 3、项目技术的创新性：利奈唑胺注射液说明书的适应症仅为革兰阳性球菌引起的社区获得性肺炎或医院获得性肺炎、皮肤软组织感染，治疗范围未包括败血症、颅内感染、腹腔感染，近年来有报道称利奈唑胺注射液在脑脊液中能达到有效治疗浓度，也有少量应用利奈唑胺治疗颅内感染成功的案例，但在成人患者报道较多，新生儿的研究较少。本研究通过应用利奈唑胺和万古霉素治疗新生儿肺炎、败血症、颅内感染等的对比研究，掌握了利奈唑胺在新生儿感染治疗中的治愈情况，获取了治疗前后肝肾功能、血小板计数、细菌清除率、脑脊液常规及生化等的变化情况，证实了利奈唑胺在治疗革兰阳性球菌引起新生儿肺炎、败血症、颅内感染中疗效显著，具有治愈率高、不良反应少、安全性高的特点，为该药在新生儿感染的治疗提供了一定的实验基础和理论依据。

23. 壮药消痛散治疗腰椎间盘突出症的临床研究

登记号：202022517 　 分类号： R4;

主要完成单位： 广西壮族自治区民族医院

主要完成人员：王杰、蓝珍、陈静静、张其瑞、朱丽莲、王井清、宋春波、谢林源、刘鹏、黄辉、邓广业、农智新

任务来源：崇左市科学技术局

推荐部门：崇左市科学技术局

登记日期：2020年8月7日

1、项目背景和任务来源：腰椎间盘突出症是因椎间盘变性，纤维环破裂，髓核突出刺激或压迫神经根、马尾神经所表现的一种综合征，是腰腿痛最常见的原因之一，是骨科常见病、多发病之一。过去多见于中老年人,现在越来越年青化,且复发率很高,对患者工作、生活造成不便影响。目前我国体力劳动者中约有 15%～ 20% 的人患有此病。我院属市三级甲等综合医院，患者大多来自南宁市及崇左各乡、镇、村的体力劳动者，特别是高强度体力劳动者较集中，因此腰椎间盘突出症患者相对较多，年诊量达5000人次以上。由此可见，腰椎间盘突出患者不仅自己痛苦，还因失去劳动力而加重家庭和社会的负担。近年来本病的发病有逐年增多的趋势，因此积极开展对本病治疗的深入研究，探讨一种安全、行之有效而又能减轻病人的治疗痛苦及经济负担的治疗方法，是具有重要的临床价值和广泛的社会意义。 2、技术原理及性能指标：通过将100例腰椎间盘突出症(寒湿瘀血型)患者随机分为：电针+推拿+壮药消痛散穴位贴敷治疗组(简称壮药组)50例和单纯电针+推拿治疗组(简称对照组)50例。比较治疗前、和3个疗程后2组中医症候积分、腰部JOA评分 、VAS评分 、McGill评分的变化情况并评价2组临床疗效。通过研究发现我科自拟壮药消痛贴具有行气止痛，活血化瘀，温经通络之功效，在治疗腰椎间盘突出症中具有疗效好，疗程短，操作简单，安全可靠，提高非手术治疗的治愈率等优点，具有良好的临床应用价值及社会经济价值，值得推广。 3、技术的先进性：临床对于治疗腰椎间盘突出症的方式较多，主要有手术及非手术疗法，但由于手术治疗复发率高、并发症多，大部分患者更倾向于非手术治疗。非手术疗法包括针灸、推拿、拔火罐、牵引、卧床休息等，均可有效缓解患者临床症状，优势明显。临床关于针灸推拿治疗腰椎间盘突出症的疗效较为肯定，近年来电针配合穴位贴敷治疗腰椎间盘突出症的疗效观察研究也颇多。穴位贴敷疗法的理论基础为整体观念、经络学说以及腧穴作为脏腑经络气血汇聚之处,有独特的生理功能，通过药物的吸收作用、激发经气作用来达到治疗的目的。穴位贴敷通过减轻神经根的炎性水肿，增加中枢5-羟色胺含量，促进腰椎间盘突出受损神经根功能的改善，减轻疼痛。 4、技术推广前景：本方法为现代社会提倡的绿色疗法，可单独使用，也可配合针灸推拿治疗，所采用的药材（壮药、中草药）均为广大群众能够采购到的，药源广泛，价廉效广，有效地减轻了广大病患者的经济负担，而且壮药穴位贴敷疗法覆盖面广，可延伸到颈、肩、四肢等躯干部位的治疗，有效地提高了社会效益和经济效益。

24. 崇左市肛肠疾病发病的多因素分析及流行病学特征研究

登记号：202022520 　 分类号： R4;

主要完成单位： 广西壮族自治区民族医院

主要完成人员：钟世彪、李振、余泽炎、李奕建、吴云益、黄体强、唐莉、闭尔奇、覃厚尧、陈利生

任务来源：崇左市科学技术局

推荐部门：崇左市科学技术局

登记日期：2020年8月7日

肛肠疾病包括痔、肛裂、肛瘘、肛周脓肿等，是人类特有的常见病、多发病。自1975～1977 年全国范围开展的肛肠病大规模普查活动中取得完整资料57297例，查出患有肛肠疾病的共33837例，总发病率高达59.1％，可见肛肠病发病率之高。肛肠疾病如不及时治疗，轻者疾病进展，重者可引起其他病变，例如直肠病变以及各种妇科炎症,对人们生活质量和工作造成较大影响，不仅直接影响正常工作和生活，甚至导致疾病恶变，可能危及生命。随着我国城市化进程的加快及民众的饮食习惯、工作方式、生活环境、心理状态的巨大改变，我国现阶段肛肠病总发病率，从1975年的59.1%下降到2015年的50.1%，40年时间整体下降了9个百分点，肛肠疾病的防治取得阶段性成果，但肛肠疾病仍是常见病、多发病, 且我国肛肠疾病的发病率仍不断上升趋势。不同地区的肛周疾病的患病率及病种比例不同，肛周疾病的发生很可能与地理环境、工作性质、生活、饮食等因素有关。30余年前的肛肠疾病流行病学调查数据已经远不能满足当今的临床及学科发展的需要。基于这个前提，通过对崇左市居民的流行病调查可以了解肛肠疾病的患病率及相关危险因素，从而有效防御、及早诊治相关疾病，减少患者痛苦，减轻患者经济负担，并建立肛肠疾病患者教育系统,针对疾病患者开展肛肠疾病的专业知识的培训,提高患者对疾病的认识,提高自我诊断、自我预防、自我保健的能力；提高就诊率,开展规范的诊疗。为崇左填补了肛肠疾病流行病学这一领域的空白。通过本研究预期明确崇左市城镇居民在一般情况、家族史、饮食习惯、膳食结构、工作性质、文化程度生活居住环境、遗传因素、生育史、服药史、慢性疾病史、性生活因素及心理因素等方面与肛肠疾病(痔疮、肛瘘、肛周脓肿、肛裂等)发病的关联性；归纳崇左市城镇居民患肛肠疾病的分布及相关高危因素；统计崇左市城镇居民肛肠疾病发病的流行病学特征；用于提高崇左市城镇居民自我防治意识和加强肛肠疾病预防、保健和治疗措施提供客观科学依据；并制定肛肠疾病疾病谱、创建肛肠疾病随访信息库，为崇左填补了肛肠疾病流行病学这一领域的空白。通过发放调查表，并按时完成表格内容填写的方式，收集广西壮族自治区民族医院及合作医疗单位2017年12月至2019年12月期间在门诊、住院病房诊治的肛肠疾病患者(确诊为痔疮、肛瘘、肛周脓肿、肛裂等)的相关资料。经核查合格的原始资料输入Excel表建立数据库，并采用SPSS 19.0和SAS 8.2统计软件进行分析，单因素分析主要根据资料的类型采用X２检验、秩和检验或单因素条件Logistic回归分析，初步筛选出差异有统计学意义，即与肛肠疾病发病相关的研究因素，纳入多因素条件Logistic回归模型进行多因素分析，并计算各研究因素与肛肠疾病的关联强度OR值及其95％可信区间。本课题采用自行设计的调查问卷，由经过培训的调查员进行现场面对面访谈调查收集资料，内容包括：年龄、性别、婚育史、家族史、饮食习惯、膳食结构、工作性质、文化程度、生活居住环境、遗传因素、排便情况、性生活因素、服药史、慢性疾病史、运动因素等。将所有表格数据录入Excel表建立数据库，并采用SPSS 19.0和SAS 8.2统计软件进行分析。单因素分析主要根据资料的类型采用X２检验、秩和检验或单因素条件Logistic回归分析，初步筛选出差异有统计学意义，即与肛肠疾病发病相关的研究因素，纳入多因素条件Logistic回归模型进行多因素分析，并计算各研究因素与肛肠疾病的关联强度OR值及其95％可信区间。该项目收集3375例患者临床资料，研究分析对比与肛肠疾病(痔疮、肛瘘、肛周脓肿、肛裂等)发病有关的多种因素的关联强度，归纳崇左市城镇居民患肛肠疾病的分布及相关高危因素，统计其流行病学特征。研究结果提示：崇左市居民肛肠疾病患病率较高，肛肠疾病的发生与工作、生活、饮食等密切相关，需加强宣教和防治。结合查新报告结论，该研究具有一定的创新性，具备了一定的临床应用和推广价值。该项目所提供的验收资料完整，实验数据可靠，分析和推论严谨合理。该项目纳入3375例病例，在省级专业学术刊物发表3篇相关论文，培养本学科中青年骨干专业人才6名。完成了项目合同约定的研究任务和考核指标。目前存在的问题：研究样本量还相对不足，需扩大样本量进一步统计；加强多中心合作，便于更客观反映真实情况 ；可以与消化道肿瘤的早期筛查相结合 ；可以结合并加强肛周疾病术后患者的随访 ；肛周疾病信息库样本量需不断扩充，便于不断修正

25. 石漠化地区芒果高效节水灌溉及智能水肥一体化技术产业化示范

登记号：202022521 　 分类号： S6;

主要完成单位： 田东县兴润果蔬农民专业合作社

主要完成人员：黄庭兴、何寒、黄金辉、江泽普、陆春、梁素联、黄岚、班雪萍、陈海玲、农美族、黄海岸、黄东北、黄庭练、罗伟玲

任务来源：百色市科学技术局

推荐部门：百色市科学技术局

登记日期：2020年8月7日

一、课题来源与背景百色市是我区喀斯特地貌的代表地区之一，土地石漠化严重，全市有近1300万亩的石漠化土地。为解决百色地区农业、种植业的水资源匮乏问题，通过科技项目立项，开展一种芒果高效节水灌溉及智能水肥一体化生产技术研究。二、技术方案根据芒果的各生长阶段所需求的养分首先在储存池里调配好再供应给芒果植株吸收；在芒果种植片区铺设灌施和滴灌管道，灌施管道连接着水泵，灌施水、营养液时启动水泵，水、营养液则经由灌施管道及滴灌管道的滴水孔喷出供给芒果植株吸收；而水泵则由微电脑时控器来控制，从而实现芒果栽培时水、营养液是自动灌施的。三、技术创新点给芒果灌施水肥时只是将肥料在储水池里制备成营养液，然后通过灌施管道及滴灌管道输送到芒果的根部。施肥效率是：一启动灌施系统，营养液仅需几秒钟就全部到位，实现了施肥既集中，又省时省事；而传统的施肥方法是要分别对每一株芒果进行逐一施肥，费时又费力。给芒果喷施营养液或杀菌液时，只是将叶面肥或杀菌剂在储水池里制备成营养液或杀菌液，然后通过喷水管道所安置的喷头喷向芒果植株；喷施营养液或杀菌液的效率是：一启动灌施系统，喷施营养液或杀菌液仅需几秒钟就全部将片区内的芒果植株喷施到位，实现了喷施营养液或杀菌液既集中，又省时省事。四、应用情况 1、通过实施本技术方案，在芒果栽培生产时的水、肥灌施和营养液、杀菌液喷施可实现简易的自动化，相比于传统的滴灌供水肥、人工喷施营养液和杀菌液技术方案其用工量更少，效率更高。 2、通过实施本技术方案，与常规芒果栽培生产管理方式相比可实现节水40 %、节省肥料50 %、节省劳动力80 %以上，大幅度提高工作效率；有效的降低生产成本、促进果农的增收，提高芒果产业的竞争力。 3、通过实施本技术方案，肥料是首先通过与水按比例稀释成营养液，再通过灌施管道及滴灌管道输送到芒果的根部，使养分能够快速、充分、全面的被芒果吸收，所以芒果植株长势迅猛，产量更稳定。 4、在芒果树底布局灌施和滴灌管道，营造一个良好的湿度环境，非常适合在芒果树底开展林下养殖，本项目在实施过程中，在畜牧兽医师的指导下布局在芒果树底饲养肉鸡和肉鸭，取到非常好的效果。 5、本技术方案的实施，具有投资少、成本低、省力、省肥、易操作和芒果产品高产优质等显著特点；而且，本技术方案的实施属于高效益、低投入的简易设施农业技术，可把果农从繁重的体力劳动中解脱出来，值得大力推广。

26. 一种腔镜输尿管剪

登记号：202022522 　 分类号： R608;

主要完成单位： 广西医科大学第一附属医院

主要完成人员：陈嘉波、罗意革、王红、唐咸明、李伟、苏成、王从军、李彦强、史波、李勇、蒋雨秀

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区卫生健康委员会

登记日期：2020年8月7日

【背景技术】 [0002] 输尿管疾病在儿童或成人泌尿系统疾病中占重要部分，其常见病包括肾盂输尿管 交界处狭窄、输尿管结石、输尿管远端狭窄、输尿管外伤等。输尿管破开是输尿管手术的常 规步骤之一，进行输尿管手术操作时，常常需破开输尿管或离断输尿管，术后需常规放置输 尿管支架管。 [0003] 随着微创技术的进步，目前腹腔镜下输尿管手术操作已成为主流，因创伤小、恢复 快、美观等特点被更多泌尿外科或小儿外科医生青睐。但是因输尿管是相对细小的弯曲管 状结构，且相对游离、活动度大，而常规腹腔镜剪刀的头部较大，如图1和图2所示，剪刀下叶 2伸出杆体1的长度短，剪刀下叶2较宽，尤其在儿童输尿管手术时，剪刀下叶2难以伸入到输 尿管的较深位置，在进行输尿管手术时，需要先剪开一点然后再将剪刀下叶2往前送一点接 着剪，这样行输尿管破开手术就需要多次裁剪，造成创面难以修剪整齐，如破开过程中出现 偏移，则对手术造成极大的困难和增加并发症风险。另外腔镜下向输尿管放置支架管操作 需要很多的技巧才能完成，常常需要在导丝的引导下才能完成输尿管支架管的放置。 [0004] 因此，本实用新型正是基于以上的不足而产生的。 【实用新型内容】 [0005] 本实用新型目的是克服了现有技术的不足，提供一种结构简单、操作方便的腔镜 输尿管剪。 [0006] 本实用新型是通过以下技术方案实现的： [0007] 一种腔镜输尿管剪，其特征在于：包括杆体1，所述的杆体1内设有外露于杆体1并 能插入输尿管而将弯曲的输尿管绷直的剪刀下叶2，所述的剪刀下叶2上铰接有能相对其开 合而将输尿管剪破的剪刀上叶3，所述的杆体1上还连接有驱动剪刀上叶3相对剪刀下叶2转 动的驱动部件4。 [0008] 如上所述的腔镜输尿管剪，其特征在于：所述的剪刀下叶2包括用于绷直弯曲输尿 管的绷直段21和与绷直段21一体成型并与剪刀上叶2匹配的刃口段22，所述的剪刀上叶3铰 接在刃口段22上。 [0009] 如上所述的腔镜输尿管剪，其特征在于：所述的剪刀下叶2上沿其长度方向设有贯 穿刃口段22和绷直段21的导丝孔5。 [0010] 如上所述的腔镜输尿管剪，其特征在于：所述的绷直段21呈圆柱状，端部具有圆 顶，所述的刃口段22直径与绷直段21相等并且截面呈半圆形。 [0011] 如上所述的腔镜输尿管剪，其特征在于：所述的绷直段21与刃口段22的夹角为150 度。[0012] 如上所述的腔镜输尿管剪，其特征在于：所述的刃口段22上还设有能示出插入输尿管深度的刻度6。 [0013] 如上所述的腔镜输尿管剪，其特征在于：所述的剪刀下叶2与杆体1固定连接，所述 的驱动部件4包括与杆体1固定连接的固定手柄41，所述的固定手柄41上铰接有能相对其转 动的活动手柄42，所述的活动手柄42上端与剪刀上叶3的下端之间设有与二者铰接的拉杆 43。[0014] 与现有技术相比，本实用新型有如下优点： [0015] 1、本实用新型在进行破开输尿管的手术操作时，将输尿管剪的剪刀下叶可以插入 到输尿管内的较深位置，可以将原本弯曲的输尿管绷直，当剪刀下叶插入到输尿管内合适 位置，驱动部件驱动剪刀上叶相对剪刀下叶转动，因此通过剪刀上叶与剪刀下叶的配合而 将输尿管破开，可以一次完成输尿管的破开操作，操作更简便，手术更顺利，而且创面更平 整。[0016] 2、本实用新型的剪刀下叶包括绷直段和刃口段，首先绷直段进入到输尿管内，类 似探条，起到引导的作用，将输尿管绷直后，引导刃口段进入输尿管管腔内，根据需要调整 输尿管破开长度及角度，调整完毕即可进行输尿管破开裁剪操作，且非常精确、实用。 [0017] 3、本实用新型的剪刀下叶上还设有导丝孔，导丝孔贯穿整个剪刀下叶并与外界相 通，这样就可以从外部往导丝孔内穿设导丝，所以在输尿管狭窄明显或扭曲严重这种剪刀 下叶无法顺利进入输尿管较深位置的情况时，可通过导丝孔向输尿管管腔内置入更细的引 导导丝，在引导导丝的引导下将剪刀下叶引入输尿管内进行破开修剪，操作非常的方便快 捷。[0018] 4、本实用新型的绷直段与刃口段的夹角为150度，所以在剪刀下叶进入输尿管并 对输尿管进行破开时，绷直段将输尿管挑起，这样就使得破开手术更方便快捷，裁剪起来更 容易。 [0019] 5、本实用新型的刃口段上还设有能示出插入输尿管深度的刻度，刻度可以直观地 显示剪刀下叶进入输尿管的深度，使手术人员方便地将输尿管破开到所需的长度。

27. 一种大鼠专用气管插管装置

登记号：202022523 　 分类号： R;R3

主要完成单位： 广西医科大学第一附属医院

主要完成人员：桂春、吴成强、胡益森

任务来源：自然科学基金(基础研究计划)

推荐部门：广西壮族自治区卫生健康委员会

登记日期：2020年8月7日

①课题来源与背景；大鼠实验过程中经常涉及到使用小动物呼吸机予以生命支持，传统使用喉部气管切开或者光源指导下气管插管，较为费时或有一定的损伤性。而很多时候大鼠实验都需要使用呼吸机进行通气的操作，甚至必要时会通过气管插管为给药和吸除气管插管内分泌物。当前虽然已经有一些气管插管装置，但其使用的便捷性及效果不佳。基于以上背景，我们研发一种便捷且创伤性小的大鼠专用的气管插管插管装置。 ②技术原理及性能指标； 大鼠专用气管插管装置包括管体和接口底座，管体由金属材料制成，其下端设有底座连接口，接口底座通过连接口与管体可拆卸链接。接口底座设有三个通气接口，通气接口末端设有防滑凸圈，其中一个通气口还设有密封塞。管体上分布有刻度，上端进行缩口处理，且其上端管壁开设有若干细孔。底座连接口内壁有连接螺旋纹，连接口底座通过连接螺旋纹与管体可拆卸连接。此外，接口底座内部还有聚光灯泡，聚光灯泡中心对其管体中心线。 ③技术的创造性与先进性； 本装置与传统气管插管装置相比，通过将管腔采用金属材料，解决塑料管体基于管体太细而过于柔软无法使用的问题，通过将管体上端进行缩口处理，防止对气管的机械损伤，通过接口底座设成可拆卸，有利于实现管体的灭菌消毒操作以及不同接口底座的替换，接口底座设有三个通气接口其中两个与呼吸机进出气管相连接，另一个通气接口必要时采用气管内给药和吸除气管插管内分泌物。管壁上通过设有刻度，有利于操作时控制深度，有利防止对大鼠插管过深而造成损伤。同时底座的聚光灯在操作时光线自管体向前端射出也有利于插管操作。 ④技术的成熟程度，适用范围和安全性；本装置专门使用于大鼠的气管插管操作，结构简单，使用简便，效果好。 ⑤应用情况及存在的问题； 装置基本完善，目前还未能很好的解决调节大鼠口腔高度和距离的固定架 ⑥历年获奖情况；无

28. 桂西典型岩溶区气爆地震机理研究与应用

登记号：202022525 　 分类号： P5;P315

主要完成单位： 广西壮族自治区水文地质工程地质队

主要完成人员：蒙荣国、李细光、邓忠、荣明书、周斌、何天喜、严小敏、郭培兰、黄辉、吴教斌、樊保东、陆俊宏、曾亮、李冰朔、何绍松、徐宁、韦显华、吴海乐、阎春恒、龙政强、曾安怀、吴庆鹏、韦王秋、史水平、叶开云

任务来源：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局

推荐部门：广西壮族自治区地质矿产勘查开发局

登记日期：2020年8月10日

一、课题来源及背景：2010年6月28日至8月中旬于广西凌云凤山一带发生3级震群活动（简称“6.28”震群活动），造成很大的社会恐慌，引起广西各级政府的重视，为查明震群与当地水文地质条件的关系，研究震群的形成原因，广西壮族自治区国土资源厅以桂国土资办（2011）274号文将调查任务下达广西壮族自治区水文地质工程地质队承担，并与广西壮族自治区地震局相关部门合作。2012年12月广西壮族自治区水文地质工程地质队与广西壮族自治区地震局监测预报中心提交了《凤山县至凌云县一带岩溶区环境水文地质条件与“6.28”震群关系调查研究报告》，得到广西壮族自治区国土资源厅组织的评审专家组高度评价。为使项目成果更好地普及推广，为社会服务，广西壮族自治区地质矿产勘查开发局下达桂西典型岩溶区气爆地震机理研究与应用研究任务，由广西壮族自治区水文地质工程地质队承担。二、研究的目的和意义：研究“6.28”震群与地质构造、岩溶水文地质的关系，分析震群形成机理，建立岩溶气爆地震评价体系，为岩溶区地质灾害防治和防震减灾工作提供科学依据，给相关单位提供技术借鉴。三、主要论点及论据：通过资料收集，进行资料二次开发，辅以必要的调查工作，研究震区发震构造、地震波对比分析、地震成因机制研究、地震与岩溶环境水文地质条件关系分析，揭示了“6.28”震群是暴雨诱发的岩溶震群活动，不是大震前兆，并建立岩溶气爆地震评价体系，提出岩溶气爆地震防治对策。四、创见及创新：1、通过对“6.28”震群地震波的对比分析，首次创造性提出“6.28”震群为岩溶气爆地震的新认识。坡心地下河洞穴空间系统、岩溶水文系统及上覆岩土结构是该地震发生的内在地质条件，暴雨是诱发外在因素，暴雨产生的地下水动力对地下河岩土气的挤压是震群诱发的直接动力。这是继构造地震、塌陷地震和水库诱发地震之后，国内外未曾研究的由外营力诱发地震的一种全新形式，是强岩溶发育区发生的浅源地震活动。它可以是塌陷地震或气爆地震，也可能是塌陷地震引发一系列气爆地震，或气爆地震引发一系列塌陷地震，或者因气体挤压溶洞顶板产生应力释放而产生局部小地震。2、获得了波心地下河典型岩溶气爆地震形成机理的系统性认识。岩溶气爆地震形成过程可划分为孕育、形成、频发及衰减等四个阶段，创建岩溶气爆地震的力学模型以及典型地区岩溶气爆地震易发程度的评价指标体系，对我国岩溶发育区气爆地震的评价与防治具有指导和借鉴意义。3、建立岩溶气爆地震易发程度评价指标体系。岩溶气爆地震发生有其独特的环境内在条件及外部动力条件，而影响这两个条件有基岩岩性、岩溶发育程度、包气带厚度、包气带充填情况、地表洼地受淹情况、地形变化情况、人类工程活动强度、地下水变幅及变化速率等9个主要影响因子；通过建立的指标体系对研究区成功进行岩溶气爆地震易发程度评价及分区，为国内首创。4、通过研究区震群成因机理及成灾特点分析，在国内第一次将岩溶气爆地震防治分为三个层次，即认知层次、辅助治理、工程治理。五、社会经济效益：1、揭示了“6.28”震群是暴雨诱发的岩溶震群活动，不是大震前兆，极大地解除震区群众心中疑虑，为当地社会稳定、人民安居乐业提供了保障；2、对研究区进行岩溶气爆地震易发程度评价及分区，为下一步防灾减灾指明了方向；3、创建岩溶气爆地震的力学模型以及典型地区岩溶气爆地震易发程度的评价指标体系，并提出岩溶气爆地震防治对策，对我国岩溶发育区气爆地震的评价与防治具有指导作用，对岩溶地区问题具有较高借鉴作用。六、历年获奖情况：本项目暂未获得任何奖项。

29. 自拟健脾祛湿方联合HARRT治疗脾虚湿盛型免疫重建不良艾滋病患者的临床研究

登记号：202022526 　 分类号： R512.91;

主要完成单位： 防城港市中医医院

主要完成人员：赵权、罗向群、徐奎、容艺仙、黄永光、唐凤泽、梁霄、吴尚文

任务来源：防城港市科学技术局

推荐部门：防城港市科学技术局

登记日期：2020年8月10日

①课题来源与背景项目为防城港市科学技术与知识产权局（原防城港市科学技术局）2016年下达的“自拟健脾祛湿方联合HARRT治疗脾虚湿盛型免疫重建不良艾滋病患者的临床研究”项目（合同编号：防科攻16006008）。艾滋病是一种严重威胁人类健康的重大传染病。我国艾滋病疫情流行形势仍然严峻，是威胁人民健康的重大传染病。防城港市地处中国最西南端，属南亚热带湿热季风气候区，本地区的艾滋病患者中属于脾虚湿盛证类型相对较多。从中医辨证论治治疗角度来说，艾滋病临床表现复杂，辨证治疗变化多端，然总的治则为补虚扶正，祛邪外出。近年来研究表明，中医药治疗艾滋病在改善临床症状体征、提高生活质量、稳定、提高免疫功能等方面疗效确切。但研究方法有待完善，尤其对于作用机制缺乏深入研究，制约了学术发展。中医认为艾滋病是一种慢性虚损性疾病，采用中医辨证治疗能够起到扶正固本、标本兼治的功效，充分体现中医药治疗重大传染病及慢性病的优势特长。课题组前期观察了小样本的健脾祛湿方应用于艾滋病患者，显现初步疗效。 ②技术原理及性能指标本课题将脾虚湿盛型免疫重建不良艾滋病患者作为研究对象，以自拟健脾祛湿中药（党参、白术、黄芪、山药、黄花倒水莲、十大功劳等）联合HAART为干预手段，并与HAART对照各31例。分别记录两组病例的观察起点，治疗3个月后的症状体征积分、卡洛夫斯基积分、CD4+T淋巴细胞计数，并检查血常规、尿常规、大便常规和肝肾功能，综合评价健脾祛湿汤剂联合HAART疗法治疗免疫重建不良艾滋病患者的有效性和安全性。 ③技术的创造性与先进性此课题结合本地市的海洋性热带季风气候特点和艾滋病患者气虚兼夹湿盛体质特点，首次采用自拟健脾祛湿方联合HAART为干预手段干预脾虚湿盛证型免疫重建不良艾滋病患者，具有一定的地域性。 ④技术的成熟程度，适用范围和安全性艾滋病是一种严重威胁人类健康的重大传染病。我国艾滋病疫情流行形势仍然严峻，是威胁人民健康的重大传染病。防城港市地处中国最西南端，属南亚热带湿热季风气候区，本地区的艾滋病患者中属于脾虚湿盛证类型相对较多。从中医辨证论治治疗角度来说，艾滋病临床表现复杂，辨证治疗变化多端，然总的治则为补虚扶正，祛邪外出。自拟健脾祛湿方联合HAART可以改善患者免疫重建功能不良的作用。进一步推广应用，将极大改善免疫重建不良艾滋病患者的生活及生存质量。 ⑤应用情况及存在的问题按照课题计划，基本完成项目，由于艾滋病患者的特殊性和临床病例收集的进度缓慢等原因，导致课题延期结题。此次针对脾虚湿盛证型免疫重建不良艾滋病患者免疫重建的临床研究表明，自拟健脾祛湿方联合HAART可以改善患者免疫重建功能不良的作用，但依然存在不足，下一步我们将在在基础上进一步研究，希望可以更好地改善艾滋病患者的生活质量,为提高我市防治艾滋病能力而努力。 ⑥历年获奖情况 无。 ⑦成果简介采用自拟健脾祛湿方联合HAART干预脾虚湿盛型免疫重建不良患者，可以有效增加患者CD4+T淋巴细胞计数，改善患者免疫重建功能不良。

30. 对虾家系最佳线性无偏预测育种值分析软件V1.0

登记号：202022528 　 分类号： S91;

主要完成单位： 广西壮族自治区水产科学研究院

主要完成人员：曾地刚、赵永贞、陈秀荔、陈晓汉、杨春玲、彭敏、刘青云、李强勇

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：广西壮族自治区农业农村厅

登记日期：2020年8月10日

①课题来源与背景本软件开发依据课题广西创新驱动发展专项项目“广西水产优良种质资源挖掘与利用”，合同编号桂科AA17204080和项目“广西主导（特色）水产种质资源的收集、评价与鉴定”，合同编号：桂科AA17204088。对虾养殖业是我国水产养殖业的支柱产业。目前对虾的育种方法主要以家系选育为主,而对虾家系选育最重要的工作之一就是评估对虾的育种值。最佳线性无偏差预测(Best linear unbiased prediction,BLUP)是目前评估动物育种值最常用的方法。BLUP方法可以区分出固定因子对性状表型的影响，还可以评估随机因子对性状表型的遗传效应，可以大大降低环境因素对遗传评估的干扰。BLUP方法的运算强度很大，需要计算机辅助完成。 ②技术原理及性能指标本软件可以运行在Windows XP、Windows 7、Windows 10等Windows操作系统上。 ③技术的创造性与先进性本研究针对对虾家系选育的特点，设计了对虾家系育种值BLUP分析软件，优化了BLUP计算方法，使计算结果更符合对虾育种的实际情况。本软件可以应用于对虾家系选育的研究和实践中。 ④技术的成熟程度，适用范围和安全性 将软件的压缩文件“shrimpblup.RAR”下载到用户自己的PC电脑，用WinRAR或者其它压缩软件进行解压缩。解压缩后的文件夹里2个文件：“shrimpblup.exe”和“rec.xls”。其中“shrimpblup.exe”是可执行程序文件，“rec.xls”是数据保存文件。用鼠标双击“shrimpblup.exe”文件即可运行本软件。 ⑤应用情况及存在的问题 本软件可以应用，不存在问题。

31. 生物高密度遗传连锁图谱作图软件V1.0

登记号：202022529 　 分类号： S9;S917.4

主要完成单位： 广西壮族自治区水产科学研究院

主要完成人员：赵永贞、陈秀荔、曾地刚、陈晓汉、杨春玲、彭敏、刘青云、李强勇

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：广西壮族自治区农业农村厅

登记日期：2020年8月10日

①课题来源与背景本软件开发依据课题广西创新驱动发展专项项目“广西主导（特色）水产种质资源的收集、评价与鉴定”，合同编号：桂科AA17204088和项目“广西水产优良种质资源挖掘与利用”，合同编号桂科AA17204080。遗传连锁图谱是显示生物某一物种已知的基因和/或遗传标记在每条染色体上的相对位置。遗传连锁图谱可以用于数量性状基因座（QTL）定位、比较基因组学、全基因组测序组装、分子标记辅助育种等。过去的遗传连锁图谱主要用SSR、AFLP等分子标记构建，密度比较低，因此相应的连锁图谱作图软件一般只能在一条染色体上最多绘制2-3百个标记位点。随着高通量测序技术的发展，现在遗传连锁图谱的构建大多采用SNP分子标记构建，密度比较高，一条染色体上的上图标记可以达到1千个以上，因此需要新的连锁图谱作图软件。 ②技术原理及性能指标本软件可以运行在Windows XP、Windows 7、Windows 10等Windows操作系统上。 ③技术的创造性与先进性为了适应高密度遗传连锁图谱的需要，本研究开发了一款遗传连锁图谱作图软件，能够绘制生物高密度遗传连锁图谱，而且绘制的图谱美观、清晰、简洁。 ④技术的成熟程度，适用范围和安全性将软件的压缩文件“BioGenmap.RAR”下载到用户自己的PC电脑，用WinRAR或者其它压缩软件进行解压缩。解压缩后的文件夹里只有一个文件“BioGenmap.exe”，用鼠标双击该文件即可运行本软件。 ⑤应用情况及存在的问题 本软件可以应用，不存在问题。

32. 生物分子标记育种值人工神经网络预测软件V1.0

登记号：202022530 　 分类号： S9;S917.4

主要完成单位： 广西壮族自治区水产科学研究院

主要完成人员：陈晓汉、赵永贞、曾地刚、陈秀荔、杨春玲、彭敏、刘青云、李强勇

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：广西壮族自治区农业农村厅

登记日期：2020年8月10日

①课题来源与背景本软件开发依据课题广西创新驱动发展专项项目“广西主导（特色）水产种质资源的收集、评价与鉴定”，合同编号：桂科AA17204088和项目“广西水产优良种质资源挖掘与利用”，合同编号桂科AA17204080。分子标记辅助选育是近年来快速发展的现代生物育种新技术,利用与目标性状紧密连锁的分子标记对经济性状进行选择，可实现从表型选择到基因型直接选择育种的转变，克服传统选育准确率低、选育周期长的缺点，能显著提高选育效率、加速选择进程，现已成为动植物选育的发展方向。然而,随着标记数量的增加,分子标记育种值的估算越来越困难。例如，一些微效多基因控制的数量性状可能会有十几个甚至几十个分子标记，它们组合成比较复杂的基因型，而在全基因组选择育种中，分子标记可多达上万个。要预测分子标记的育种值，需要在分子标记基因型与性状之间建立数学模型。传统的方法是利用线性回归、Blup、贝叶斯等方法构建，然而这些方法计算复杂，而且难以建立多分子标记多性状的复杂模型。人工神经网络是由大量处理单元互联组成的非线性、自适应信息处理系统。具有高速寻找非线性复杂问题优化解的能力。 ②技术原理及性能指标本软件可以运行在Windows XP、Windows 7、Windows 10等Windows操作系统上。 ③技术的创造性与先进性本软件采用BP(back propagation)神经网络算法，具有输入层、隐藏层和输出层三层结构，以网络误差平方为目标函数，采用梯度下降法来计算目标函数的最小值。本软件针对生物分子标记育种值预测的特点，优化了神经网络算法，可以用于分子标记育种值的预测，具有使用方便、预测准确的特点。 ④技术的成熟程度，适用范围和安全性将软件的压缩文件“MarkerANN.RAR”下载到用户自己的PC电脑，用WinRAR或者其它压缩软件进行解压缩。解压缩后的文件夹里只有一个文件“MarkerANN.exe”，用鼠标双击该文件即可运行本软件。 ⑤应用情况及存在的问题 本软件可以应用，不存在问题。

33. 大数据科技服务公共平台建设与应用

登记号：202022531 　 分类号： TP311.52;TP391

主要完成单位： 广西计算中心有限责任公司

主要完成人员：杨程、廖宏、申华、覃琳、杜奕霖、冯硕、黄智宁、冯小梅、吴文茂、覃宏秋、罗海涛、覃婷怡、覃蒋圣、覃芳、苏宏庆、熊小辉

任务来源：南宁市科学技术局

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年8月11日

1、来源与背景 “大数据科技服务公共平台建设与应用”项目是南宁市科学技术局南科发〔2018〕11号文件下达的南宁市科学研究与技术开发计划项目，合同编号为：20181020-1。大数据时代，大数据正在成为信息技术的新热点，产业发展的新方向，对经济和社会发展带来深刻变革。大数据产业具备了良好基础，面临难得的发展机遇，但仍然存在一些制约因素。主要表现在：数据资源开放共享程度低、技术创新与支撑能力不强、大数据应用水平不高、大数据产业支撑体系尚不完善、人才队伍建设亟需加强，制约了大数据深入和持续发展，挖掘和建立有效的大数据服务平台是重要途径。针对大数据产业发展关键技术和共性问题，建设大数据科技服务公共平台，形成交通、农业、政务三大行业领域内的大数据服务应用成果，为企业、政府、科研机构等提供大数据采集、预处理、存储、管理、建模分析与挖掘、数据展示与应用等综合服务以及大数据应用解决方案。建设服务大数据产业发展的平台，充分推动大数据技术服务与行业深度结合，培育面向垂直领域的大数据服务模式。 2、技术原理及性能指标本项目针对大数据产业发展关键技术和共性问题，首先整合软硬件资源，基于openstack等开源云平台和hadoop、spark等分布式计算技术，建设大数据科技服务公共平台，实现多源多维大数据采集、预处理、存储、数据治理等功能。平台主要进行如下的开发：①建设大数据处理云计算平台：基于OpenStack开源云平台和Hadoop、spark等分布式计算技术，建立一套大数据处理云计算平台。②建立科技服务公共平台：基于大数据处理云计算平台，为后续各类大数据应用提供弹性、动态的按需计算资源服务，同时提供大数据存储和计算功能，可开展数据分析、挖掘和研究等工作。③大数据行业应用服务平台：建立交通、农业、政务领域的应用平台，实现交通、农业、政务方面数据采集、预处理、存储和数据分析功能。 3、技术的创造性与先进性（1）整合现有大数据软硬件资源，基于Hadoop、spark、Flume等开源框架，建设一个实操性强、安全性高、成本低的大数据科技服务公共平台，实现多源多维大数据采集、预处理、存储、数据治理等功能，使科研机构、企业等可以快速并低成本的构建大数据应用环境。（2）海量数据采集技术以Flume和Kafka的混合数据采集架构为基础的海量数据采集、聚合和传输技术，以适用于交通、农业、政务领域数据来源不同，结构化和非结构化数据并存的特点，实现数据多源异构下的数据统一采集、预处理、汇集和融合。（3）充分运用云计算、大数据等成熟技术，在数据基础平台方面采用基于开源Hadoop、spark等实现海量存储和分布式计算，实现实时数据接入，充分发挥设备的存储空间，提供海量数据存储能力及对海量数据进行处理和分析的能力，提供高可用性、可扩展性的数据服务。 4、技术的成熟程度，适用范围和安全性本项目采用云计算、数据融合与处理技术等，采用的各项技术大部分都是有成功应用的案例，故技术研究及应用是相对成熟及安全的。并且承担单位在大数据基础建设方面具有一定的技术基础，建有IDC机房，架设光纤网络、通讯网络等设施，配备可触控透明屏柜、电控投影及大屏双投影融合系统等互动展示平台，部署基于openstack、vm、Gcloud等多种云计算平台的混合云计算服务平台，建成基于Hadoop、Spark和Strorm等分布式计算和存储技术的大数据平台，为项目提供软硬件支撑。该项目建立交通、农业、政务领域的应用平台，面向交通、农业、政务领域建立行业大数据应用示范，推广行业大数据应用。 5、应用情况及存在的问题自项目成果实施应用以来，推动了大数据在交通、农业、政务等领域落地应用，项目成果已实现了在交通、农业、政务等多个领域的推广：①在交通领域，通过与广西壮族自治区交通运输信息管理中心、广西坛百高速公路有限公司、广西壮族自治区高速公路联网收费管理中心、广西交通设计集团有限公司等单位的合作，在应用上不仅能够采集高速公路及服务区全信息的智能采集与管理，且在交通运输厅的运行协调、应急指挥、基础内容、数据服务、政务服务和行政执法服务等方面运作提供数据支撑。②在农业领域上，开发完成的“广西农业数据分析系统”，为农业产业规划提供洞察服务与决策辅助，为园区、农户进行市场与产业链分析以及经营调整提供依据，提升农业服务精准性，提升农业生产效率和农业资源利用率，实现信息服务推动农业发展。③在政务领域上，推进政务数据汇聚。通过与广西壮族自治区产品质量检验研究院、广西壮族自治区交通运输厅、广西壮族自治区工业和信息化委员会等政务机构的合作，助力政府部门通过网络获取、整合社会各领域的相关数据，为开展相关工作提供横向、纵向信息的全方位共享。项目在持续推广，但技术上也有待提高，例如：交通、农业、政务领域的数据挖掘结果不够深入。下一步将加强对数据处理和分析技术的研究，增强完善平台的存储、治理和分析处理能力，提高平台在行业大数据处理的核心竞争力。

34. 一种外包装机提取吸附装置

登记号：202022532 　 分类号： TB79;TB752+.5

主要完成单位： 广西巨星医疗器械有限公司

主要完成人员：廖长香、苏文忠、罗源、林婕娴、黄禧军、韦干京、秦长生、肖永泉、陆绒宇

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年8月11日

一、技术背景目前，在外包装生产线上，工人进行产品包装时，需要手工重复提升、下放、旋转的动作，工作强度大、压力大，极易造成疲劳，生产效率低。随着经济和科技的发展，在工业生产中半自动化设备的运用越来越广泛，通过半自动化设备来克服人工效率低下、成本高的问题。本课题项目外包装机提取吸附装置，结构简单合理，操作方便，吸附牢固，能实现快速提取及移运；相比传统人工方式，可持续工作时间长，准确率高，安全可靠。二、技术原理及性能外包装机提取吸附装置，包括用于输送待包装件的第一输送组件，位于第一输送组件上方用于将待包装件吸附提取，并将待包装件扯下放置于包装箱内的吸附组件，以及用于放置包装箱并将包装箱输送至封箱装置的第二输送组件；吸附组件包括导杆、连接杆、真空泵、连接管、输送管及真空吸盘装置，导杆为平行设置的两个，导杆设置于第一输送组件及第二输送组件的上方，连接杆设置于导杆的下方，该连接杆的两端分别通过连接件与导杆滑动连接，输送管设置于连接杆的下方，输送管的上端与连接管的一端连通，输送管的末端设置有真空吸盘装置，连接管的另一端与真空泵连接。三、技术创新及先进性 (1)外包装机提取吸附装置，通过第一输送组件、吸附组件及第二输送组件的设置，方便将待包装件吸附提取并移运至包装箱内，通过吸附组件的真空吸盘装置，吸附牢固，实现快速提取及移运；且在真空吸盘及真空泵之间设置了真空过滤器，能有效防止真空吸盘吸入的杂质进入真空泵内，防止真空泵寿命降低。 (2)外包装机提取吸附装置，结构简单合理，操作方便，相比传统人工方式，可持续工作时间长，准确率高，既安全可靠，又提高了生产效率和工作质量，降低了成产成本和人工成本，极大改善了工人的工作环境和工作强度。四、应用范围及安全性本项目应用在医疗器械产品包装生产线上，随着科学技术的不断发展，对包装生产设备提出了新的要求，未来包装机械将配合产业自动化，促进包装设备总体水平提高，一种外包装机提取吸附装置，该成果已应用在生产线上，帮助企业加快产品生产能力，实现最大化效益。通过自动化设备克服效率低下、成本过高问题。五、应用情况存在问题无六、历年获奖情况无

35. 一种纸箱封装装置

登记号：202022533 　 分类号： TB486;

主要完成单位： 广西巨星医疗器械有限公司

主要完成人员：廖长香、苏文忠、秦长生、罗源、陆绒宇、肖永泉、卢俊艺、韦向飞、黄致程

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年8月11日

一、技术背景随着社会的发展，包装封口机在各种机械中发挥着越来越重要的作用。包装是产品进入流通领域的必要条件而实现包装的主要手段是使用包装机械。同时伴随着时代的发展和技术的进步，包装封口机械在流通领域中起着越来越重要的作用。随着科学技术在不断发展和各种食品加工品的出现，对包装技术和包装设备都提出了新的要求。包装箱封口机更是包装机械中不可缺少的部分。它主要是采用胶带对纸箱封口，可以根据纸箱大小随意调整封箱尺寸，封箱平整，可一次完成上、下封箱动作，即可单机作业，也可与流水线配套使用，广泛应用于家用电器、纺织、百货、医药等行业，但是现有的机器具有以下缺点，粘胶过程中会出现断胶和缺胶的现象，直接输送至成品区，不具有检查纸箱是否粘黏好，不仅需要在成品区寻找次品，不仅浪费了大量的人力，还影响了工作效率，有时还会出现漏检的现象，影响产品质量。二、技术原理及性能本项目纸箱封装装置，具备将将次品二次加工优点，解决粘胶过程中会出现断胶和缺胶的现象，直接输送至成品区，不具有检查纸箱是否粘黏好，不仅需要在成品区寻找次品，不仅浪费了大量的人力，还影响了工作效率，有时还会出现漏检的现象，影响产品质量，影响产品质量的问题。本项目为解决这技术问题，研制出技术方案：纸箱封装装置，装置本体的上端设置有第一传送机构，第一传送机构的一端设置有第二传送机构，第一传送机构的顶端安装有支架，支架的顶端安装有安装座，安装座的顶端安装有液压缸总成，液压缸总成的一端设置有压板，安装座的底端设置有前固定挡板，支架的一端设置有弯曲杆，支架的另一端设置有粘胶机构，支架的两侧均安装有升降液压缸总成，升降液压缸总成的一端设置有导向板，第二传送机构的顶端安装有凹型支撑座，凹型支撑座的底端安装有第一气压缸，第一气压缸的底端设置有第一气压杆，第一气压杆的底端设置有限位板，限位板底部的两端均设置有夹板，夹板的两端设置有若干压辊，工作台的顶端安装有第二气压缸，第二气压缸的一端设置有第二气压杆，第二气压杆的一端设置有推板，第二气压缸的顶端安装有红外感应器。三、技术创新及先进性（1）本课题项目中由导向板保证纸箱的行走路径，通过前固定挡板以及压板对纸箱的上进行折叠，之后由粘胶机构对纸箱进行粘胶，通过限位板的底端，由压辊对纸箱的顶端进行压平，从而保证纸箱的粘胶后的公正以及质量。（2）本课题项目中出现没有粘胶成功的纸箱，由限位板限定纸箱的位置，通过红外感应器感应纸箱的位置，当纸箱长时间停留在限位板的一端时，第二气压缸通过第二气压杆以及推板将没有粘好纸箱推入第二传送机构，之后在进行二次加工，进行分类处理，避免没有粘好的纸箱输送至成品区，避免在成品区内寻找没有粘好纸箱，提高了工作效率。四、技术的成熟度及安全性纸箱封装装置自动化，其内涵源自于先进的自动化技术在机械制造领域中的广泛应用，源自于对自动化的生产过程的整合。在机械自动化广泛应用之前，我国的经济模式是以机械化的大生产为主的。对2018年纸箱包装机产业布局分析。在机械自动化广泛应用之后，我国的加工、制造也实现了无人控制的连续化生产，也实现了以自动化的先进的制造技术为核心的机械自动化带来的生产效率的飞跃。五、应用情况及问题无六、历年获奖情况无

36. 一种胶片自动装箱装置

登记号：202022534 　 分类号： TP21;TP2

主要完成单位： 广西巨星医疗器械有限公司

主要完成人员：廖长香、苏文忠、秦长生、罗源、陆绒宇、肖永泉、卢俊艺、韦向飞、黄致程

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年8月11日

一、技术背景目前现有的为手工进行产品的整理装箱，先对箱和产品进行手工排序、整理，再手工将产品装入箱内，最后将满箱搬离，从而完成整个装箱流程。而这种手工装箱的方式，存在员工劳动强度大，劳动生产率不高。二、技术原理及性能本项的目的是提供一种胶片自动装箱装置，具备自动化程度高的优点，解决了手工装箱的方式，存在员工劳动强度大，劳动生产率不高的问题。本项目为解决这技术问题，提供此技术方案：胶片自动装箱装置，装置本体的一端设置有传送辊机构，传送辊机构的一侧设置有第一传送机构，第一传送机构的一侧设置有连接台机构，连接台机构的一侧设置有打包台，传送辊机构上安装有若干输送辊，第一传送机构的顶端设置有红外线感应器，红外线感应器的一端安装有第一支架，第一支架的底端设置有导轨，导轨的一端设置有直线电机，导轨上设置有滑块，滑块的底端设有连接架，连接架的一端设置有第一气压缸，第一气压缸的底端设置有第一气压杆，第一气压杆的底端设置有第一推板，连接台机构的顶端为工作台，工作台的一端设置有凸块，工作台的另一端设置有第三气压缸，第三气压缸的一端设置有第三气压杆，第三气压杆的一端设置有第三推板，第二支架上设置有第四气压缸，第四气压缸的底端设置有第四气压杆，第四气压杆的底端设置有扣板，第二支架的一侧安装有第二气压缸，第二气压缸的一端设置有第二气压杆，第二气压杆的一端设置有第二推板，第二推板和所述第二支架之间设置有包装盒待放区。进一步的第一传送机构的一端设置有传送辊，第一传送机构的另一端设置有主动辊，主动辊和所述传送辊之间设置有若干横杆，主动辊和所述传送辊之间通过传送带连接，主动辊的一端通过转轴连接驱动电机，驱动电机通过电机板固定连接所述第一传送机构。三、技术创新及先进性（1）本项目通过传送辊机构、第一传送机构、连接台机构以及打包台进行包装工作，全程自动化程度高，有利于提高工作效率。（2）本项目中第一气压缸通过滑块调节横向位置，通过第一气压缸以及第一气压杆调节第一推板的高度，由迪第一推板将胶片推入包装盒内，其中第三气压缸通过驱动第三气压杆以及第三推板将胶片推入指定的位置，从而确保了胶片的位置，便于第一推板将胶片推入包装盒内。（3）本项目中将包装盒放置在包装盒待放区内，由第二推板将包装盒推入扣板内，其中由扣板底端的L型限位板用于限位包装盒的位置，便于胶片顺利进入包装盒内。四、技术成熟度及安全性其内涵源自于先进的自动化技术在机械制造领域中的广泛应用，源自于对自动化的生产过程的整合。在机械自动化广泛应用之前，我国的经济模式是以机械化的大生产为主的。对2018年纸箱包装机产业布局分析。在机械自动化广泛应用之后，我国的加工、制造也实现了无人控制的连续化生产，也实现了以自动化的先进的制造技术为核心的机械自动化带来的生产效率的飞跃。五、应用情况存在问题六、历年获奖情况

37. 一种外包装机装箱辅助装置

登记号：202022535 　 分类号： TP23;

主要完成单位： 广西巨星医疗器械有限公司

主要完成人员：廖长香、苏文忠、秦长生、罗源、陆绒宇、肖永泉、卢俊艺、韦向飞、黄致程

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年8月11日

一、技术背景目前，在外包装生产线上，工人进行产品包装时，需要将成盒的待包装物装入包装箱内，多个包装盒组装成箱封存。现有技术中，上述将多个包装盒组放入包装箱内的装箱操作一般由人工完成，人工站位于输送包装箱的传送带边沿，将多个包装盒组整齐码放到包装箱内，传送带上的包装箱一般位于传送带的中部，而且传送带正在运行，导致装箱操作困难，时常会出现投放错误的情况，费时费力，工作效率低，效果也不好。二 、技术原理及性能本项目外包装机装箱辅助装置包括机架、传送装置、第一气缸及第二气缸，传送装置安装于机架上，述传送装置上表面的一侧边沿设置有防护架，传送装置上表面的另一侧边沿设置有立杆，第一气缸及第二气缸沿传送装置输送方向依次设置于立杆的两侧，第一气缸的活塞杆前端设置有第一推杆，第二气缸的活塞杆前端设置有第二推杆。还包括控制系统，控制系统包括PLC控制器及传感器，传感器探出设置于传送装置的外侧上方，且传感器位于第一气缸的前方；PLC控制器分别与所述第一气缸、第二气缸、传送装置及传感器电性连接。防护架包括支撑杆、第一横杆及第二横杆，支撑杆为平行设置的两个，并垂直设置于传送装置上表面的一侧边沿，第一横杆及第二横杆设置于两个支撑杆之间，第一横杆设置于第二横杆的上方，且第一横杆靠近传送装置的边沿设置，第二横杆设置于传送装置的内侧。还包括第一连接杆及第二连接杆，第一连接杆的一端与支撑杆连接，另一端与第一横杆连接；第二连接杆的一端与支撑杆连接，另一端与第二横杆连接。三、技术创新及先进性（1）本项目的外包装机装箱辅助装置通过第一气缸及第二气缸的设置，当包装箱输送至第一气缸及第二气缸的前方时，第二气缸的活塞杆将第二推杆推出，拦截包装箱，同时第一气缸的活塞杆将第一推杆推出，将包装箱推倒并倾斜倚靠于防护架一侧，方便工人将多个包装盒组码放到包装箱内，码放准确效率高，当码放完全后，第一气缸及第二气缸的活塞杆带动推杆回撤，码放有包装盒的包装箱则跟随传送带继续传输，进入下一工序，本项目保证了码放的准确性，操作简便。（2）本项目通过在第一气缸前方设置有传感器，当感应到包装箱后，发出信号至PLC控制器，PLC控制器延时启动第一气缸及第二气缸，保证了装箱的准确性，不需人工控制，其操作大为简便，工作节奏也更为准确简单。（3）本项目结构简单，可自动识别拦截装箱，辅助装箱工作更为简单有效，码放准确率高，工作效率大大提高，值得推广。四、技术成熟度及安全性其内涵源自于先进的自动化技术在机械制造领域中的广泛应用，源自于对自动化的生产过程的整合。在机械自动化广泛应用之前，我国的经济模式是以机械化的大生产为主的。对2018年纸箱包装机产业布局分析。在机械自动化广泛应用之后，我国的加工、制造也实现了无人控制的连续化生产，也实现了以自动化的先进的制造技术为核心的机械自动化带来的生产效率的飞跃。五、应用情况存在问题无六、历年获奖情况无

38. 一种外包装生产线

登记号：202022536 　 分类号： TB49;

主要完成单位： 广西巨星医疗器械有限公司

主要完成人员：廖长香、苏文忠、秦长生、罗源、陆绒宇、肖永泉、卢俊艺、韦向飞、黄致程

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年8月11日

一、技术背景目前，在外包装生产线上，普遍以人工为主，包装的过程费时费力，效率低，而且存在包装精度低，美观度差等缺点。随着经济和科技的发展，在工业生产中自动化设备的运用越来越广泛，通过自动化设备来克服人工效率低下、成本高的问题。二、技术原理及性能本项目外包装生产线包括外箱成型装置、内盒装箱辅助装置、外箱封箱装置、外箱贴标装置、吸附提取装置、运输箱封箱装置、运输箱贴标装置及称重装置。外箱成型装置、内盒装箱辅助装置、外箱封箱装置、外箱贴标装置、吸附提取装置、运输箱封箱装置、运输箱贴标装置及称重装置通过传送带依次连接。还包括运输箱成型装置，运输箱成型装置通过传送带与吸附提取装置连接。内盒装箱辅助装置包括机架、传送带、第一气缸及第二气缸，传送带安装于机架上传送带上表面的一侧边沿设置有防护架，传送带上表面的另一侧边沿设置有立杆，第一气缸及第二气缸沿传送带输送方向依次设置于立杆的两侧，第一气缸的活塞杆前端设置有第一推杆，第二气缸的活塞杆前端设置有第二推杆。防护架包括支撑杆、第一横杆及第二横杆，支撑杆为平行设置的两个，并垂直设置于传送带上表面的一侧边沿，第一横杆及第二横杆设置于两个支撑杆之间，第一横杆设置于第二横杆的上方，且第一横杆靠近传送带的边沿设置，第二横杆设置于传送带的内侧。吸附提取装置包括导杆、连接杆、真空泵、连接管、输送管及真空吸盘装置，导杆为平行设置的两个，导杆设置于传送带的上方，连接杆设置于导杆的下方，该连接杆的两端分别通过连接件与导杆滑动连接，输送管设置于连接杆的下方，输送管的上端与连接管的一端连通，输送管的末端设置有真空吸盘装置，连接管的另一端与真空泵连接。真空吸盘装置包括真空吸盘及第一气控阀，真空吸盘经过第一气控阀与所述输送管的末端连接。还包括真空破坏装置及支架，支架的一端与真空吸盘装置连接，真空破坏装置包括第二气控阀，第二气控阀设置于支架上，第二气控阀通过送气管与真空吸盘连接。三、技术创新及先进性（1）本项目的外包装生产线，经过外箱成型、辅助内盒装箱、外箱封箱、外箱贴标、外箱装入运输箱、运输箱封箱、运输箱贴标及称重等步骤一体化，高效率地完成所需工作，简单方便，机械自动化程度高，明显降低工人的劳动强度，降低生产成本、生产效率高，适合推广到企业中。（2）内盒装箱辅助装置通过第一气缸及第二气缸的设置，当包装箱输送至第一气缸及第二气缸的前方时，第二气缸的活塞杆将第二推杆推出，拦截外箱箱，同时第一气缸的活塞杆将第一推杆推出，将外箱推倒并倾斜倚靠于防护架一侧，方便工人将多个内盒组码放到外箱内，码放准确效率高，当码放完全后，第一气缸及第二气缸的活塞杆带动推杆回撤，码放有内盒的外箱则跟随传送带继续传输，进入下一工序，本实用新型保证了码放的准确性，操作简便。（3）通过吸附提取装置方便将外箱吸附提取并移运至运输箱内，通过真空吸盘装置，吸附牢固，实现快速提取及移运。四、技术成熟度及安全性自动化包装生产线以科技创新、自主研发代替一味引进和仿造的传统模式，才能使行业和市场健康发展。面对巨大的使用市场以及国外引领企业带来的竞争压力，自动化包装流水线拥有广阔的学习空间，在目前行业面临新一轮结构调整、技术升级、产品换代的重要时刻，国内企业需通过自主创新、深度消化，以务实的心态发展企业和增强竞争力。五、应用情况及存在问题无六、历年获奖情况无

39. 一种外包装机贴签装置

登记号：202022537 　 分类号： TP23;

主要完成单位： 广西巨星医疗器械有限公司

主要完成人员：廖长香、苏文忠、秦长生、罗源、陆绒宇、肖永泉、卢俊艺、韦向飞、黄致程

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年8月11日

一、技术背景 外包装机是指一般将内包装商品装入中型或大型的箱、袋、盒、罐中，包装后，在外表面标有记号、戳记、商品名称、商标等并使其具有一定形态的设备，其作用主要用来保障商品在流通中的安全，便于装卸、运输、储存和保管，外包装机对商品进行包装的过程中，需利用贴签装置对包装盒进行贴签处理，使得包装盒具有自身独一的特性，方便使用。现有装置在对包装盒进行贴签的过程中，只能对包装盒进行单面的贴签作业，造成贴签作业效率的降低；2、现有装置在对包装盒进行贴签的过程中，无相关机构对包装盒进行位置的定位，造成贴签位置误差较大。二、技术原理及性能 本项目的外包装机贴签装置包括底座，底座顶部固定连接有工作台，工作台内侧设置有安装架，工作台前、后端一侧通过套管套接有套杆，且套杆内侧焊接有弧形架，弧形架内侧前端安装有压紧轮，工作台前后端中央位置固定连接有一组气泵，工作台前、后端另一侧通过安装板固定连接有支架，支架顶部一端焊接有挡板，挡板外侧上部中央位置安装有第一从动轮，挡板外侧下部前、后端分别安装有主动轮和第二从动轮，第二从动轮上端安装有第三从动轮，主动轮一端与支架顶部中段设置的第二伺服电机的输出端转动连接，挡板底部前端固定连接有一组气缸，且挡板内侧下部固定连接有刀杆。底座正表面中央位置镶嵌有控制器，且底座底端两侧固定连接有一组支脚。安装架内侧之间等距离设置有转轴，且安装架一侧转轴一端与安装架外侧一端设置的第一伺服电机输出端转动连接。气泵内侧上部安装有红外线感应器，且气泵通过内侧下部焊接的固定块与底座两侧下部连接。套杆延伸进套管内部，且套杆底端与套管内中部设置的活动弹簧顶端连接。主动轮、第一从动轮、第二从动轮和第三从动轮之间通过皮带带传动连接，且主动轮、第一从动轮、第二从动轮和第三从动轮的表面缠绕连接有标签。三、技术创新及先进性 （1）本项目通过设置气泵、气缸、第二伺服电机、弧形架、压紧轮和刀杆，具有提高装置贴签效率的效果，解决了现有装置在对包装盒进行贴签的过程中，只能对包装盒进行单面的贴签作业，造成贴签作业效率降低的问题，在工作台一侧前、后端安装板顶部通过支架固定连接有挡板，将标签滚筒与主动轮进行套接，控制器控制第二伺服电机对主动轮进行转动连接，主动轮通过皮带与第二从动轮带传动连接，使得标签通过第二从动轮进行导向作用，进行垂直向下的运动，并利用刀杆对标签滚筒进行标签与贴纸之间的分离，随着第二从动轮的转动，第三从动轮对贴纸进行向上的导向作用，利用第一从动轮对贴纸进行缠绕连接，标签向下运动至气缸前端，气泵对气缸进行作用，利用刀杆对标签进行切断，使得气缸对包装盒两侧侧面进行贴签作业，大大的提高了装置贴签的效率，同时，在工作台另一侧通过套管套接有套杆，转轴带动包装盒向前移动，对弧形架进行推动作用，使得套杆通过套管内部的活动弹簧进行向外的移动，进而带动弧形架内侧之间的压紧轮对标签进行抚平压紧作业，方便了使用。 （2）本项目通过设置红外线感应器、控制器和第一伺服电机，具有便于对包装盒进行定位贴签的效果，解决了现有装置在对包装盒进行贴签的过程中，无相关机构对包装盒进行位置的定位，造成贴签位置误差较大的问题，在气泵内侧上部安装有一组红外线感应器，在装置对包装盒进行贴签作业时，控制器控制第一伺服电机带动转轴转动，实现对包装盒的位置移动，当红外线感应器对包装盒进行无信号传递到有信号传递再到无信号传递时，控制器对再次接收不到红外线感应器信号进行处理判定，此时，控制器控制第一伺服电机停止作业，使得包装盒停止转动，进而实现对包装盒贴签位置的定位，提高了装置贴签位置的准确性。四、技术成熟度及安全性经过20多年的发展，包装机贴签装置机械已成为机械工业中十大行业之一，工业快速发展提供了有力的保障，有些包装机械填补了国内空白，已能基本满足国内市场的需求，部分产品还有出口。五、 无六、 无

40. 一种纸箱折叠装置

登记号：202022538 　 分类号： TP23;

主要完成单位： 广西巨星医疗器械有限公司

主要完成人员：廖长香、苏文忠、秦长生、罗源、陆绒宇、肖永泉、卢俊艺、韦向飞、黄致程

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年8月11日

一、技术背景 纸箱是应用最广泛的包装制品，按用料不同，有瓦楞纸箱、单层纸板箱等，有各种规格和型号。纸箱常用的有三层、五层，七层使用较少，各层分为里纸、瓦楞纸、芯纸、面纸，里、面纸有茶板纸、牛皮纸，芯纸用瓦楞纸，各种纸的颜色和手感都不一样，不同厂家生产的纸(颜色、手感)也不一样。纸箱生产时需要进行折叠，用于纸箱的成型工作。二、技术原理及性能指标 本项目技术目的纸箱折叠装置包括基板、送料组件、压平组件、取料组件以及折弯组件，基板的上表面固定有工作台，工作台的上端左右对应安装有第一轨道和第一电机，第一电机的输出端转动连接有第一丝杆，第一丝杆的外部传动连接有滑块，滑块的下端安装在第一轨道上，折弯组件固定在滑块的上端，工作台的上端焊接有支杆，支杆的顶端设置有挡板，工作台的外部固定有支架，支架的上部焊接有顶梁，顶梁的下表面前后对应设置有第二轨道和第三轨道，第二轨道上安装有第二丝杆，取料组件传动连接于第二丝杆的下端，第三轨道上安装有第三丝杆，压平组件传动连接于第三丝杆的下端，送料组件安装在工作台的上表面，且送料组件的作业端口紧邻挡板的上方。挡板与折弯组件的上表面齐平，且挡板的上表面与压平组件的下端齐平。顶梁的下端左右对应安装有第三电机和第二电机，第二电机的输出轴与第二丝杆的一端固定连接，且第三电机的输出轴与第三丝杆的一端固定连接。取料组件的内部包括第一液压缸和升降杆，第一液压缸传动连接于第二丝杆的下端，第一液压缸下端的活塞杆上固定有升降板，升降杆设置有两个，两个升降杆均固定在升降板的下表面，升降杆的底部固定有第一吸盘，且第一吸盘上连接有负压管。压平组件的内部包括立板、压平板和环形限位杆，立板传动连接于第三丝杆的下端，且立板上安装有第二液压缸，压平板安装在第二液压缸下端的活塞杆上，且环形限位杆固定在立板的外部。折弯组件的内部包括安装板、气压缸和折弯框，安装板安装在滑块的顶端，安装板的下端设置有伸缩电机，伸缩电机的输出端设置有电机伸缩杆，且电机伸缩杆延伸至安装板的上方，电机伸缩杆的顶端固定有施力板，气压缸和折弯框对应固定在施力板的上表面，且气压缸末端的活塞杆上设置有折叠板。三、技术创新及先进性 （1）本项目通过设置送料组件、压平组件、取料组件以及折弯组件，本项目在使用时能够满足纸板的多角度折叠，折叠的效果好，可以简化纸箱折叠的程序，进而增加其作业效率，解决了纸箱折叠效果不够好，效果不充分的问题，本项目设置挡板，并且围绕挡板设置了送料组件、压平组件、取料组件以及折弯组件，可以将纸板进行横向及竖向折叠，一次性满足纸板的多道加工，进而增加装置的作业效率。 （2）本项目通过设置送料组件、压平组件、取料组件以及折弯组件，本装置的自动化程度高，可以自动完成纸板的加工作业，无需人力操作，大大节约了人力及时间成本，便于普及推广，解决了装置效率慢、成本高的问题。四、技术成熟度及安全性其内涵源自于先进的自动化技术在机械制造领域中的广泛应用，源自于对自动化的生产过程的整合。在机械自动化广泛应用之前，我国的经济模式是以机械化的大生产为主的。对2018年纸箱包装机产业布局分析。在机械自动化广泛应用之后，我国的加工、制造也实现了无人控制的连续化生产，也实现了以自动化的先进的制造技术为核心的机械自动化带来的生产效率的飞跃。五、应用情况及存在问题 无六、历年获奖情况 无

41. 一种外包装机称重装置

登记号：202022539 　 分类号： TP23;

主要完成单位： 广西巨星医疗器械有限公司

主要完成人员：廖长香、苏文忠、秦长生、罗源、陆绒宇、肖永泉、卢俊艺、韦向飞、黄致程

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年8月11日

一、技术背景外包装机是指一般将内包装商品装入中型或大型的箱、袋、盒、罐中，包装后，在外表面标有记号、戳记、商品名称、商标等并使其具有一定形态的设备，其作用主要用来保障商品在流通中的安全，便于装卸、运输、储存和保管，外包装机对商品进行包装的过程中，一般需要利用额外的称重装置对包装盒进行称重处理。现有装置无法保持与包装机传动机构之间连接结构的稳定性，且对包装盒称重不便；现有装置无相关的防护机构，且在装置对包装盒进行称重的过程中，无法对包装盒进行防掉落的措施。二、技术原理及性能指标本项目目的在于克服现有技术存在的缺陷，提供一种外包装机称重装置，解决了现有技术中存在现有装置无法保持与包装机传动机构之间连接结构的稳定性，且对包装盒称重不便，外表面无相关的防护机构，且在装置对包装盒进行称重的过程中，无对包装盒进行防掉落的措施的问题。外包装机称重装置，包括底座，底座外表面下部固定连接有加固板，底座一侧中央位置通过安装板固定连接有支架，且支架生上端固定连接有控制箱，底座前、后端上部两侧开设有一组螺纹槽，且螺纹槽内部螺纹连接有第一螺杆，第一螺杆外部套接有垫圈，底座两侧上部设置有一组凹槽，凹槽内中部通过铰接轴连接有第一挡板，第一挡板前端通过转轴连接有第二挡板，底座顶部固定连接有工作台，工作台内侧固定连接有安装架，且安装架底端中央位置固定连接有压力传感器。底座底端两侧固定连接有一组行走轮，且行走轮内侧安装有一组支腿。第二挡板外侧中部通过固定块连接有第二螺杆，且第二螺杆底端与底座两侧下部焊接有的螺管连接。加固板中央位置通过紧固螺栓螺纹连接有加固条，且加固条表面下部设置有电源接口。安装架内侧等距离安装有转轴，且转轴上端滚动连接有包装盒。安装架内侧前端转轴一端通过联轴器与工作台一侧中部设置的伺服电机输出端连接，且转轴另一端与工作台另一侧中部设置的轴承座连接。三、技术创新及先进性（1）本项目过设置转轴、控制箱、伺服电机、螺纹槽和第一螺杆，具有便于对包装盒进行称重，实现装置与包装机流水线上其他传动机构连接结构稳定的效果，解决了现有装置无法保持与传动机构之间连接结构的稳定性，且对包装盒称重不便的问题，在底座两侧上部螺纹槽内部螺纹连接有第一螺杆，通过第一螺杆对底座与动机构之间进行螺纹连接，且在第一螺杆外部套接有垫圈，实现装置与传动机构结构的稳定性，同时，控制箱控制伺服电机对转轴进行转动，使得包装盒移动至安装架上端中部，并再次利用控制箱进行对伺服电机的控制，使得伺服电机停止转动，便于压力传感器对包装盒进行称重，第一螺杆与传动机构的稳定连接，促使底座上端工作台内侧的安装架与传动机构水平对齐，使得称重后的包装盒顺利的进入包装机的传动机构，实现对包装盒进行下一步的作业，方便了使用。（2）本项目通过设置加固板、加固条、第一挡板和第二挡板，具有提高装置防撞性，对包装盒进行防护的效果，解决了现有装置无相关的防护机构，且在装置对包装盒进行称重的过程中，无法对包装盒进行防掉落措施的问题，在底座外表面下部固定连接有加固板，通过紧固螺栓利用加固条对加固板进行结构的固定，实现对底座底端的加固，提高装置的防撞性能，同时，在底座两侧上部凹槽内部通过铰接轴连接有第一挡板，第一挡板前端通过转轴连接有第二挡板，通过第一挡板和第二挡板对安装架外侧进行遮挡作用，实现对包装盒的防护，并利用第二挡板外侧中部固定块底端的第二螺杆与底座两侧下部螺管之间的连接，保持第一挡板、第二挡板结构的稳定性。四、技术成熟度及安全性外包装机称重装置，现有装置无相关的防护机构，且在装置对包装盒进行称重的过程中，无法对包装盒进行防掉落的措施。解决现有技术中存在的无法保持与包装机传动机构之间连接结构稳定性。五、应用情况及存在问题无六、历年获奖情况无

42. 一种牙科医用胶片

登记号：202022540 　 分类号： TB39;

主要完成单位： 广西巨星医疗器械有限公司

主要完成人员：罗源、廖长香、黄显仁、肖永泉、卢俊艺

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年8月11日

一、技术背景医用胶片是医学上常用的成像物品，医用胶片是以卤化银感光材料为介质，经过曝光、显影、定影、干燥等多个环节才能得到一张用于诊断的医学影像胶片，这种感光成像的湿加工工艺，需要在暗室内使用经过反转的底片在显影液和定影液的相互作用下成像，这种湿加工工艺要求高。而牙科医用胶片是牙科疾病在治疗前，为准确对病因、病况进行判断，常常需要对牙根进行X光拍摄。但在实际拍摄过程中，因口腔较身体其它部位有所不同，故而如不对牙科医用胶片进行保护，常常会造成拍摄的效果不佳，在医生在实际操作过程中，虽然会使用薄膜或胶袋进行简单包膜，但其易用性以及密封防水性均较差，不能很好的满足医疗使用要求，导致胶片感光不足，容易损害胶片。二、技术原理及性能指标本项目目的在于提供一种牙科医用胶片，本项目的牙科医用胶片能快速包装和打开，而且具有良好的机械性能和感光性能，大大增加了胶片的成像效果和清晰度。为了实现上述目的，本项目采用以下技术效果：根据本项目的一个方面，提供了一种牙科医用胶片，包括圆角矩形基片体、遮光包纸片、外包装袋和凸点标记，遮光包装纸片折合后装载所述圆角矩形基片一起密封热压包装在所述外包装袋内，外包装袋的总厚度为0.2mm～0.24mm,且由内层和外层组成，内外两层都使用PVC材料通过热压粘合进行粘结，外包装袋具有袋体和从袋体口部一体伸出的袋口折叠盖，袋口折叠盖与袋体口部进行热压，从而将圆角矩形基片体和遮光包纸片密封包装在袋体内，在袋体的拐角印有凸点标记，该凸点标记穿过圆角矩形基片体和遮光包纸片。三、技术创造性与先进性（1）牙科医用胶片包装和打开方便，通过拉扯部将热合粘结条和热合粘结槽撕开分离，从而可以快速地打开袋体的口部打开取出圆角矩形基片，而且辨识基片容易，操作简单，方便了使用者。（2）牙科医用胶片机械性能好，具有明显的半透明、耐压抗皱和耐压特性，从而有效提高了整个牙科医用胶片的机械特性，以及可以防止在加工和包装运输以及拍摄过程中产生摩擦而刮花损坏。（3）牙科医用胶片性能优异，通过抗光晕静电层可以有效防止静电荷对胶片产生损害，而且感光效果好，大大增加了胶片的成像效果和清晰度，从而使发光层和感光层发出的光图案能维持原有清晰图。四、适用范围和安全性此牙科医用胶片应用在诊断医学影像胶片上，具有良好的机械性能和感光性能，大大增加胶片的成像效果和清晰度。五、应用情况及存在问题无六、历年获奖情况无

43. 胶片自动筛选不良品系统V1.0

登记号：202022541 　 分类号： TP39;TP399

主要完成单位： 广西巨星医疗器械有限公司

主要完成人员：廖长香、苏文忠、罗源、韦干京、秦长生、肖永泉、陆绒宇、刘宁、潘荣冠、廖沛余、王航、庞翠樱

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年8月11日

一、技术背景医用胶片是指用于承载医疗影像图文信息的介质，又称为医用打印胶片，可取代医疗行业中DR\CR\CT等传统黑白彩色胶片，即打印即拿走无需等待，防水不褪色、不易粘连、容易保存、改变一生的观片习惯。医用胶片适用于医疗诊断和治疗中用于各种诊断结果发布媒介，包括各种检测、体检、超声、病理、口腔、牙片，各型光学窥镜与电子镜，眼科影像等到各种医疗诊断图像输出使用。二、技术原理及性能指标胶片自动筛选不良品系统用于胶片产品生产过程完成后产品检测数据上传分析与分类,并自动根据数据筛选不良品的控制系统。使用该系统将生产产品批次编号排序,并在系统中进行系统化的管理,将等待验收的产品进行检测验收排序排单,并系统化地管理数据文件的上传,并执行最后的筛选验收工作。该系统的设计操作简单方便,将验收产品进行有序化、系统化、信息化的管理,工作流程更加清晰,操作与流程便捷快速,系统运行稳定安全,是胶片产品自动筛选不良品验收工作中的重要信息化生产管理系统。三、技术创新及先进性系统通过筛选不良品清单，执行操作，批次中进行筛选检测的产品的不合格品的胶片编号、检测项目、检测结果及淘汰操作，淘汰检测出不良品的胶片产品。对医用胶片进行精确识别，为生产管理提供高效工作效率，为企业降低成本。四、适用范围和安全信息本系统应用于医疗器械生产线上，控制电脑检测数据，筛选出不良品，代替人工长时间工作易疲劳，减少失误 。提高生产线上合格产品，自动筛选不良品。五、应用情况及存在问题无六、历年获奖情况无

44. 胶片自动收集系统V1.0

登记号：202022542 　 分类号： TP27;

主要完成单位： 广西巨星医疗器械有限公司

主要完成人员：廖长香、苏文忠、罗源、韦干京、秦长生、肖永泉、陆绒宇、刘宁、潘荣冠、廖沛余、王航、庞翠樱

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年8月11日

一、技术背景医用胶片是指用于承载医疗影像图文信息的介质，又称为医用打印胶片，可取代医疗行业中DR\CR\CT等传统黑白彩色胶片，即打印即拿走无需等待，防水不褪色、不易粘连、容易保存、改变一生的观片习惯。医用胶片适用于医疗诊断和治疗中用于各种诊断结果发布媒介，包括各种检测、体检、超声、病理、口腔、牙片，各型光学窥镜与电子镜，眼科影像等到各种医疗诊断图像输出使用。二、技术原理及性能指标胶片自动收集系统用于统一规划设置胶片规格,并根据设定规格对所有胶片产品进行分类与收集的自动化分析系统。该系统软件的操作性能强,设定操作部分可自行设置,数据修改设定范目广,缩小胶片规格设定的界定,拓宽硬件设施使用与系统匹配率,适用范围更广、局限性更智能识别规格,分析胶片,自动进行分类收集,优化胶片管理,提高分类收集的工作效率与准确性。系统软件的界面设置智能且便于操作,符合工作人员现代化操作办公的思维与惯,方便上手学习和操作,有效辅助工作的数字化管理,减少人力的不必要浪费。三、技术创新及先进性胶片自动收集系统根据生产设备自主研发匹配企业需求，系统操作性能强，根据产品设备检测胶片，自动进行分类收集。为生产管理提供高效工作效率，为企业降低成本。四、适用范围和安全性 本系统应用于医疗器械生产自动对设定规格胶片产品进行分类与收集，自动分析系统。五、应用情况及存在问题无六、历年获奖情况无

45. 热敏胶片除静电系统V1.0

登记号：202022543 　 分类号： TP27;

主要完成单位： 广西巨星医疗器械有限公司

主要完成人员：廖长香、苏文忠、罗源、韦干京、秦长生、肖永泉、陆绒宇、刘宁、潘荣冠、廖沛余、王航、庞翠樱

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年8月11日

一、技术背景医用胶片是指用于承载医疗影像图文信息的介质，又称为医用打印胶片，可取代医疗行业中DR\CR\CT等传统黑白彩色胶片，即打印即拿走无需等待，防水不褪色、不易粘连、容易保存、改变一生的观片习惯。医用胶片适用于医疗诊断和治疗中用于各种诊断结果发布媒介，包括各种检测、体检、超声、病理、口腔、牙片，各型光学窥镜与电子镜，眼科影像等到各种医疗诊断图像输出使用。二、技术原理及性能指标热敏胶片除静电系统用于智能控制热敏胶片除静电机组进行静电消除工作,并将工作流程完毕后的热敏胶片进行静电检测核查是否消除完毕。该系统可与静电消除机组进行信号连接,并能控制静电消除机组对机组内热敏胶片进行静电消除工作的数控操作,显示消除后静电检测的数据变化显示图表,将静电检测数据合格的热敏胶片进行分拣验收,分离至合格产品区域,将未通过静电数据检测的胶片进行再一次静电消除数控操作。该系统有效提高静电消除工作的控制准确率和工作效率,使热敏胶片静电去除工作更加安全可靠,智能便捷。三、技术创新及先进性热敏胶片除静系统根据生产需求研发，智能控制热敏电机静电消除，控制静电消除机组对机组内热敏胶片进行静电消除工作的数控操作，为生产管理提供高效工作效率，为企业降低成本。四、适用范围和安全性本热敏胶片除静电系统应用于医疗器械领域，主要用于控制热敏胶片除静电机进行静电消除工作。工作流程完毕后，热敏胶片进行静电检测静电是否消除完毕。五、应用情况及存在问题无六、历年获奖情况无

46. 猫儿山土壤微生物群落功能多样性沿海拔梯度的变化特征及形成机制

登记号：202022544 　 分类号： Q938;Q145

主要完成单位： 广西壮族自治区林业科学研究院

主要完成人员：宋贤冲、秦文弟、郑威、邓小军、田红灯

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：广西壮族自治区林业局

登记日期：2020年8月11日

一、研究背景微生物群落多样性沿海拔梯度变化及形成机理研究是了解气候变化对生态环境影响的关键所在，对于揭示生物多样性的环境梯度变化规律具有重要意义。申请者对猫儿山不同海拔的土壤微生物群落组成进行研究，发现不同海拔土壤微生物群落组成存在一定差异，且与土壤理化性质的变化有显著的相关性，猫儿山不同海拔土壤理化性质的变化是否与土壤微生物群落功能多样性沿海拔梯度变化有关尚有待进一步研究。二、研究目的和意义本项目结合国家林业局猫儿山森林生态系统长期定位观测研究平台，以不同海拔梯度下土壤微生物群落为研究对象，采用野外生态学和微生物碳代谢等技术手段，揭示猫儿山土壤微生物群落功能多样性沿海拔梯度的变化特征及形成机制，丰富微生物生物地理学理论，为预测气候变化下土壤微生物群落动态变化奠定基础。三、主要论点与论据猫儿山典型植被带土壤理化性质和酶活性的时空分布具有异质性。在不同季节，高海拔地带的土壤含水量、有机质、全N、速效N、有效P和速效K含量最高。猫儿山不同海拔典型植被带土壤理化性质之间密切相关。海拔、季节及其交互作用均对土壤理化性质有显著的影响。猫儿山不同海拔植被带春季、秋季和冬季土壤微生物AWCD排序大体上为EBF>NF>DBF>CBF；夏季土壤微生物AWCD沿海拔梯度上升呈现单峰趋势。土壤微生物多样性指数大体上与土壤AWCD呈现相同的变化规律，即EBF>NF>DBF>CBF。不同海拔样地土壤微生物碳源利用模式与土壤AWCD一致，春季、秋季和冬季排序为EBF>NF>DBF>CBF；夏季呈现单峰趋势。土壤微生物碳源代谢多样性的垂直地带性差异主要体现在羧酸类、碳水化合物类和氨基酸类碳源的利用上。不同海拔植被带的各样地土壤AWCD有季节性差异，所有样地均表现为：夏季>秋季>春季>冬季。不同海拔植被带土壤微生物Shannon指数有显著的季节性差异，夏季>秋季>春季>冬季。Simpson优势度指数也有显著差异，秋季>夏季>春季>冬季。所有样地碳源利用模式的季节变化均表现为：夏季>秋季>春季>冬季。土壤微生物碳源代谢多样性的季节差异主要体现在氨基酸类、酯类和羧酸类碳源的利用上。冗余分析、蒙特卡罗检验、VPA分析和偏曼特尔检验均表明，年平均气温是猫儿山土壤微生物群落功能多样性时空变化最主要的影响因子。四、创见与创新本研究从海拔和季节的时空尺度研究猫儿山土壤微生物群落的变化特征及驱动机制，丰富微生物生物地理学理论，为预测气候变化下土壤微生物群落动态变化奠定基础。五、社会经济效益，存在的问题采用野外生态学和微生物碳代谢等技术手段，揭示猫儿山土壤微生物群落功能多样性沿海拔梯度的变化特征及形成机制，丰富微生物生物地理学理论，为预测气候变化下土壤微生物群落动态变化奠定基础，具有良好的生态效益。存在的问题：希望能有专项资金继续支持，土壤微生物具有高度的功能冗余性，土壤微生物群落结构与功能之间是否有对应的关系还有待继续深入研究。六、历年获奖情况无。

47. 沥青路面科学养护决策关键技术研究

登记号：202022545 　 分类号： U411;

主要完成单位： 广西交投科技有限公司

主要完成人员：刘宇、周志刚、姚新宇、满新耀、马进、唐忠国、卢军源、廖江林、李盈富、杜荣耀、谭明、邹一强、于发袂、闫强、易强、周智密、严世涛、黄建初、李睿、刘琳、贺芳伟、农彬艺

任务来源：南宁市科学技术局

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年8月11日

一、课题来源与背景根据广西区高速公路沥青路面病害的实际特点，开展快速无损检测、路况评价及预测、路面病害诊断分析、病害快速维修处置、路网养护决策分析、项目级养护方案设计等路面养护科学决策关键技术的研究，即是公路养护管理的实际需要，也是高速公路发展的必然趋势。同时将改变传统模式，大大降低养护成本，有效维护和恢复路面功能，有力推进高速公路养护管理的科学化、现代化和规范化建设。课题研究的意义主要体现在以下三个方面：一是落实交通运输部“十三五”规划的重要举措之一。《“十三五”公路养护管理发展纲要》明确提出要求研究出台公路养护科学决策指导意见，加快建立公路养护科学决策机制和技术要求，基本建成国省道科学养护决策体系，全面建立以技术状况为依据的国省道养护预算申请和决策机制。推动自动化快速检测技术应用，探索建立以公路病害为导向的回溯机制，分析性能衰减规律和病害成因，逐步完善行业监管制度和技术措施。推进养护决策职称信息系统建设，推广普及科学决策技术，科学制定养护投资计划，合理选用养护技术方案。加强公路养护统计工作，开展养护成效分析。二是转变公路养护管理发展方式、适应新形势的根本要求。传统的公路养护决策是以人工调查、主观决策为主的经验型决策模型，这种模式优点是决策简单，效率高，在过去路网规模小、养护资金少养护管理水平相对较低的年代，起到了重要作用。但是这种主观性大，缺乏系统的科学规划，只考虑现状不问长期效果的决策方法也造成养护资金使用效益不高，已越来越不能满足公路养护管理发展的要求。同时，随着燃油税费改革的实施，公路养护资金纳入财政预算管理，养护预算、资金使用受到了更加严格的管控，缺少客观的路况数据和科学的养护分析依据的养护预算编制，将难以满足政府公共财政管理要求。三是提高养护资金使用效益，提升公共服务水平的必要途径。专项数据显示，国内国省干线公路每年养护资金需求约2000亿元，而实际投入不足1000亿元，养护资金缺口超过50%，公路养护资金不足的矛盾日益突出。与此同时，公路交通发展也从过去要求“走得了”发展到“走的好、走得经济、走得安全”的新期待，随着人们不断提升的出行服务要求，也导致公路养护资金的需求将进一步扩大。在目前公路养护资金有限、预算不足的情况下，只有依靠科技构建公路养护科学决策体系，实施全寿命周期内统一规划的科学养护，才能使有限的公路养护资金发挥更大的效益和作用。二、技术原理及性能指标（1）提出了适用于广西高速公路沥青路面养护决策的气候区分的方法本项目课题对广西区主要地级市2008~2016气候状况数据进行采集，详细分析了广西地区主要地级市的气温与降雨特点，并根据广西的气候特征设定适用于养护决策与规划的气温降水权重系数，对广西主要地级市进行气候评分，为广西高速公路沥青路面养护决策与规划提供数据支持。（2）分析了广西典型沥青路面高速公路交通参数本项目课题挑选广西区典型沥青路面高速公路南友路、百罗路、坛百路，通过在具有代表性的路段使用摄像机采集和观测高速公路车流，统计分析得出广西区货车的主要轴型；收集具有代表性的典型收费站点客货车次信息、轴载信息，对该路段进行统计分析。（3）分析了广西高速公路沥青路面典型病害特征与发生机理并建立病害与检测指标的关联特点综合分析了广西目前沥青路面快速检测装备与系统的具体构造、运行原理、数据处理原理及快速检测方法，运用各个快速检测设备建立联合检测方法，结合现行公路技术状况评定规程的内容要求，利用路况评定结果，统计分析出病害类型和位置，联动其他快速检测设备，明确病害检测方向。统计分析了广西三大典型路段裂缝、坑槽、车辙及抗滑衰减病害的表现特征以及分布特点，深入分析了其发生机理。通过取芯及快速检测系统数据采集等多种方式综合分析了裂缝破损率与裂缝病害类型，车辙破损率与车辙病害类型，抗滑指数与抗滑路段病害类型，车辙深度与车辙类型，裂缝破损率与激光动态弯沉值的关联特点。（4）提出并优化了适用于广西高速公路沥青路面使用性能预测模型本项目课题统计分析了典型路段历年路况RQI、RDI、PCI变化规律，由于利用检测设备进行病害统计中存在修补项，并没有区分裂缝还是坑洞的分别数量，本课题先根据对典型路段的裂缝和坑洞进行统计算出两者的数量比例，再按该比例分别换算出裂缝和坑洞，再进行破损率计算求出PCI，这样能够修正由于路面养护维修对路面使用性能正常衰减趋势发展的影响。总结现有常用的预测模型，根据不同适用条件，选择出合适的沥青路面使用性能预测模型，结合广西区典型路段的路面性能衰变规律，通过修正模型预测PCI值。（5）提出适用于广西高速公路沥青路面养护对策通过调查典型路段沥青路面养护的历史情况，总结了养护工程存在的问题以及典型路段沥青路面病害，结合广西工程技术特点提出经济可行性最优的路面病害处治对策。（6）提出了广西高速公路沥青路面养护决策与规划实施方法本课题分析了沥青路面养护决策与规划过程、原则、对策及最佳时机判断等内容，采用最直观的决策树模型，通过总结典型路段历年路况演变趋势等养护历史数据，拟定养护实施措施的阀值，提出了沥青路面养护决策方法和规划方法，并列举沥青路面养护决策与规划案例。三、技术的创造性与先进性（1）对广西区域气候环境状况分析，采集广西区主要地级市气候环境数据，包括历年平均气温，月度气温、历年降水量，月度降水量，分析广西区域的气候环境特点。提出了新的气候评分划分法，为广西养护维修决策与规划提供依据。（2）研究快速检测技术，充分利用现有快速检测装备及系统，建立了联合检测方法及快速诊断方法，总结广西区内高速公路沥青路面病害特点及发生机理，建立快速检测指标与病害特征关联性，提出相应处治养护维修对策。（3）研究分析典型路段沥青路面使用性能历年演变规律，根据现有的预测方法，结合广西区内路面性能特点，提出了适合广西区高速公路沥青路面使用性能预测的模型，并预测未来5年PCI值。（4）依托广西交通投资集团高速公路养护技术评定及分析项目，研究广西区内典型高速公路沥青路面路段的综合情况及常用决策过程，提出广西区内的高速公路沥青路面养护决策与规划方法。四、技术的成熟度、适用范围和安全性已在区内多个高速公路养护检测咨询与设计项目进行应用，应用情况良好。五、应用情况及存在问题 研究成果主要应用于咨询与检测服务，应用与产生经济效益如下。 1）2018年南友路路面综合处治工程咨询服务；（合同额75.4528万元） 2）2018年百色公司公路路面检测咨询服务；（合同额53.3384万元） 3）2018年崇左公司公路路面和桥梁检测咨询服务；（合同额261.9044万元） 4）2018年桂柳公司公路路面和桥梁检测咨询服务；（合同额70.2612万元） 5）2018年桂来路路面和桥梁检测咨询服务；（合同额27.4356万元） 6）2018年岑水高速公路路面桥梁检测咨询服务；（合同额76.9339万元） 7）2018年岑罗高速公路路面桥梁检测咨询服务；（合同额55.9816万元） 8）2018年柳州公司公路路面桥梁检测咨询服务；（合同额：94.7731万元） 9）2018年钟马路路面检测咨询服务合同。（合同额14.6201）本课题研究已获取目标成果，但仍有部分子课题可开展更加深入的研究。因项目研究期限有限未能进一步开展，需进一步研究方向如下：（1）路面破损图像快速智能识别研究目前路面破损自动识别准确率在85%左右，其准确率识别仍有较大提升空间。且广西地区企业未能掌握图像识别核心技术，因此具有极为重要的研究价值。（2）广西地区路面使用性能预测模型优化由于课题项目时间有限，在模型优化上的数据基础仅为广西地区几条主要高速公路，进一步可开展广西地区高速公路路况指数大数据系统建设，依托大数据成果进一步优化沥青路面使用性能预测模型。进一步提高预测的准确性，为养护决策与规划提供更加准确的数据决策支持。六、历年获奖情况该项目尚未参与评奖。

48. 无线网络优化专利导航分析

登记号：202022546 　 分类号： TN;

主要完成单位： 广西英伦信息技术股份有限公司、广西南宁汇博专利代理有限公司

主要完成人员：黄权、黄南概、庞凤梅、朱俊宇、黄军仟、李其芸、韦春丽、周洪伟、黄健、廖世星、张丽琴

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年8月11日

一、课题来源与背景 广西英伦信息技术股份有限公司和广西南宁汇博专利代理有限公司承担2017年桂科计字[2017]129号文件下达的广西科技计划项目，下达文件编号：桂科计字[2017]129号，项目名称：无线网络优化专利导航分析，合同编号：桂科AC17129031，项目实施的期限为：2017年7月至2019年6月。二、技术原理及性能指标 1、技术原理：围绕企业无线网络优化技术领域创新需求，在企业现有知识产权基础上，规范企业知识产权管理，获取商业专利信息检索数据库使用权限，利用专利信息分析手段研究技术发展趋势，形成《企业无线网络优化专利导航项目》分析报告，确定技术攻关方向和目标，开发形成企业核心发明专利技术及产品，规划核心关键专利技术专利布局，形成专利群保护，进行预警评价，规避知识产权风险，以专利运营提升企业核心竞争力。 2、性能指标：（1）以企业无线网络优化为基点，运用企业专利信息检索专题数据库或获取商业专利信息检索数据库使用权限，完成 1 份包含《企业运营类专利导航项目实施导则（暂行）》各项内容的分析报告。 （2）新申请无线网络优化领域发明专利 8 件以上。三、技术的创造性与先进性项目利用专利信息分析手段研究技术发展趋势，形成《无线网络优化专利导航项目分析研究报告》，将专利导航分析的成果合理运用在技术研发、产品开发和战略规划等各个环节，指导企业自身技术研究攻关方向，提升企业科研分析水平。四、技术的成熟程度，适用范围和安全性 广西英伦信息技术股份有限公司除了对现有 2、3、4G 网络存在的问题及应用技术进行研究之外，还对无线网络 5G 新技术、物联网 NB-IoT/ eMTC 新技术、700M 频段组网技术方案等进行研究，广西英伦公司在积极引进消化吸收的基础上，坚持走自主创新的道路，努力提高技术水平。获得授权的发明专利 3 项、实用新型专利 7 项、软件著作权 6 个，公司在近三年共立项研发项目 12 项，并完成其中 9 项项目开发，研发成果服务于移动无线网络通信优化项目，主要分为移动通信日常优化、移动通信专项优化、智能升级 HSUPA 终端优化。五、应用情况及存在的问题研发成果主要服务于移动无线网络通信优化项目，如崇左移动日常优化项目、广西广电网络维护优化项目等移动通信网络维护、网络测试、网络优化，服务效果良好。

49. 基于藻类生物膜的水体富营养化治理技术集成与研发

登记号：202022547 　 分类号： X505;

主要完成单位： 广西南方流域生态治理研究院、广西大学

主要完成人员：魏群、黄魁、王旦、涂晓杰、吴慧玲、高静、周炳相、唐丹、李英鹏、朱宇轩、金锂、廖运生、颜程

任务来源：南宁市科学技术局

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年8月11日

1. 课题来源与背景项目来源：2017年南宁科学研究与技术开发计划项目；合同编号：20173240；项目类别：重点研发计划项目名称：生态环境保护及污染治理技术研究与示范课题名称：基于藻类生物膜的水体富营养化治理技术集成与研发起止时间：2017年6月-2020年6月项目承担单位：广西南方流域生态治理研究院，广西大学 2. 技术原理及性能指标技术原理：本项目利用藻类生物膜反应器与超滤膜组件等构成了藻类生物膜系统，用于处理富营养化水体等受污染水体。在藻类生物膜反应器中，利用藻类生物膜技术对水体进行初步处理，主要是通过藻类生物膜去除水体中大部分的氮磷营养物质，在沉淀池部分对水体中的污染物进行进一步的去除，一些悬浮颗粒物等在沉淀池中得到处理，提高沉淀效率；最后通过超滤膜组件进行深度处理最终达到排放标准。该种基于藻类生物膜的水体治理技术有较好处理效率，较强的抗冲击作用，运行稳定，且具有良好的脱氮除磷效果，能有效的解决城市湖泊水体富营养化、水体黑臭的问题。性能指标：处理后水质的COD、TN、TP等主要水质指标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准 3. 技术的创造性与先进性本课题技术成果创造性与先进性表现为：（1）在利用藻类膜进行脱氮除磷的过程中，对水中氮、磷等营养元素有很高的去除效率，同时通过光合作用产生的氧气，能有效的提高水体含氧量，对富营养化和水体黑臭有很好的治理效果。（2）遵循循环经济，处理后的水并未直接排放，能够将其利用于当地的绿化和灌溉中，促进了植物的生长，增加了生物多样性和土壤肥沃性。（3）藻类生物膜工艺结构紧凑，运行维护简单，且运行过程几乎没有噪音和异味，不影响周边居民。 4. 技术的成熟程度，适用范围和安全性本课题利用藻类生物膜工艺，在水质初步的改善过程是通过藻类生物膜对氮磷进行吸收，解决了传统物理化学方法的二次污染问题；在长期运行的过程中，稳定性也较好，成本低。沉淀池部分对水体中的污染物进行进一步的去除，一些悬浮颗粒物等在沉淀池中得到处理，提高沉淀效率。藻类膜工艺能有效调节水体生态系统和自净能力，同时恢复水质，改善水体环境。相比国内其他方法组合，具有运行简单，建设成本及运行管理费用低，净化效果好，水质保持时间长的综合优势。本课题技术成果适用于南方城市湖泊富营养化、黑臭水体的治理。 5. 应用情况及存在的问题本课题主要研究了藻类膜藻种筛选、藻类生物膜快速制备技术以及藻类生物膜工艺处理的小型水体和汇入污水的工艺参数，由于开展实验条件和实验时间等因素的限制，本研究尚不足之处有待于进一步深化及完善，包括以下几个方面：（1）制备藻类生物膜方面的研究还不完善，应该继续从污水处理效果、藻类在载体上的“挂膜”效果以及载体的经济实用性等方面出发，研究更多新型载体对藻类生物量和净化能力的影响，以及对不同废水水质的适应能力。（2）对藻类生物膜性能的研究较少，如耐营养负荷能力、耐水力冲刷负荷量、藻类在载体上的附着性能等。应进一步研究更多藻种和载体形成的藻类生物膜，并对藻类生物膜的表面性能加以研究。（3）对藻类膜生物量的资源化利用技术还需进一步研究。藻类膜生物量的有效利用是真正实现藻类变废为宝的关键，这样也能为藻类生物膜提供很好的制备基础，最终提高水质净化效率。本课题成果已成功在南宁市水塘江综合整治工程PPP项目展示区建设示范点，用于处理项目附近水塘江水体，结果表明，藻类膜工艺系统运行稳定，处理效果良好，其出水水质能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918- 2002)的一级A标准和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。

50. 船舶用大规格耐腐蚀铝合金板材开发及产业化

登记号：202022548 　 分类号： TG;

主要完成单位： 广西柳州银海铝业股份有限公司

主要完成人员：赵明伟、黄前斌、王乃贤、许磊、陈卫嘉、张伟、梁忠、戴青松、蒙春标、黄文辉、吴柳清、李晓辉、覃燕玲、庞凤、付平、罗芬、朱科杰、梁新华、桑高锋、黄俊鑫、王荣妹

任务来源：其他县、区科学技术局

推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2020年8月12日

课题来源及背景：本项目是柳州市北部生态新区（阳和工业新区）2019年科技计划项目，项目立项文号为阳管经发投（2019）3号。由柳州银海铝公司通过自主创新，开发了以5083-H16为代表的船舶用大规格耐腐蚀铝合金板并实现产业化生产，项目产品加快了大规格高性能船舶用铝板的国产化进度，代替进口，并促进船舶用材的铝化进度；促进了我区铝产业发展。 技术原理和指标：根据船舶用铝合金板材对成型性能、耐腐蚀性能及表面质量等的特殊要求，研究船舶用铝合金板材“成分优化—工艺调整—组织控制—性能实现”多因素耦合关系，对关键力学性能指标和耐腐蚀性能指标的影响，集成了1+4热连轧高效制备船舶用铝板的技术，成功研发出以5083-H116为代表，其他包括5052、5754、5083、5086等多种船舶用铝合金产品，产品符合标准及客户要求，同时产品通过了挪威船级社（DNV）、美国船级社（ABS）、中国船级社（CCS）认证；形成了年产1万吨产能，在项目建设期间，累计实现销售4522.03吨，含税销售额8856万元，产品的销售主要以出口外销为主，累计出口4200余吨，创汇1265余万美元。产品获得工信厅新产品证书，获自治区创新创业优秀新产品奖。 先进性和创造性： 项目集成了船舶用铝合金板的热连轧高效制备技术；成功实现了船舶用铝合金板的产业化生产，技术及产品质量达到了国内先进水平。 技术的成熟程度，适用范围和安全性： 项目技术成果已成熟运用，产品经第三方检测及试验，符合标准和客户要求，安全性能良好。 应用情况及存在的问题 良好。本技术已在柳铝公司自行实现转化，形成产业化生产，转化效果良好。 历年获奖情况：未申报。

51. 一株土曲霉菌株及其在制备木聚糖酶中的应用

登记号：202022549 　 分类号： Q93;

主要完成单位： 广西多得乐生物科技有限公司

主要完成人员：杨齐、黄妹平、黄斌良、吴华德、黄燕菲、蓝健益

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年8月12日

1、课题来源背景： 低聚木糖是由木糖单元通过β-1,4-糖苷键连接起来的二糖到七糖的统称，是功能性低聚糖,不能被人体所消化。人们研究发现,低聚木糖特别是其中的木二糖能够作为益生元刺激人体肠道内的益生菌一-- -双歧杆菌的生长，并且比低聚果糖或其它低聚糖具有更为显著的效果。 目前低聚木糖的生产主要包括物理化学法和生物法。生物法生产低聚木糖的主要工艺为碱法提取得到木聚糖,然后利用木聚糖酶降解木聚糖,生产低聚木糖。目前报道的产生木聚糖酶的真菌大多数集中在曲霉属(Aspergillus)和木霉属(Trichoderma)。 土曲霉是工业中生产洛伐他汀以及植酸酶等的常用菌株,但是利用土曲霉生产木聚糖酶的报道相对较少,而土曲霉所产木聚糖酶能够水解木聚糖,所得产物主要为木二糖的报道尚未见到。 广西作为中国甘蔗的种植大省,每年都有超过1千万吨的甘蔗渣产生，如能利用木聚糖酶将甘蔗渣中所含木聚糖转化为低聚木糖,则对于充分利用农业废弃物，提高甘蔗产业的综合经济效益以及减轻环境压力都有着非常重要的意义。 2、技术原理及性能指标技术原理（1）菌株分离与鉴定：本发明从自然界土壤中筛选得到能够产生木聚糖酶的菌株FC7-1，经分子生物学及形态学鉴定为土曲霉（ Aspergillus terreus）。（2）木聚糖酶的制备：将菌株接种至特定培养基中进行发酵，收集发酵液，即为木聚糖酶粗液。（3）木聚糖酶的特性：经检测，土曲霉菌株FC7-1发酵所产木聚糖酶最适作用pH为5.5，最适作用温度为55-60℃。（4）木聚糖酶降解甘蔗渣木聚糖：将木聚糖酶粗液与甘蔗渣木聚糖混合，在一定条件下反应一段时间，即可得到低聚木糖，其中木二糖为主要产物。性能指标（1）本发明生产木聚糖酶所用菌株为土曲霉菌株FC7-1。（2）本发明中土曲霉菌株FC7-1在50L发酵罐中发酵所产木聚糖酶活力最高可达到388 U/mL. （3）本发明中土曲霉菌株FC7-1所产木聚糖酶能够降解甘蔗渣木聚糖，形成木二糖占主要成分的低聚木糖。 3、技术的创造性与先进性（1）本发明的土曲霉(Aspergillus terreus)菌株FC7-1具有独特的基因序列，未见在现有技术文件中有公开的报道或记载。（2）本发明的土曲霉(Aspergillus terreus)菌株FC7-1对甘蔗渣木聚糖具有独特选择性。（3）上述该木聚糖酶能够水解甘蔗渣木聚糖，得到以木二糖为主的水解产物。这对于提高甘蔗渣的综合利用价值具有重要的意义。 4、技术成熟程度、适用范围和安全性本技术已经完成了生产中试，可以进行工业化应用。本技术所述木聚糖酶适用于纺织、印刷等轻工业，本技术所述低聚木糖适用于食品、饲料及农业等领域。尚未发现安全隐患。 5、应用情况及存在的问题无 6、历年获得的奖励无

52. 南宁市“两会”优异花卉新品种引种及配套栽培技术研究

登记号：202022550 　 分类号： S31;S32

主要完成单位： 南宁市金花茶公园、南宁卉聚园艺有限公司

主要完成人员：罗燕英、刘桂微、张晓光、刘香玲、李义军、李义玲、漆娅、何凯明、李志辉、曾之毅、蒋昌杰、朱郑议、冯习月、莫杰姝、张皖、邓国菲、马茜、张敏、李琼晓

任务来源：南宁市科学技术局

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年8月12日

南宁市对花卉引种、栽培、运用方面的研究不多，对花卉的需求量又很大，适应南宁夏秋高温高湿气候条件的草本花卉的引种为空白；特别是“两会”用花，要求花卉品种花量大、花色艳、花期长、花型奇等品种，而“两会”召开的时间正是高温高湿期，对花卉的品种选择和栽植都是巨大挑战，因此研究南宁市“两会”优异花卉新品种引种及配套栽培技术研究意义重大。 本研究成果源自南宁市重点研发计划项目“南宁市‘两会’优异花卉新品种引种及配套栽培技术研究”，是2017年9由南宁市金花茶公园申请，2018年7月经南宁市科学技术局批准下达（南科发[2018]11号文）的科学研究与技术开发计划项目，项目合同编号为：20182023，项目实施期限为2018年01月01日至2019年12月31日，由南宁市金花茶公园和南宁卉聚园艺有限公司共同承担完成。 项目组通过调查、收集国内外花卉新品种的资料，从生态价值、观赏价值进行初步评价选出28个花卉新品种。对引进的28种花卉新品种进行引种试验和数据收集；通过观赏性、适应性、生长性，运用效果，采用层次分析法，对引进的草本花卉质量进行数量化的综合评价。得出优异花卉有6种：分别是大花百日草（热情系列）、超级凤仙（桑蓓斯系列）、繁星花（新星乐系列）、醉蝶花（彩蝶）、长春花（勇士）、矮牵牛（雨林），均具观赏价值高、适应性强、生长性较好的特点，可在城市园林绿化中广泛应用。现已成功摸索获取其成熟的栽培繁殖技术，形成6套相关技术规范，为今后花卉行业的生产应用提供一定的参考依据。对6个花卉新品种进行了规模化生产，并成功运用于2019年南宁“两会”鲜花氛围营造中。共出圃了19.3134万盆，按照项目结算和实际销售额，实现新增产值65.5069万元。现筛选出的6个优异花卉新品种，可推广应用在南宁“两会”期间的环境氛围营造，为花卉企业、花农创造经济效益。 本项目研究成果获得的花卉生长过程的观测结果及其栽培繁殖技术规范，都是国内关于这些花卉引种南宁的第一手研究材料，并撰写成文公开发表，可为南宁及其他地方引种研究提供宝贵的参考借鉴。通过本项目成功引种国内外28种草本花卉新品种，并筛选出的6个优异花卉新品种，在观赏价值、生长性状方面表现十分优异。如大花百日草（热情系列）的特点是苗期短、花朵大、重瓣、花色丰富、耐高温，是夏季不可多得的花卉品种，该系列抗病性比其他大花百日草系列强，夏天种植不易感染病害，容器栽培和露地应用均表现优秀；超级凤仙（桑蓓斯系列）由日本坂田公司研发，其特点是花大色艳、色彩丰富、开花量大、株型紧凑、长势旺盛、抗病能力强，耐雨且耐35℃以下高温，在南宁夏天做好35℃以上的遮阴或降温防护，可全年开花，适用于花坛、花镜种植及室内盆栽等。这些优异夏秋草本花卉的引进可满足市场的不同需求，对改善南宁市的花卉产业结构，推动全市花卉产业的稳步、可持续发展，提高花卉产业的核心竞争力具有极其重要的作用。

53. 南宁市特种养殖“星创天地”建设示范

登记号：202022551 　 分类号： S8;S8

主要完成单位： 广西金诚双丰农牧科技有限公司

主要完成人员：张文明、徐高骁、葛洪伟、刘立强、刘克俊、秦毅斌、陆广尊、夏治华、邓彦飞、邹灵秀、马全付、赵秀荣

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年8月12日

①课题来源与背景本项目是广西壮族自治区科学技术厅下达的“南宁市特种养殖‘星创天地’建设示范”项目（桂科AD17195011）隶属于“广西科技基地和人才专项”。本项目由广西金诚双丰农牧科技有限公司申报和实施。实施期为 2017年09月至2018年12月。 “星创天地”是农业农村领域的众创空间，是新型农业创新创业一站式开放性综合服务平台，通过打造“星创天地”，培养带动众多科技特派员、农民工、大学生持久深入在农业农村创新创业。本项目主要建设南宁市特种养殖“星创天地”，通过为养殖创业者提供技术培训、种苗、饲料、销售指导、产品回收、创业指导等全方位服务的方式，激发农村创新创业活力，以创业带动就业，形成示范带动作用，最终助推精准扶贫、精准脱贫。 ②技术原理及性能指标 “南宁市特种养殖星创天地”属产业化类星创天地，主要是为养殖创业者筛选符合其自身发展的特种养殖项目及技术培训、种苗、饲料、销售指导、产品回收、创业指导等全方位的服务。通过全方位服务的方式，在发展好自身基地生产的同时培育农村致富带头人，激发农村创新创业活力，以创业带动就业。在项目实施期间申请专利9件；在三塘镇福禄村建立现代化竹鼠养殖小区基地1个；对竹鼠、豪猪进行宰杀、分割、包装，制作2套礼盒包装在电商平台进行销售；编辑养殖技术文字资料3套，编辑竹鼠疾病系列课等3套系列视频资料；建立“金诚双丰农牧科技有限公司国家级特种养殖星创天地”服务系统平台1个、“金诚双丰农牧科技”淘宝购销店铺1个、微信公众服务平台1个，今日头条“张老师特种养殖团队”专家加V服务号1个，通过平台系统运营实现销售收入550万元； 带动119户贫困户进行竹鼠养殖创业；培育农业专业合作社及创业公司29家，培养专业养殖户310户；新增孵化企业16家； 共建立1个现代化电教培训中心，开展培训1152人次；引入创就业导师30人；新增加胡蜂、蝗虫、蜜蜂3个养殖项目。 ③技术的创造性与先进性本项目在实施过程中采用专利技术对竹鼠、豪猪等产品进行深加工，然后利用广泛的互联网平台和自媒体平台进行宣传销售，极大的创新了行业的销售方式，促进了养殖户增收和行业的发展。实施过程中充分利用国家级特种养殖户星创天地平台，聘请高校、研究所、企业等理论与实战经验丰富的专家作为创业导师，对培训和培育的创业者进行持续的指导，形成了“公司+导师+农户”良好创业带动模式，在特种养殖行业可以说是首创。实施过程中，对饲养加工技术积极研发，共申请专利技术9项。 ④技术的成熟程度，适用范围和安全性 ⑤应用情况及存在的问题； ⑥历年获奖情况；尚未获奖。

54. 八角莲细胞悬浮培养及其鬼臼毒素调控研究

登记号：202022552 　 分类号： Q813.1;Q93-335

主要完成单位： 广西壮族自治区药用植物园

主要完成人员：周雅琴、谭小明、韦莹、刘振杰、赵凯丽

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：广西壮族自治区中医药管理局

登记日期：2020年8月13日

一、课题来源与背景 广西自然科学基金“八角莲细胞悬浮培养及其鬼臼毒素调控研究”（项目批准号为：2016GXNSFBA380088）来源于自治区科技厅，由广西壮族自治区药用植物园独立承担。 二、背景技术 针对我国特有濒危植物八角莲组织培养过程中鬼臼毒素含量偏低的问题，探索内生真菌对鬼臼毒素累积的影响。本项目拟在前期研究的基础上，整合运用真菌学、分子生物学、化学和组织培养等方法和技术，建立真菌与八角莲悬浮细胞共生培养体系，筛选具有促进八角莲悬浮细胞中鬼臼毒素积累的有效真菌菌株，从而为珍稀濒危植物八角莲的保护和开发利用奠定基础，这对于应用真菌与植物细胞培养相互作用的天然共生关系生产鬼臼毒素具有重要的生物学意义和应用前景。 三、成果简介 针对我国特有濒危植物八角莲组织培养过程中鬼臼毒素含量偏低的问题，探索内生真菌对鬼臼毒素累积的影响。通过研究，本项目摸索出了从八角莲获取无菌外植体的方法，建立了愈伤组织培养体系和离体根悬浮培养体系，并用HPLC研究了八角莲根、根茎、叶和叶柄中的鬼臼毒素含量；试验了53株真菌诱导子对八角莲鬼臼毒素累积的影响，发现了13种真菌诱导子对鬼臼毒素累积具有促进作用，并以Z. syzygii和F. solani真菌诱导子试验了对八角莲愈伤组织和离体根悬浮培养的影响规律，结果显示，不同种属的真菌诱导子对鬼臼毒素累积的作用效果存在差异；混合两种真菌诱导子的作用效果要差于单一真菌诱导子的作用效果。HPLC和LC-MS的检测结果显示，接种Z. syzygii真菌诱导子诱导愈伤组织和离体根中活性成分鬼臼毒素的累积量最高分别为对照组的3. 51倍和1. 75倍。研究结果有助于八角莲的迁地保护及其资源的可持续利用。 四、获奖情况 受本项目的资助，发表了SCI研究论文1篇，中文核心文章2篇；获得国家发明专利授权3项。

55. 罗汉果甜苷V代谢关键酶CAS的克隆与表达

登记号：202022553 　 分类号： S567;

主要完成单位： 广西壮族自治区药用植物园

主要完成人员：唐美琼、韦荣昌、潘丽梅、李小勇、冯世鑫

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：广西壮族自治区中医药管理局

登记日期：2020年8月13日

一、项目来源及背景： 项目是由自治区科技厅下达2016年广西自然科学基金面上项目，项目编号2016GXNSFAA380174，项目负责人唐美琼，项目实施时间为2016年9月1日到2019年8月31日，项目总投资5万元。罗汉果是我国重要特色药食兼用经济作物，具止咳祛痰、凉血舒胃、润肠通便等作用。罗汉果甜苷Ⅴ为最终收获目标，然而，罗汉果甜苷Ⅴ仅存在于果瓤里，现有品种含量较低，通过改进提取工艺降低生产成本的潜力有限，巨大的市场需求得不到有效开发。因此，迫切需要大幅提升罗汉果品种的甜苷Ⅴ含量，从而显著降低甜苷Ⅴ的生产成本，以满足市场需求。由于持续多年的家化栽培导致罗汉果种质遗传基础已相对狭窄，通过杂交利用杂种优势提高品种甜苷Ⅴ含量的潜力有限。诱变培育无籽罗汉果品种，原有基因平衡状态被严重打破，面临着果实严重变小的巨大难题。代谢工程遗传改良是提高罗汉果品种甜苷Ⅴ含量的理想选择。二、目的和意义： 拓宽优良基因的来源是利用代谢工程遗传改良提高罗汉果品种甜苷Ⅴ含量的首要条件。 CAS（环阿乔醇合酶）基因作为细胞质萜类代谢中的重要调控位点，与罗汉果甜苷Ⅴ合成密切相关，它与CS（葫芦二烯醇合酶）基因竞争底物2,3-氧化角鲨烯，争夺其碳骨架，朝着植物甾醇的方向发展，间接影响了罗汉果苷的形成。本课题是在前期对果实转录组、表达谱和甜苷Ⅴ生物合成途径分析基础上，进行环阿乔醇合酶基因的克隆和表达研究，一方面有助于解析罗汉果甜苷V的生物合成机制，另一方面也可以调控葫芦二烯醇合酶催化的下游产物（葫芦二烯醇）含量，为最终提高罗汉果甜苷Ⅴ含量奠定坚实的基础。 三、主要研究内容： 1、CAS基因克隆 在前期对罗汉果转录组和表达谱的Solexa高通量测序的基础上，找到与罗汉果甜苷V代谢密切相关的环阿乔醇合酶基因（CAS）的Unigene片段，通过RACE技术克隆其基因全长并进行序列分析。 2、CAS基因时空表达规律特性研究 利用实时荧光定量PCR技术研究CAS基因在罗汉果不同组织部位、不同生育时期的时空表达规律。 3、 CAS基因表达与罗汉果苷及母核含量之间的关系研究 采用HPLC技术对不同生育时期罗汉果苷及母核含量变化进行分析，结合CAS基因时空表达规律特性，探讨CAS基因表达与罗汉果苷及母核含量之间的关系。 4、 CAS基因原核表达 构建原核表达载体，通过SDS-PAGE、融合蛋白的可溶性分析和Western Blot检测研究CAS基因体外表达情况。 四、创新方面： 罗汉果是我国特有的珍贵药用和甜料植物，具有高苷甜苷Ⅴ由低苷逐步转化的明显规律性，进行甜苷Ⅴ合成基因克隆及其表达载体构建的代谢工程研究，不仅有利于通过基因代谢调控提高罗汉果品种甜苷Ⅴ含量，也有利于深入阐释植物萜类物质代谢途径和调控机制，并且将植株中CAS基因表达与苷类及其母核变化动态相结合，进行基因调控作用的探讨，具有一定特色和创新性。 五、项目技术的先进性： 成功的获得了罗汉果CAS基因序列，并初步摸清了该基因在罗汉果中的表达特性及体外表达特点，可以为下一步进行转基因技术提高罗汉果品种甜苷V含量提供基因资源。 六、社会经济效益： 项目属于应用基础研究，故不产生直接经济效益；获得与甜苷Ⅴ代谢相关的基因并进行表达载体的构建，从基因资源上为利用代谢工程遗传改良提高罗汉果品种甜苷Ⅴ含量提供保障，间接提高经济效应。

56. 农村房地一体外业调查管理系统V1.0

登记号：202022554 　 分类号： P273;TP31

主要完成单位： 广西壮族自治区自然资源遥感院

主要完成人员：刘润东、梅树红、潘婵玲、陈瑞波、陈金允、王俊男、何敏灿、刘清、谢宗音、雷江涛、罗正、韦乃飞

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区自然资源厅

登记日期：2020年8月13日

① 课题来源与背景：本项目为广西壮族自治区自然资源遥感院自主立项完成的科技成果。为了解决传统测绘手段在农村房地一体外业工作中效率低，数据关联程度差，在繁琐的工作中容易出现各式各样的错误，造成有些调查目标的错漏以属性信息误报等情况，造成调查工作的效率低效的问题。基于此我们决定研发符合农村房地一体化要求技术规程、规范和标准的农村房地一体外业调查管理系统V1.0，实现农村房地一体化外业调查的草图绘制、属性调查等的数字化，提高内外业工作效率。 ② 技术原理及性能指标：作为外业核查人员使用的移动端软件，根据分析ios、Android、WindowsPhone等移动平台系统的市场覆盖率以及移动终端设备价格等方面的原因，采用覆盖率更高、更经济且主流的Android平台作为移动端开发平台，利用空间数据库技术、地理信息系统技术、数据挖掘和分析等技术，设计和研发农村房地一体外业调查管理系统V1.0，将农村房地一体调查数据进行了有序存储，良好展示和有效分析利用。系统界面友好，操作方便，查询方便、准确，响应迅速。 ③ 技术的创造性与先进性：通过对农村房地一体外业调查的业务流程及数据格式的仔细分析，我们在软件开发过程中，将移动开发技术和地理信息系统技术进行了融合，以地图+文字属性的方式展示外业任务图斑，效果更加直观和有效。且同时能将外业调查的照片、属性、草图等内容关联传输至存储服务器。在开发技术的选择上，我们采用先进的开发思想和理念对系统进行设计：采用面向对象开发，制定多功能多态类，支持函数调用，封装指令形成指令集，使用结构体定义指令下发逻辑；采用模块化开发，继承已有模块进行拓展，实现了代码重构，先进的设计和过硬的技术力量使得系统具有很好的稳定性和拓展性。 ④ 技术的成熟程度，适用范围和安全性：本软件经过前期项目经验的积累、半年的设计和开发，并在农村房地一体外业调查工作中使用和改进，技术已经成熟。系统采用基于vue.js的uni-app的跨平台开发框架，界面采用colorUI的多色风格进行定制开发，界面友好、美观。服务端则采用JAVA语言，以常见稳定的SSH为基础框架，提供数据接口服务。系统数据库使用轻量级开源数据库Postgresql，减少用户授权费用。综上所述，系统所使用的技术内容皆是公认成熟稳定的技术，整个系统可以安全、稳定、快速地运行。项目成果使得农村房地一体外业调查工作的效率得到了有效的提高。 ⑤ 应用情况及存在的问题：系统建成后，很好地增加了农村房地一体外业调查的工作效率，增强了数据的关联程度，极大地减少了后期内业工作的负担。存在的问题是，系统对于低版本安卓系统存在着兼容性不足的问题。以后要继续在此处努力，向下兼容更低版本的系统，增加更多适配机型。另外要不断优化系统的核心技术，不断增强系统的健壮性。

57. 国土空间生态修复监管平台V1.0

登记号：202022555 　 分类号： P273;TP31

主要完成单位： 广西壮族自治区自然资源遥感院

主要完成人员：刘润东、梅树红、潘婵玲、雷江涛、黄友菊、陈瑞波、陈金允、鲍资元、何敏灿、韩广萍、冯小坚、麦超

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区自然资源厅

登记日期：2020年8月13日

① 课题来源与背景：本项目为广西壮族自治区自然资源遥感院自主立项完成的科技成果。为了解决国土空间生态修复监管工作信息化程度较低，科技服务平台和服务体系不健全，大多数材料、档案均以纸质化存放，不利于查询、保管以及后期的监管，跟现有的先进技术结合度不高，管理方式较为传统；项目建设与监管脱节，不能及时有效的掌握项目进度以及资金使用情况，调查、监测、评价、预警等能力不足；没有统一的本底数据库，不能摸清修复工作家底，存在数据孤岛，项目涉及到的数据存放在各个部门，数据格式及空间参考不一致，数据“打架”严重，各部门数据不能有机结合，缺乏信息共享机制，给管理部门带来较大的监管压力，制约项目实施进度以及质量。基于此我们决定研发国土空间生态修复监管平台1.0，实现项目全过程精细化管理、上级监管单位可实时查看项目各阶段信息。实现了国土空间生态修复工作全程跟踪、全面覆盖、高效智能的监督管理，为加快推进国土空间生态修复工作，提升生态修复管理效能提供强有力的技术支撑。 ② 技术原理及性能指标：通过对国土空间生态修复监管工作需求等的认真调研，经过仔细的需求分析和系统设计，我们采用了B/S架构的地理信息系统软件模式，利用空间数据库技术、地理信息系统技术、数据挖掘和分析等技术，设计和研发规国土空间生态修复监管平台1.0，实现国土空间生态修复项目全流程监管。系统界面友好，操作方便，查询方便、准确，响应迅速。 ③ 技术的创造性与先进性：通过对国土空间生态修复监管工作的仔细分析，我们在软件开发过程中，将数据管理技术和地理信息系统技术进行了融合，以地图的方式实现了数据成果的管理、展示和应用，效果更加直观和有效。在开发技术的选择上，我们采用先进的开发思想和理念对系统进行设计：采用面向对象开发，制定多功能多态类，支持函数调用，封装指令形成指令集，使用结构体定义指令下发逻辑；采用模块化开发，继承已有模块进行拓展，实现了代码重构，先进的设计和过硬的技术力量使得系统具有很好的稳定性和拓展性。 ④ 技术的成熟程度，适用范围和安全性：本软件经过多年项目经验的积累、半年的设计和开发，并在国土空间生态修复监管工作中使用和改进，技术已经成熟。主要应用于国土空间生态修复监管工作日常工作。系统采用java框架下开发，对整个国土空间生态修复监管平台提供后台支撑。界面UI采用定制开发，界面友好，业务逻辑层面采用Java语言，前端采用html+css+javascript，在Windows环境下有着更好的支持，数据库使用大型关系型数据库posgtrsql，保障数据健壮的稳定性，构建B/S架构的国土空间生态修复监管平台，保证整个系统可以安全、稳定、快速地运行。 ⑤ 应用情况及存在的问题：系统建成后，很好的实现了对国土空间生态修复监管工作全流程的监管，实现了国土空间生态修复项目成果数据一张图综合展示，实现对国土空间生态修复项目成果的综合统计分析,提高对该类项目的实施效率和管理水平，便于各级领导及时掌握项目信息和实施进展进行行政决策和业务管理。。存在的问题是，国土空间生态修复项目种类过多，国家标准规范没有制定，业务流程变动性大，功能设置还不够多，以后要继续在此处努力，增强系统的功能。另外要不断优化系统的核心技术，不断增强系统的健壮性。

58. 中小型金属矿山安全高效开采综合技术研究

登记号：202022556 　 分类号： TD;X93

主要完成单位： 广西凤凰银业有限责任公司、广西大学

主要完成人员：李学锋、韦业东、黄体、谭海文、黄新阳、唐春海、刘赋曲、李敏、韦标、苏光林、龙佳伟、谭定新、黄君振

任务来源：南宁市科学技术局

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年8月13日

本项目针对我区中小型金属矿山开采过程中存在的关键共性瓶颈问题，以凤凰山银矿为研究对象，以解决该类矿床开采过程中安全隐患大、资源回收率低的重大技术难题为目标，系统开展了破碎矿床工程地质调查和稳定性分析、破碎薄矿体安全高效采矿方法方案研究、回采顺序和采场结构参数优化、凿岩工艺和爆破参数研究以及分段空场嗣后充填采矿方法现场工业试验。项目研究针对凤凰山银矿地质条件复杂的特点，制定研究计划，以现场调查、室内试验、理论分析计算为手段，数值模拟计算为参考，以现场工业试验为主线的研究路线，运用分段凿岩技术、中深孔崩矿技术、排多微差留渣爆破技术及岩层控制技术等手段，开展凤凰山银矿破碎薄矿体安全高效综合技术研究，实现薄矿体开采工艺与设备配套，安全作业达到强化开采的目的。通过该项目研究，提出了适合中小型金属矿山薄矿体开采的五种采矿方法方案，申报了国家发明专利3项，获发明专利授权2项；研究成果处于国际先进水平。通过该项目研究，形成了以分段回采工艺为主导提高开采作业安全性，以高分段采准简化采准降低采切比，采用锚杆(长锚索)护顶、上向平行(扇形)中深孔凿岩、多排微差留渣挤压爆破、铲运机阶段集中出矿以及嗣后废石充填等配套的适合破碎薄矿体开采的综合工艺技术。凤凰山银矿从2015年4月开始难采矿体回采工业试验，到2016年12月，三个试验采场共采出矿石44671吨，创造产值3240万元，实现利润656.8万元，取得了良好的经济效益。目前，该项研究成果已在凤凰山银矿全面推广应用。我区其它金属矿山如龙水金矿、龙头山金矿、栗木锡矿、金牙金矿、珊瑚钨矿、龙邦锰矿、河池五圩多金属矿、德宝铜矿以及佛子铅锌矿等等都属于中小型金属矿山,全部采用浅孔留矿法回采，采场冒顶片帮事故一般占井下各类事故总数的30％左右，居井下矿山伤亡事故的第一位。本项目成果的推广应用，将从根本上解决中小型矿山的采场顶板事故造成的重大人员伤亡事故，矿山的安全事故率将会逐年降低2～3%，职工的生命和企业财产的损失也会随之降低3～5%，矿山企业的经济效益将大幅提升。同时由于实现矿石高效率低贫损的大规模盈利开采，国家的宝贵资源将得到充分合理的开发利用，可以保护矿山环境，促进矿山可持续发展。

59. 有可靠性指标的压敏电阻器（MOV）关键技术和产品研究

登记号：202022557 　 分类号： TM862;TM282

主要完成单位： 广西新未来信息产业股份有限公司

主要完成人员：黄绍芬、常宝成、张南法、蔡德惠、覃远东、叶林龙、梁自伟、周军伟、伍成勇、杨志钢、苏永频

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：北海市科学技术局

登记日期：2020年8月13日

压敏行业内对压敏电阻的质量评判主要是从常规电性能、可靠性、破坏性试验，以及微观结构四个方面来判定的。可靠性是其中受关注的一项指标，是直接关系到被保护电路、电器设施工作安全的生死线。目前市面上的压敏电阻的可靠性可通过置信度、失效率、平均失效前时间（MTTF）和寿命四个方面进行评价，对可靠性作出粗略的判定，但并没有具有“可靠性指标”的产品，原因有以下几方面：（1）没有成熟的半导体瓷料配方、生产工艺可批量生产出具有可控的“有可靠性指标”的压敏电阻产品；（2）没有统一的标准来规范压敏电阻的“可靠性”；（3）没有综合的可靠性筛选方法和成熟的筛选设备，能对出厂前的压敏电阻器的可靠性进行准确有效的评测和筛选分类，无法满足客户对压敏电阻的可靠性需求。而随着社会、经济和科技的发展，市场对“有可靠性指标的压敏电阻器”这一需求将会越来越迫切，特别是安装在政府部门、银行等重要部位的 MOV，或是安装在如我国南海诸岛等维修人员不易维护的设备的 MOV，以及军用设备中的 MOV，都要求有明确的可靠性和寿命指标。总体目标和主要研究内容（1）突破有可靠性指标压敏电阻器(MOV)的关键技术，研发标准化的有可靠性指标的压敏电阻器(MOV)的半导体瓷料配方和制备方法，试制出可产业化的有可靠性指标的压敏电阻器(MOV)。（2）研究加速试验的方法，确定电压温度应力的加速系数。（3）研究综合的可靠性筛选方法，研究、设计、制造适合于批量生产的筛选机。（4）编制技术文件，创立标准项目创新点（1）产品创新开发出具有可靠性指标的压敏电阻器，填补国内外市场空白，解决了银行系统、交通系统、医疗系统、国防系统、电力系统等重要场合对电子电气设备过电压保护的可靠性的迫切要求，用途非常广泛。另外，诸如南海岛礁等电子电气设备不易维护的地方也急需得到“有可靠性指标的压敏电阻器”的过电压保护，此类关键地方虽然需要用到的压敏电阻器数量不多，但对国家的安全却意义重大。（2）技术和设备创新研究加速试验的方法和综合的可靠性筛选方法，缩短可靠性指标的试验时间，研制适合于批量生产的“有可靠性指标的压敏电阻器”筛选机。筛选机不仅可以用于对“有可靠性指标的压敏电阻器”出厂前的筛选分类，还可以用于对现有的压敏电阻器的可靠性进行准确有效的评测和筛选分类，满足客户对压敏电阻的可靠性分析和筛选的需求。（3）标准创新制订行业技术标准“有可靠性指标的压敏电阻器”技术规范，打破日本、德国、美国等西方国家在高端新型压敏电阻器上的技术垄断，提高我国压敏电阻行业在全球压敏电阻行业标准制订方面的话语权。本项目研究的意义是：（1）可逐步满足市场对于“有可靠性指标”产品的迫切需求； （2）“有可靠性指标”的 MOV，填补了国内外市场空白，属于高技术含量的升级产品，必将提升整个浪涌过电压保护元器件行业的经济效益。（3）通过向国际标准机构推荐本研究的成果，能进一步提升我国在国际机构中的地位和话语权。 （4）本项研究成果的间接社会效果远大于直接效果，而直接的效果又将极大地提高相关产品在雷电、操作过电压环境中的工作可靠度，极大地减少和避免失效事故所造成的损失。

60. 基于人脸识别技术的建筑工地监管系统

登记号：202022558 　 分类号： TP31;TP39

主要完成单位： 广西新未来信息产业股份有限公司

主要完成人员：覃远东、肖峰、伍成勇、孟凡志、梁自伟、叶林龙、朱晓玲、李秀丽、苏永频、朱东威

任务来源：北海市科学技术局

推荐部门：北海市科学技术局

登记日期：2020年8月13日

目前国内建筑行业内较普遍存在挂靠、转包、违法分包等违法违纪行为，导致重大建筑质量事故频繁发生，给国家和社会民众造成了巨大经济损失甚至人员伤亡，开发一套基于人脸识别技术的建筑工地监管系统，集成计算机信息安全、通道闸门自动化控制、网络通讯、数字信号模拟、生物识别等技术，实现全方位“考勤、门禁、监控、信息发布”智能化综合管理的目的，达到对建筑工地信息化和自动化管理。针对上述情况，项目开发了一套基于人脸识别技术的建筑工地监管系统，主要功能模块包括：工人管理、考勤管理、嘉宾管理、统计分析、组织机构、设备管理、权限设置七大功能模块。该系统针对工地容易断电断网的情况，采用分布式模式，人脸识别终端支持断网运行，云服务器远程通讯，无需在工地现场部署服务器，既降低成本，又便于管理，将人脸识别技术识别率由目前的95%以下提升至99%以上，将识别用时由目前的1秒/人以上降低至1秒/人以内。项目的创新点：（1）采用高效生物特征的身份认证算法，提高人脸识别率和识别速度研究基于个人生物特征的身份认证算法，并结合具有机器学习的联网人脸识别设备，可通过提取预先采集的身份证内的照片信息与现场拍摄的进出工场人员照片实时进行对比，快速地识别出证件照片与进出工场人员是否相一致，识别率达99%以上，识别用时为1秒/人以内（目前国内设备普遍识别率在95%以下，识别用时也在1秒/人以上），降低光线、角度、人员身高等外部因素对识别率的影响。（2）人脸识别系统采用更便捷、成本更低的新型分布式结构。同时，在数据传输过程中采用自有专利技术，提高了数据传输的稳定性和安全性。针对工地容易断电断网的情况，采用分布式结构，人脸识别终端既能依靠终端存储数据断网运行，又能连网通讯运行，并在联网时能与云服务器同步存储数据。同时在数据传输过程中应用自有专利技术“一种数字化信号的处理方法”，提高了数据传输的稳定性和安全性。项目获软件著作权登记5件。已在北海市新图书馆、北海市体育馆等多个建筑工地上应用，应用效果良好。此外，本项目的人脸识别技术，除了应用在建筑工地监管认证方面，应用前景还是非常广泛的：（1）访客身份验收及管理：如小区、会所等封闭式管理场所，用于登记和管理来访人员身份验收；（2）行政业务办理的身份验证：如交通违章业务办理、社保业务办理等；（3）其他场合身份验证应用：如酒店入住身份验证、机场安检身份验证等。

61. 空调用压敏电阻阻燃工艺及生产设备的研究

登记号：202022559 　 分类号： TM862;TM282

主要完成单位： 广西新未来信息产业股份有限公司

主要完成人员：黄绍芬、覃远东、黄礼汉、周军伟、杨柳、梁自伟、伍成勇、苏永频

任务来源：北海市科学技术局

推荐部门：北海市科学技术局

登记日期：2020年8月13日

随着电子信息技术的不断发展，过电压保护器被广泛应用于通讯设备、电器等各种用电设备中。在异常过电压下，过电压保护器由于其自身电阻值随施加电压的变化而成非线性变化，从而可以有效的保护用电设备。过电压保护器在保护过程中受到瞬间强电压或强电流的冲击而发生劣变失效的时候可能会出现发热、燃烧、爆炸等现象，造成相邻的设备完全烧毁，重则引起火灾，造成巨大的财产损失。因此，具有高品质的过电压保护器一直是电子元器件行业研究的重点。本项目的空调用压敏电阻，是一种专门针对空调运行环境进行过电压保护的高品质的新型电子元器件，它的作用是：当电源电压过高时，空调用压敏电阻改变阻值，使过电压作用在保护器，从而使空调器及其控制电路器件得到保护。空调用压敏电阻在实际电路中的应用如图所示。空调用压敏电阻与保险丝串联后跨接在电源两端。当电源电压正常时，空调用压敏电阻的阻值很大，相当于开路，空调器的变压器工作正常，为空调器控制电路提供必要的电源电压。当电源电压过高时，空调用压敏电阻的阻值急剧减小，相当于短路，瞬间使保险丝熔断，从而切断了空调器的电源，使空调器得到保护。 本项目产品最大的创新点和优势在于：在通用型压敏电阻的半导体瓷料配方基础上，加入纯原料Bi2O3、Co3O4、Sb2O3、MnCO3、Ni2O3、ZrO2、SiO2、SnO2、MgF2、Al(NO3)3?9H2O、AgNO3、H3BO3等杂质，在排胶和烘干工艺中间，加入扩散处理工艺（将排胶好的坯体四周侧面涂 Y(NO3)3水溶液进行扩散处理），这样制备出来的压敏电阻阀片与国内现有的压敏电阻阀片相比具有耐通流能力强，老化性能好，能量密度大，工频击穿点集中，阻燃安全性能强等优势。通过本项目的研发，空调用压敏电阻阻燃性能得到了进一步的提升。产品在阻燃和耐老化方面的性能得了美的、创维等公司的青睐，入选了美的和创维空调用压敏电阻器供应商目录。

62. 拉索失效模式及其可视化检测与监测技术研究

登记号：202022560 　 分类号： TH7;TU6

主要完成单位： 柳州欧维姆机械股份有限公司

主要完成人员：邹易清、张振荣、王晓琳、雷欢、蒋立军、苏琦、黄永玖、韦耀淋、覃磊、庞锐剑、朱永权、罗艳葵、韦福堂、吴勇翔、石拓、于孟生、黄汉斌、植磊、覃华侨、王雄彪、莫钒、陈艺玲

任务来源：其他县、区科学技术局

推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2020年8月13日

一、课题来源与背景桥用拉索具有高强、质轻的优点，被广泛应用于现代土木工程结构领域。随着桥梁结构设计理论的不断发展，国内外建设了越来越多的缆索体系桥梁，如悬索桥、斜拉桥、吊杆或系杆拱桥。拉索是缆索体系桥梁的主要承载部件，对结构安全性和使用寿命至关重要。拉索失效会造成桥梁结构发生灾难性事故，造成极为恶劣的社会影响和惨重的经济损失。对旧索的初步调查，发现严重锈蚀钢丝的占比不高，非严重锈蚀钢丝的静力强度没有显著下降。可见，这是为避免事故的发生，对是否换索采取较为保守态度决策造成的浪费。因此，研究拉索的失效模式，继而准确评估拉索状态对缆索体系桥梁的安全运营具有重要意义。二、技术原理及性能指标通过对拉索典型病害进行调查研究，分析拉索失效模式和失效部位，确定拉索可视化检测与监测技术的策略和实施方案。基于失效模式，研究基于光纤冷接成端方式和布里渊传感技术的智能拉索；并结合磁致伸缩导波断丝和腐蚀无损检测技术、视频检测和射线检测方法分别对的应力状态和拉索的抗力进行检测，确定拉索抗力的衰减情况，从而进行拉索的状态评估，针对不同的典型病害提出相应的养护方法。技术指标如下： 1、索力测量精度优于3%FS；温度测量精度优于0.50℃；能够检测出超过5%的拉索金属截面损伤；检测有效率≥85%； 2、项目申请专利8项，其中发明专利4项，软件著作权1项； 3、项目发表相关论文3篇。三、技术的创造性与先进性本项目技术创新点：（1）在拉索全长预埋HDPE封装可冷接的皮光缆光纤，形成布里渊分布式测量技术，可对拉索全场范围内的应力状态进行测量，形成基于光纤冷接成端方式和布里渊传感技术的智能拉索；（2）基于磁致伸缩导波的拉索断丝和腐蚀无损检测技术、拉索狭小空间视频检测和射线检测方法，形成对拉索病害及抗力衰减情况进行检测；（3）基于失效模式，结合监测和检测的数据，确定拉索应力状态和抗力衰减情况，对拉索状态进行评估，针对不同的典型病害提出相应的养护方法。四、技术的成熟程度，适用范围和安全性项目形成了基于光纤冷接成端方式和布里渊传感技术、磁致伸缩导波断丝和腐蚀无损检测技术、视频检测和射线检测方法的综合检测、监测手段，对拉索典型病害进行检测监测，实现对拉索的抗力衰减情况和状态进行评估，并形成一套科学可行的养护体系。五、应用情况及存在的问题 项目相关技术在铜陵长江大桥、南宁六景大桥等项目上成功应用，相关指标符合用户要求。同时在实际工程运用中产生检测精度受环境、荷载等影响，监测传感器存活和寿命等许多新的问题，但经过相关人员的努力，所有问题现均得以有效解决。项目研发技术和产品成功在多个项目上应用，为新旧桥梁拉索健康状态“把脉”，并针对不同的典型病害提出相应的养护方法，保障桥梁运营安全，同时通过项目应用，对检测和监测系统进一步优化，降低成本，创造了可观的经济效益。总之，项目系统性的对拉索失效模式和拉索健康检测、监测关键技术进行研究，为桥梁拉索安全建立起了坚实的安全屏障，意义重大。

63. 风力发电超高混凝土塔用预应力拉索研发及应用

登记号：202022561 　 分类号： TH;TK8

主要完成单位： 柳州欧维姆机械股份有限公司

主要完成人员：朱元、苏韩、邹易清、黄芳玮、杨雄文、谢正元、陈艺玲、温朝臣、王强、刘进、王晓琳、孙长军、张志红、孙利民、韦福堂、梁剑冰、徐军荣、李双荣、陈治良、欧专

任务来源：其他县、区科学技术局

推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2020年8月13日

一、课题来源与背景 风能作为一种清洁的可再生能源，越来越受到世界各国的重视，并在各国的共同努力下得到了快速发展。根据世界能源组织测算，风力发电年增长均在30%以上，到2020年，全世界风电装机总容量将达12亿千瓦，年发电量将达到世界电能总需求量的12%。 可见，风力发电行业正在蓬勃发展，且风力发电塔筒的发展趋势为：随着单机发电容量的增大，则要求风力发电塔筒高度越来越高，当风力发电塔筒高度超过100米后，一般会采用全混或钢混风力发电塔筒形式，此种全混或钢混的风力发电塔筒具有高度高、刚性佳、运输方便等优势。但是建造此类超高混凝土风电塔筒往往会在塔筒内外设置预应力拉索。因此研制出符合超高混凝土风电塔筒用预应力拉索体系迫在眉睫。 二、技术原理及性能指标本项目针对国内外风电场开发建设的高增长需求以及超高混凝土塔筒结构对预应力技术的关联重要性，通过研究混凝土风塔预应力关键技术，编制专用于超高塔柱用预应力拉索体系高效的施工工法，参与制定风电塔筒用预应力拉索产品体系行业标准，研发产品索力无损检测系统，最终研制出风力发电超高混凝土塔用预应力拉索，其性能指标如下： 1、产品技术指标： （1）产品的疲劳性能超国际标准：应力上限为预应力筋公称抗拉强度 65%，疲劳应力幅度100MPa，200万次疲劳。 （2）拉索锚固性能指标，锚具效率系数为ηA≥0.95,极限延伸率ε≥2%的要求。 （3）体外式风塔拉索锚头结构尺寸相对桥梁用钢丝拉索锚头尺寸缩小15％。 2、建立了风塔结构与预应力拉索的结构受力模型分析，风机振动与塔筒结构振动对预应力疲劳的影响计算。 3、参与制定了中国电联行业标准2套——《TCEC5007-2018风力发电机组预应力现浇式混凝土塔筒技术规范》和《TCEC5008-2018 风力发电机组预应力装配式混凝土塔筒技术规范》两个风电行业标准。 4、开发了适用于混凝土风塔结构和预应力产品配套用的长期监控设备（塔基沉降监控和索力监控系统开发），检测精度达到2％。 5、开发专用的配套放索施工工装和张拉控制施工设备，能够实现96小时快速安装。 6、项目申请专利14项，其中发明专利7项，实用新型专利7项；已获授权6项，其中发明专利1项。 7、项目发表相关论文2篇。 三、技术的创造性与先进性 本项目技术创新点： （1）开发了适合超高塔筒结构所需的组合式半成品索体系； （2）风塔体外拉索满足预应力筋公称抗拉强度 65%，疲劳应力幅度100MPa，200万次疲劳性能； （3）开发了塔筒结构的疲劳健康监控，通过软件系统界面可以掌握风机塔筒的允许状况，利用科技手段实现风险控制 四、技术的成熟程度，适用范围和安全性 项目开发了体内式和体外式两种不同适用于混凝土塔筒用的预应力产品体系，主要应用于超高混凝土塔筒结构领域，项目产品的研制成功改善了塔筒的生态质量，解决了风能届遇到的技术瓶颈，打开了我国风电大市场的能源大门，且为提升国内风力发电产业提供了技术保障，也填补该技术领域的空白。 五、应用情况及存在的问题 风电作为最接近商业化的可再生能源技术之一是可再生能源发展的重点，也是最有可能大规模发展的能源资源之一，其在解决老少边地区用电、脱贫致富方面发挥重大作用。目前国内平均每年新增风电：0.16亿千瓦，国内每年新建风塔：6000-8000座、风电投资达7000亿，预应力工程量：达20亿/年 。 我国68％风力资源属于低风速区域，意味着必须建设超高型混凝土塔筒才能充分挖掘风能资源应用于我们的生产生活中，市场发展空间非常之大，风电产业前景广阔。但目前国内尚没有应用于风力发电超高混凝土塔的预应力拉索，因此我公司专门研究开发的超高混凝土塔用预应力拉索体系及相关施工技术的完善，以填补该技术领域的空白，打破国外风电公司对国家风能资源的控制，实现风电设备、风电塔筒设计及风电塔筒施工国产化的重大意义。 项目产品已成功应用于印度MULANRU风电和新疆哈密风电项目，累计实现销售收入达3403.61万元，新增净利润722.61万元，新增税收155.99万元。本项目产品均符合欧洲规范ETAG013相关性能指标，开发了专用的施工设备及相关工具，实现了快速高效的施工，达到了客户指定的施工质量，保证了施工周期和施工成本控制在合理范围。另外我司培养了一支专业的施工队伍，严格遵守当地的管理体制，控制调整施工工艺，使用先进的施工手段，加强施工现场的管理，实现了对当地环境的保护，保证了生产作业的安全。 项目研制成功后，我公司成功与国内几家大型风电设计建设单位进行了技术推广和相关业务合作，例如金风科技、海装风电、上海电器、金科新能源、三一重能等相关业务单位进行了风电预应力方面的交流，实现了技术商品化的推广，为以后的风电市场打下了基础，使得欧维姆预应力产品进入风电领域拓展积累了一定的资源，在社会上有一定的影响。

64. PVC皮革吸纹工艺的研究与应用

登记号：202022562 　 分类号： TB;

主要完成单位： 广西鑫深科技有限公司

主要完成人员：陈龙、莫俊柱、韦家德、莫兰、林雄三、韦周巧

任务来源：其他县、区科学技术局

推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2020年8月13日

1.课题来源与背景：本课题是公司承担阳管经发投[ 2019 ]第3号文件下达的柳州市阳和工业新区科学技术研究开发与科技创新项目课题。随着现代汽车工业的发展，客户对于乘用车的要求，也从过去单一注重发动机、底盘、悬挂系统等功能性能指标逐渐延展到内外饰的美观、舒适和环保性能，汽车的设计更趋于精细化和品质化。目前，广西汽车内饰人造革产品尚属空白，而随着广西汽车产量巨大，因此人造革在汽车内饰上的应用迅速增加，市场前景十分广阔。早在2011年我公司开发出了第一款汽车内饰人造革，经过多年的发展，产品已稳定配套神龙、上汽大通、小康、柳汽、吉利等汽车主机厂，已建立一定的市场基础。随着公司汽车内饰人造革产品产量的日益增多，以及研究的逐渐深入，发现原采用的压纹工艺存在生产效率不够高等问题，于是公司决定实施PVC皮革吸纹工艺的研发与应用项目，研究开发更先进的人造革吸纹工艺代替传统的压纹工艺，来提升人造革的柔软度，减轻产品重量，增加产品纹理的多样性，达到降本增效的目的，提升企业产能。 2.技术原理及性能指标：本项目在公司原有的汽车内饰人造革技术上，通过依靠特制的透气性陶瓷轮具，结合真空吸附时产生的负压，将被软化的汽车内饰人造革基材进行纹路成型与定型的加工。在通过配料工艺，涂刮工艺，水性表面处理，将表面处理好的革通过加热系统进行加热，达到表面熔融状态，最后通过真空吸纹机上按不同的纹理风格的吸纹辊进行真空吸纹，从而制成成品。产品经公司内部实验室、第三检测机构对产品相关性能进行检验并出具相关的实验报告，各项性能指标均达到国家及客户标准要求。性能指标详见（项目合同内第3-4页具体技术指标）附件。 3.技术的创造性与先进性： ①吸纹工艺成型的纹理更自然、清晰、仿真度更高，其产品的表面手感及柔软性极佳，质感也更柔软，特别是成型粗大花纹时，优势尤为突出。 ②吸纹工艺成型效率高，传统的压纹工艺1分钟成型3-5米，现吸纹工艺1分钟成型8-10米。 ③吸纹工艺便于成型不同风格的纹理，变更纹理风格时只需更换吸纹辊即可。 ④在相同原料配比下，吸纹工艺成型的制品比压纹工艺更柔软，为控制制品的柔软度，需调整原料的配比。 ⑤吸纹工艺对制品的剥离强度要求更高，对胶水的粘接性要求也更高，同时胶水还需满足最新的国家环保要求。 4.技术成熟程度，适用范围和安全性：现产品已量产，技术工艺参数已冻结，关键技术共申请了1项发明专利，2项外观专利，其中2项外观专利均已获得授权。 PVC皮革面料可广泛应用于汽车座椅、门板、扶手、仪表板等包覆。 5.应用情况及存在的问题：产品现处于稳定批量生产状态，成型出的产品各项性能指标完全符合国家和主机厂的标准要求。 6.历年获奖情况: 2018年08月 荣获广西壮族自治区高新技术企业 GR201845000230 2018年10月 荣获广西壮族自治区2017年度“守合同重信用”公示企业 2018年12月 荣获柳州市2018年度优秀学习型中小企业 2019年09月 荣获广西壮族自治区2018年度“守合同重信用”公示企业

65. 新能源汽车C40DB前舱模块总成的研究开发

登记号：202022563 　 分类号： TB4;

主要完成单位： 柳州六和方盛机械有限公司

主要完成人员：刘兴文、覃廷眉、韦秋玲、文建稳、陈丁榕、李谷平、钟学玲

任务来源：其他县、区科学技术局

推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2020年8月13日

新能源C40DB前舱模块是北汽集团新能源C40DB车型的关键部件，也是关键功能件。该项目产品的精度要求高，实现大型激光拼接板的生产模、夹、检具的开发设计及产品生产加工，可很大程度提升公司的在这方面产品的技术、质量管理水平。新能源车型是近几年汽车行业的新宠，北汽集团必须紧跟时代步伐发展需求，同时也给公司带来可观的经济效益。在此情况下，我公司向阳和经济发展局申报立项，并签订柳州市阳和工业新区应用技术研究开发与科技创新项目合同，新能源汽车C40DB前舱模块总成的研究开发合同，合同编号《2019009》本项目技术关键及创新内容： 1、厚薄板激光拼接板的冲压成形质量问题：前舱大多数为高张力厚板，但部分件受力较小，为了产品轻量化使用激光拼接板。厚、薄板零件回弹系数和硬度都不同，导致在冲压回弹和开裂就成为零件制造过程中时，容易出现开裂问题，它将严重影响零件间的相互配合关系。通过有限元模拟软件，预测模拟冲压件各受力点的回弹变形情况，根据各受力点的不同来改变冲压的模具的设置，以达到冲压成型。 2、焊接变形问题：通过夹具上合理定位、焊点规划及夹紧点解决焊接变形。 3、焊接强度问题：购买高频焊枪焊接重保和关键焊点，并且通过增加非破、全破试验频率，保证焊接强度。自2019年4月交样、批量生产以来，我司研发生产的新能源C40DB前舱模块总成产品质量完全符合相关要求和使用标准，产品经广西汽车内燃机质量监督检验站检测，各项指标达标。本项目批量生产以来，总结并形成企业技术指标，具体如下：技术指标 技术指标名称 本项目指标值 国家、行业、企业标准指标值技术指标1 UCF精度 92% 90% 技术指标2 PCF精度 95% 92% 技术指标3 模具寿命 50万冲次 10～20万冲次技术指标4 焊接强度标准 点焊质量、试验与检测方法应满足BAY001-2016《点焊技术要求》的要求 技术指标5 禁限物质 禁限物质要求满足BAMS097-2018《北京汽车产品禁用、限用物质要求》的要求 本项目直接增加社会就业25人,提高国产汽车关键零部件制造水平,降低整车制造成本.单套产品有外购配件可带动周边小型汽车零部件配套厂商的发展,间接扩大社会就业机会。 产品经主机厂——北京汽车的装车检验，我公司研发生产的新能源C40DB前舱模块总成产品产品完全达到主机厂使用要求，产品质量同时也得到主机厂的认可。新能源C40DB前舱模块总成产品的研发项目符合广西汽车工业和柳州汽车工业结构调整方案要求，积极参与外地整车市场的竞争，其模块产品符合北汽C40DB乘用车配套需求，项目投向符合国家产业政策，同时对提高企业综合能力，促进当地经济发展均有着积极的作用。项目研发申请自主知识产权一项，为实用新型专利，可普遍用于同类产品的研发。 同时通过该项目的开发可丰富我公司对新产品技术开发的经验，特别是积累我公司汽车车身钣金件薄厚拼接板生产经验和生产能力，锻炼公司技术、工艺、检验人才，为今后开发生产其它车身钣金件奠定坚实基础，推进广西轿车相关零部件生产技术的发展步伐。项目应用存在问题点如下，需后期改进 1、焊接存在脱焊风险，因附件都是高张力板，改善对策：规定铜头更换频次和试验片频次。 2、量产后冲压件精度维护，零件搭接复杂而且多为高张力板，如果不定期维护。冲压件容易开裂，改善对策：定出保养计划，按计划对模具进行保养。 3、存在螺母/螺栓漏焊风险，改善对策： ①在零件上增加标记； ②增加防漏全检工装。 本项目产品为北汽集团新能源C40DB车型专用零件，项目成果为相关零部件的成品，经济价值随客户端车辆销量而变动，截止日前本项目收益约7600万元，新增利税700万元。

66. 汽车软质仪表台搪塑+冷刀+发泡工艺研究及应用

登记号：202022564 　 分类号： TP;

主要完成单位： 柳州裕信方盛汽车饰件有限公司

主要完成人员：张晓平、陈俊、龚世海、马泉、李玉斌、黄欢

任务来源：其他县、区科学技术局

推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2020年8月13日

1、任务来源 2019年10月，柳州市阳和工业新区经济发展局下达了2019年柳州市阳和工业新区经济发展局技术研究开发与科技创新项目计划，阳管经发投【2019】3号文，决定由柳州裕信方盛汽车饰件有限公司承担“汽车软质仪表台搪塑+冷刀+发泡工艺研究及应用”项目（合同号：2019014）。并获得阳和工业新区经济发展局提供的科技经费25万元，用于产品设计、研发、试制、及仪器设备的购置等方面。 2、课题总体目标 完成汽车饰件低压注塑系统配置和功能要求，能够使汽车门板、立柱等塑料件与绒布、皮格表面料在生产过程中一次成型，能够极大地提高工作的效率和降低有害物质的使用，完成汽车门板、立柱等配件等汽车内饰件低压注塑技术、模具研发，以实现产品本地化配套。 3、考核指标完成情况序号 指标名称 指标内容 实际指标 达成情况 1 GB 8410-2006《汽车内饰材料的燃烧特性》产品燃烧速度 <100mm/min 0和34mm/min 达成 2 Q/LQB C-146-2016《轿车内饰材料散发性能测试标准》苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、TVOC、甲醛、乙醛、丙烯醛挥发量 达成 3 销售额 1000万元 2204万元 达成 4 利税总额 60万元 148万元 达成 4、项目的创新性和先进性（1）全面提升汽车内饰件产品触感：相比传统全塑产品，软质汽车内饰产品表面柔软，手感柔和，质量上佳，在安全性有所提升；（2）降低汽车内VOC：由于搪塑在成型过程中没有喷胶的工艺，所以无有毒有害气味产生；（3）汽车软质仪表台生产需要通过搪塑软质表皮，冷刀（激光、铣刀）弱化安全气囊区，最后将表面与骨架发泡混合一体成型，采用PLC可编程器自动控制，配备自动加热、自动换模、自动上下料、可全自动完成软质仪表台生产减少人工成本、提升效率30%。 5、项目经济和社会效益 （1）项目已完成产品研发工作，目前已实现批量生产。2019年9月份到2019年12月份累计销售东风柳汽景逸车型汽车内饰产品约2万台（套），完成销售收入2204万元，实现利税148万元。项目达产后预计可形成年产5万台（套）的生产能力 ，新增产品销售收入1亿元，利税500万元。项目实施能取得良好的经济效益。 （2）项目的实施填补了广西区内汽车软质工艺仪表台内饰件研制的空白，为广西汽车产业的发展打下良好的基础，促进和带动了广西区内汽车及零部件企业的技术发展，达到项目的预期社会效益。

67. 宝骏新能源E200仪表板总成环保轻量化生产关键技术应用研究

登记号：202022565 　 分类号： TH145;

主要完成单位： 柳州正远机电有限公司

主要完成人员：邵军、麻民思、覃才智、黄健、冼杰、石冬花、徐宏光、唐亚艳

任务来源：其他县、区科学技术局

推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2020年8月13日

课题申请理由：随着科技的发展，新型秸秆复合材料的生产应用也越来越广泛，在很多领域都发挥了极大的作用，现阶段随着人们对环境及资源关注度的日益增强，秸秆复合材料的生产应用已成为汽车零部件生产供应商的优选。因此，如何在生产过程中应用新型秸秆材料已经成为众多汽车供应商的重点应用方向。 课题总体目标：本课题执行期内总投入505万元，首次针对宝骏新能源E200仪表板总成的生产采用新型秸秆复合纤维材料以及环保软触漆涂料创新应用研究，最大程度实现E200仪表板总成的环保性能与轻量化要求。课题后续也会紧跟技术发展方向，进一步在环保性能以及轻量化进行研究，完善整个产品的设计，提升产品的核心技术竞争力。课题在执行期内，将加大关键技术的开发和应用研究，申请专利2项，实现销售收入累计1187万元，利税累计209.8万元。 课题主要内容：（阐明研究解决的问题、技术关键及创新内容） 1. 生产工艺：注塑-静电除尘-喷漆-烘烤-抛光-检查-成品-入库。 2. 解决的关键技术问题：（1）秸秆料生产产品环保、耐脏污，同时解决生产过程中杂质杂料的问题，提升注塑合格率。（2）PU软触漆的投入，不仅强化了内饰的质量和精致性，提供美感和触感，同时还解决仪表板耐刮擦的问题。（3）振动摩擦焊技术。将仪表板主体与子零件之间的焊接牢固，其接口强度相当于与本体的强度。 3.创新点（1）首次在E200仪表板总成的生产上创新应用新型环保秸秆复合材料。（2）首次在E200仪表板总成的生产上创新应用环保PU软触漆涂料。（3）轻量化。通过创新应用秸/塑比为3:7的新型环保秸秆复合材料，较采用PP/PC/ABS为塑料基料的仪表板总成减重300克以上，符合产品轻量化的设计理念。 课题考核指标：（包括主要技术指标及经济指标） 1. 经济指标：课题执行期内，实现销售收入累计1187万元，利税累计209.8万元。 2.技术指标：（1）阻燃性:≤70mm/min。（2）软触漆件性能要求： ①漆膜厚度：50±5μm。 ②附着力：粘胶带中点放在网格上，对齐切割线，按压后保证与涂漆层良好接触；5分钟后，平稳的撕掉粘胶胶带，油漆保持率100%。 ③耐酸性：在0.1N的HCl浸泡24小时，漆膜表面无明显变化。 ④耐碱性：在0.1N的NaOH浸泡24小时，漆膜表面无明显变化。 （3）拉伸屈服应力：≥17MPa （4）断裂拉伸应变：≥25%。（5）弯曲强度：≥27MPa. （6）负荷变形温度：≥100℃。（7）总拆装性：非可视零件连续拆装3次无功能损坏，可视零件连续拆装6次无功能及外观损坏。

68. 国Ⅵ标准汽车零部件研发--宝骏RS-5汽车排气系统开发

登记号：202022566 　 分类号： U468.2+2;U467.4+93

主要完成单位： 柳州利和排气控制系统有限公司

主要完成人员：蒋跃军、郑忠夏、周锦佳、廖平魁、廖常志、李武、闫洁、郑杰、陈璟

任务来源：其他县、区科学技术局

推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2020年8月13日

一、课题来源和背景 2019年10月，柳州市阳和工业新区经济发展局下达了2019年柳州市阳和工业新区经济发展局技术研究开发与科技创新项目计划，阳管经发投【2019】3号文，决定由柳州利和排气控制系统有限公司承担“国Ⅵ标准汽车零部件研发-宝骏RS-5汽车排气系统开发”项目（合同号：2019015）。并获得阳和工业新区经济发展局提供的科技经费25万元，用于产品设计、研发、试制、及仪器设备的购置等方面。 二、技术原理及性能指标项目研发任务是结合宝骏新车型RS-5的结构特点，采用节能新型三元催化器组合，设计为其配套的排气系统总成，通过先进的工艺技术，将排气系统的关键零部件节能新型三元催化器、温度传感器、压力传感器、GPF（颗粒扑捉器）等装配成新型装置，形成新一代排气系统总成产品，增加减少PM2.5排放的新功能，进一步提高了车辆尾气净化能力，解决国V标准三元催化器构成排气系统缺少PM2.5净化、尾气净化能力的缺陷，使宝骏RS-5新车型排汽系统的排放气体达国VI标准。产品主要技术指标:①三元催化器总成消噪能力技术指标：1）背压指标：排气系统在发动机额定转速下，三元催化器前的排气压力≤70KPa。2）噪声指标：传声器位置，中心高度与尾管口中心高度平齐，距离尾管口500mm，45度角位置，记录整车在3WOT工况下，1000rpm--6000rpm的噪声大小，噪声不超过设计要求规定值。3）焊缝耐久指标：（A）吊钩焊缝震动疲劳寿命：5Hz，500N正弦力，震动300000次后，继续5Hz，750N正弦力，震动18000次，不断裂；（B）管焊缝震动疲劳寿命：17Hz，154N.m/170 N.m正弦力，震动300000次后，不断裂。②三元催化器总成机械性能技术指标：按照行业标准：《环境保护产品技术要求?汽油车用催化转化器》，标准号：HJT?331-2006进行试验，试验结束后，满足试验标准要求。 三、项目的创造性和先进性课题的技术关键在于用创新的设计理念和先进的CAE技术为RS-5新车型研制一套国VI标准排气系统产品，改变原产品直填封装的工艺，创新采用MSC柔性封装工艺，对产品封装采用新的工艺技术，即通过引进新的技术设备全自动AGBD封装线，采用铆压法工艺对新产品进行封装，避免陶瓷载体因压力过大易碎或者压力过小，载体脱落。产品技术和生产工艺水平处于国际先进水平。四、应用情况目前项目产品已经批量生产，2019年项目执行期间供应五菱宝骏RS-5新车型排汽系统产品销售量达到23958套，2020年预计生产销售该产品可达到10万套。

69. 马尾松种质资源超低温保存技术体系的构建及其抗冻机理研究

登记号：202022567 　 分类号： S7;S791.248

主要完成单位： 广西壮族自治区林业科学研究院

主要完成人员：张晓宁、陈博雯、覃子海、梁晓静、王坤

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：广西壮族自治区林业局

登记日期：2020年8月14日

马尾松的种植面积居我国针叶林首位(周政贤，2001)，是荒山造林的先锋树种，是我国南方及其重要的优良用材树种和主要的产脂树种(李治基,2001)，是发展综合利用的典型树种。广泛应用于用材、产脂、荒山造林及制浆造纸，在森林资源建设及生态发展中发挥着极其重要的作用（秦国峰和周志春，2012；杨章旗，2012）。广泛的地理分布和悠久的进化起源赋予马尾松种质资源丰富的遗传多样性，但由于自然环境恶化及人为破坏等因素，其天然林在演替过程中逐渐被常绿阔叶林和人工林替代，再加上单一人工林在应对病虫害及恶劣环境等自然灾害方面存在的局限性，其种质资源多样性正受到严重威胁（石娟等，2005；邓伦秀和李茂，2009）。因此科学合理的对马尾松种质资源进行保存，是关系我省乃至我国资源安全的头等大事。 超低温保存是将生物材料保存在-80℃以下（通常为液氮）低温的生物技术，是目前为止集简便、实用、成本低、占地少于一体的一种长期保存种质资源的唯一安全，有效地方法（Wilde, 2015；Engelmann, 2004）。植物材料在如此低地温度下，调节和控制细胞生长代谢的各类酶受到极大抑制，新陈代谢活动基本停止，劣变最大限度降低，经过超低温保存后，处于“假死”状态的植物材料能够保持正常的细胞活性、形态发生潜能和遗传稳定性，从而达到长期保存植物材料的目的，理论上可以无限期保存种质资源（Ozudagru E A，2010），该技术在脱毒、抗性育种、遗传转化方面也具有一定应用价值（陈晓玲，2013）。李德铢2010年在《学科发展》中指出，超低温保存时代应运而至，保护生物学在21 世纪所面临的最大问题的解决将在很大程度上取决于对超低温保存技术的发展和更广泛的应用（李德铢，2010）。本项目通过对马尾松种子的超低温保存，1.揭示了含水量与冻后发芽率的关系，即在3.2%-27.4%范围内随含水量的升高发芽率呈先升后降的趋势；明确了马尾松种子超低温保存的最适含水量（6.1%）和安全含水范围（3.2%-7.5%），验证了马尾松种子超低温保存的可行性（获得91.33%的冻后发芽率）。2.首次提出超低温保存对马尾松种子萌发具有轻微“刺激”作用，在最适含水量6.1%时，经超低温保存后种子的发芽率大于对照种子。3.发现冷冻、化冻方式影响超低温保存效果，快冻法和室温化冻效果较好，42℃水浴化冻容易发生种皮炸裂现象。4.指出种皮对马尾松种子超低温保存过程起到保护作用，使其免受机械损伤，去掉外种皮的种子冻存后发芽率显著下降，且容易出现形态不正常的幼苗。最终建立了适合马尾松种子的超低温保存技术体系。突破了马尾松育种及遗传转化的时间与空间上的限制，为其良种选育及遗传转化等提供安全的材料；并通过对保存前后生理生化、细胞超微结构、转录组水平等方面进行了深入的研究初步揭示了影响马尾松种子超低温保存效果的关键因子以及其损伤/保护机制。总之，本项目的实施不仅为马尾松种子的长期保存提供了高效可行的方法，为马尾松种质资源超低温库的建设提供了技术支持，也为其他林木种子超低温保存技术研究的开展提供理论依据和技术指导。

70. 柳钢轧钢加热炉黑体强化辐射节能技术应用研究

登记号：202022568 　 分类号： TK01;TK018

主要完成单位： 广西柳州钢铁集团有限公司

主要完成人员：农小杰、覃宝腾、文旭林、梁林、蒙治祥、冯祖强、黄黉、覃永国、陆言辉、蒙政、黄鸿锋、贾云、陈帅、饶以廷、李显强、张雪梅

任务来源：柳州市科学技术局

推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2020年8月14日

一、课题来源与背景 2017年6月，广西柳州钢铁集团有限公司承担“柳钢轧钢加热炉黑体强化辐射节能技术应用研究”柳州市科技局科技项目（合同编号：2018AC10209自），并于2017年1月至2019年6月按照合同要求开展项目。柳钢棒线型材厂的二高线加热炉虽然为单蓄热式加热炉，但高温烟气直排，煤气单耗偏大，未能体现蓄热炉优势。四棒加热炉有待温现象，外排烟气温度偏高达300~400°C，煤气单耗存在下降空间，且四棒生产作业率高，投资回收期较好。经论证，二高线和四棒加热炉均具有实施黑体强化辐射节能技术的应用条件。二、技术原理及性能指标（一）技术原理：在加热炉炉膛内部，热量的传递的形式主要为对流传热和辐射传热。在1000℃以上时，辐射传热方式占总热量传递的90%以上。黑体强化热辐射技术的核心是热辐射体。其形状近似于圆柱腔型，具有高发射率的复合陶瓷材料，发射率一般在0.95以上。将众多的黑体辐射元件设置于加热炉炉膛内壁适当部位，与炉膛共同构成红外辐射系统，既增大了传热面积，又提高了炉膛的发射率，强化了炉内辐射传热过程，从而提高了对被加热物料的辐射换热效率，达到提高炉子热效率，增产节能的目的。（二）主要技术指标： (1)应用黑体强化辐射传热节能技术后节能率达到10%以上； (2)黑体辐射元件脱落率应≤3%。三、技术的创造性与先进性柳钢在四棒和二高加热炉实施了黑体强化辐射节能技术，投用以来加热炉运行稳定可靠，未发现对加热炉生产运行有不利影响。节能效果显著，四棒加热炉节能率为4.22%，二高加热炉节能率为10.99%。在黑体材料使用前，柳钢轧钢加热炉有需要待温现象，黑体材料使用后可以不用待温,且钢温均匀性提高。四、技术的成熟程度，适用范围和安全性柳钢轧钢加热炉黑体强化辐射节能技术应用项目投资少，见效快，获得了很好的经济、社会效益，具有很好的推广价值。投用以来未见对加热炉生产有不良影响。五、应用情况及存在的问题四棒高温区域均热段炉顶布置有烧嘴，未能安装黑体元件，造成节能率偏低。煤气耗与加热品种规格、热装率、直供率、工人操作水平等众多因素有关，节能率计算方法仍有待进一步改进。

71. 防板结剂输送系统

登记号：202022569 　 分类号： TQ;TQ444

主要完成单位： 贵港市芭田生态有限公司

主要完成人员：陈燕文、黄德明、冷为贵、田小山、覃蕾宁

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：贵港市科学技术局

登记日期：2020年8月14日

一、课题来源与背景：本课题属于复合肥生产技术领域，复混肥生产线的防板结剂输送系统及方法。为了使复混肥或复混肥添加剂保持良好的流动性，常采用喷涂防板结剂来实现。目前，通常是先将常温下呈固态的防板结剂加热融解至液态后再输送至生产线，受防板结剂本身物理和化学性质的制约，并且生产线运行的温度波动较大，防板结剂在传输流路中易产生相变变成固态或呈粘胶状，一方面会导致整体输送流路的流动性较差，进一步导致喷涂效果不理想，另一方面固态或呈粘胶状的防板结剂易附着在管道内壁甚至堵塞管道，对防板结剂的用量大大增加并对总体生产效率产生诸多不利影响。针对上述技术问题，部分企业采取在管道上包裹保温棉的方式，但效果并不理想，无法从根本上解决管道堵塞的问题。二、技术原理及性能指标：为更好解决防板结剂输送过程中管道堵塞和防板结剂用料浪费的问题。本防板结剂输送系统包括具有前部和后部的传输通道，前部设有向防板结剂提供能量以使其融解至液态的第一能量供给单元，融解后的液态防板结剂从前部经传输通道朝后部运动以进行输送作业，传输通道设有能为输送作业中的防板结剂提供能量以使其保持液态的第二能量供给单元。第一能量供给单元包括以75℃～95℃或者85℃～95℃或者80℃～85℃的温度对前部中的防板结剂进行加热而使其融解至液态的第一加热保温装置；第二能量供给单元包括第二加热保温装置，第二加热保温装置使传输通道整体上构成一个能使防板结剂从进入传输通道开始直至从传输通道输出的过程中其温度保持在75℃～95℃或者85℃～95℃或者80℃～85℃范围内的加热保温流路。三、技术的创造性与先进性 1、防板结剂输送系统，结构简单，通过设置第一能量供给单元和第二能量供给单元能很好的保证防板结剂在整个输送过程中均呈液态，避免发生相变固化而堵塞流路，并大幅提升防板结剂的总体利用率。 2、可以有效的防止防板结剂在融解过程中发生化学反应，从根本上保证了进入传输通道的液态防板结（即防板结油）的品质。四、技术的成熟程度，适用范围和安全性 此输送系统装置，能够有效的防板结剂输送过程中出现的管道堵塞与加热过程中防板结剂发生化学反应的问题，减少防板结油喷油过程中不稳定因造成不合格品增加的问题，第一加热装置可以利用水浴加热的方式达到升温融解的目的，安全性能良好。五、应用情况及存在的问题公司自立项改造以来，使用过程中稳定性好，解决了输送过程中堵管现象，每年至少可以节约10万元以上的生产成本支出。在使用过程中未发现有什么问题。六、获奖情况：无

72. 斗式提升机

登记号：202022570 　 分类号： TH;TH6

主要完成单位： 贵港市芭田生态有限公司

主要完成人员：陈燕文、黄德明、冷为贵、田小山、覃蕾宁

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：贵港市科学技术局

登记日期：2020年8月14日

一、课题来源与背景：本课题属于物料传输领域，特别适合在复合肥生产中起输送作用的斗式提升机。在复合肥生产中，特别是高塔复合肥生产中，斗式提升机是用于提升复合肥原料的主要设备之一，与其它传输设备相比较，具有提升量大，动耗低，结构简单，造价低廉的特点。在高塔复合肥生产中，常常需要利用斗式提升机把物料提升至上百米的高度后，再将物料倾入接受槽中。由于接受槽与斗式提升机的料仓出口之间通常具有一定间隙，故物料不可能完全进入接受槽中，从而产生了落料。从上百米的高空落下的物料常常会使靠近斗式提升机机底的物料从进料通道飞扬而出，一方面会对喂料操作产生不利影响，另一方面还会产生大量扬尘，造成物料浪费，并且严重危害人体健康，甚至造成严重的环境污染。二、技术原理及性能指标：斗式提升机装置包括设有进料通道和出料通道的机体，机体内设有提送通道，提送通道包括与进料通道导通的底部以及与出料通道导通的顶部，物料从底部向顶部运动时提送通道处于正向输料状态，物料从顶部向底部运动时提送通道处于反向落料状态，在底部与顶部之间的机体上还设有与提送通道导通并能在物料处于反向落料状态时对提送通道降压以吸收扬尘的降压除尘通道。降压排尘管上设有控制阀门，在物料处于所述正向输料状态时，所述控制阀门始终关闭或至少在部分时段关闭，而在物料处于所述反向落料状态时，所述控制阀门开启，降压除尘通道与底部之间的间距为3～10米对解决扬尘问题具有最佳效果，并且耗能较少。通过设置降压除尘通道，首先是能在反向落料过程中即可起到一定的除尘作用；其次，还能通过降低提送通道的压力，相应的降低反向落料所产生气流的压力，一方面对于粉状颗粒物而言能相应的减缓其降落的速度，避免其落至底部时因冲击力较大而引起提送通道内部形成扬尘并进一步从进料通道排出，另一方面还能从根本上解决底部待输送物料受气流压力影响而形成扬尘并从进料通道排出；此外，对于提送通道内已经形成的扬尘而言也可利用降压除尘通道进行吸收。三、技术的创造性与先进性从根本上全面解决扬尘问题，避免了物料浪费和因进料通道向外产生扬尘而引起的健康危害和环境污染。四、技术的成熟程度，适用范围和安全性 此斗提机的设计可以在原有的斗提机的基础上进行增加降压排尘管与收尘装置，简单方便，安全可靠。五、应用情况及存在的问题公司自立项改造以来，使用过程中从根本上全面解决斗提机引起的扬尘问题。六、获奖情况：无

73. 防板结油喷油量控制装置

登记号：202022571 　 分类号： TQ;TQ444

主要完成单位： 贵港市芭田生态有限公司

主要完成人员：陈燕文、黄德明、冷为贵、田小山、覃蕾宁

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：贵港市科学技术局

登记日期：2020年8月14日

一、课题来源与背景：本课题属于复合肥生产技术领域，是涉及一种复合肥生产中防板结油喷油量控制装置。复混肥企业在生产过程中通常要添加防板结油来达到产品防板结的目的，在实际生产过程中，喷油量的大小控制不稳定，原因是在生产过程中输送的产品颗粒量不稳定，导致喷油比例产生波动，另外的原因是防板结油在管道输送过程中，会有未融化的大颗粒防板结油颗粒堵塞管道的现象发生。二、技术原理及性能指标：防板结油喷油量控制装置旨在能够有效的减小纯复合肥颗粒在输送过程中出现的不稳定因素及防止防板结油在输送过程中出现堵塞管道的问题。防板结油喷油量控制装置包括：收料斗，喷油筒，送料装置，防板结油溶解装置，喷油管道；送料装置为电子皮带秤；电子皮带秤的一端位于收料斗的出口的下方，另一端与所述喷油筒相连。防板结油溶解装置包括一级溶解油槽，油泵和二级溶解油槽；油泵连接于二级溶解油槽与所述一级溶解油槽之间，用于将一级溶解油槽溶解后的防板结油输送到二级溶解油槽中；输送管道的一端与一级溶解油槽的上层相通，输送管道的另一端与二级溶解油槽相通，油泵安装在所述输送管道上。二级溶解油槽与一级溶解油槽之间设有回流管道；回流管道的第一端与二级溶解油槽的上层相通，所述回流管道的第二端与所述一级溶解油槽相通，且回流管道的第一端比第二端的位置高。流量计用于测量喷油管道内的防板结油流量；根据流量计的读数控制其阀门的开度，从而控制喷油管道内的防板结油流量。防板结剂添加量控制精度可以达0.1‰。通过送料装置及喷油管道的设计，能够将纯复合肥颗粒按预定的频率输送至喷油筒中，也能将防板结油按照预定的流量喷入喷油筒中，从而能够准确控制防板结油喷油量的大小，按比例添加到纯复合肥颗粒上，在控制生产成本的同时，更有利于控制产品板结现象的发生，提升产品品质。三、技术的创造性与先进性 1、防板结油溶解装置的设计，能够减少喷油管道堵塞现象的发生。 2、回流管道的设计，能够防止防板结油添加过多时，不会溢出二级溶解油槽。 3、本防板结油喷油量控制装置，结构简单，制作方便，减少人工操作，节约生产成本。四、技术的成熟程度，适用范围和安全性 此防板结油喷油量控制装置，能够有效的减小纯复合肥颗粒在输送过程中出现的不稳定因素，减少防板结油喷油过程中不稳定因造成不合格品增加的问题，回流管道的设计与出油管道的设计保障了防板结油的内部循环使用而不会溢出造成安全事故。五、应用情况及存在的问题公司自立项改造以来，使用过程中省去人工调节的环节，减少生产过程中人为干预情况，减少了劳动强度；同时能和投料量联动，稳定性好，油粉和产品的比列稳定，每年至少可以节约10万元以上的生产成本支出。在使用过程中未发现有什么问题。六、获奖情况：无

74. 安全洁净醇基燃料及配套节能燃烧装置产业化应用

登记号：202022573 　 分类号： O6;O62

主要完成单位： 南宁市星晶化工有限公司

主要完成人员：张民、张兆东、陈红武、陈珍、张岳群、陈玲、黄近东

任务来源：其他县、区科学技术局

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年8月14日

1、成果所属领域本成果涉及新能源与节能技术领域。 2、成果技术背景近年来由于燃烧技术的不够成熟和人们较差的环保意识，大量化石燃料燃烧，给我国环境带来了严重的污染。由于能源紧张和环境污染两个方面的问题，由清洁可再生的能源替代现有的化石燃料势在必行。作为替代燃料——生物质醇基液体燃料因为有和汽油相似的物理化学性质，近年来受到人们的广泛关注。但是随着研究发现生物质醇基燃料不仅热值低、能耗大，而且气化潜热大燃烧困难，到目前为止，其燃烧技术仍处于极其原始的状态，造成了清洁能源的浪费和对环境（特别是城市）的严重污染。针对以上问题，开展一种预热速度快、产品环保洁净热值高、以醇类物质为主体配置的燃料，并对所使用的燃烧器展开研究，实现电子智能控制。 3、成果技术内容及指标（1）成果技术内容 ①复合醇基燃料配方的研究。燃料甲醇热值低，其燃烧后的透明火焰以传导为主，经过配制的醇基液体燃料的热值得到了提高，燃烧时火焰还具有较强的辐射能力，增强了高温火焰的传热能力，火焰特性得到显著改善，火焰传热效率大幅度提高，配制的醇基液体燃料气味的到明显改变，使之不至于被误食，增强了产品的安全性。 ②电子智能控制高温气化技术研究。采用电子智能控制实现醇基液体燃料气化完全，燃料在各气化室中吸收炉膛余热，经过预热、汽化、过热过程，温度逐步升高，燃料气化稳定。 ③二次燃料低氧气氛燃烧技术研究。醇基液体燃料完全气化并被过热分解后的少量一次燃料与空气混合燃烧，在主燃烧区形成了高温低氧的空气气氛，然后二次燃料与高温低氧的空气混合燃烧。 ④在中试基础上,完成对指定产品批量化生产且进行应用示范。本课题采用多级高温气化与低压设计，全程实现电子智能控制，燃料气化完全；燃料箱始终处于常温常压状态，燃烧器内部始终保持低压状态.。（2）复合醇基液体燃料技术达到以下指标： ①醇含量：97%；②密度（20℃）：0.79g/cm3；③机械杂质：0.005%；④凝点：＜-30.0℃；⑤pH值：6；⑥50%馏出温度：64.0；⑦总硫含量：未检出；⑧稳定性（-20℃）：不分层；⑨甲醛试验：品红不呈蓝色。⑩产品符合GB166631996《醇基燃料》标准中二级“技术要求”。 4、技术的创造性与先进性本成果在应用、技术、结构上都有相应的创新；①应用创新：采用高燃烧性能复合醇基燃料配方技术配制的醇基燃料的热值得到大幅度提高，火焰特性得到显著改善；②技术创新：采用智能控制高温气化技术，搭载电子智能控制气化燃烧装置和复合醇基液体燃料在无氧环境下的高温气化技术，醇基液体燃料从燃烧箱经阀门进入汽化燃烧器，液体燃料的汽化过程和燃烧过程分别在燃烧器的汽化室和灶具的炉膛完成，热效率高达55%以上；③结构创新：采用控制电加热装置开启或关闭加热控制电路以及根据温度检测装置检测的温度信号来控制加热控制电路的温度控制模块，气化通道位于罩体的中空腔体内且呈螺旋形卷绕于罩体的内周壁外侧，从而保证气化通道的长度。 5、应用情况 2018年8月荣胜大酒店试用了我公司开发的环保高效复合醇基燃料和配套装置，得到了以下使用反馈：①该醇基燃料点火容易、燃烧无异味，有效的改善了饭菜的口感和厨师的工作条件，并且价格比柴油价格省钱25%左右；②配套的燃烧器结构，尤其是燃烧头的结构与传统柴油灶相比得到了较大的优化和改进。使用后更为方便，且进一步提高了燃烧器效率，既提高了燃料的利用率又降低了使用成本。

75. 一种铝电解电容钉卷机导针打扁厚度检测装置

登记号：202022574 　 分类号： T-18;

主要完成单位： 广西吉光电子科技有限公司

主要完成人员：陈伟、王尚军、莫庆华、蒋小明、苏忠锦

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：贺州市科学技术局

登记日期：2020年8月14日

1. 课题来源与背景目前，铝电解电容自动化设备全自动钉卷机的导针打扁厚度超标或者没有压到位。这样的话就会存在几个方面问题：①厚度超标；②花瓣没有压平；③接触电阻大损耗高；④无容量；短路；划破电解纸等不良问题。基于以上几点，需开发一种铝电解电容钉卷机导针打扁厚度检测装置，减少不良品的发生，提高品质，降低损耗，只需作业员将不良导针取下，再接上箔，重新按下启动按键设备即可正常运转。整个过程只需简单的操作动作，不仅效率高、产品质量也好。 2. 技术领域本发明属于铝电解电容制造业生产设备领域，特别是用于钉卷机导针打扁厚度检测的装置。 3. 技术原理将待检测的导针作为导体，上固定座活动销子和外六角小螺栓分别作为回路中的两个触点，通过与钉卷机电控箱中的控制电路形成短路回路来检测。 4. 技术方案本实用新型旨在提供一种铝电解电容钉卷机导针打扁厚度检测装置，实现导针打扁厚度标准检测，从而提高产品质量、提高生产效率、最大程度的减少损耗浪费，采用了下述技术方案：一种铝电解电容钉卷机导针打扁厚度检测装置包括，检测装置上固定座与钉机模具座活动块固定连接，检测装置上固定座上开有贯穿其上、下端面的通孔；上固定座活动销子活动连接在检测装置上固定座的通孔内，且可沿着通孔轴向移动；检测装置下固定块位于检测装置上固定座下方并与钉机模具座固定连接；下固定块螺栓支座表面与U型接线端子表面紧贴后一同固定连接在检测装置下固定块上，下固定块螺栓支座上开有贯穿其上、下端面的螺纹通孔，螺纹通孔的轴线与检测装置上固定座上通孔的轴线共线，U型接线端子的一端与电控箱连接；外六角小螺栓与下固定块螺栓支座上的螺孔连接。所述检测装置上固定座通过上固定座螺丝与钉机模具座活动块上的螺孔连接。进一步，上固定座活动销子外侧套有小弹簧，且小弹簧位于上固定座活动销子头部与检测装置上固定座下端面之间，上固定座活动销子穿过检测装置上固定座上的通孔后，其末端与设置在检测装置上固定座上端面的开口挡圈外卡卡簧连接。进一步，下固定块螺栓支座表面与所述U型接线端子表面紧贴后通过螺栓支座螺丝和圆形垫片压紧在检测装置下固定块上端面。进一步，外六角小螺栓穿过螺纹通孔后，其末端与螺母相连。 5. 技术成熟程度和转化实施情况与现有检测技术相比，本实用新型具备下述优势： 1)该装置结构紧凑、美观、合理布置。检测准确，装置调整简单、方便。 2)检测装置的安装位置合理，就安装在钉机模具座上，方便检测和安装。 3)导针打扁厚度检测装置设计简单合理，通过对打扁厚度检测方面系列化配套以及导针打扁厚度检测装置安装位置的调整，所能生产产品尺寸规格覆盖范围广，包括所有钉卷设备，其它行业的类似需求亦可通过此发明得以实现自动化、高效化。本发明装置加工零件较少，零件精度要求较高，从加工件的精度上来保证后续改机、调机的操作简单、快捷。组件均为标准件或市场成熟产品，性能可靠，使用寿命长。装置组件安装及调整简单、方便，对于项目目标要求的实现有保障，能够保证打扁导针厚度检测准确的同时又提高了产品质量和生产效率，减少损耗，降低成本，从而创造出更高的价值。

76. 一种铝电解电容器钉卷机弯针检测装置

登记号：202022575 　 分类号： T-18;

主要完成单位： 广西吉光电子科技有限公司

主要完成人员：陈伟、王尚军、莫庆华、蒋小明、苏忠锦

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：贺州市科学技术局

登记日期：2020年8月14日

1. 课题来源与背景目前，铝电解电容自动化设备全自动钉卷机的钉机平送线圈如电流大小振动不稳定，或者平送分针没有分好导致有时会出现弯针。这样的话就会存在几个方面问题：①发生偏孔铆偏；②断箔；③掉导针；④空针等不良问题。基于以上几点，设计开发一套全自动检测弯针检测装置，从而减少设备故障率，降低损耗率，保证品质；该装置会自动报警提示，只需操作人员将弯针排除，重新按下启动按键设备再次正常运转。完成这个简单操作动作，不仅提升了设备稼动率、产品质量得到了有效的保障。 2. 技术领域本发明属于铝电解电容制造业生产设备领域，特别是用于钉机振动盘导针平送检测弯针的装置。 3. 技术原理针对铝电解电容器钉卷机的控制电路并联一条短路支路，将导针作为短路支路中的触发导体，设置弯针左检测片和弯针右检测片作为触点。 4. 技术方案弯针检测装置设置在钉机模具出针端，且与钉机模具座连接，包括：塑钢固定支座，塑钢固定支座与钉机模具座可拆卸连接；弯针左检测片和弯针右检测片连接在塑钢固定支座的同一端面上，弯针左检测片和弯针右检测片之间有一条间隙，间隙的宽度等于合格导针的最大允许弯曲尺寸，且间隙位于导针移动方向的延伸线上；U型左接线端子和U型右接线端子的U形端分别与塑钢固定支座相连，另一端分别与电控箱相连；导线包括将弯针左检测片与U型左接线端子连通的第一导线，以及将弯针右检测片与U型右接线端子连通的第二导线。铝电解电容器钉卷机弯针检测装置还包括：装置支架座，一端与钉机模具座可拆卸连接；支架旋转固定块与装置支架座的另一端相连，支架旋转固定块上开有一销孔；旋转活动销子置于支架旋转固定块上的销孔中；旋转活动块通过开设在其端面上的连接孔与旋转活动销子连接；磁铁位于支架旋转固定块和旋转活动块之间，且将支架旋转固定块和旋转活动块吸附固定。优选的，所述装置支架座上开有一条第一通槽，装置支架座通过置于第一通槽内的内六角圆柱头螺丝与钉机模具座连接。优选的，所述塑钢固定支座上开有四个分布在一条直线上的螺孔，以及一对平行的第二通槽，所述弯针左检测片、弯针右检测片、U型左接线端子、U型右接线端子均通过内六角圆柱头螺丝与螺孔连接。 5. 技术成熟程度和转化实施情况与现有检测方法相比，本实用新型具备下述优势： 1) 本实用新型的结构紧凑、美观、合理布置。检测准确，装置调整简单、方便。 2) 弯针检测装置中的左、右两个检测片设计简单合理，通过对弯针检测方面系列化配套以及挡弯针检测装置安装位置的调整，所能生产产品尺寸规格覆盖范围广，包括所有钉卷设备，其它行业的类似需求亦可通过此发明得以实现自动化、高效化。本发明装置加工零件较少，零件精度要求较高，从加工件的精度上去保证后续改机、调机的操作简单、快捷。外购件均为标准件或市场成熟产品，性能可靠，使用寿命长。装置组件安装及调整简单、方便，对于项目目标要求的实现有保障，能够保证挡住检测出弯针的同时提高产品质量、生产效率、减少损耗、降低成本、为公司创造出更高的价值。

77. 一种基于物联网的农作物生长监测平台及其监测方法

登记号：202022576 　 分类号： TP2;

主要完成单位： 广西力拓米业集团有限公司

主要完成人员：聂天军、韦柳红、吕玲、何美辰、李子浩、黄德豪、苏菁

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年8月14日

1.课题背景目前，我国的农作物种植面积广阔，由于基建设备投入过少和技术的落后，农作物种植过程主要依赖人力进行耕种和管理，很多农田种植的地区经济条件差、地理环境恶劣，而且管理比较分散，自动化程度不高，工作效率非常低，例如，农作物生长期施肥过程智能化监测和管理的程度较低，基本上靠人们的经验来判断农作物生长过程中所需追加的肥料，从而不能保证农作物在最佳的环境中生长。大多数地方都是采用人工进行监测，不能对农作物的生长全过程进行全面的实时监控和管理，这样不仅效率低下，而且还耗费人工，给农作物生长管理和产量带来一定的影响。因此，为了保持农作物的高产量，必须对农作物生长全过程进行智能监控，仅靠人工测量农作物生长的环境数据，工作量大，效率低下，监测的数据缺乏实时性。农作物生长过程中的环境变化及土壤里各种养分的变化、设定农作物适宜的施肥时间、施肥量以及农作物的合理适宜灌溉等问题，对其生长和产量有很大的影响，因此，实现农作物生长全过程智能监控系统具有重要意义，目前，各类农作物的各类病虫害、生长状况、产量、质量与施药、施肥、种植、销售的生长监测平台研究较少，也无法满足消费者对其农作物种植过程进行的实时追踪和查询以及对监测数据收集和分析。因此，农作物在大面积种植的全过程中我们不能更好实施科学指导与防控，由于缺少现代化的信息采集与网络处理平台，农业种植技术领域研究的深度和广度都受到很大制约。 2.技术原理及性能指标本成果公开了一种基于物联网的农作物生长监测平台，包括N个远程数据采集站点、至少1个远程数据发送终端、远程数据存储服务器、农作物生长监控中心和监测数据浏览终端，N为大于等于1的自然数，其中，所述远程数据采集站点通过有线或无线方式与所述远程数据发送终端连接，该远程数据发送终端将远程数据采集站点所采集农作物生长的环境信息数据上传至远程数据存储服务器，该远程数据存储服务器分别与农作物生长监控中心、监测数据浏览终端之间具有通信连接，该监测平台通过单跳或多跳方式进行组网将环境信息数据进行上传或反馈，从而实现远程发送操作命令连接。 3.技术效果及适用性 (1)、本发明实时监测农作物生长过程中的各项气象数据和生长指标数据，包括可有效采集光照度、温度、湿度、风速、风向、土壤酸碱度、土壤含盐量、降雨量和空气内PM2.5含量，并将所监测的各项气象数据或生长指标数据进行筛选、分析和生产数据报表，节省了种植人员在水稻田间的管理时间，所监测的数据更加及时和准确，有利于种植人员合理分析作物生长特性，配置与农作物和环境更加适宜的配方肥料，有效提升作物产量，极大的提高了农业生产的信息化水平、监测水平、预警能力以及生产效率；以获得农作物生长期的分析数据，达到科学分析并预估农作物绿色种植分析的数据。 (2)、本发明的农作物生长监测平台通过物联网对农作物生长的环境进行监测，将监测采集到的数据进行统一处理实现通过智能手机终端、IPTV终端、平板电脑、个人PC机终端进行浏览查看，种植人员能够随时随地直观的对环境变化进行观察和读取测的数据，随时随地进行数据上传和交流互动，有利于对农作物生长情况进行准确的数据分析。 (3)、用户可以随时登录远程数据存储服务器创建建立用户监控数据库平台，实现与远程数据存储服务器、农作物生长监控中心进行数据交互，实时掌握大量的农作物生长量数据信息，对维护农作物生长的监测不再受地域和气象条件限制，实现了农作物监测数据的共享，从而达到从农作物耕种、生长和销售监测进行一体化监测的目的，方便精准地了解和掌握农作物的生长环境，从而适时适宜的调控，优化农作物生长环境，提高农业生产的效益。

78. 壮医药联合高效抗逆转录病毒治疗艾滋病特色技术联合研究与示范

登记号：202022577 　 分类号： R1;

主要完成单位： 广西中医药大学附属瑞康医院

主要完成人员：赵晓芳、邓鑫、王伟、文彬、李玉兰、唐昂、李桂凤、马叶吴、吴卫群、刘振威、吴虹坤、方玲、查娜苏丽尧、金答塔萨丽

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：广西壮族自治区中医药管理局

登记日期：2020年8月14日

一、课题来源与背景根据桂科计字（2015）104号文件下达的广西科学研究与技术开发计划项目“壮医药联合高效抗逆转录病毒治疗艾滋病特色技术联合研究与示范 ”（任务书编号：桂科合15104003-1-9）二、应用领域和技术原理经泰方和中方专家论证，制定符合两国实际的中西医结合治疗艾滋病技术规范要求，建立培训、实施、考核与检查机制，将广西中西医结合治疗技术方法，向泰国进行推广应用，建立示范基地，进行推广效果评价，建立中泰合作技术推广模式。（一）与艾滋病治疗需求相适应的原则 立足艾滋病患者的实际需求，尊重艾滋病患者的意愿，提高国际协作程度，激发艾滋病患者对新的治疗技术的多样化需求，不断增强艾滋病患者对壮医药适宜技术的主动性和能动性，让壮医药给艾滋病患者享受科技带来真正的实惠。（二）提高壮医药服务能力的原则 充分发挥壮医药对泰国艾滋病治疗发展中的作用，加强壮医药和泰国传统医药的集成应用，提升创新服务能力，形成多种传统医药技术整体推动示范的格局。（三） 促进产学研结合发展的原则 充分调动科研院所各方面的积极性和创造性，明确推广范围，支持以产学研结合的壮医药技术推广服务体系。优化社区及基层医疗机构科技创新环境，引导科研院所的科技人才到社区和基层医疗单位一线创新创业。（四） 实行分类指导的原则 综合考虑泰国不同地理区位、自然条件、经济区域、文化背景等因素，从科研机构、医院、护养院的层次，针对不同类型的特点，进行分类指导，因地制宜地开展技术推广。（五）社区卫生适宜技术推广模式的构建以广西中医学院附属瑞康医院为主体，与泰国科研机构、医院及护养院合作，建立较稳固的合作关系，进行壮医药治疗艾滋病技术培训，解决理论和关键技术问题。对参加成果推广应用单位的医生，采取集中学习、临床进修、现场指导相结合的方法，进行壮医药治疗艾滋病技术培训。并通过培训后考试及现场考核，使参加培训人员80%以上能够掌握应用所学的知识。采用多媒体讲座的形式讲授理论知识和技术要点等。对于操作性较强的技术，如壮医的药线点灸和推拿技术，在授课同时进行示范操作。在理论讲授、光盘观看和操作演示后，进入互动强化阶段，主要有小组讨论、病例分析、学员练习等形式，使学员在获得技术理论知识后，通过实际演练熟悉操作手法，通过小组讨论强化对理论知识的理解和处理临床具体问题的能力。课后，讲课幻灯和专家讲课内容刻录成光盘，配发给每位学员，方便及时复习和巩固。（六）壮医药治疗艾滋病技术推广模式及长效运行机制结合壮医药技术推广实践经验和理论实践的基础上，探讨市场模式、政府模式、政府主导+市场调节、政府调节+市场主导模式不同的推广模式和机制对社区卫生适宜技术推广效果的影响。三、广西目前的艾滋病疫情报告显示存活患者人数在全国排名第三，仅次于云南省和四川省.防控和治疗形式严峻，给社会发展和经济发展带来了巨大的负担。有效的艾滋病及相关并发症、治疗毒副反应等的治疗方案是控制疾病发展和蔓延的关键环节之一，我们综合壮医药治疗本病的优势。制定治疗艾滋病相关性病证的技术方案并在临床实施应用充分体现了壮医药的特色和优势，提高了艾滋病的整体治疗水平。探索和建立一种适合中泰两国卫生适宜技术推广应用的运行模式和长效机制，为中泰两国的技术推广应用积累经验和提供示范。四、在本项目获得科研成果：（1）实验研究提示：与单纯HAART治疗相比，壮医药联合HAART治疗艾滋病有明显提高；（2）建立了适合中泰两国治疗艾滋病长效推广机制及应用模式一个；（3）在泰国建立了壮医药联合HAART治疗艾滋病示范基地1个；壮医药联合HAART治疗艾滋病技术患者综合满意度达到80%以上；（4）开展推广壮医药联合HAART治疗艾滋病培训会一次；（5）在泰国建立了壮医药联合HAART治疗艾滋病示范基地1个，在钦州市中医医院、防城港市中医院建立示范基地2个；（6）培养了一支艾滋病技术团队。

79. 一种中药房中药煎药装置

登记号：202022578 　 分类号： R1;

主要完成单位： 广西中医药大学附属瑞康医院

主要完成人员：邵庆瑞、李健哲

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区中医药管理局

登记日期：2020年8月14日

一 课题来源与背景 中医治疗中， 医生经常会开出中药的配药处方， 很多患者现在往往选择委托中药房、 医院等煎药， 一是保证煎药的效果， 二是不用自己购买煎药设备， 而且中药的煎服过程中浓烈的中药味会弥漫整个房间， 让人们感到不适， 中药房或者医院会为每个患者单独煎药， 一般都是采用普通的砂锅挨个煎， 但是中药房或者医院每天都要帮患者煎很多份中药，而且因为患者所需煎服的药的种类又不尽相同， 又不能同时放在一起煎， 造成了传统的煎药方式效率很低， 现有药壶一般用手工进行摇晃， 并且药壶内壁会粘留药渣， 不利于清理，大大增加医护人员的工作量， 以及在倾倒使药水和药渣也容易混到一起， 影响患者服用。所以， 如何设计一种中药房中药煎药装置， 成为我们当前要解决的问题。二 技术原理及性能指标 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：包括支撑腿，所述支撑腿顶端固定有操作台，操作台外部一侧安装有定时时钟，定时时钟顶端安装有第一控制开关，操作台前端两侧均安装有点火开关，操作台内部安装有燃气罐，操作台顶端两侧均安装有燃气炉，燃气罐顶端与燃气炉底端之间通过管道连接，操作台顶端中部安装有外0壳，外壳内部两端均安装有抽气风扇，抽气风扇内侧安装有除味滤网，外壳下部开设有透气孔，定时时钟、抽气风扇和第一控制开关均与市电电性连接，定时时钟和抽气风扇均与第一控制开关电性连接；所述燃气炉顶端安装有药壶，药壶外部一侧固定有手柄，药壶外部另一侧固定有倒药嘴，药壶靠近倒药嘴下部安装有第二控制开关，药壶内部底端安装有电动搅拌棒，药壶内部安装有隔离网架，隔离网上部内侧安装有转轴，转轴内侧安装有支架，药壶顶端安装有锅盖，电动搅拌棒和第二控制开关均与市电电性连接，电动搅拌棒和第二控制开关电性连接。三 技术的创造性与先进性 本实用新型专利提供一种中药房中药煎药装置， 有效的解决了现有市场中药煎药装置， 手工进行摇晃， 煎药效率低， 药渣易粘内壁， 煎药过程中会挥发难闻气体的问题，其包括支撑腿， 所述支撑腿顶端固定有操作台， 操作台外部一侧安装有定时时钟， 定时时钟顶端安装有第一控制开关， 操作台前端两侧均安装有点火开关， 操作台内部安装有燃气罐， 操作台顶端两侧均安装有燃气炉， 燃气罐顶端与燃气炉底端之间通过管道连接， 操作台顶端中部安装有外壳， 本实用新型结构新颖，构思巧妙， 使用方便， 采用操作台可以同时煎多份药材， 电动搅拌棒可以在煎药过程中均匀搅拌， 除味滤网可以消除中药气味， 隔离网架可以让药渣不粘在内壁上， 便于清洗。四 技术的成熟程度，适用范围和安全性 该技术的成熟程度高，能够对中药煎煮进行精准控制，适用于同时煎多份药材的情况，能有效地减轻医护人员的工作量，使药材的药力充分释放出来。五 应用情况及存在的问题 本实用新型结构新颖，构思巧妙，使用方便，采用操作台可以同时煎多份药材，电动搅拌棒可以在煎药过程中均匀搅拌，除味滤网可以消除中药气味，隔离网架可以让药渣不粘在内壁上，便于清洗。六 历年获奖情况 无。

80. 一种用于盆栽的缓释肥料盒

登记号：202022579 　 分类号： S68;

主要完成单位： 广西壮族自治区亚热带作物研究所

主要完成人员：罗清、卢业飞、覃茜、谢振兴、陆祖正、丁丽琼、黄歆怡、池昭锦、谭奕为、秦玉燕

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区农业科学院

登记日期：2020年8月17日

①课题来源与背景目前市场上缓释肥的肥效大约在1-6个月之间，如果把缓释肥撒入盆栽表面中，根部吸收慢，导致养分流失。缓释肥价格昂贵，当盆栽死亡或者换盆时又无法把没有使用的缓释肥取出继续利用，缓释肥会跟随着基质被倾倒出来，基质亦无法重复使用，造成种植户不必要的浪费。 ②技术原理及性能指标本实用新型公开了一种用于盆栽的缓释肥料盒，属于盆栽技术领域，包括盒盖、盒体和温度和肥力探头；所述盒盖上设有通孔，所述通孔固定安装有轴承，穿过所述轴承中间设有施肥管，所述施肥管伸入所述盒体的一端设有喷肥端，另一端设有入肥口；所述盒体中设有隔板将盒体间隔成置肥室，所述置肥室内设有渗透膜，所述盒体的底部呈镂空结构；所述温度和肥力探头设于一端插入盒体，另一端伸出盒盖设置，所述温度和肥力探头通过无线通信与外界的智能APP连接。本实用新型采用底部镂空结构，且将肥料分离出来，便于重复使用肥料，节约资源。 ③技术的创作性与先进性一种用于盆栽的缓释肥料盒，包括盒盖、盒体和温度和肥力探头；盒盖上设有通孔，所述通孔固定安装有轴承，穿过所述轴承中间设有施肥管，施肥管伸入盒体的一端设有喷肥端，另一端设有入肥口；盒体中设有隔板将盒体间隔成置肥室，置肥室内设有渗透膜，盒体的底部呈镂空结构；温度和肥力探头设于一端插入盒体，另一端伸出盒盖设置，温度和肥力探头通过无线通信与外界的智能APP连接。施肥管呈伸缩结构可以调节其高度，减少占用肥料盒占用的空间。喷肥端呈“Z”形便于施肥管旋转对准置肥室，添加相应的肥料盒中缺少的肥料，针对性强。十字形隔板将盒体间隔成四个置肥室，用于放置需要添加的肥料，分类明确。温度和肥力探头采用小米花草监测仪具有“养分监测”、“土壤水分监测”、“温度监测”以及“光照监测”功能，配合云端大数据，可以实现对盆栽植物全方面的呵护及护养功能。温度和肥力探头通过蓝牙与外界的智能APP连接。基于蓝牙与手机进行通信，因此只需要打开手机“蓝牙”功能，通过“花花草草APP”或“智能家庭”APP即可检测并连接花花草草监测仪设备。施肥管上还设有与置肥室对应的标签。由于施肥管在轴承上是可以旋转的，所以在施肥管管壁上设置有对应的肥料的标签，当标签旋转到设定的方向时，喷肥端刚好旋转到对应的置肥室，往置肥室添加对应的肥料即可。 ④技术的成熟程度，适用范围和安全性该缓释肥料盒可广泛适用于花卉、林木幼苗等盆栽植物，易于操作，安全可靠。

81. 一种果脯高效沥水装置

登记号：202022580 　 分类号： TH69;TS255

主要完成单位： 广西壮族自治区亚热带作物研究所

主要完成人员：黎新荣、程三红、冯春梅、李建强、王淋靓、任二芳、艾静汶、苏艳兰、韦茂新

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：广西壮族自治区农业科学院

登记日期：2020年8月17日

在果脯加工过程中，需要使用一些溶液对果脯进行浸泡，浸泡一定时间后，需将果脯与溶液进行分离，为了效率，一般的果脯加工企业都是将果脯倒入到滤网上，通过滤网来实现果脯与溶液分离的目的，由于滤网通过固定支架进行固定，滤网与水平面的夹角固定，果脯倾倒在滤网上时，通过重力下滑，由于滤网与水平面的夹角固定，果脯在滤网上停留的时间也固定，在分离一些含糖量比较高的糖水时，由于糖水的黏度较高，需要在滤网上停留的时间也较长，而现有的沥水装置无法调整时间，导致沥水不充分，影响沥水的效果，本装置提供了一种能够调整果脯在滤网上的停留的时间，提高沥水效果的装置。 本装置包括支架、集液槽、滤网，所述滤网安装在滤网框上，滤网框一端通过转轴与支架铰接，另一端通过固定螺钉与支架连接，滤网框与水平面有15°至20°的夹角，所述集液槽安装在支架中部，且集液槽位于滤网框下方，集液槽底部与水平面有10°至30°的夹角。本装置通过将滤网安装在滤网框，并将滤网框铰接在支架上，可以调整滤网角度，进而控制果脯在滤网上的滑动速度，以控制果脯在滤网上的停留时间，并配合刮板，在倾倒果脯时可以阻挡果脯，防止果脯在惯性的作用之间滑落，同时还可以快速将卡在滤网上的果脯刮入下料槽中，提高了沥水的效率和质量。 本装置在使用过程中，果片表面的粘度太大，需要人工不断的清理。

82. 一种排水透气花盆

登记号：202022581 　 分类号： S68;

主要完成单位： 广西壮族自治区亚热带作物研究所

主要完成人员：罗清、谭奕为、谢振兴、丁丽琼、陆祖正、覃茜、黄歆怡、池昭锦、卢业飞、唐毓玮、於艳萍、毛立彦、丁长春

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区农业科学院

登记日期：2020年8月17日

①课题来源与背景 有一些植物比较耐旱，略干一点不影响，相反湿了则不行，如果根部积水24h就会造成窒息，在潮湿的土壤中，容易导致根系呼吸受阻，根系生长缓慢，而且滋生病害，如果花盆不透气排水，就会根部腐烂，以致植株死亡。因此植株需要保持基质的良好通气条件，以确保植株生长稳定、品质优良。传统的花盆有瓦盆、釉盆、紫砂盆、塑料盆等。瓦盆透气性良好价格便宜但外观粗糙且重，在种植大批量植株时难移动。釉盆外观美丽但透气透水性差，紫砂盆透气透水好，但是价格昂贵，市面上的塑料兰盆价格便宜质量轻便，但透气排水一般。针对上述存在的问题，本实用新型提供了一种针对盆栽的具有良好排水性与通风性排水透气花盆。 ②技术原理及性能指标 本实用新型公开了一种排水透气花盆，属于盆栽技术领域，包括花盆体和垫盘；花盆体置于所述垫盘上；花盆体上部与下部均设有透水孔；花盆体内部设有透气装置，透气装置包括透气圈和透气柱；透气柱的顶部上设有托根柱，透气柱顶部内部固定有透气圈，透气柱壁上设有透气口；垫盘上设有支撑柱，垫盘一侧还设有排水管。本实用新型中，利用透气圈、托根柱以及透气柱能够拖住植株根部，植株根系不用被培养基质全部覆盖，透气口可以通过支撑柱支撑花盆形成的缝隙进行透风，这样有利于植株根部呼吸及透气，促进植株的生长。 ③技术的创作性与先进性 一种排水透气花盆，包括花盆体和垫盘；花盆体置于垫盘上；花盆体上部与下部均设有透水孔；花盆体内部设有透气装置，透气装置包括透气圈和透气柱；透气柱的顶部上设有托根柱，透气柱顶部内部固定有透气圈，透气柱壁上设有透气口；垫盘上设有支撑柱，垫盘一侧还设有排水管。花盆体呈倒圆锥形。花盆体底部的外径小于所述垫盘的内径。能使花盆体更加稳固。透水孔为一排横向均匀分布的方形排水孔具有更好的排水和通风的效果。花盆体外壁上还设有凹槽，用于插入标签写明花盆中种植的品种的相关信息。透气柱呈中空的圆锥形结构，4根拖根柱能够更好的固定植株根系，使得植株的根系可以更好的呼吸新型空气，促进植株的生长。透气口为纵向均匀分布的百叶透气窗，具有更好的通风效果，促进植株的生长。透气口为沿透气柱轴向均匀开设的通风间隙，具有通风效果，促进植株的生长。垫盘上设有两跟支撑柱，分别设于垫盘内的左、右两侧，对花盆体具有更好的支撑作用。 ④技术的成熟程度，适用范围和安全性 该排水透气花盆可广泛适用于花卉、林木幼苗等植物，易于操作，安全可靠。

83. 一种自动上料沥水台

登记号：202022582 　 分类号： S3;S37

主要完成单位： 广西壮族自治区亚热带作物研究所

主要完成人员：程三红、黎新荣、冯春梅、李建强、王淋靓、任二芳、艾静汶、苏艳兰、韦茂新

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：广西壮族自治区农业科学院

登记日期：2020年8月17日

本方案提供一种水果果脯加工设备领域中的沥水平台。 水果果脯加工过程中一般会经历热水烫或糖渍等工序，将果脯放入热水中烫，或在糖液中浸泡，经过一段时间后，需将果脯与溶液进行分离，为了效率，一般的果脯加工企业都是将果脯倒入到滤网上，通过滤网来实现果脯与溶液分离的目的，滤网一般会安装在固定支架具有一定的高度，而果脯通常是另行浸泡在专门的浸泡桶中，需要人工捞出果片，装入较小的食品级塑料桶中，沥水时抬到滤网上倾倒，人工劳动强度大，影响生产的效率，需要一种能够减降低劳动强度，提高生产效率的设备。 本设备包括沥水平台、支架、曲形臂、提料圈，沥水平台安装在支架上，曲形臂通过铰接安装在沥水平台两侧，提料圈位于沥水平台一端，并通过提升杆与曲形臂连接，提升杆与曲形臂之间设有转动轴，沥水台两则支架上设有气缸，气缸一端与支架铰接，另一端与曲形臂中部铰接。本方案通过气缸使曲形臂转动，带动装有果脯的桶上升及倾倒，可降低劳动强度，提高效率，沥水时集液槽可以收集溶液进行回收，提高溶液的利用率，防止溶液洒在地面上，影响卫生。 本设备在使用过程中需要另行配备空气压缩机给沥水台的气缸供气；果片在浸糖后，果片表面的粘度太强，有粘沥水台的现象。

84. 芒果保守DNA衍生技术的应用

登记号：202022583 　 分类号： S66;S662

主要完成单位： 广西壮族自治区亚热带作物研究所

主要完成人员：张宇、莫永龙、覃旭、周俊岸

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：广西壮族自治区农业科学院

登记日期：2020年8月17日

一、课题来源与背景自上世纪70 年代以来，众多基于Southern 杂交或PCR 扩增技术的DNA 分子标记陆续建立起来并应用于高等植物遗传分析中。但是这些随机DNA 分子标记不能很好地与目标性状连锁，因而限制了它们的应用。随着植物基因组学的深入发展以及一些公共基因组数据库信息的快速增长，科研工作者充分挖掘这些基因组数据库公布的植物基因组有关序列信息并开发出了许多目标基因分子标记。虽然这些多态性并不一定是引起表型性状编译的功能性基因序列，但却具有产生功能标记的潜力。它们是随着功能基因组学及大规模测序的深入发展而产生的新型分子标记技术，如SCoT、CDDP、PAAP等。上述分子标记技术的不断成熟和发展为开展芒果遗传多样性分析及DNA指纹图谱构建的研究提供了理论支持和技术依靠。本项目采用保守DNA衍生技术（CDDP标记技术）探讨芒果基因组与芒果种质资源的遗传多样性并且进行亲缘关系分析与品种鉴定，构建芒果核心种质DNA分子标记指纹图谱。本项目一方面以芒果保守DNA衍生技术为切入点；另一方面通过传统ISSR标记技术作比较分析，为经济有效地爆粗和利用种质资源提供分子遗传学依据。本课题为了打破传统芒果育种工作的瓶颈而获立项，由广西科学技术厅下达，广西亚热带作物研究所承担、实施的青年基金（2015GXNSFBA139085），实施时间为2015年09月至2018年08月。二、研究目的与意义（一）目的：本课题利用在植物中广泛存在的功能基因组具有通良性分辨力的特点，结合国内外专家学者的研究报道和笔者研究团队的研究基础，进行芒果种质资源遗传多样性与亲缘关系的研究。（二）意义：如今，越来越多的物种全基因组序列得到公布。但果树物种的相关研究报道更是少之又少，这使得叶绿体基于保守DNA衍生技术研究的应用潜力尚未充分发挥。从而限制了笔者研究的芒果在亲缘关系、物种鉴定及分子育种等相关领域的研究进展。虽然世界各国已有相关研究报道，但对芒果的起源、发展、演化过程以及分子育种的研究，目前的认识还是比较粗浅。基于保守DNA衍生技术的研究将对利用基因工程提高芒果的产量以及发挥分子机制更深入从事芒果领域相关研究具有深远意义。三、主要论点与论据（一）主要论点：为加快芒果产业发展，更好地利用芒果特色资源优势，丰富芒果选育种借鉴素材，推进芒果新品种的选育进程。1.芒果保守DNA衍生技术体系的构建；2.保守DNA衍生技术在芒果遗传多样性中的适用性；3.构建芒果核心种质资源的指纹图谱。（二）主要论据：张 宇，黄国弟，黄 强，莫永龙，覃 旭，郭丽梅.芒果CDDP分子比较正交优化设计及引物筛选［J］.福建农林大学学报（自然科学版），2017，46（5）：546-551。张 宇，张 继，荣 涛，欧克纬，黄国弟，宋红霞.杧果品种亲缘关系的CDDP分析［J］.浙江农业学报，2020,32（5）:824-830. 四、创见与创新（一）摸索建立起一套适合于芒果种质资源遗传多样性分析和品种甄别的保守DNA衍生技术体系；（二）运用ISSR标记技术与保守DNA衍生技术进行对比分析，验证保守DNA衍生技术是否适合用于芒果的遗传多样性研究；（三）构建90份芒果种质资源的DNA指纹图谱；（四）培养了青年技术人员，晋升高级职称，发表中文核心论文2篇。五、社会经济效益，存在问题（一）社会经济效益：本项目属于应用基础研究，所形成的成果远大于经济价值所衡量，一旦推广引用于生产研究，将会产生巨大的经济效益和社会效益；为芒果分子育种、光合调控、植物抗性、物种鉴定、亲缘关系提供基础遗传信息。可以预见，基于保守DNA衍生技术分析芒果的亲缘关系，为解决其育种周期长、易发病虫害以及系统发育关系等世界性难题提供崭新的解决方法。 充分展示广西芒果研究先进水平，提高影响力。（二）存在问题：芒果保守DNA衍生技术虽然可以锚定目的基因，寻找优良性状基因，但现有的引物数量有限，急需开发设计更多的理想CDDP引物，为芒果分子育种产业发展做充分准备。六、历年获奖情况撰写发表的论文《芒果CDDP分子标记正交优化设计及引物筛选》在广西热带作物学会2018年年会暨学术研讨会上被评为“广西热带作物学会2018年优秀论文”。

85. 广西剑麻育种材料细胞质分型的研究

登记号：202022584 　 分类号： S563.8;S323

主要完成单位： 广西壮族自治区亚热带作物研究所

主要完成人员：金刚、陈涛、黄惠芳、黄显雅、覃旭、苏文潘、程琴、覃剑峰、张继、王丽萍

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：广西壮族自治区农业科学院

登记日期：2020年8月17日

一、项目来源与背景课题来源：“广西剑麻育种材料细胞质分型的研究”是2016年广西科学技术厅下达的广西自然科学基金面上项目，项目任务书编号为2016GXNSFAA380093。项目由广西壮族自治区亚热带作物研究所独立承担，实施期为2016年9月至2019年8月，总投资5万元，其中自治区财政科技经费5万元，其它经费0万元。背景：剑麻是我国热区重要的硬质叶纤维作物，其纤维产品具有不可替代性。由于剑麻栽培品种单一化的形势极度严峻，剑麻植区当家品种Agave hybrid No.11648(简称H.11648)所具的潜在风险完全显露，严重影响到剑麻种植生产的安全。研究剑麻种质资源的细胞质分子亲缘关系及其分型对于利用有限的育种材料开展剑麻细胞质育种工作具有十分重要的指导意义。二、研究目的与意义本研究之前，尚未见有关于剑麻种质细胞质类型分类的研究报道。本研究采用了illumina Hiseq 4000高通量测序平台对龙舌兰属劲叶龙舌兰线粒体基因组进行测序，结合前期剑麻cpDNA测序结果进一步开发剑麻cpSSR和mtSSR分子标记引物，通过分子标记分析广西保存的46份龙舌兰属材料的细胞质遗传多样性，并进行细胞质类型分类（以下简称质型分类，或称为细胞质分型）的研究。本项目旨在从分子生物学角度分析讨论基于cpDNA和mtDNA分化揭示剑麻种质资源之间的分子亲缘关系，以加强对剑麻种质资源的保护和利用；并为我国龙舌兰属种质资源的收集、保存策略的制定及剑麻细胞质育种工作提供基础数据和科学依据。对剑麻质型分类的研究也为在剑麻杂交育种中母本的选择问题提供理论数据。三、主要论点与论据（1）通过二代Hiseq 4000平台高通量测序，绘制出了世界上首张龙舌兰属植物（劲叶龙舌兰）的线粒体基因组完成图，其mtDNA长度为568,873 bp。共注释蛋白编码基因39个、rRNA基因8个、29个tRNA基因。劲叶龙舌兰线粒体基因组可促使我们进一步分析龙舌兰科植物的特征，并提供单子叶植物的进化轨迹线索。（2）使用搜索工具SSRIT（http://www.gramene.org/db/searches/ssrtool）对劲叶龙舌兰线粒体基因组进行SSR位点的搜索，再设计合成出mtSSR引物。（3）开发出了基于生信分析的剑麻cpSSR多态性引物。cpSSR多态性引物的筛选通过不同龙舌兰属物种的cpDNA比对获得。参考Agave americana、Agave attenuata、H.11648和劲叶龙舌兰的cpDNA序列进行多重比对。在其叶绿体全基因组范围内，利用Clustal W软件分析序列差异情况。提取出在几个物种之间有插入/缺失或SNP差异的序列片段。应用SSRIT软件搜索龙舌兰属叶绿体基因组的SSR标记。通过上述两项分析，分析出在4个龙舌兰属物种中含有SSR特征的差异cpDNA片段。（4）基于以上开发出的cpDNA遗传多态性位点对46份剑麻种质资源的细胞质分子亲缘关系进行分析。基于Nei 的方法计算遗传距离并构建剑麻种质的UPGMA 系统发育树。从遗传距离来看， 遗传距离从0.0425 到0.7381， 跨度较大， 表明龙舌兰属的细胞质遗传背景差异较大。从聚类分析的结果看，46份剑麻种质资源的细胞质共分为3类，表明这些种质内具有一定的遗传分化。GF4、76416、假菠萝麻、蓝剑麻、马盖麻、特奇拉（酿酒龙舌兰）、灰叶剑麻、墨引、普通剑麻等种质聚为一类。这些都是在纤维或酿酒上具有重要价值的材料。暗示了其显著的人工选择驯化特征。四、创见与创新 (1) 以劲叶龙舌兰为材料，绘制出首张龙舌兰亚科线粒体基因组的完成图，并对其进行了基因注释。 (2）开发出了一系列适用于剑麻及其近缘物种且多态性丰富的叶绿体基因组微卫星标记。 (3）基于剑麻cpDNA 揭示了其在被子植物中的分子系统进化地位。五、社会经济效益及存在的问题 社会经济效益:本项目属公益性应用基础研究。通过本项目实施进一步完善了龙舌兰麻种植资源圃的建设。而收集整理的剑麻种质资源将在硬质纤维生产、重金属污染土壤修复、固土保水种植、园林绿化等领域发挥重大作用。此外，本项目培养了2名专业技术人员，其中晋升中级职称1人，晋升高级职称1人。存在的问题：龙舌兰属有290多个物种，具有经济价值的约有50个种。但其地理起源中心为墨西哥，我国并非龙舌兰属植物的原产地。广西亚热带作物研究所作为国内较早开展龙舌兰属植物资源引进与利用的科研院所，目前仅保存有46份龙舌兰属植物资源，仅占该属物种的1/7。因此，亟待加强对龙舌兰属植物资源的引种工作力度，以丰富国内的以纤维生产及观赏为目的的龙舌兰属种质资源，并进一步开展其资源整理、评价与应用工作。下一步我们将继续通过引进种子、走茎苗等种质形式丰富我们的龙舌兰资源，完善龙舌兰资源圃。六、历年获奖情况 无。

86. 衣架主体成型模具

登记号：202022585 　 分类号： O4;

主要完成单位： 桂林荔浦衣美达家居用品有限公司

主要完成人员：张涛

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：桂林市科学技术局

登记日期：2020年8月17日

该成果涉及一种制造金属衣架的设备，其结构通常包括衣架主体及与衣架主体连接的挂钩，衣架按照材质分类，可包括塑料衣架、金属衣架及实木衣架等，其中，金属衣架以结实、经久耐用，能承受较重的衣物等特点收到了消费者的喜爱。现有技术中，金属衣架的生产通常是通过人们的手工操作及一些简单的机构来进行生产，其生产效率低，工人劳动强度大，不能满足社会发展的需求，针对这些存在的问题，有必要提供一种能够提高衣架生产效率的衣架主体成型模具。其技术用于将金属线成型为衣架主体，它包括安装架、一静模、一动模及两个折边机构，静模及动模均装设于衣架架上且分别设于一等成型金属线的相对两侧，两个侧边分别与两个第一折边配合，两个弯头分别与两个折边配合，从而将金属线成型为衣架主体。主体成型模具还包括安装架、顶出机构、出料滑道、两个滑杆及若干固定杆和若干对插槽，压合件通过弹性复位件与安装架连接，成型槽的底边上间隔设有两个朝向静撒酒疯延伸的凸起，静撒酒疯的直边相应设有两个凹槽，静模运动时，两个凸起能够分别收容于两个凹槽中，通过静模、动模及两个折边机构折相互配合将金属线成型为衣架主体，提高了衣架的生产效率低，降低了工人的劳动强度。 　该成果现己应用于生产，形成企业内部转化，转化效益显著，年产生经济效益５００多万元，降低生产成本５０%。

87. 一种自动排焊机

登记号：202022586 　 分类号： O4;

主要完成单位： 桂林荔浦衣美达家居用品有限公司

主要完成人员：张涛

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：桂林市科学技术局

登记日期：2020年8月17日

该成果广泛应用于口用仪器、仪表等五金配件制造业的金属网片、网罩等网状产品的焊接，也可进行碳钢、不锈钢、镀层钢及各种有色金属的板材、线材、管材、螺钉、螺母等的多种形式的点焊、缝焊、凸焊和对焊。现有技术中排焊机的纬线进料方式是将纬线调直后以纬线自笛重力的作用使料杆依次落入焊极位，以此方式完成进料，但该进料方式导致纬线的进料速度慢且精确度较低，未能使纬线快速且精确地落入焊接台的焊极位进行有效焊接。本发明的目的是提供一种自动排焊机，该自动排焊机不仅提高了纬线的进料速度，还提高了纬线落至焊接台上的焊极位的精确度，它包括机架，机架上有经线磅线机构、纬线送线机构、排焊机构和传送机构，经线送线机构位于机架的一端，经送线机构和纬线送线机构均与排焊机构配合，经线送线机构的一端与排焊机构相配合，经线送线机构和纬线送线机构与排焊机构配合连接，传送机构与排焊机构相配合，纬线送线机构中的导向柱内的左右两端的刀片及驱动刀片转动的第一驱动机构的导向柱上设有纬线导向槽，导向槽的下方设有磁铁，排焊机构的滑板下方还设有导向板。该发明不仅提高了纬线的进料进度，还提高了纬线落至焊接台上的焊极位的精确度。 　该成果现己应用于生产，形成企业内部转化，转化效益显著，年产生经济效益５００多万元，降低生产成本５０%。

88. 衣架主体成型机

登记号：202022587 　 分类号： O4;

主要完成单位： 桂林荔浦衣美达家居用品有限公司

主要完成人员：张涛

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：桂林市科学技术局

登记日期：2020年8月17日

本发明涉及一种制造金属衣架的设备，其结构包括衣架主体及衣架主体连接的挂钩。金属衣架以结实、经久耐用，能承受较重的衣物等特点收到了消费者的喜爱。在原有的技术中，金属衣架的生产通常是通过人们的手工操作及一些简单的机械来进行生产，其生产效率低，工人劳动强度大，不能满足社会发展的需求。该成果主要用于金属线成型为衣架主体，它包括机架、校直机构、牵引机构、裁切机构及成型机构,成型结构包括静模、动模及两个折边机构，静模及动模均装设于机架上，静模包括直边及两个第一折边，动模包括动模驱动件及压合件，压合件朝向静模的一侧凹设有一成型槽由一底边及两个侧边围成，两个折边机构分别位于静模的相对两侧，每一折边机构包括折边驱动件连接的折弯头，在动模驱动件及折边驱动件的驱动下，动模及折弯头能够朝向静模运动，以使得底边与直边配合，两个侧边分别与两个第一折边配合，两个折弯头分别与两个第二折边配合，从而将金属线成型为衣架主体。　　该发明专利具有以下效果，通过校直机构、牵引机构、裁切机构依次对金属线进行拉直、传送、裁切及成型，以将金属线成型为衣架主体，实现了衣架主体一体化作业，提高了衣架的生产效率低，降低了工人的劳动强度。　　该成果技术己应用于生产，产生了很好的经济效率和降低了劳动成本，年产经济效益达1345万元。

89. 一种电焊网片机

登记号：202022588 　 分类号： O4;

主要完成单位： 桂林荔浦衣美达家居用品有限公司

主要完成人员：张涛

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：桂林市科学技术局

登记日期：2020年8月17日

该成果涉及丝网焊接装置技术领域，广泛应用于口用仪器、仪表等五金配件制造业的金属网片，网罩等网状产品的焊接，也可进行碳钢、不锈钢、镀层钢及各种有色金属的板材、线材、管材、螺钉、螺母等的多种形式的点焊、缝焊、凸焊和对焊。现有技术中排焊机的纬线进料方式是将纬线调直后以纬线自身重力的作用使料杆依次落入焊极位，以引方式完成进料。但该进料方式导致纬线的进料速度慢且精确度较低，未能使纬线快速且精确地落入焊接台的焊极位进行有效焊接。　　该成果的发明是提供一种电焊网片机，它不仅能提高了纬线的进料速度，还提高了纬线落至焊接台上的焊极位的精确度。它包括机架，机架上设有经线磅线机构、纬互送线机构、排焊机构和传送机构，将所有排焊机构焊接后的网片经所述传送机构传送至所述裁切装置。经传送机构后得到的网片直接传输传送至裁切装置，通过裁切装置的切刀于大网格处横向切断网片，最终得到多个所需的固定行列的小网络网片，裁切装置上还有接近开关和控制箱，用于限位及计算。　该成果电焊网片机包括机架上设有经线送线机构、纬线送线机构、排焊机构、传送机构和裁切装置，线送机构和纬　线送线机构与排焊机构配合连接，传送机构与排焊机构相配合，不仅提高了纬线的进料速度，还提高了纬线落至焊接台上的焊极位的精确度。　　该成果现己应用于生产，形成企业内部转化，转化效益显著，年产生经济效益880.43万元，降低生产成本30%。

90. 一种铁衣架的静电植绒方法

登记号：202022589 　 分类号： F416.88;

主要完成单位： 广西桂林华海家居用品有限公司

主要完成人员：黎明

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：桂林市科学技术局

登记日期：2020年8月17日

背景技术铁质衣架，以铁线为基体，经过制造设备，一次成型，表面为植绒工艺的衣架。按QB/T4739-2014标准组织生产、检验。产品用途 衣架和裤（裙）架，衣裤组合架；按形式分为封闭式和无下杆式。发明内容本发明的目的在于提供一种铁质衣架的制作方法，该方法可以解决现有铁衣架存在的易滑、手感不好等问题。为了解决上述问题，本发明采用的技术方案是：一种铁衣架的静电植绒方法，其特征在于，包括如下步骤： 1、表面处理，对铁衣架采用物理外力冲击或打磨或化学物质或者电火花进行处理形成微观凹凸表面； 2、清洗，过水槽或用自来水，彻底的把死角全部冲洗干净，确保把铁锈和油更好的去除； 3、静电喷胶，使用静电喷胶设备在铁衣架需要植绒的表面喷胶粘剂，通过工装遮挡不需要植绒的表面，防止不需要植绒的表面粘上胶粘剂；在喷胶过程中，喷嘴所喷出的胶粘剂呈雾化并带上负电荷，把铁衣架放在零电位或接地，雾化的胶粘剂受到异电位铁衣架的吸引，沉积到铁衣架的表面，完成静电喷胶过程； 4、静电植绒，使用静电植绒装置对铁衣架进行植绒，静电植绒装置接上电源后，植绒室内产生高压静电场，绒毛在高压静电场的作用下飞升到铁衣架的表面，呈垂直状植在涂有胶粘剂的铁衣架表面上，铁衣架在植绒过程中自转并直线移动；对于难处理的表面，增加高压静电场的电压，增加吸附能力； 5、烘干，将铁衣架置于烘干生产线上，跟随烘干生产线的线体移动，在移动的过程中被烘干，加速胶粘剂干燥。一种铁衣架的静电植绒方法静，其特征在于，在所述的步骤： 1、在所述的步骤1中物理外力冲击包括喷砂处理，使用高压气体带动玻璃砂或钢珠砂通过旋转的喷枪冲击铁衣架表面，形成微观凹凸表面。 2、在所述的步骤1中，所述电火花处理是将铁衣架作为一个电极，以石墨作为工具电极，将石墨电极和铁衣架浸没在绝缘性的工作液中，在两极间施加电脉冲，而形成铁衣架的毛化表面。 3、在步骤1中，所述化学物质处理包括采用除油粉处理或磷化，用55-65g/L浓度的除油粉加温到55-65°，将铁衣架放入其中浸泡30-60min； 或者放入磷化槽中， 在磷化液中浸泡20-60min， 所述磷化液中包括硝酸锌、磷酸二氢钾和聚乙烯吡咯烷酮。 4、在所述的步骤3中，悬挂的铁衣架在静电喷胶过程中做圆周运动且自转，同时上下运动，并且静电喷胶设备的喷嘴上下移动。 5、在所述的步骤3中，喷胶量为10-20g/个，每个铁衣架的喷胶时长为55-65S。 6、在所述的步骤4中，所述高压静电场的电压范围是20-30KV。 7、在所述的步骤4中，采用推落式的出绒方式，出绒量为6-10Kg/小时，绒毛粗细为1.5D×0.6mm。 8、在所述的步骤4中，未粘贴的绒毛被风机吸走，并回收利用，风机的进风口安装在植绒室内静电植绒仓靠近底部的侧面。 9、在所述的步骤5中，烘干温度是40-60°， 烘干时间20-25min。本发明具有以下有益效果： 1、外观：（1）架体表面光滑、清洁、干燥、植绒均匀牢固；(2)架体平整、对称、圆滑、无破损；（3）衣架或裤（裙）架、衣裤组合架配件夹无错位。 2、规格尺寸：高度允许偏差 ± 2mm，跨度允许偏差 ± 5mm。 3、本发明制作的铁质衣架、裤（裙）架、衣裤组合架，结实耐用，正常使用10年以上，永不变型。经济实恵，节约资源，环保绿色。

91. 一种桉木衣架的制作方法

登记号：202022590 　 分类号： F416.88;

主要完成单位： 广西桂林华海家居用品有限公司

主要完成人员：蔡高旭、陈松武、吴顺立

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：桂林市科学技术局

登记日期：2020年8月17日

背景技术桉树生长迅速，轮伐周期短，是我国重要的人工林树种。因桉树具有易变形开裂、尺寸稳定性差等缺点，使其应用范围受到限制，目前大部分的桉树人工林木材还是主要用于造纸业的生产，木材加工业对桉树的利用则一直处于落后水平。特别是在桉木衣架的加工制造行业中，由于桉木材质不坚韧，加工使用时容易断，使用寿命不长，长期以来，桉木衣架的市场份额都非常小，尤其是高品质的桉木衣架中更没有其存在。现有的桉木衣架的制造方法是将原木锯成坯板后，直接对坯板进行干燥，然后整形加工，接着上漆和烘干后得到成品。这种技术方案制造得到桉木衣架废品率高，成品容易产生翘曲、变形，出现裂缝及产生霉点，甚者还会有白蚁等蛀虫侵蚀。原木在锯解和干燥中易开裂和变形，出材率低，制品尺寸稳定性差，从而影响桉木衣架的加工和使用。发明内容本发明的目的在于提供一种桉木衣架的制作方法，该方法可以解决现有桉木衣架存在的易翘曲、变形和开裂，以及易产生霉点和虫蛀的问题。为了解决上述问题，本发明采用的技术方案是：一种桉木衣架的制作方法，其特征在于，包括如下步骤： (1)采伐种植10～15年的桉树，桉树伐倒后留冠置于阴凉处放置5～7d后，将桉树去冠，压刨去皮，按需要的规格长度切割成不同长度的板方型的桉木； (2)将桉木放入冷冻装置，在温度为-15℃的常压下冷冻15～18h，用空气真空泵降低冷冻装置内的环境压力，并维持在6-12Pa，控制冷凝温度为-30～-20℃，冷冻3～5h后取出晾至25℃； (3)将桉木置于防裂防蛀浸泡液中边搅拌边浸泡6～8h，然后将桉木取出送入蒸汽热风烘房内真空干燥，在8～10kPa的环境压力下，先升温至35～38℃并保持45～60min，再升温至40～45℃，待桉木含水率降至13.5～15.5％结束真空干燥； (4)将烘干后的桉木放入四面刨机中刨削平整，然后将桉木切出衣架左肩部和衣架右肩部； (5)衣架左肩部和衣架右肩部相互榫接，且在衣架左肩部和衣架右肩部连接的相对面上均匀涂布一层压敏胶，通过压敏胶粘连衣架左肩部和衣架右肩部，经过热压成型后，按照所需规格尺寸，裁剪成衣架主体，对裁剪后的衣架主体不光滑的边角进行齐头尾、仿形、打磨、抛光、钻眼和打坎，得到平滑的衣架主体，对衣架主体进行上漆处理，上漆干燥后，将衣架主体放入低温等离子发生器中除味3～5min，调节低温等离子发生器浓度为2.5～4.5ppm，然后将衣架主体静电喷胶植绒，再将挂钩安装在衣架主体上，即可得到衣架。本发明具有以下有益效果： 1、本发明选择适合的氯化钠、亚麻油、氯化钙、百菌清、茶籽油和乙醚制成防裂防蛀浸泡液，该浸泡液通过反复验证配制而成，各原料相互协同，各组成部分的优点均得到充分的发挥。所述氯化钠、氯化钙和百菌清具有杀菌消毒的功能，是该浸泡液中用以防蛀的有效成分，同时氯化钠还具有吸湿性，由于木材放置一段时间后内部水分大部分被蒸发，容易开裂，氯化钠辅以亚麻油、茶籽油和乙醚，增强防蛀功效的同时，还能具有防裂的功能，经过浸泡的桉木不但可以增加桉木密度，还可以随时吸收空气中一定的水分，使桉木不容易出现干裂。本发明的防裂防蛀浸泡液原料无毒无害，在浸泡时，各种有效成分能够进入木材内，浸泡较短时间即可达到防裂防蛀的效果。 2、本发明的压敏胶包括适量的树脂、多元醇丙烯酸酯、二芳基碘鎓盐、二氧化硅和丁酮，压敏胶可常温固化，综合粘结性好，具有突出的抗反翘性和内聚强度。 3、本发明制作的桉木衣架外形美观，质感好，衣架结构结实，使用寿命长，正常使用可达到5-7年甚至更长，适合商用和高档服装选用，具有较高的经济效益。

92. 一种浓密机机械负荷在线动态监控装置

登记号：202022591 　 分类号： TF;TF

主要完成单位： 来宾华锡冶炼有限公司

主要完成人员：曾宗华、韦克栋

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：来宾市科学技术局

登记日期：2020年8月18日

浓密机是所有湿法冶炼企业主要设备之一，浓密机作为各段底流矿浆自然沉降，产出合格上清的关键设备，在日常生产中起着非常重要的作用。但是浓密机时常因底流排放不正常等诸多因素的影响使其负荷超重，导致严重损坏浓密机，主要表现在于机械构件及电机烧坏。另外特别要指出的是由于浓密机超负荷运行后，其动力传动连轴器会向右分离（位移），当这种向右位移量超过浓密机弹簧箱所能承受能力时，箱体会发生暴裂飞出，有可能会掉落到10多米高的地面，存在发生人身伤亡事故的安全隐患。同时造成生产中断，被迫进行事故倒槽，不仅浪费人力物力财力，而且严重影响到生产的正常开展，并给环境保护带来很大的压力，是目前湿法冶炼企业影响生产的一大瓶颈问题。 本发明是弥补了现有技术的不足，提供一种浓密机机械负荷在线动态监控装置，属于自控仪表检测技术领域。其包括浓密机、导轮、导杆、位移块、位移变送器、信号屏蔽电缆、信号转换器、位移显示控制仪和底座，所述浓密机包括电动机、第一减速机、连轴器、传动轴、第二减速机和弹簧箱。本发明的装置低成本、低功耗、在线动态监控、灵敏度高、定位准确、维护简单，安全方便。 本发明的装置可以有效避免浓密机重大设备故障和严重的人身伤害事故的发生，确保安全生产。本发明的装置可以减少设备因事故而大修，导致增加备品备件消耗、事故倒槽投入的人工费以及减少金属流失等损失费用合计10多万元/年以上。

93. LPINI基因对水牛乳腺上皮细胞乳脂肪合成的调节机制研究

登记号：202022592 　 分类号： S8;Q2

主要完成单位： 广西壮族自治区水牛研究所

主要完成人员：段安琴、朱鹏、马小娅、梁莎莎、谭正准、陆杏蓉

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：广西壮族自治区农业农村厅

登记日期：2020年8月18日

一、课题来源与背景 1、来源：本课题来源于广西壮族自治区科学技术厅2017年下达的广西自然科学基金青年基金项目《LPINI基因对水牛乳腺上皮细胞乳脂肪合成的调节机制研究》（合同编号：2017GXNSFBA198022），项目总经费8.00万元，由广西壮族自治区水牛研究所承担。 2、背景我国水牛存栏量为世界第三，而广西水牛存栏为全国第一，水牛在我省畜牧业经济中占有重要地位，极具开发潜力。水牛奶营养丰富，是奶中极品。然而我国本地水牛平均产奶量只有560 kg，而巴基斯坦水牛的平均产奶量达1971.00 kg，两者之间存在较大差距[2]。产奶量低严重制约着我国水牛产业的健康发展。二、研究目的与意义本研究拟进行水牛LPIN1基因的克隆，过表达腺病毒载体构建，筛选siRNA片段；筛选LPIN1上游调控基因mTOR的抑制剂和激活剂的最佳工作浓度。将上述病毒和小分子分别作用于水牛乳腺上皮细胞，明确mTOR、LPIN1基因对水牛乳腺上皮细胞合成乳脂肪的作用。LPIN1过表达腺病毒与mTOR抑制剂、LPIN1 siRNA片段与mTOR激活剂分别联合作用水牛乳腺上皮细胞。阐明在水牛乳腺上皮细胞合成乳脂肪过程中，LPIN1基因是否介导mTOR- SREBP-1和mTOR- PPARγ信号通路。揭示LPIN1基因调节水牛乳腺上皮细胞功能的信号通路，丰富动物乳腺发育和泌乳调节的分子机制，为人工调控乳品质和乳产量提供理论依据。。三、主要论点与依据 1. 成功克隆水牛LPIN1基因，并对其进行生物信息学分析。成功构建pDC316-LPIN1-eGFP载体，并包装出高质量的病毒。成功筛选出si-LPIN1-2为高效干扰片段。 2.通过检测细胞活力，确定MHY1485的最佳工作浓度为7.5 μmol/L，而rapamycin最佳工作浓度为100 nmol/L。 3. 最佳浓度的LPIN1过表达腺病毒、LPIN1 siRNA片段、mTOR抑制剂、mTOR激活剂分别作用于水牛乳腺上皮细胞，应用WB、RT-PCR、IF、红油O染色、甘油三酯试剂盒等技术手段进行检测。 4. LPIN1基因过表达会上调PPARα、PPARγ、SREBP1C基因，上调p-mTOR、PPARα蛋白，从而增加甘油三脂的表达量。 5. 发表两篇文章，其中一篇为中文核心期刊文章，另一篇为SCI文章。四、创见与创新本项目研究发现LPIN1基因正向调节水牛乳腺上皮细胞内甘油三酯的形成，对培养基中甘油三酯的含量无影响，即不影响甘油三酯的分泌。且LPIN1能够抵消rapamycin对甘油三脂的作用。免疫荧光和WB试验结果显示，LPIN1基因过表达会增加p-mTOR的表达。LPIN1基因过表达会引起PPARα、PPARγ、SREBP1C基因的上调。而干扰LPIN1基因，会引起SCD、FASN、ACSL1、ACACA等基因的上调。LPIN1基因过表达会上调PPARα、PPARγ、SREBP1C基因，上调p-mTOR、PPARα蛋白，从而增加甘油三脂的表达量。五、社会经济效益与获奖情况本项目为基础研究。暂无直接经济与社会效益，也未获奖。

94. 摩拉水牛体型线性评定

登记号：202022593 　 分类号： S8;

主要完成单位： 广西壮族自治区水牛研究所

主要完成人员：张秀芳、鄢胜飞、覃广胜、陈明棠、郑威、诸葛莹、尚江华、黄健、黄芬香、郑海英、杨春艳

任务来源：广西壮族自治区质量技术监督局

推荐部门：广西壮族自治区农业农村厅

登记日期：2020年8月18日

水牛长期以来主要作为役畜，乳肉生产性能低，水牛产业经过多年的发展仍存在优质种源缺乏，生产性能低，育种体系尚未健全等问题，目前，国内尚无专门化奶水牛品种，水牛奶主要由杂交水牛后代生产。对奶牛体型性状的分析和评分成为奶牛育种的一项重要的工作。通过对奶牛进行体型性状的测量分析, 预测其产奶性能, 估计其育种价值, 选择优秀的个体, 培育高产的奶牛群体。而水牛在这方面尚无系统研究，未建立起体型线性评定技术，因此，有必要开展水牛体型线性评定技术研究与示范，为水牛选育提供理论与实践依据，对于加快良种水牛选育，培育专门化的乳用水牛品种具有重要意义。 为建立有效体型线性评定技术，更好地开展育种工作、为水牛选育提供理论与实践依据，加快良种水牛选育和专门化乳用水牛品种培育，开展了摩拉水牛体型线性评定研究及标准制定。摩拉水牛体型线性评定标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草，由广西壮族自治区农业农村厅提出，广西壮族自治区水牛研究所起草，2019年5月31日发布，2019年6月30日实施。 本标准规定了摩拉水牛（母牛）的体型线性评定方法和评定标准，适用于广西境内摩拉水牛（母牛）的体型线性评定。标准内容包括标准范围、引用文件、术语定义、测量工具、评定方法与评定标准等，采用9分制评定方法，对摩拉水牛的体躯容积里的胸宽、体高和体深；泌乳系统的前房附着、后乳房高度、后乳房宽度、悬韧带、后乳房深度、乳头长度和乳头位置；乳用特征的棱角度、尻角度、后肢侧视、尻宽和蹄角度等体型性状进行了全面的评定，规定了摩拉水牛体型线性评定的测量方法、评定指标、评分方法和评定标准。

95. 一种益生菌饲料添加剂

登记号：202022594 　 分类号： S816;

主要完成单位： 广西壮族自治区水牛研究所

主要完成人员：杨承剑、谢芳、梁贤威、李孟伟、梁辛、李丽莉、郭艳霞、彭开屏

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区农业农村厅

登记日期：2020年8月18日

本发明的依托项目为十三五国家重点研发计划课题子课题《水牛全程绿色增产增效饲养技术集成与示范究》，项目编号： 2018YFD0501600-02 本发明涉及饲料添加剂及其加工技术领域，特别涉及一种益生菌饲料添加剂，本申请的是由自主分离而得的植物乳杆菌、皱褶假丝酵母菌、嗜酒假丝酵母菌和格氏乳球菌与水牛乳为发酵底物混合发酵制得，本申请制备工艺简单，能广泛适用于奶水牛、猪、鸡、牛、羊等畜牧家禽养殖。能显著改善动物肠道微生物菌群，提高免疫力，可减少抗生素类药物的使用，消除药物残留，应用于生产，能缩短饲养周期，节省饲料，从而提高养殖收入。本发明涉及的一种益生菌饲料添加剂，具体制备方法如下：一种益生菌饲料添加剂，其特征在于，所述添加剂由每克活菌数为2.6×108CFU/g～9.3×108CFU/g的益生菌发酵制得，所述益生菌由格氏乳球菌、植物乳杆菌、皱褶假丝酵母菌、嗜酒假丝酵母菌组成。所述植物乳杆菌为植物乳杆菌(Lactobacillus plantarum)Y12，保藏编号为CCTCC NO: M 2016469；所述皱褶假丝酵母菌为皱褶假丝酵母（Candida rugosa）Y7，保藏编号为CCTCC M 2016468；所述嗜酒假丝酵母菌为嗜酒假丝酵母（Candida ethanolica）Y1，保藏编号为CCTCC M 2016467；均从生鲜水牛乳中分离而得。（1）将格氏乳球菌、植物乳杆菌、皱褶假丝酵母菌和嗜酒假丝酵母菌分别接种在MRS斜面培养基上进行培养，培养温度为37℃，培养时间为24h-48h，分别得到格氏乳球菌斜面培养菌、植物乳杆菌斜面培养菌、皱褶假丝酵母菌斜面培养菌和嗜酒假丝酵母菌斜面培养菌；（2）将步骤（1）的格格氏乳球菌斜面培养菌、植物乳杆菌斜面培养菌、皱褶假丝酵母菌斜面培养菌和嗜酒假丝酵母菌斜面培养菌分别转接到装有灭菌好的MRS肉汤培养基试管中进行摇床培养，培养温度为37℃，培养时间为24h，分别得到格氏乳球菌种子液、植物乳杆菌种子液、皱褶假丝酵母菌种子液和嗜酒假丝酵母菌种子液；（3）将步骤（2）的格氏乳球菌种子液、植物乳杆菌种子液、皱褶假丝酵母菌种子液和嗜酒假丝酵母菌种子液按1：2:2:2的质量比进行混合得到混合种子液，然后按照混合种子液和发酵液的质量比为2:25的接种量接种到装有发酵底物的发酵罐中，发酵温度为37℃，发酵时间为24h，得到扩大后的种子菌液；（4）将步骤（3）扩大后的种子菌液按种子菌液和发酵液的质量比为1-2:10的接种量接种到装有发酵底物的发酵罐中，发酵温度为37℃，发酵时间为24h，发酵的pH为3.2-4.8，冷却到室温得到混合菌种发酵液；（5）将步骤（4）的混合菌种发酵液用转速为3000-8000rpm离心机进行离心，离心时间为15-20min，离心去掉上清液，得到半固体菌泥，将菌泥放在冰箱中冷冻4h后放入真空冷冻干燥机中进行干燥，然后取出进行粉碎、装袋得到益生菌饲料添加剂。

96. 一种方格簇的自动升降装置

登记号：202022595 　 分类号： S2;S2

主要完成单位： 广西林胜堂蚕具有限公司

主要完成人员：黄文毅

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：河池市科学技术局

登记日期：2020年8月18日

随着桑蚕业省力化、集约化的推进，人工成本早已是制约桑蚕产业发展的瓶颈。各种蚕具都向机械化、省力化、高效化等特点的方向发展。上簇结茧簇架作为养蚕每日必用的产品也不例外。目前我国南方蚕区的蚕农养蚕，蚕虫进入五龄后，大部分蚕农用人手一张一张地把布满蚕虫的方格簇挂上架，最后人工把架子拉起，一般需两人配合才可操作，效率低。本发明要解决的技术问题是，提供一种方格簇的自动升降装置，解决了养蚕过程中“人工挂簇速度慢”，提簇架及降簇架用人工多及费力的问题。一种方格簇的自动升降装置，包括簇架、动定滑轮、金属绳索、电机减速器装置、调整器、行程开关、控制电箱等,其特征是，簇架由金属管焊接成长方形框架,调整器钩接簇架的上部，动滑轮钩接调整器，金属绳索通过动滑轮后沿着墙壁经过定滑轮，再钩接到主动滑轮上，主动滑轮通过金属绳索环绕在电机减速器的输出轴钢丝卷筒上，控制电箱控制电机正反转达到上升下降目的。性能指标及技术优势一种方格簇的自动升降装置：1.电动升降省力、方便、快速、升降平稳；2.使蚕虫成熟期和上簇期紧密配合，减少双宫茧、蚕虫爬顶问题，提高蚕虫上簇率和蚕茧质量；3.不用翻头，不用24小值守；4.蚕上簇后可升高至一定高度利于蚕房通风，营造良好结茧环境，提高蚕茧质量，同时可及时使用机械化设备进入蚕房（如：拖拉机）清理蚕沙，消毒蚕房，减少病毒传染；5.充分利用空间，不养蚕时，蚕房可作其他用途。本发明的有益效果为：提供了一种结构简单、价格低廉的一种方格簇的自动升降装置,解决了人工挂簇费力费时的问题，减轻了劳动强度。本发明还可用于建筑工地上的建筑材料、器具的升降输送。

97. 采后炭疽病胁迫下香蕉磷脂酶D基因差异表达与衰老劣变的关系

登记号：202022596 　 分类号： TB34;

主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院农产品加工研究所

主要完成人员：孙健、李昌宝、李杰民、何雪梅、秦钢、郑凤锦、廖芬、盛金凤、李志春、李明娟、易萍

任务来源：自然科学基金(基础研究计划)

推荐部门：广西壮族自治区农业科学院

登记日期：2020年8月18日

1.课题来源与背景磷脂酶是催化细胞膜磷脂水解的第一步的关键酶，磷脂酶D（PLD）参与的磷脂水解在水果采后细胞膜降解、果实衰老劣变过程中起重要作用。本项目在确定催化膜脂降解关键酶磷脂酶D与香蕉采后病害诱导的衰老劣变密切相关的基础上，克隆了香蕉PLD家族基因4个（PLDγ、PLDα1、PLDα2、PLDζ，登录NCBI，GenBank号分别为：MK516209、MK516210、MK516211、MK516212），通过比对发现香蕉PLD家族序列中均含有2个H×K××××D基序（HKD1、HKD2），这两个HKD结构域在PLD的酶活性中起关键作用。“IYIENQYF”序列存在于PLDα1、PLDα2、PLDγ家族成员中，但PLDζ中不存在该序列，推测该序列能增加磷脂酶D催化速率并确保底物特异性。PLD家族的活性位点扩展到H×K×××D××××××GS×N。 2.技术原理及性能指标项目进一步深入研究了炭疽病胁迫下采后香蕉果实PLD基因的特异性表达，明确该基因家族各成员与香蕉果实在炭疽病胁迫下的应答关系。结果表明，随着贮藏时间的增长，PLDα1表达量呈先下降后上升的趋势，在第8天达最低值，炭疽病侵染后香蕉PLDα1表达量下降速度较快，降低了0.7-1.41倍；PLDζ表达量与对照组相比不断增加，在第6天时达最高值，在第8天时增加了1.48倍；PLDγ表达呈现不断升高的趋势，在第10天和12天时，其表达量分别是对照组的1.67倍和1.24倍；与之相反，炭疽病胁迫下香蕉PLDα2的表达量不断下降，显著低于对照组（2.89倍），说明PLDα2基因对炭疽病胁迫呈现负调控作用。研究结果证明了PLD参与采后香蕉炭疽病胁迫过程，不同家族成员呈现不同的作用，PLDα2表达在细胞膜系统劣变中起主导作用。通过分析PLD表达水平与炭疽病诱导的香蕉衰老劣变的关系发现，当病原菌侵染时，会激活香蕉PLD，使其活性发生变化，并参与到抵御病原侵染的超敏反应过程中，促进相关保护酶活性的升高。同时，PLD活性的增强进一步产生Ca2+、PA等第二信使诱导膜脂过氧化反应，促进活性氧的积累从而破坏膜脂的稳定性，加速果实劣变。本研究为阐明采后炭疽病胁迫下PLD差异表达与衰老劣变的关系提供支撑，阐明通过调节PLD活性和PLD基因表达可以降低香蕉贮藏期间的品质劣变速率，延缓其采后因病害诱导的衰老劣变。 3.技术的创造性与先进性 ① 获得香蕉果实磷脂酶 D 基因家族成员 PLDα1、PLDα2、PLDγ、PLDζ 全 长 cDNA 序列，阐明该基因家族成员在香蕉果实生长发育及采后不同阶段的表达特性。 ② 阐明在炭疽病胁迫下，香蕉 PLDα1、PLDα2、PLDγ、PLDζ 各成员差异性表达，揭示该基因家族成员在采后香蕉果实炭疽病不同发病阶段的作用，确定PLDα2 为响应香蕉炭疽病胁迫的关键 PLD 基因。 ③ 阐明了 PLD 表达水平与炭疽病诱导的香蕉衰老膜劣变的关系，确定了炭疽病胁迫下香蕉磷脂酶 D 代谢变化规律，提出通过调控 PLD 表达来减缓香蕉果实采后因病害诱导的膜衰老劣变，从而延长香蕉货架期的新思路。 4.技术的成熟程度，适用范围和安全性（2）技术已成熟，适用于香蕉等水果的采后处理及加工，安全性有保障。 5.应用情况及存在的问题（1）应用情况在广西金穗农业集团有限公司示范应用，香蕉采后损失率降低5%以上，累计保鲜香蕉7096吨，新增产值772万元人民币，扣除生产成本，三年新增利润 106 万元，降低经济损失 98.2 万，延长了香蕉保鲜时间，提高了香蕉保鲜质量，显著降低了香蕉产后损失，同时减少了大量劳动成本支出。（2）存在问题 无

98. 一种从火龙果茎中提取和制备甘露糖的方法

登记号：202022597 　 分类号： S38;

主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院

主要完成人员：唐雅园、何雪梅、孙健、李昌宝、辛明、李丽、盛金凤、杨莹、李志春、郑凤锦、李杰民、刘国明、零东宁

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区农业科学院

登记日期：2020年8月18日

课题来源与背景甘露糖的诸多生理功能，使其具有非常可观的市场潜力。加工原料的来源、生产加工过程中的成本费用以及生产出来的产品的安全性，对能否将其成功地投入到商业化生产销售中影响至关重要。而目前火龙果茎的研究主要有火龙果茎多糖的提取和结构鉴定、火龙果茎凝胶汁的提取及其美容功效的检测。相比起火龙果其他部位（如花、籽、果实）的加工利用，对其茎的加工利用目前仍是空白，国内外鲜见对火龙果茎的研究报道，还有待进一步的分析研究。鉴于此，研究一种来源于火龙果茎的甘露糖，不仅能够提高甘露糖的提取率、降低生产甘露糖的成本和保证甘露糖产品的安全性，同时解决火龙果茎综合利用度不高、火龙果产业链条短等问题，还能保护环境，为消费者提供更多选择。 1.技术原理及性能指标（1）预处理取新鲜火龙果茎洗净，去皮，切块；然后按料液比1:6～10加入护色水溶液进行护色30 min～60 min，所述护色水溶液为含有质量分数为0.02%～0.1% D-抗坏血酸钠和0.1%～0.5%柠檬酸的水溶液；最后放入搅拌机中搅拌至糊状得火龙果茎浆料，置于4 ℃条件下保存。（2）多糖提取 ①粗多糖一提：采用超高压辅助热水浸提法提取，将所述火龙果茎浆料加入超高压提取设备中，按料液比1:10～20加入水，加压并保持压力，然后泄压，过滤，得到的滤液进行冷藏并进行第一次离心分离，收集上清液再次冷藏，进行第二次离心分离，收集上清液得到一提提取液。 ②粗多糖二提：将步骤①中过滤得到的滤渣进行二次提取，按料液比1:6～10向所述滤渣加入水，然后按照滤渣质量百分比加入5%复合酶（果胶酶和蛋白酶），调节pH值到4～5，在45～55 ℃下恒温搅拌3～5 h；最后灭酶，过滤取滤液得到二提提取液。 ③粗多糖醇沉与干燥：将所述一提提取液和二提提取液合并，浓缩至原体积的1/4，按体积比1:3～5加入体积分数95%乙醇并在冰水中放置20～30 h进行醇沉，过滤取沉淀；最后将所得沉淀放入超声辅助真空冷冻干燥机冷冻干燥，即得火龙果茎粗多糖。（3）多糖脱蛋白将所述火龙果茎粗多糖溶解，加入质量比0.1%～0.3%的木瓜蛋白酶，调pH值到6～7，60 ℃恒温1～3 h，最后灭酶，过滤取滤液，得到火龙果茎多糖脱蛋白滤液。（4）多糖脱色向所述火龙果茎多糖脱蛋白滤液中加入质量比1%～3%的活性炭，在55～65 ℃温度下搅拌20～40 min后静置5～20 min，过滤取滤液，得到火龙果茎多糖脱色滤液。（5）多糖脱小分子杂质利用反渗透膜除去所述火龙果茎多糖脱色滤液中的小分子杂质，得到火龙果茎多糖浓缩液。（6）纯化多糖醇沉与干燥按体积1：3～5比例向所述火龙果茎多糖浓缩液加入体积分数95%乙醇并在冰水中放置20～30 h进行醇沉，过滤取沉淀；最后将所得沉淀用超声辅助真空冷冻干燥机冷冻干燥，即得火龙果茎多糖纯品。（7）甘露低聚糖制备按料液比1:15～25向火龙果茎多糖纯品加入水，煮沸，冷却至室温；然后，调节pH值至6.0，加入质量比2.5%的β-甘露聚糖酶，在45～55 ℃下水解20～30 h；最后灭酶，过滤得滤液；将所述滤液采用10～100 nm超滤膜循环过滤，得甘露低聚糖溶液。（8）甘露糖转化按质量比向所述甘露低聚糖溶液中加入0.05%葡萄糖异构酶和甘露糖异构酶的混合物进行反应；反应结束后采用截留分子量150～200 kD的纳滤膜浓缩处理，得甘露糖溶液。（9）高纯度甘露糖制备将所述甘露糖溶液真空浓缩至糖浆浓度为85wt%，加入浓缩液体积2倍的无水乙醇和质量比1% D-甘露糖的晶种，结晶，析晶，过滤，干燥得到高纯度的D-甘露糖。 2.技术的创造性与先进性（1）本发明的从火龙果茎中提取和制备甘露糖的方法，以火龙果茎为主要原料，经火龙果茎预处理、多糖提取、多糖脱蛋白、多糖脱色、多糖脱小分子杂质、多糖醇沉与干燥、甘露低聚糖制备、甘露糖转化、高纯度甘露糖制备等步骤，得到纯度99%以上的甘露糖，提高了甘露糖的提取率、降低了生产甘露糖的成本，同时无须经过精制环节直接获得纯度高的甘露糖，保证了甘露糖产品的安全性。（2）火龙果茎含有丰富植物性多糖以及多种矿物质元素、维生素E和甾醇等物质，其中植物性多糖含量最高，占干品的7%左右。研究发现火龙果茎多糖是含有大量β-D-吡喃甘露聚糖的混合物。甘露聚糖可用于制备甘露糖。因此，火龙果茎可作为制备甘露糖的一种天然原料，不仅能够降低甘露糖的生产成本，也为火龙果茎的在加工利用提供了一种新的途径，节约了能源，缓解了环境压力。（3）本发明的从火龙果茎中提取和制备甘露糖的方法，原料成分安全，加工过程简单，无污染物产生，绿色环保，符合国家的生态经济产业政策。 4.技术的成熟程度，适用范围和安全性本发明涉及甘露糖制备技术领域，具体涉及一种从火龙果茎中提取和制备甘露糖的方法。 5.应用情况及存在的问题（1）应用情况无。（2）存在问题无。

99. 氮气浓度控制系统V1.0

登记号：202022598 　 分类号： TS24;

主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院

主要完成人员：何雪梅、孙健、李丽、李昌宝、辛明、李志春、唐雅园、李杰民、刘国明、周主贵、于久莲

任务来源：部门计划

推荐部门：广西壮族自治区农业科学院

登记日期：2020年8月18日

1.课题来源与背景打浆是加工中最易发生酶促褐变的工序，多酚类物质在完整的细胞中作为呼吸传递物质，在酚-醌之间保持着动态平衡，当新鲜的果蔬组织被损伤，氧大量侵入，PPO被激活，酚类物质经PPO的催化作用氧化为醌类化合物，进而生成复杂的聚合物-类黑素（melanin）。酶促褐变的发生需要三个条件：适当的酚类底物、PPO和氧气，缺乏任何一个条件都可以阻断酶促褐变，隔绝氧气是最经济有效、绿色环保的方式，通过通入氮气排除氧气，防止打浆过程中果浆的褐变，提高果浆品质。氮气的浓度是氮气排氧打浆的关键点，如何控制氮气浓度是果浆加工中的关键控制技术。 2.技术原理及性能指标针对上述现有技术的难点，本系统提供氮气浓度控制系统，氮气浓度控制系统是对打浆过程中进行精细化管理的软件。可对打浆过程中氮气的生成速度、输入速度、时间、浓度等信息管理进行精细化管理，以提高工作效率，降低工作强度。 为达到上述目的，本系统所采用的技术方案是：通过控制进入到粉碎机械设备中的氮气浓度，来控制机械设备的运行，它能够自动控制启/停水果原料粉碎机械的氮气浓度，实时监测设备的运行状态，当氮气浓度预警信号发生时，系统会自动控制氮气浓度，以便设备正常的工作。系统采用了四行液晶屏进行显示，能实时显示各项参数，以便工作人员及时了解氮气浓度情况。 3.技术的创造性与先进性本系统可以对果蔬等打浆过程进行精细化管理，该系统可精确控制氮气浓度，达到抑制褐变的最佳浓度，同时降低氮气生成成本，实现对打浆中氮气控制的精细化管理。 4.技术的成熟程度，适用范围和安全性本系统属于果蔬等加工进行精细化管理系统设备领域，适用于果蔬类产品加工企业。 5.应用情况及存在的问题（1）应用情况在广西石埠乳业有限责任公司应用。（2）存在问题 无。

100. 粉碎温度控制系统V1.0

登记号：202022599 　 分类号： TS24;

主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院

主要完成人员：何雪梅、孙健、李丽、李昌宝、唐雅园、辛明、李志春、盛金凤、李杰民、杨莹、刘国明、郑凤锦、周主贵、陈茜

任务来源：部门计划

推荐部门：广西壮族自治区农业科学院

登记日期：2020年8月18日

1.课题来源与背景粉碎是加工中最易发生酶促褐变的工序，多酚类物质在完整的细胞中作为呼吸传递物质，在酚-醌之间保持着动态平衡，当新鲜的果蔬组织被损伤，氧大量侵入，PPO被激活，酚类物质经PPO的催化作用氧化为醌类化合物，进而生成复杂的聚合物-类黑素（melanin）。酶促褐变的发生需要三个条件：适当的酚类底物、PPO和氧气，缺乏任何一个条件都可以阻断酶促褐变。通过粉碎中的控制三个条件，可以防止粉碎或打浆过程中果浆的褐变，提高果浆品质。通过制氮机、制冷机联合使用达到控温排氧，防止非酶褐变、长时高温导致的蒸煮异味，连续生产、成本低。其中粉碎温度的控制是控温排氧打浆的关键点，如何控制粉碎温度是果浆加工中的关键控制技术。 2.技术原理及性能指标针对上述现有技术的难点，本系统提供粉碎温度控制精细化管理系统，粉碎温度控制系统是对粉碎或打浆过程进行精细化管理的软件。可对加工过程中粉碎温度信息管理进行精细化管理，以提高工作效率，降低工作强度。本系统支持对温度控制参数的设置、温度控制的测点进行设置、温度控制的检测记录间隔进行设置、温度的上限、下限的设置以及温度超限报警设置等多种温度控制操作。应用操作步骤：下载软件→安装→打开软件→登陆→进入功能界面→录入粉碎设置信息→保存→返回→保存→发送 3.技术的创造性与先进性本系统可以对果蔬粉碎、打浆过程进行精细化管理，该系统可根据不同物料精确控制粉碎温度、提高加工产品品质。降低人力成本，实现连续生产。 4.技术的成熟程度，适用范围和安全性本系统属于果蔬加工精细化管理系统设备领域，适用于果蔬加工企业。 5.应用情况及存在的问题（1）应用情况在广西北流、灵山、南宁开展应用。（2）存在问题 无。

101. 芒果活性成分高效提取浓缩自动化系统V1.0

登记号：202022600 　 分类号： TS24;

主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院

主要完成人员：辛明、李昌宝、何雪梅、唐雅园、孙健、周主贵、李丽、刘国明、盛金凤、李志春

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：广西壮族自治区农业科学院

登记日期：2020年8月18日

1.课题来源与背景芒果(Mangifera indica)属于热带、亚热带水果，与柑橘、香蕉、葡萄、苹果并称世界五大水果,素有“热带果王”之美誉。芒果具有很高的营养价值，被世界卫生组织称为十大最佳水果之一。芒果中含有丰富的营养素，如糖、蛋白质、脂肪、粗纤维等，芒果皮、核中营养物质含量也极高。在芒果生长成熟期的采收及储运过程中，会产生较多受到物理、生物损伤的芒果。这种类型的芒果由于外观、风味受损等原因，不能被市场以鲜食为目的消化掉，可以对其进行深加工，提高芒果的利用率，并丰富芒果的相关产品。因此，研发芒果活性成分高效提取浓缩自动化控制系统，可为生产芒果生产活性成份提高效率，保证产品品质，智能管理生产过程。本系统研发芒果活性成分高效提取浓缩自动化控制，实现了对芒果活性成分自动化生产，实时监控，可解决生产管理问题、产品品质问题，节省人工，实现智能化管理，实现企业对生产管理的远程可控操作智能化管理。 2.技术原理及性能指标本系统对芒果活性成分进行提取分析，从而达到更方便快捷的对芒果提纯和使用，拥有精准的芒果提取配置，满足用户的分离需求。本系统的主要技术指标及功能有：本系统主要有提取浓缩温湿度控制、芒果浓缩柞胚控制、芒果浓缩提取过程控制等功能。提取浓缩温湿度控制：设置温湿度信息，保障提取浓缩精油提取的质量。芒果浓缩柞胚控制：设置芒果浓缩提取柞胚的手动操作。芒果浓缩提取过程控制：设置浓缩预处理、过滤、冷榨、软化、分离、分层及控制。 3.技术的创造性与先进性本系统可以对芒果提取活性成分自动化生产，本系统功能齐全，操作直观、准确、方便。具有提取控制、监控管理等多种功能。 4.技术的成熟程度，适用范围和安全性本系统属于芒果提纯系统设备领域，适用于芒果加工企业。 5.应用情况及存在的问题（1）应用情况无。（2）存在问题 无。 （不少于500字，不超过2000字）

102. 芒果酒智能控温发酵系统V1.0

登记号：202022601 　 分类号： TS24;

主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院

主要完成人员：辛明、李昌宝、李杰民、刘国明、零东宁、杨莹、郑凤锦、李志春、唐雅园、孙健、李丽、何雪梅、周主贵、盛金凤

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：广西壮族自治区农业科学院

登记日期：2020年8月18日

1.课题来源与背景芒果(Mangifera indica)属于热带、亚热带水果，与柑橘、香蕉、葡萄、苹果并称世界五大水果,素有“热带果王”之美誉。芒果酒，就是以成熟度、含糖量较高的芒果为原料，利用酵母菌消耗水果本身的糖分发酵达到适当酒精度，并含有芒果特色风味以及原有营养成分的低酒精度酒。芒果酒营养价值很高，具有诸多保健效果，受到广大消费者的青睐。芒果酒可提高芒果产品附加值，形成芒果产品附属产业链，成为了既解决芒果资源浪费，又能提高其综合利用率的有效措施。目前，我国大多数果酒企业的规模较小，生产设备不够先进，加工方式比较传统，生产技术及经验都很欠缺。本系统解决芒果酒生产智能化监管，降低生产成本，提高生产效率和质量，易于规模化生产。 2.技术原理及性能指标针对上述现有技术的难点，本系统是用于芒果酒智能控温发酵系统，对芒果酒过程发酵过程各种参数的检测，对发酵过程中的针对温度数据指标进行自动化控制操作，高效的利用微生物所具有的内在生产能力，以较低的能耗和物耗最大限度的生产生物产品。本系统的主要技术指标及功能有：本系统主要有系统设置、发酵温度控制、发酵参数设定、报警控制、参数曲线、数据管理等功能。系统设置：进行发酵系统参数校正、查看实时数据报表、对发酵过程进行灭菌控制、设置报警参数等。发酵温度控制：可对罐温监控与调整、转速监控与调整、 pH 控制、补料泵控制。发酵参数设定：设置参数，如温度延迟断开、温度控制死区、搅拌滤波次数等。报警控制：监控设备，查看报警信息，可向系统预设的管理员提出报警。参数曲线：可查看发酵过程pH、温度等参数的变化数据，根据变化情况进行分析，控制发酵参数，保障发酵工作的顺利进行。数据管理：查看发酵系统数据记录，查看近期生产数据和历史生产数据。 3.技术的创造性与先进性本系统可以对芒果酒发酵过程智能监控管理，功能齐全，操作直观、准确、方便。具有发酵控制、监控管理、数据分析等多种功能。 4.技术的成熟程度，适用范围和安全性本系统属于芒果加工领域，适用于芒果加工企业。 5.应用情况及存在的问题（1）应用情况无。（2）存在问题 无。 （不少于500字，不超过2000字）

103. 芒果远程可操控乙烯催熟系统V1.0

登记号：202022602 　 分类号： S38;

主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院

主要完成人员：辛明、李昌宝、盛金凤、唐雅园、孙健、李丽、何雪梅、刘国明、周主贵

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：广西壮族自治区农业科学院

登记日期：2020年8月18日

1.课题来源与背景芒果(Mangifera indica)属于热带、亚热带水果，与柑橘、香蕉、葡萄、苹果并称世界五大水果,素有“热带果王”之美誉。我国已引进和培育了200余个芒果品种和品系。芒果属于具有后熟现象的果树，在成熟阶段往往把握不住最适的采收期，以致给果实的外观、品质、贮运等带来较大的影响。由于品种和环境条件的不同，果实的成熟采收期也有所变化。芒果通常在果后15一16周达到生理成熟时采收，若在生理成熟期之前采收,采后则成熟不一致。芒果催熟，主要目的在于使果实提早后熟且具有商品价值,使成熟度整齐一致,促进果皮果肉转色与软化。目前，芒果催熟技术成熟，实现芒果催熟的远程控制，可实时管理，省工省时、安全环保，且提高芒果产品质量和品质。本系统研发的关键是应用计算机实现远程可操控操乙烯催熟芒果，控制催熟所需各个条件。进行自动化催熟，实现了对芒果乙烯催熟的动态监督和管理，从而对芒果乙烯催熟实现智能化管理，以到达芒果成熟品质稳定。 2.技术原理及性能指标针对上述现有技术的难点，本系统是用于芒果乙烯催熟控制的系统。本系统通过本地计算机利用网络及其他辅助设备来控制芒果乙烯催熟操作，通过与系统进行连接，帮助用户提高芒果远程可操控乙烯催熟全过程，提高催熟质量和效率。本系统的主要技术指标及功能有：本系统主要有系统参数设置、乙烯催熟定值设置、可操控催熟参数设置、乙烯催熟控制、乙烯催熟循环控制、可操控催熟周期控制、乙烯催熟运行控制、可操控催熟记录查询、可操控催熟数据分析等功能。系统参数设置：设置亮度调整、照明时间、照明开关等参数。乙烯催熟定值设置：设置NO、任务选择、时间等参数。可操控催熟参数设置：设置温度、转盘、拉伸等参数。乙烯催熟控制：控制运行方式、锁定、运行的程式号等。乙烯催熟循环控制：控制程式号、循环次数等操作。可操控催熟周期控制：控制延时、开时间、关时间等操作。乙烯催熟运行控制：控制温度、转盘、拉伸等操作。可操控催熟记录查询：查询开始时间、可总时间等信息。可操控催熟数据分析：查看、分析数据。 3.技术的创造性与先进性本系统可以对芒果乙烯催熟远程可操控，本系统功能齐全，操作直观、准确、方便。具有催熟控制、监控管理、数据分析等多种功能。 4.技术的成熟程度，适用范围和安全性本系统属于果成熟品质警示系统设备领域，适用于芒果种植企业、合作社。 5.应用情况及存在的问题（1）应用情况无。（2）存在问题 无。

104. 酶解火麻蛋白制备降血压肽的构效机理及降血压活性研究

登记号：202022603 　 分类号： TS2;

主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院农产品加工研究所

主要完成人员：卫萍、秦钢、李明娟、王颖、刘国明

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：广西壮族自治区农业科学院

登记日期：2020年8月18日

1、 课题来源与背景本研究由广西壮族自治区科学技术厅于2016年桂科计字[2016]380号文下达的广西自然科学基金项目《酶解火麻蛋白制备降血压肽的构效机理及降血压活性研究》（课题任务书编号2016GXNSFBA380167）支持，科技经费资助金额5万元，实施年限为2016年09月至2019年8月。项目广西壮族自治区农业科学院农产品加工研究所承担实施。火麻含20%-25%蛋白质，疏水性氨基酸含量高，具有很好的降血压、镇痛、抗炎、抗血栓、抗氧化和抗衰老等功效，是一类优质蛋白资源。然而，目前国内对火麻蛋白资源研究和开发利用报道较少，目前市面上的火麻仁产品有火麻仁饮品，火麻仁蛋白质粉等。火麻仁蛋白质的缺点是难溶于水，从而限制了其作为食品工业上的应用，作为保健品的应用也受到了一定的限制。目前火麻仁蛋白质粉的价格普遍比大豆蛋白质粉高出很多，一是因为原料比大豆贵，二是还没有普及，使得总的生产成本增加。因此，向更高端的应用和研究是很有必要的。食源性活性肽由于其无毒、无副作用、安全性高，成为当前研究的热点，然而目前，火麻降血压特性和产品开发方面的研究几乎还是一个空白。因此，本项目选用安全性能良好的蛋白酶开展酶解火麻蛋白制备降血压肽的构效机理及降血压活性研究，为进一步研制开发功能明确、效果显著的火麻降压肽类产品提供理论依据和技术支撑。 2、技术原理及性能指标本项目在明确火麻蛋白氨基酸组成的基础上，选用适宜酶解火麻蛋白的酶开展酶解制备火麻蛋白降血压肽形成机理及降血压活性进行研究，阐明目标蛋白酶对ACE抑制肽形成的机理及分子构效关系的影响；探明分离纯化手段对高纯度ACE抑制肽得率的影响，阐明火麻降血压肽构效关系与体内外降血压活性的关系机理。获得火麻ACE抑制肽的分子组分及氨基酸序列信息，为完善大分子蛋白学科的基础理论和应用开发，研制开发功能明确、效果显著的火麻降压产品或保健食品奠定基础。 3、技术的创造性与先进性 （1）采用5种蛋白酶进行酶解通过测定体外ACE抑制活性，筛选获得适宜制备火麻降血压肽的酶，明确目标蛋白酶对ACE抑制肽形成的机理及分子构效关系的影响。（2）明确了分离纯化手段对高纯度ACE抑制肽得率的影响，阐明火麻降血压肽构效关系与体外降血压活性的关系机理 （3）通过分析火麻ACE抑制肽的分子组成、氨基酸构成信息，进一步开展动物体内试验，阐明火麻降血压肽构效关系与体内外降血压活性的关系机理。（4）形成了一套酶法制备火麻ACE抑制肽构效关系及体内外降血压活性的关系机理的理论基础。为作为广西巴马特色火麻深加工问题提供理论依据和技术支撑。 4、技术的成熟程度，适用范围和安全性 采用安全性良好的食品级蛋白酶，开展酶法制备火麻ACE抑制肽研究，明确酶种类、酶解参数、火麻ACE抑制肽构效关系与体内外降血压活性的关系，形成了一套酶法制备火麻ACE抑制肽的理论及技术，有效解决火麻蛋白溶解性差的问题，可为进一步研制开发功能明确、效果显著的火麻降压肽类产品，推动火麻深加工提供理论依据和技术支撑。 5、应用情况及存在的问题目前主要在实验室进行小试、中试应用。

105. 一种大米粉碎方法

登记号：202022604 　 分类号： TS2;

主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院农产品加工研究所

主要完成人员：卫萍、游向荣、张雅媛、孙健、李明娟、王颖、周葵、谢小强、黄承祖

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区农业科学院

登记日期：2020年8月18日

1.课题来源与背景目前，大米的粉碎方式大致分为三类：干磨、半干磨和湿磨。磨粉方式不同，导致大米粉性质也不同，尤其是粒度和损伤淀粉含量不同，导致大米粉加工性能有很大差异，制作出不同风味的米制品。干磨得到的大米粉颗粒粒度分布范围广，破损淀粉含量高；湿磨制成的大米粉粒度较细，损伤淀粉含量较低，色泽较白，但湿法生产大米微粉的工艺较复杂，此外还要经过滤、烘干等处理，耗能多，加工成本高；半干磨是先用水浸渍，然后再进行磨粉的方式，产生的损伤淀粉含量介于干磨和湿磨之间，半干法磨粉的优点是不产生废水问题。现有的大米湿磨法获得的产品优良，但是其工艺复杂，生产成本高，生产中在磨浆之前需要浸泡的时间长达6-8h，长时间浸泡容易滋生细菌，会导致淀粉、蛋白等营养的大量损失，同时会产生工业废水。但干磨、半干磨在产品品质上低于湿磨，急需既保证产品品质，同时方法便捷、低耗能、低成本的生产方法。 2.技术原理及性能指标一种大米粉碎方法，包括以下步骤：大米去杂之后用不高于25℃的低温水浸润0.5-3.5h，浸润后冷却20-60min，控制大米的水分含量为20%-38%，温度不高于20℃；用粉碎机对低温浸润过的大米进行粉碎；粉碎后的大米粉末过80-120目筛，再低温干燥2-6h，控制大米粉末的水分含量低于13%；（1）一种大米粉碎方法，其特征在于，包含以下步骤：步骤1：大米预处理；步骤2：将步骤1所获大米用温度≦25℃的低温水以喷淋或浸泡的方式浸润0.5-3.5h，浸润后的大米继续冷却20-60min，控制大米的水分含量为20%-38%，温度不高于20℃；步骤3：将步骤2冷却后的大米用粉碎机粉碎获得大米粉末；步骤4：将步骤3中所述的大米粉末过筛，再低温干燥2-6h，控制大米粉末的水分含量低于13%；步骤5：将步骤4中低温干燥后的大米粉末包装即得成品。（2）根据（1）中所述的大米粉碎方法，其特征在于：步骤1中，所述大米预处理包括大米去杂。（3）根据（1）中所述的大米粉碎方法，其特征在于：步骤2中，所述冷却温度低于10℃，冷却的方法包括水冷和冷库冷却。（4）根据（1）所述的大米粉碎方法，其特征在于：步骤4中，所述过筛为过80-120目筛。（5）根据（1）中所述的大米粉碎方法，其特征在于：步骤4中，所述低温干燥的温度≦50℃。 3.技术的创造性与先进性（1）与现有技术相比，该低温润米的粉碎方法获得的大米粉末粉质淀粉和蛋白等营养得以保持，与鲜湿米粉生产湿法磨浆获得的米浆品质相当，所得的大米粉末更细腻，光滑。（2）该方法获得的大米粉末保质期可达8个月以上，保质期更久。（3）该方法易用于直接进行鲜湿米粉和干米粉工业化生产，解决企业生产鲜湿米粉过程中湿法浸泡、磨浆用时长，营养流失、品质不稳定、微生物含量易超标等问题。 4.技术的成熟程度，适用范围和安全性本发明属于大米加工技术领域，具体涉及一种大米粉碎方法。 5.应用情况及存在的问题（1）应用情况无。（2）存在问题无。

106. 香蕉无损催熟与正常熟识别系统V1.0

登记号：202022605 　 分类号： TS24;

主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院

主要完成人员：李昌宝、辛明、盛金凤、孙健、李丽、零东宁、何雪梅、刘国明、周主贵、李杰民、唐雅园

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：广西壮族自治区农业科学院

登记日期：2020年8月18日

1.课题来源与背景香蕉(Musa acuminata)是热带、亚热带四大水果（荔枝、菠萝、椰子、香蕉）之一，产量高、果肉细腻香甜、营养丰富，深受大众喜爱，是热带、亚热带发展中国家最重要的作物之一，被誉为世界第四大粮食作物。全世界种植香蕉的国家和地区有120多个，我国主要分布在广东、广西、福建、云南和台湾等地。香蕉采收后在自然贮藏过程中果皮颜色会逐渐转变为固有色泽，但该过程比较缓慢且转色不均匀，这直接影响果实的外观品质及批量销售，降低其商品价值。随着我国香蕉产业的区域化、集约化程度越来越高，产业化经营必然发展迅速，采用香蕉无损催熟与正常熟识别系统，有助于提高香蕉的商品档次，提升附加值，实现香蕉催熟的标准化、产业化和自动化生产。 2.技术原理及性能指标针对上述现有技术的难点，本系统是一款用于香蕉催熟与正常熟识别筛选的系统。系统采样样品处理方法，分析测试方法，利用激光技术对香蕉的品相进行抽查筛选，帮助用户自动化检测香蕉质量，对香蕉进行分级，大大提高香蕉分拣的工作效率。本系统的主要技术指标及功能有：本系统主要包括系统参数设置、温度传感器设置、香蕉识别范围设定、香蕉识别目标设定、筛选程序控制、异常报警查询等主要功能。系统参数设置：设置量程、测压形式、转速、进气量、送气量等参数。温度传感器设置：设置传感器类型、量程下限、量程上限、过程监控等参数。香蕉识别范围设定：设定香蕉识别范围参数，包括测量值、测量模式、单点模式、样本等范围信息。香蕉识别目标设定：设定香蕉识别目标的温度、气压、湿度等参数。筛选程序控制：控制筛选程序操作，包括名称、使用标准值、特征、形状、目标、错误等程序信息。异常报警查询：用户可查询异常报警信息。 3.技术的创造性与先进性本系统可以对香蕉进行无损催熟及识别，本系统功能齐全，操作简便。是一种安全自动、环保、科学的催熟系统。 4.技术的成熟程度，适用范围和安全性本系统属于果成熟品质控制系统设备领域，适用于香蕉种植企业、合作社。 5.应用情况及存在的问题（1）应用情况无。（2）存在问题 无。

107. 香蕉贮藏保鲜与综合加工技术研究与示范推广

登记号：202022606 　 分类号： S37;

主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院农产品加工研究所、广西石埠乳业有限责任公司

主要完成人员：孙健、李昌宝、何雪梅、李杰民、廖芬、盛金凤、刘国明、零东宁、张祖韬、郑博强

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：广西壮族自治区农业科学院

登记日期：2020年8月18日

1.课题来源与背景香蕉采摘后易造成机械伤而感染病害，对低温敏感，易产生冷害，导致果实品质降低，甚至腐烂变质，失去食用价值，造成极大的经济损失，腐烂损失高达 40%~50%。香蕉加工难度大，关键技术没有突破，致使我国香蕉商品化处理与综合加工非常落后，采后香蕉几乎全部靠鲜销，损失严重，屡屡出现“卖蕉难”的情况加强香蕉加工技术研究，大力发展香蕉加工业，对稳定香蕉生产，提高产品附加值与果农收入，做大做强香蕉产业具有极大意义。 2.技术原理及性能指标（1）利用基因组学和代谢组学研究了香蕉采后衰老劣变机理，首次确证膜劣变关键酶PLD基因表达调控衰老褐变的关键作用，为延缓香蕉采后品质劣变提供新思路，为开发生物保鲜物流新技术、产品与装备奠定理论基础。 （2）研究不同香蕉品种加工特性、建立香蕉加工产品褐变控制关键技术。 （3）集成低温微氧生物发酵、真空油浴超和高压瞬时灭菌等现代高新加工技术，建立香蕉精深加工技术与标准化生产体系，解决香蕉加工技术低、产品单一等问题。 （4）建立香蕉副产物功能化和饲料化利用技术，解决香蕉副产物无有效利用、污染环境等问题。 3.技术的创造性与先进性（1）首次克隆香蕉磷脂酶D新基因4个PLDγ、PLDα1、PLDα2、PLDζ（NCBI登录号：MK516209、MK516210、MK516211、MK516212），阐明采后香蕉在机械伤和炭疽病胁迫下脂酶D的响应机制。 （2）开发以甘氨酸、正丁醇、双胍三辛烷基本磺酸盐和抑霉唑为主要成分的香蕉机械伤促愈剂。 （3）利用超滤技术分离纯化香蕉花多糖，明确分子量在30KD和50KD之间的多糖是香蕉花降血糖的有效成分。 （4）筛选出适合香蕉茎叶、果轴青贮发酵的乳酸菌、高产耐高温单宁酶的泡盛曲霉菌株，并开发出一种适合香蕉茎叶、果轴青贮的微生物菌剂，开发出香蕉茎叶-桑枝复配青贮饲料，研发香蕉青贮饲料粉碎、压榨一体的专用设备，生产能力3吨/小时。 4.技术的成熟程度，适用范围和安全性技术已成熟，适用于香蕉等水果的采后处理及加工，安全性有保障。 5.应用情况及存在的问题（1）应用情况建立香蕉奶制品的产业化示范基地1个（广西石埠乳业有限责任公司），课题实施期间中试生产香蕉奶制品341.44吨，推广示范生产1384.65吨，新增产值1707.12万元，新增利税236.48万元。建立香蕉果酒产业化示范基地1个（广西运亨酒业有限公司），项目实施期间新增产值906.01万元，新增利税189.29万元。建立香蕉减损采摘示范基地1个（广西金穗农业集团有限公司），利用本技术香蕉采后损失率降低12.2%，降低经济损失98.2万。（2）存在问题近年来香蕉枯萎病导致香蕉种植面积萎缩，香蕉价格上涨，造成原料成本大幅增加，企业开展香蕉加工的实施积极性不够。

108. 一种去除农残留的蔬菜清洗沥干装置

登记号：202022608 　 分类号： TS2;TS255

主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院

主要完成人员：李丽、李昌宝、辛明、孙健、易萍、何雪梅、李杰民、周主贵、盛金凤、杨莹、李志春、唐雅园、刘国明、零东宁、肖占仕

任务来源：科技重大专项(国家科技攻关计划)

推荐部门：广西壮族自治区农业科学院

登记日期：2020年8月18日

1.课题来源与背景菜农在种植蔬菜时，为了使蔬菜不受病虫侵害会对蔬菜喷洒农药，所以人们食用蔬菜如果不除去农药残留，在食用后会对人体造成一定的伤害，目前通常将蔬菜放入一个容器中进行浸泡清洗，以对农药进行清除。由于喷洒在果蔬表面的农药都具有防水冲洗功能，这就使得人们在清洗蔬菜时，很难将其表面的农药残留物去除掉， 使得人们食用带有农药的蔬菜后，影响了身体的健康。 2.技术原理及性能指标本实用新型涉及清洗设备技术领域，尤其是一种去除农残留的蔬菜清洗沥干装置，包括清洗机构及沥干机构，所述清洗机构包括清洗圆筒、螺旋送料杆、电解水生成器及超声波发生器，所述清洗圆筒倾斜放置，并低端的上表面设有投放槽，所述清洗圆筒高端设有排出口；所述螺旋送料杆与所述清洗圆筒内腔的两端转动连接，且通过第一电机驱动，所述清洗圆筒的低端设有进水管，所述电解水生成器设于所述进水管上，且用于将排进所述清洗圆筒的水进行电解；所述超声波发生器固定装设于所述清洗圆筒低端的内腔；所述沥干机构用于蔬菜的沥干，所述沥干机构设有臭氧发生器。 3.技术的创造性与先进性本实用新型能够有效地对蔬菜上残留的农药进行去除，保证食用者的健康。 4.技术的成熟程度，适用范围和安全性技术完全成熟；适用于农业领域；技术安全。 5.应用情况及存在的问题目前处于小试阶段根据不同作物种类适当调整设备的参数。 6.历年获奖情况尚未参与评奖。

109. 用于促进果蔬机械损伤伤口愈合的愈合剂、使用方法和应用

登记号：202022610 　 分类号： TS2;TS255

主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院

主要完成人员：李丽、孙健、易萍、李昌宝、盛金凤、周主贵、辛明、何雪梅、李杰民、刘国明、杨莹、李志春、零东宁、唐雅园、肖占仕

任务来源：科技重大专项(国家科技攻关计划)

推荐部门：广西壮族自治区农业科学院

登记日期：2020年8月18日

1.课题来源与背景果蔬在采摘后和贮运阶段，由于外界的机械伤害，会在表面形成或大或小的机械伤口，这些伤口成为病原菌入侵的途径，易造成腐烂，形成经济损失。水果蔬菜在遭受机械损伤时会引发如：呼吸速率增强，伤乙烯产量升高，次生代谢产物的生成等一系列的生理生化变化，这些变化进一步会导致果蔬组织褐变从而使果蔬的营养品质下降。果蔬在遭受伤胁迫时，首先会启动内部防御机制抵抗胁迫，促进苯丙氨酸解氨酶（PAL）及抗氧化酶活性的升高从而促进切口处栓质化进而促进切口愈合抵抗微生物的入侵，但内部防御机制只能部分抵抗创伤胁迫，要使果蔬更加有效的抵抗创伤胁迫保持品质还需要通过一些外部的处理，如使用物理（加热、冷藏、去、气调贮藏、隔离氧气，可食性涂膜、适时采收）、化学（异柠檬酸+维生素C处理等）及生物（茉莉酸甲酯处理、脱落酸处理等）的方法促进果蔬切口愈合防止褐变，从而延长果蔬的贮藏期保持品质 2.技术原理及性能指标本发明涉及伤口愈合剂领域，具体涉及一种用于促进果蔬机械损伤伤口愈合的愈合剂、使用方法和应用。一种用于促进果蔬机械损伤伤口愈合的愈合剂，有效成分由甘氨酸、正丁醇、双胍三辛烷基苯磺酸盐和抑霉唑组成。愈合剂的使用方法，将甘氨酸、正丁醇、双胍三辛烷基苯磺酸盐和抑霉唑按照比例混合、搅拌，将由于机械损伤造成果蔬皮出现伤口的果蔬浸泡于愈合剂中2-8min，愈合剂淹没伤口，取出晾干，放置于湿度为80-90%，温度为15±3℃下贮藏3-6天即可。运用愈合剂促进在香蕉、柚子或脐橙的果皮出现机械损伤后的伤口愈合，有效降低果实的腐烂变质率。 3.技术的创造性与先进性本技术防止氧化损伤，降低了香蕉果皮伤口多酚含量，减少了病原菌的侵染，有效抑制了果实的腐烂变质，延长果实的贮藏期保持品质的目的。同时也为阐明机械损伤在果实中的调控机制提供更深入的研究提供理论依据；也为辅助机械损伤果实保鲜的处理方法提供一条新途径。 4.技术的成熟程度，适用范围和安全性技术完全成熟；适用于农业领域；技术安全。 5.应用情况及存在的问题目前处于小试阶段根据不同作物种类适当调整设备的参数。 6.历年获奖情况尚未参与评奖。

110. 原料粉碎控制系统V1.0

登记号：202022611 　 分类号： TS24

主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院

主要完成人员：孙健、何雪梅、唐雅园、郑凤锦、盛金凤、杨莹、辛明、零东宁、李志春、易萍、陈茜、胡瑶

任务来源：部门计划

推荐部门：广西壮族自治区农业科学院

登记日期：2020年8月18日

1.课题来源与背景 打浆是加工中最易发生酶促褐变的工序，多酚类物质在完整的细胞中作为呼吸传递物质，在酚-醌之间保持着动态平衡，当新鲜的果蔬组织被损伤，氧大量侵入，PPO被激活，酚类物质经PPO的催化作用氧化为醌类化合物，进而生成复杂的聚合物-类黑素（melanin）。酶促褐变的发生需要三个条件：适当的酚类底物、PPO和氧气，缺乏任何一个条件都可以阻断酶促褐变，隔绝氧气是最经济有效、绿色环保的方式，同时加入控温系统，防止长时间打浆温度上升导致的蒸煮异味和非酶促褐变，基于以上原理，研发了一套氮气排氧-控温湿法超微粉碎设备，该设备不仅通过排氧有效防止酶促褐变，控制温度防止非酶褐变和长时高温导致的蒸煮异味，而且采用超细粉碎技术破碎果肉提高营养物质利用度，可整果粉碎，达到全果利用。 2.技术原理及性能指标针对上述现有技术的难点，本系统提供粉碎控制精细化管理系统，粉碎控制精细化管理系统是对果蔬粉碎设备进行精细化管理的软件。可对粉碎加工过程中粉碎时间、粒度等信息管理进行精细化管理，以提高工作效率，降低工作强度。 为达到上述目的，本系统所采用的技术方案是：原料粉碎控制系统是一款针对水果原料进行粉碎的粉碎粒度控制系统。本系统支持对粉碎时间、粉碎粒度等各类生产参数的设置。本系统的运用旨在帮助用户更好的对水果原料的粉碎生产进行控制和管理，是一款操作简单、省心好友的原料粉碎控制系统。 3.技术的创造性与先进性本系统可以对粉碎设备的粉碎粒度进行精细化管理，采用超细粉碎技术破碎果肉提高营养物质利用度，可整果粉碎，达到全果利用。实现对果蔬加工进行精细化管理。 4.技术的成熟程度，适用范围和安全性本系统属于果蔬加工进行精细化管理系统设备领域，适用于果蔬加工企业。 5.应用情况及存在的问题（1）应用情况在广西南宁、北流、富川、浦北县开展应用。（2）存在问题 无。

111. 一种茶籽油生产用油渣沉淀收集装置

登记号：202022612 　 分类号： TH2/6;TH2/6

主要完成单位： 广西木珍香料有限责任公司

主要完成人员：叶春枝

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2020年8月18日

课题的来源及背景：茶籽油取自山茶科山茶属油茶树的种籽，山茶油的制作过程可分为：去壳，晒干，粉碎，蒸，榨油，过滤，在茶籽油加工的过程，需要对茶籽油内部的杂质进行过滤沉淀。现有的油渣沉淀收集装置多采用静置过滤，在过滤的过程需要消耗大量的时间，并且单一的过滤装置，难以对茶籽油内部不同类型的杂质进行过滤，从而降低茶籽油生产的实际品质。针对上述问题，需对原有的设备进行创新设计。技术原理及性能指标；本实用新型公开了一种茶籽油生产用油渣沉淀收集装置，第二偏心轮，矩形滑轨，挤压块，导料管道，过滤箱，伸缩弹簧，挤压块，堵塞块，沉淀盆，驱动电机，旋转杆。采用第一偏心轮与挤压块，通过第一偏心轮带动挤压块进行反复的拉伸，快速对茶籽油进行挤压过滤；采用堵塞块与伸缩弹簧，通过堵塞块的反复伸缩进而控制茶籽油导出的数量，利用沉淀盆对茶籽油内部剩余的杂质进一步进行过滤，利用伸缩弹簧带动堵塞块进行复位；采用第二偏心轮与过滤箱，通过第二偏心轮对过滤箱的底部产生振动，利用过滤箱对茶籽油进一步进行过滤。技术的创造性与先进性；设备采用第一偏心轮与挤压块反复的拉伸，提升茶籽油生产过程中过滤的速度，缩短油炸沉淀过滤所需的时间；通过堵塞块的反复伸缩，提升对茶籽油过滤的效率，利用沉淀盆过滤，提升操作的便捷性；通过第二偏心轮对过滤箱的底部产生振动，缩短茶籽油沉淀所需的时间。该油渣沉淀收集装置，采用新型的结构设计，解决了传统设备过滤的过程要消耗长的问题，提高茶籽油生产的品质。技术的成熟程度，适用范围和安全性；本专利设计的油渣沉淀收集装置简单易于操作，适用于茶籽油生产，设备对茶籽油生产用油渣沉淀收集缩短时间，提高生产效率，安全便捷操作。应用情况及存在的问题：本发明在实验中自行应用。由于小范围试用，需要进行大规模试验；同时推广应用，促进产业化进程。历年获奖情况：无。

112. 一种方便锁合的枝叶裁剪用剪刀

登记号：202022613 　 分类号： S776.27+6;

主要完成单位： 广西木珍香料有限责任公司

主要完成人员：叶春枝

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2020年8月18日

课题的来源及背景：园林是在一定的地域运用工程技术和艺术手段，通过改造地形、种植树木花草、营造建筑和布置园路等途径创作而成的美的自然环境和游憩境域，在园林施工和日常维护的过程中，需要用到剪刀对树木的树杈枝丫进行修剪，现有的大型剪刀由于安装有劲度系数较高的弹簧，常保持打开状态，剪刀的尖锐部分无法锁合，不便于收纳，且不安全，并且由于大型剪刀使用在较大的枝丫上，现有的剪刀握把长度固定，无法伸长锁定，无法省力的进行修剪操作。针对上述问题，急需对枝叶裁剪用剪刀进行创新设计。技术原理及性能指标；本实用新型专利涉及园林器械技术领域常用的方便锁合的枝叶裁剪用剪刀，包括括剪刀本体、螺纹柱、紧固螺母和橡胶套。螺纹柱、紧固螺母、轨迹窗、侧板和橡胶套协同作用，限制剪刀本体的开合，不使用时，锁合固定；底凸块、内槽、外套筒、收纳槽、复位弹簧、活动柱、侧块和限位槽 配合工作，便捷的调整握把部分的固定长度，省力，裁剪操作稳定。。技术的创造性与先进性；该枝叶裁剪用剪刀，采用新型的结构设计，设计了具有防护功能的结构，解决了传统设备的尖锐部分无法锁合，不便于收纳的问题，同时设计了具有调节功能的结构，可伸长锁定剪刀握把长度，省力操作。技术的成熟程度，适用范围和安全性；本专利设计的大型剪刀简单易于操作，具有防护和调节功能的结构，适用于园林施工和日常维护的过程，设备可锁合，便于收纳，可伸长锁定，省力进行，安全操作。应用情况及存在的问题：本发明在实验中自行应用。由于小范围试用，需要进行大规模试验；同时推广应用，促进产业化进程。历年获奖情况：无。

113. 一种透气防蚁虫的林业种植用防护服

登记号：202022614 　 分类号： S776;

主要完成单位： 广西木珍香料有限责任公司

主要完成人员：叶春枝

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2020年8月18日

课题的来源及背景：林业种植是为了保持生态平衡和保护生态环境，通过保护和培育森林从而得木材和其他林产品，同时通过利用林木的自然特性进一步发挥防护作用的生产产业，是国民经济的重要组成部分之一。随着人们环保意识的不断增强，林业种植也越来越受到人们的重视，其中林业种植用防护服是人们在林业种植中需要用到的物件之一，但是现有的林业种植用防护服在使用时存在着不能够对蚁虫进行驱赶和易进入异物的缺点。针对上述问题，急需在原有林业种植用防护服的基础上进行创新设计。技术原理及性能指标；本实用新型专利公开的透气防蚁虫的林业种植用防护服，包括防护服本体、魔术贴和反光条。防护服本体、防水层、编织层、缓震块、防虫网、防虫剂和反光条组成的结构是装置实现防护功能的结构基础，通过防水层对水进行阻隔，通过编织层和缓震块对冲击进行阻隔，通过防虫剂对蚁虫进行驱赶。魔术贴、工作环、导槽、弹力布兜、收束绳、第一绳孔、收束块、控制槽、控制杆、工作轴承、工作杆、第二绳孔和安装环组成的结构是装置实现调节功能的结构基础，通过魔术贴对四肢进行隔离，通过收束绳对使用者的领口位置进行隔离，通过对控制杆进行控制，实现对装置上收束绳的固定，防止异物进入。技术的创造性与先进性；该透气防蚁虫的林业种植用防护服，采用新型的结构设计，设计了具有防护功能的结构，解决了传统装置不能够对蚁虫进行驱赶的问题，同时设计了具有调节功能的结构，解决了传统装置易进入异物的问题。技术的成熟程度，适用范围和安全性；本专利设计的防护服简单易于操作，具有防护和调节功能的结构，保护工人在种植工作过程中不受到蚁虫和异物的侵害，提高生产的安全性。应用情况及存在的问题：本发明在实验中自行应用。由于小范围试用，需要进行大规模试验；同时推广应用，促进产业化进程。历年获奖情况：无。

114. 一种防卡死的园林种植用枝叶粉碎设备

登记号：202022615 　 分类号： S776;

主要完成单位： 广西木珍香料有限责任公司

主要完成人员：叶春枝

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2020年8月18日

课题的来源及背景：园林种植中会产生大量的无用的树枝叶，这些树枝叶粉碎后可作为养料对园林种植物进行养护，在对树枝叶粉碎过程中会产生大量的粉尘，因此对于园林种植用枝叶粉碎设备的要求就会更加的严格；常见的园林种植用枝叶粉碎设备经常会卡死故障，不能有效的防止粉尘飞溅和控制出料量。针对上述问题，需对原有的枝叶粉碎设备进行创新设计。技术原理及性能指标：本实用新型公开了园林种植技术领域一种防卡死的园林种植用枝叶粉碎设备，包括机体，进料口，电机，切割轮，输出轴，防卡轴，错位轴，粉碎轴，细碎室，细碎刀片，出料口，转块，调整杆。（1）设置有输出轴和复位弹簧，外表面呈凹凸状结构的输出轴与防卡轴卡合连接，在输出轴的转动时，使得错位轴通过防卡轴与输出轴发生转动，在转动过程中会产生细微的相对位移，从而在复位弹簧的弹力作用下，具有防卡死功能；（2）设置有第二防尘块和第一防尘块，第二防尘块在第一防尘块的内部发生滑动，且第一防尘块与第二防尘块通过螺栓将其固定，有效的防止粉尘飞溅；（3）设置有转块，外表面呈凹凸状结构的转块与调整杆的连接方式为啮合连接，且调整杆通过转块与出料口发生滑动，通过控制调整板与出料口的转动角度，控制出料量。技术的创造性与先进性；该枝叶粉碎设备，采用新型的结构设计，设计了具有防护功能的结构，解决了传统装置常卡死的故障问题，同时设计了具有调节功能的结构，解决了传统设备不能有效的防止粉尘飞溅和控制出料量缺陷。技术的成熟程度，适用范围和安全性；本专利设计的枝叶粉碎设备简单易于操作，适用于园林种植中无用枝叶枝叶粉碎，设备能有效的防止粉尘飞溅和控制出料量，提高生产效率，安全性高。应用情况及存在的问题：本发明在实验中自行应用。由于小范围试用，需要进行大规模试验；同时推广应用，促进产业化进程。历年获奖情况：无。

115. 一种高度可调的林业用行走式枝叶修剪装置

登记号：202022616 　 分类号： S776;

主要完成单位： 广西木珍香料有限责任公司

主要完成人员：叶春枝

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2020年8月18日

课题的来源及背景：林业种植常需要对植物的枝叶进行修剪工作，以保证植物的高质量生长，而目前所使用的一些修剪装置存在适用性能不够高，无法高效的适用于不同高度的植物，不方便移动使用等问题进而降低了修剪装置的使用价值。针对上述问题，需对原有的设备进行创新设计。技术原理及性能指标；本实用新型公开了一种高度可调的林业用行走式枝叶修剪装置，包括支撑底板，发电机，通电装置，控制开关和通电导线。发电机和通电装置，提供持续供电工作；支撑架、挡板和第二固定板，增加装置的置物功能，保证物体放置状态稳定；驱动电机驱动活动刀片，加速枝叶修剪，拼接的支撑杆，改变修剪的工作高度。技术的创造性与先进性；在装置上设置发电机和通电装置，保证长时间工作，提高利用率；装置上支撑架、挡板和第二固定板，保证物体放置稳定安全，挡板上设置有挂钩，增加了挡板的使用功能；驱动电机驱动活动刀片，提高了装置的工作效率，可调节的支撑杆改变修剪工作高度，使之能够适用于不同高度的植物，增加了装置的使用价值。技术的成熟程度，适用范围和安全性；本专利设计的枝叶修剪装置简单易于操作，适用于不同高度的枝叶修剪,设备可调节的工作高度，提高生产效率，安全操作。应用情况及存在的问题：本发明在实验中自行应用。由于小范围试用，需要进行大规模试验；同时推广应用，促进产业化进程。历年获奖情况：无。

116. 一种节能减噪型林业环保用枝叶粉碎设备

登记号：202022617 　 分类号： S776;

主要完成单位： 广西木珍香料有限责任公司

主要完成人员：叶春枝

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2020年8月18日

课题的来源及背景：林业环保主要用于对生态环境进行环境保护的工作，便于对森林资源进行保护，改善生态环境，同时在用于林业环保中设备各种各样，其中包括枝叶粉碎设备。由柴油发电机进行驱动的粉碎及在进行工作运转时发出的噪音较大，同时柴油发电机能源损耗过高，不利于环境的保护工作。针对上述问题，在原有的枝叶粉碎设备的基础上进行创新设计。技术原理及性能指标；本实用新型公开了一种节能减噪型林业环保用枝叶粉碎设备，包括箱体、布袋和电机。设备通过电机进行整体的工作运转工作，电机可通过第一锥形齿轮和第二锥形齿轮的啮合连接带动第一转轴和第二转轴共同进行转动工作；通过高速旋转的第二刀片对枝叶进行初步的旋转切割工作，将枝叶的整体长度缩小，枝叶滑进倒梯子形的工作槽后通过高速旋转的第一刀片进行粉碎的工作，完全粉碎后的枝叶通过出料口进行滑出工作，粉碎的枝叶会穿过布袋，完成包装。技术的创造性与先进性；（1）该枝叶粉碎设备通过电机进行整体的工作运转工作，同时电机可通过第一锥形齿轮和第二锥形齿轮的啮合连接带动第一转轴和第二转轴共同进行转动工作，有利于增加节能的效果；（2）该枝叶粉碎设备首先通过高速旋转的第二刀片对枝叶进行初步的旋转切割工作，将枝叶的整体长度缩小，从而便于枝叶滑进工作槽后通过高速旋转的第一刀片进行粉碎的工作，同时工作槽为倒梯子形，便于该枝叶粉碎设备对枝叶进行逐步的旋转粉碎工作，降低了对枝叶粉碎过程中产生的噪音；（3）完全粉碎后的枝叶通过出料口进行滑出工作，粉碎的枝叶会穿过布袋，从而便于降低粉碎后枝叶在排出时产生碎屑飞扬的现象，避免对周围的空气造成较大的影响。技术的成熟程度，适用范围和安全性；本专利设计的枝叶粉碎设备简单易于操作，具有防护和调节功能的结构，噪音小能耗低，粉尘少，提高生产的安全性。应用情况及存在的问题：本发明在实验中自行应用。由于小范围试用，需要进行大规模试验；同时推广应用，促进产业化进程。历年获奖情况：无。

117. 一种便于废渣排泄的枝叶粉碎设备

登记号：202022618 　 分类号： S776;

主要完成单位： 广西木珍香料有限责任公司

主要完成人员：叶春枝

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2020年8月18日

课题的来源及背景：在树枝的枝叶清理过程中会产生大量的枝叶，由于枝叶较为蓬松，在转移过程中不方便对齐进行集中处理，常会用到枝叶粉碎设备对齐进行集中粉碎成屑处理，从而对碎屑进行进一步的利用。现有的枝叶粉碎设备在使用时存在着不能够对装置上的残渣进行清理和不方便下料的缺点。针对上述问题，需对原有的粉碎设备进行创新设计。技术原理及性能指标；本实用新型公开了一种便于废渣排泄的枝叶粉碎设备，包括外壳、电机和动力杆，齿轮组，联动杆，粉碎块，横杆，拨块和挤压块。外壳、电机、动力杆、第一齿轮、第一联动杆、粉碎块和毛刷组成的结构是装置实现清理功能的结构，通过电机带动粉碎块对装置上的枝叶进行挤压，通过毛刷对挤压块上的残渣进行清理；电机、第二联动杆、第二齿轮、链条、横杆、拨块、挤压块和出料筒组成的结构是装置实现方便下料功能的结构基础，通过电机带动出料筒震动，出料筒震动使出料筒中的废渣充分掉落，方便下料。技术的创造性与先进性；该枝叶粉碎设备，采用新型的结构设计，设计了具有防护功能的结构，解决了传统装置不能够对装置上的残渣进行清理的问题，同时设计了具有调节功能的结构，解决了传统设备不方便下料的缺陷。技术的成熟程度，适用范围和安全性；本专利设计的枝叶粉碎设备简单易于操作，适用于枝叶清理过程中枝叶粉碎，设备科对残渣进行清理和方便下料，提高生产效率，安全操作。应用情况及存在的问题：本发明在实验中自行应用。由于小范围试用，需要进行大规模试验；同时推广应用，促进产业化进程。历年获奖情况：无。

118. COX-2/PGE2通路调控肝细胞肝癌HIF-2α表达的机制研究

登记号：202022619 　 分类号： R4;

主要完成单位： 广西壮族自治区人民医院

主要完成人员：董小锋、刘天奇、刘斐、郭文文、陈元元、黄强松、周佳鹏、汪龙、农涛

任务来源：自然科学基金(基础研究计划)

推荐部门：广西壮族自治区卫生健康委员会

登记日期：2020年8月18日

一：成果内容（按照要求）缺氧微环境的形成是导致肝癌治疗失败的重要原因，缺氧诱导因子- 2α（HIF-2α）是缺氧下起关键作用的调控因子，而HIF-2α表达调控的机制尚不清楚。本课题结合前期基础进一步研究发现，缺氧环境下COX-2/PGE2轴可通过降低E3-泛素连接酶VHL表达，抑制HIF-2α蛋白的降解；通过影响细胞自噬调控HIF-2α蛋白的 降解；通过激活MAPK/TGF-α/EGFR蛋白信号促进HIF-2α的质核转移并对HIF-2α的蛋白活性进行调节；COX-2/PGE2通路的特异性抑制剂Meloxicam和Celecoxib可协同增强Sorafenib的抗肝癌活性；血管生成素-2（Angiopooetin-2, Ang-2）是HIF-2α特异性转录调控的下游蛋白，Ang-2是VETC(+)肝癌形成的关键，而COX-2/PGE2轴可对此过程进行间接调控；HIF-2α可影响肝癌相关的血管生成，是肝癌产生癌巢转移的重要调控因子。本研究成果为Sorafenib增敏药物的研发提供了数据支持，而COX-2/PGE2通路的特异性抑制剂Meloxicam和Celecoxib是增敏药物中的重要候选者。本项目将为肝癌治疗药物的开发提供潜在的蛋白靶点及实验依据。二：成果发表文章 1. Xiaofeng Dong#, Tianqi Liu, Xuting Zhi, Jie Zou, Jingtao Zhong, Tao Li, Xianglan Mo, Wei Zhou, Wenwen Guo, Xia Liu, Yuanyuan Chen, Mengyang Li, Xiaogang Zhong, Yamin Han, Zhonghao Wang, Zhaoru Dong*. COX-2/PGE2 Axis Regulates HIF-2α Activity to Promote Hepatocellular Carcinoma Hypoxic Response and Reduce the Sensitivity of Sorafenib Treatment. Clin Cancer Res, 2018, 24（13）：3204-3216(SCI收录，第一作者，IF: 10.199). 2. Zhou Y#, Dong X#, Xiu P, Wang X，Yang J, Li L, Li Z, Sun P, Shi X, Zhong J. Meloxicam, a Selective COX-2 Inhibitor, Mediates Hypoxia-Inducible Factor- (HIF-) 1alpha Signaling in Hepatocellular Carcinoma. Oxid Med Cell Longev, 2020;2020:7079308.（SCI收录，共同第一，IF: 5.076). 3. 董小锋#, 张庆梅, 陈元元, 李梦阳, 周燕秋, 青燕, 刘天奇*. 缺氧诱导因子-2α通过血管生成素-2途径调控缺氧诱导血管形成的研究. 中华消化外科杂志, 2016, 15（7）：729-734 (中华核心, 第一作者). 4. 蓝春勇#，凌冰，郭文文，殷舞，钟晓刚，韩亚民，董小锋*. VETC(+)肝癌内皮细胞中波形蛋白的表达及其与超声造影表现的关系. 中华肿瘤杂志，2018, 40（2）：105-109（中华核心，通讯作者）. 5. 董小锋#，钟敬涛，刘天奇，陈元元，唐耘天，杨建荣*. 血管生成素-2通过整合素α5β1调控VETC(+)肝癌的癌巢转移. 中华医学杂志，2020（中华核心，第一作者，接受待刊）。 6. 郭文文#, 莫祥兰, 刘天奇, 郝南, 董小锋*. 癌巢在肿瘤转移中的作用研究进展.中华实验外科杂志，2017，34 (11): 2010-2012（中华核心, 通讯作者）. 7. 郭文文#，韦海明，莫祥兰，钟晓刚，董小锋*. 肿瘤血管相关的血管外转移研究进展. 中华消化外科杂志，2017，16（3）：313-315（中华核心，通讯作者）。 8. 郭文文#，莫祥兰，刘天奇，刘霞，钟晓刚，董小锋*. 血管内皮细胞调控肿瘤转移的研究进展. 中华普通外科杂志，2018, 33（5）：447-448 （中华核心，通讯作者）. 8. Xiaofeng Dong#, Xiaoming Yu#, Jianrong Yang, Hong Lu, Wuyuan Zhou, Lei Li , Zhongchao Li, Pengfei Sun, Pengfei Sun, Xuetao Shi, Jingtao Zhong*. Autophagy promotes hepatocellular carcinoma sensitivity to epithelial-mesenchymal transition via TGF-β/Smad regulated E-cadherin expression and β-catenin phosphorylation. Cell proliferation, 2020 (审稿中，SCI收录，IF:5.039, 共同第一作者).

119. 一种适用于膀胱截石卧位的病号裤

登记号：202022620 　 分类号： R473

主要完成单位： 右江民族医学院附属医院

主要完成人员：凌燕兰、李秀霞、卢健、李小妹

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：百色市科学技术局

登记日期：2020年8月18日

一、专利来源与背景：膀胱截石手术需要患者将双腿打开并放在腿垫上，腿部与水平线形成30-60°，这样才有利于医务人员进行操作，而现有大多数医院还没有该手术特定的病号裤，患者只能穿医院日常的病号服，这样在进行手术中，患者还需要脱裤，非常不方便，而且脱掉裤体后，手术时患者的隐私得不到很好的保护，同时腿部长久没有遮挡布时患者容易着凉，这对患者来说是一件难受的病号服，因此，有必要设计出一款适用于膀胱截石手术用的病号裤。二、技术原理及性能指标： 1.病号裤包括裤体和裙体，裤体的上部套在裙体内，上部设有导流袋，导流袋设在裤体的外部，裤体设有腰带，腰带与裙体的上端固定连接，裤体的裆部设有裆口，裤脚处设有一段弹性部，弹性部上设有绑带；裙体的前后两侧分别设有相对应的开口，开口对应裆口设置，开口从裙体的上端开设到裙体的底端，开口处均设有挡布。 2.导流袋上设有缝口，裤子上设有对应缝口的纽扣，纽扣与缝口可以形成扣紧导流袋的作用。裙体的底端边缘设有加重布，患者穿该病号裤行走时，加重布起到裙体不易被风掀开导致暴露个人隐私。裙体的长度是裤体长度的一半，长到裤体的膝盖处，走路时裙体不易被风吹起，同时也起到保暖的作用。 3.弹性部可伸缩20-40cm，用于裹住患者的脚部，并用绑带绑住，防止手术时裤脚滑落引起患者受凉。 4.裤体的腰带与裙体的上端部均为松紧带，方便适应不同体型的患者穿着。 5.挡布为长条形，大于开口的长度，能完全盖住开口，保护个人隐私。三、技术的创造性与先进性： 1.病号裤底端边缘加重布，保证裙体的底部更重，在患者行走时裙体不易被风吹起，以免暴露个人隐私。 2.裤体的腰带与裙体的上端部均为松紧带，能够适应不用体型的患者，且穿着不易滑落。 3.病号裤的裤体上设有导流袋，导流袋上设有缝口，并且裤体上设有对应缝口的纽扣，将收集袋装入导流袋，并调整好导管后，将纽扣贯穿缝口扣住导流袋的开口，可防止收集袋在行走时弹出。四、技术的成熟程度，适用范围和安全性：一种适用于膀胱截石卧位的病号裤，可以保护病人的隐私，为病人保暖、穿着美观；同时能克服现有技术的不足，不仅结构简单、操作简便，而且实用性和适用性强，值得临床推广使用。五、应用情况及存在的问题：该专利已获得国家实用新型专利，目前正在申报国家发明专利，已通过国家专利局的实质审核，同时和院外专业公司合作，正在进行产品的转化，并率先在我院生殖医学中心进行临床应用。将获得的成果已在2019年12月“桂滇黔交界区首届妇产生殖新技术新进展学习班”上推广。百色市护理质控中心挂靠我院，依托此资源还能将以上的成果产品推广到周边桂滇黔的各个医院，所以应用前景广泛。

120. 一种全方位调节的PICC手臂消毒支架

登记号：202022621 　 分类号： R47;

主要完成单位： 右江民族医学院附属医院

主要完成人员：黄桢、农彩梅

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：百色市科学技术局

登记日期：2020年8月18日

一、专利来源与背景：外周静脉置入中心静脉导管(peripheraly in serted central catheter, PICC)为患者提供了安全、便捷的静脉通路，随着该技术飞速发展，已在临床中广泛应用。护士在超声引导下为患者留置PICC导管时，需要为患者进行穿刺点消毒，消毒面积可达整个手臂，由于消毒时间长，患者必须一直高抬手臂，如因不舒适晃动手臂造成消毒区域被污染，需要重新消毒，会增加患者额外经济费用。对于体质虚弱者，需要另一位护士帮助助患者抬高手臂，鉴于床旁置管空间狭小，配合者站在操作者同侧，影响操作者消毒，不利于消毒彻底，也浪费医院人力资源。二、技术原理及性能指标： 1.包括包括夹座、旋转头、第一铰接头、第一支杆、第二铰接头、第二支杆、第三铰接头和握持部；夹座设置有夹持部，夹座上端设置有一平面；旋转头下部固定在夹座上端平面上，旋转头上部与旋转头下部为转动连接；第一铰接头下部与旋转头的上部固定连接；第一支杆一端与第一铰接头铰接，另一端与第二铰接头固定连接；第二支杆一端与第二铰接头铰接，另一端与第三铰接头固定连接，握持部与第三铰接头铰接；第一支杆和第二支杆位于同一平面。 2.使用时，夹座的夹持部夹在病床边或其它可固定位置上，通过旋转头进行水平方向的角度调节，通过首尾依次连接的第一铰接头、第一支杆、第二铰接头和第二支杆，对握持部的高度和距离进行调节，使握持部的位置合适放置患者的手臂；将患者的手臂旋转在握持部上，通过第三铰接头再进行适度调节，患者手臂舒适为宜，完成对PICC治疗时的手臂固定。 3.旋转头包括同轴设置的下柱体、上柱体和旋套；下柱体外圆柱面设置有外螺纹，下柱体下端面固定一夹座上端平面；上柱体设置在下柱体正上方，上柱体呈上小下大的圆锥台形；旋套套设在下柱体和上柱体上，旋套下部设置有与下柱体外螺纹相匹配的内螺纹，旋套内壁上部与上柱体外圆柱面相匹配，上柱体上部位于旋套之上。下柱体上端面和上柱体的下端面均设置有相互啮合的辐射形端面波形齿。 4.第一铰接头、第二铰接头和第三铰接头结构相同，均包括铰接壳、内螺纹柱和旋钮，铰接壳呈三角形厚板状，铰接壳一角内部掏空；内螺纹柱设置在铰接壳一端面，旋钮设置在铰接壳另一端面，旋钮上设置有一螺纹柱，螺纹柱穿过铰接壳与内螺纹柱螺纹连接；第一支杆的铰接端、第二支杆的铰接端和握持部的铰接端均分别伸入对应的铰接壳的掏空处。握持部外形呈人体手部握持形，握持部内表面设置有柔软层。第一支杆中部和第二支杆中部通过一弹簧连接。三、技术的创造性与先进性： 1.通过水平方向的角度调节，握持部的高度、距离调节，实现手臂消毒支架的全方位的调节，使用效果好。 2.在没有配合者的帮助下，实现单人对 PICC置管患者手臂固定消毒操作，置管护士进行操作时，可以将患者手臂搭在置管手臂消毒托架上，为护士提供方便的操作环境，缩短置管时间，提高置管效率。 3.考虑到患者的身体状况，方便患者放置手臂，减轻患者长时间高抬手臂的压力，增加病人舒适感，保证病人安全。四、技术的成熟程度，适用范围和安全性：一种全方位调节的PICC手臂消毒支架，解决PICC手臂消毒时需要多名医护人员协同工作效率较低及患者手臂放置不舒适的问题；同时能克服现有技术的不足，不仅结构简单、操作简便，实用性和适用性强，值得临床推广使用。五、应用情况及存在的问题：该专利已获得国家实用新型专利，目前正在申请产品的转化。百色市护理质控中心挂靠我院，依托此资源还能将以上的成果产品推广到周边桂滇黔的各个医院，所以应用前景广泛。

121. 一种冰冻输液泵

登记号：202022622 　 分类号： R473;

主要完成单位： 右江民族医学院附属医院

主要完成人员：陈玉科、农彩梅、覃花桃

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：百色市科学技术局

登记日期：2020年8月18日

一、专利来源与背景：输液泵是一种能够准确控制输液滴数或输液流速，保证药物能够速度均匀，药量准确并且安全地进入病人体内发挥作用的一种仪器，同时是一种智能化的输液装置，输液速度不受人体背压和操作者影响，输注准确可靠，有助于降低临床护理工作强度，提高输注的准确性、安全性以及护理质量。随着二胎的开放，由于环境和免疫力的因素，到医院就诊的高热患儿出现爆满，针对高热患儿，其首要措施是物理降温，持续的冰冻输液，保护脑细胞，对症处理的同时必须进行抗感染治疗，患儿需一边输液，一边退热，两者同时进行。目前采用的方法就是在病床上放置冰袋，用输液管对冰袋进行缠绕，使输液管的药液降温，达到退热的效果，而且不中断输液。这种方法存在的不足有以下几点：首先是降温效果差，无法使患儿的体温快速降至正常，无法有效的保护脑细胞和防止高热惊厥的发生；其次是冰袋容易漏水，导致患儿的衣服和床单潮湿；再次是使用过程中不能调节冰袋的温度，无法精准掌握高热患儿降温效果；还有就是有可能引起输液管的打折，导致输液不畅，影响疾病治疗；最后是毫无舒适度，患儿依从性差，而且护理费时费力、病人及护理人员的满意度不高。二、技术原理及性能指标： 1.一种冰冻输液泵，包括输液泵和制冷箱，输液泵和制冷箱固定连接，制冷箱包括箱体和箱盖，箱体为上端开口的中空结构，箱盖底面设置有两根缠绕棒，两根缠绕棒的下端面与箱体的内部下端面距离20-30mm，两根缠绕棒表面均设置有螺纹状输液管缠绕槽，箱盖前后对称设置有箱盖输液管孔。 2.缠绕棒的直径为20-40mm，螺纹状输液管缠绕槽的螺纹间距为8-10mm。箱体上端设置有盖套，盖套前后两端设置有箱套输液管通孔，箱套输液管孔与箱盖输液管孔位置相对应，通过设置盖套可以有效的固定箱盖的位置，使其不能横向移动。箱体内部下端设置有温度传感器，温度传感器与输液泵电性连接。箱盖外部上端设置有第一提手，输液泵外部上端设置有第二提手,输液泵为容积控制型输液泵或滴数控制型输液泵中的任意一种。三、技术的创造性与先进性：本实用新型公开了一种冰冻输液泵，属于医疗器械技术领域，包括输液泵和制冷箱，输液泵和制冷箱固定连接，其特征在于：制冷箱包括箱体和箱盖，箱体为上端开口的中空结构，箱盖内部设置有两根缠绕棒，两根缠绕棒的下端面与箱体的内部下端面距离20-30mm，两根缠绕棒表面均设置有螺纹状输液管缠绕槽，箱盖前后对称设置有箱盖输液管孔，本实用新型结构简单，降温效果好，且不会漏水，也不会遇到输液管弯折导致输液不畅，本实用新型操作简便，可以减轻医务人员的护理压力和提高患者的舒适性。四、技术的成熟程度，适用范围和安全性：本实用新型结构简单，在使用本实用新型给患儿进行输液时，先将输液管在缠绕棒上按螺纹方向缠绕，然后在制冷箱中加入适量的冰块和冰水，再将缠绕好输液管的缠绕棒放入制冷箱中，由于输液管在缠绕棒上缠绕了足够长的长度，在与冰水接触过程可以有效的对药液进行降温，另外在箱体内部下端设置温度传感器，可以将冰水的实时温度显示在输液泵的显示面板上，通过冰水的温度可以近乎知道药液的温度，可以通过控制冰块加入的数量来调节冰水的温度，进而控制药液的输液温度，本实用新型的降温效果好，且不会漏水，也不会遇到输液管弯折导致输液不畅，本实用新型操作简便，可以减轻医务人员的护理压力和提高患者的舒适性。五、应用情况及存在的问题：该专利已获得国家实用新型专利，同时和院外专业公司合作，成功进行产品的转化，并率先在我院儿科进行临床应用。百色市护理质控中心挂靠我院，依托此资源还能将以上的成果产品推广到周边桂滇黔的各个医院，所以应用前景广泛。

122. 腹膜透析导管固定装置

登记号：202022623 　 分类号： R473;R473

主要完成单位： 右江民族医学院附属医院

主要完成人员：薛毅、林栩、尤燕舞、谭家玲、马静、黄翠婷、施小燕、黄丹、覃兰英

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：百色市科学技术局

登记日期：2020年8月18日

一、专利来源与背景： 腹膜透析（ peritoneal dialysis，PD）是利用人体自身的腹膜作为透析膜的一种透析方式。通过灌入腹腔的透析液与腹膜另一侧的毛细血管内的血浆成分进行溶质和水分的交换，清除体内潴留的代谢产物和过多的水分，同时通过透析液补充机体所必需的物质。通过不断的更新腹透液，达到肾脏替代或支持治疗的目的。在进行透析的过程中，导管如固定不好，可随着病人的活动牵拉摩擦出口，引起出口感染、肉芽组织增生等并发症。二、技术原理及性能指标：一种腹膜透析导管固定装置，包括腹袋和腹带，腹袋包括的袋体以及两块方纱，袋体包括内层和外层，内层中部设有一个3cm圆形通孔，内层的外侧于所述圆形通孔的上下两侧分别固定设有一个透明膜，两个透明膜上均开设有一个水平向的方纱塞入口，两块方纱分别塞入一个所述方纱塞入口内，两块方纱将所述圆形通孔盖住并设有重叠处，外层中部设有一个竖形开口，内层为抗过敏防水布料，外层为弹性透气布料。腹袋的左侧连接左腹带，腹袋的右侧连接右腹带，左腹带与所述右腹带的外侧均设置有腹透管管袋。三、技术的创造性与先进性： 1.左腹带和右腹带均设置有长度调节装置。 2.外层还包括一个透析导管固定卡，该透析导管固定卡滑设于所述竖形开口上。 3.竖形开口设有拉链，拉链设有两个拉链头，为反向设置，可根据不同病人导管出口的角度来固定导管。四、技术的成熟程度，适用范围和安全性：改良式腹膜透析导管固定装置设计，达到妥善固定隧道出口处至钛接头部分导管及外接短管的双固定目的，减少并发症的发生以及避免外接短管移动脱出；另外传统方法对隧道口都使用纱布覆盖及胶布固定于患者皮肤，长期反复的使用胶布固定，对于尿毒症患者的敏感皮肤经常会引起过敏、瘙痒加重等皮肤问题，该设计解决了不用胶布固定纱布的问题，增加了患者的舒适度，减少并发症的发生。适用于所有维持性腹膜透析患者。五、应用情况及存在的问题：该专利已获得国家实用新型专利，经过两年的临床验证，已在右江医学发表相关文章。此设计简单舒适，且经济实用，值得推广应用。

123. 一种换药车

登记号：202022624 　 分类号： R473;

主要完成单位： 右江民族医学院附属医院

主要完成人员：马筱岸、黄健生

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：百色市科学技术局

登记日期：2020年8月18日

一、专利来源与背景：本专利一种换药车在临床工作中应用甚广，适用于临床上各类伤口的清创换药，尤其是腿部或足部伤口的清创换药。目前，各级医院尤其是内科病区多无专门的换药室，对于伤口的清创换药多是在床边进行。但查阅相关资料，床边清创换药的装置并没有统一。据临床观察，医生给患者进行床边清创换药过程中存在诸多不足之处，如垃圾未能规范分类处理、床单、地板的易污染、医患的舒适度差，光线不足等。二、技术原理及性能指标： 1、包括底板、四个万向轮、四根立柱、横杆、竖杆、托带、第一垃圾桶以及第二垃圾桶；底板呈长方形，底面的四角处分别设有万向轮，四根立柱分别竖直底板顶面的四角处，横杆水平设置于位于左侧的两根立柱之间并位于立柱的上部，竖杆竖直设置于底板顶面的中心部，托带设于横杆和竖杆之间，第一垃圾桶设于竖杆与位于左侧的立柱之间，并位于底板顶面上，第一垃圾桶位于托带的下方且其用于收集液体垃圾，第二垃圾桶设于竖杆与位于右侧的立柱之间，并位于底板顶面上，第二垃圾桶用于收集固体垃圾。 2、还包括竖杆的左右两侧分别设有第一固定环和第二固定环，第一固定环设置于竖杆与位于左侧的立柱之间，第一固定设置于竖杆与位于左侧的立柱之间，第一垃圾桶和第二垃圾桶分别置于第一固定第二固定环内。由于第一垃圾桶和第二垃圾桶分别置于第一固定环和第二固定环内，从而方便将垃圾桶拆下进行清洗。第一垃圾桶设有漏斗形的开口，从而能够防止液体溅射。横杆上方设有照明灯，照明灯通过可转动支架安装于横杆上，从而方便对患者伤腿进行照明。 立柱和竖杆均为能够伸缩的伸缩杆，方便对腿伤的放置高度进行调节。万向轮上均设有刹车装置，防止在操作时滑动。 3.还包括推手和支撑板，推手的下端分别与位于左侧两根立柱的顶部固定连接。还包括支撑板，支撑板右侧分别与位于右侧的两根立柱转动连接，竖杆的右侧设有限位块，限位块上固定连接有销钉，竖杆右侧设有与销钉相匹配的销孔，当支撑板旋转至水平位置，限位块通过销钉插接于销孔，限位块能够固定支撑板。 4.还包括医疗用具收集装置，医疗用具收集装置包括固定筒、转轴、连杆、第三固定环和收集桶，固定筒固定安装于其中之一的立柱内侧，转轴竖直设置，且能够与固定筒转动连接，第三固定环通过所述连杆与转轴上端连接，收集桶安放于第三固定环中。第一垃圾桶包括位上桶体和下桶体，漏斗形开口设于上桶体内，上桶体和下桶体通过螺纹可拆卸连接。三、 技术的创造性与先进性： 1. 换药过程中产生的垃圾能干湿分离，规范医疗废物的分类处理 2. 提高医务人员和患者在换药过程中的舒适度。 3. 可提供照明，解决病房光线不足的情况 4. 避免清创清洗的消毒液飞溅到地板，减少污染。 5. 避免床单污染，保持床单位清洁。四、技术的成熟程度，适用范围和安全性：一种换药车，可以解决床边清创换药存在诸多的不足之处，进而可有效的治疗病人；同时能克服现有技术的不足，实用性和适用性强，值得临床推广使用。五、应用情况及存在的问题：该专利已获得国家实用新型专利，已通过国家专利局的实质审核，同时和院外专业公司合作，已进行产品的转化，并率先在我院内分泌科进行临床应用。并将以上的成果产品推广到周边桂滇黔的各个医院，所以应用前景广泛。

124. 一种胰岛素泵放置袋

登记号：202022625 　 分类号： R473;R473

主要完成单位： 右江民族医学院附属医院

主要完成人员：罗桂情、劳彩雁

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：百色市科学技术局

登记日期：2020年8月18日

一、专利来源与背景：胰岛素泵治疗是采用人工智能控制的胰岛素输入装置，通过持续皮下输注胰岛素的方式，模拟胰岛素的生理性分泌模式从而控制高血糖的一种胰岛素治疗方法。目前，糖尿病患者很多采用胰岛素泵治疗，通常将胰岛素泵放在口袋里，携带不方便，且容易拉扯到输液管，不利于注射。目前大多数胰岛素泵放置袋均设在糖尿病患者的腰间，胰岛素泵放在袋体中没有固定，且设计单一，糖尿病患者通常还要随身携带药物、血糖仪等辅助物品，需另行放置。此外，人体散发的热量容易使胰岛素泵内的胰岛素温度上升至体温，从而影响胰岛素效果。因此，有必要提供一种既方便放置胰岛素泵及其他辅助物品，又能保持胰岛素泵内胰岛素温度恒定的胰岛素泵放置袋，使糖尿病患者达到更好的治疗效果。二、技术原理及性能指标：胰岛素泵放置袋包括袋体和固定带，袋体固定在带上，其特征在于：袋体包括第一腔体，第一腔体的背面与所述固定带固定连接，包括靠近固定带的输液管放置腔和远离固定带的泵放置腔，泵放置腔和输液管放置腔由一弹性隔层隔开，弹性隔层上开设有用于穿过所述输液管的第一通孔，泵放置腔内胰岛素泵的表面设有用于夹紧所述胰岛素泵的松紧带，松紧带的两端与泵放置腔内远离弹性隔层的一侧面固定连接，固定带的两端设有相适配的粘扣袋体还包括用于放置辅助物品的且对称分布于第一腔体两侧的第二腔体和第三腔体，第二腔体和第三腔体均固设于固定带上。第一腔体、第二腔体和第三腔体上均设有顶盖，顶盖与第一腔体、第二腔体和第三腔体均通过拉链连接，第一腔体的顶盖上还开设有第二通孔，第一通孔和第二通孔的内径均大于输液管的外径。第一腔体和第一腔体的顶盖的材料均为隔热材料。泵放置腔的远离弹性隔层的外表面上开设有一透明视窗，透明视窗与胰岛素泵的显示屏对应。三、技术的创造性与先进性：一种胰岛素泵放置袋，将胰岛素泵放置袋固定在腰间，通过在泵放置腔内设置松紧带用以固定胰岛素泵，第一腔体的隔热面料可使胰岛素泵内的胰岛素温度保持恒定，使糖尿病患者达到更好的治疗效果。同时，在固定带上设置第二腔体和第三腔体用于放置药物、血糖仪等辅助物品，方便了糖尿病患者的治疗。四、技术的成熟程度，适用范围和安全性：实用新型通过在泵放置腔内设置松紧带用以固定胰岛素泵，可避免胰岛素泵松动，不影响注射，当注射完毕后，输液管可放置在输液管放置腔；第一腔体为隔热材料，可隔绝身体散发的热量，使胰岛素泵内的胰岛素温度保持恒定，糖尿病患者达到更好的治疗效果。同时，在泵放置腔外表面上开设透明视窗，方便糖尿病患者观察胰岛素泵的显示屏并且进行按钮调节。此外，在固定带上设置第二腔体和第三腔体，可用于放置药物、血糖仪等辅助物品，方便了糖尿病患者的治疗，提高了胰岛素泵放置袋的实用性。提高了患者的满意度。此法简单易行，经济实惠，值得临床推广使用。五、应用情况及存在的问题：该专利已获得国家实用新型专利，目前已成功进行产品的转化，并率先在我院内分泌科进行临床应用。百色市护理质控中心挂靠我院，依托此资源还能将以上的成果产品推广到周边桂滇黔的各个医院，所以应用前景广泛。

125. 一种改良式多功能输血器

登记号：202022626 　 分类号： R473;R473

主要完成单位： 右江民族医学院附属医院

主要完成人员：农彩梅、陈玉科、卢健

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：百色市科学技术局

登记日期：2020年8月18日

一、专利来源与背景：在广西地区，血红蛋白病居出生缺陷首位，其中重型α-地中海贫血(包括Hb H病)的发病率为3 .5‰，重型β-地中海贫血(包括中间型β-地中海贫血)的发病率为1‰。在百色地区每年约有17万新生儿为地中海贫血基因携带者，每年出生重症地中海贫血患儿超过3000人。这些地中海贫血患儿由于配型和家庭经济的问题，必须终生输血来维持生命。输血就必须要使用一次性输血器，而目前医院内使用的一次性输血器在使用过程中仍存在如下缺陷。1、输血器另外配备排气管，排气管尖端十分锐利，在插入瓶装0 .9％生理盐水的瓶口时，有导致胶塞杂质进入到生理盐水的风险，进而引起杂质进入到患儿体内造成肺栓塞、静脉栓塞等严重并发症。2、在拆开输血器包装时，容易造成排气管掉落在地面，造成输血器的浪费。在抢救过程中需大量快速输血，只能人工挤压输血袋来加快输血速度。3、医护人员在使用排气管插入瓶装液体的时候，由于力度、环境温差和手法的问题，容易引起排气管锐利端刺伤医护人员的手，造成针刺伤的发生。4、在患儿使用输血器输血的过程中，由于患儿疾病、体质及血液制品的特殊性，患儿很有可能出现高热、寒战、皮疹及溶血等不良反应，使用现有的输血器，医护人员就必须先断开输血器接头，才能使用药物，再次输血很容易造成输血器的感染；患儿输血过程中不能同时使用其他药物，引起配伍禁忌的风险。5、患儿依从性差，有拔出排气管引起针刺伤的风险，而且护理费时费力、病人及护理人员的满意度不高。本实用新型改良式多功能输血器可解决现有输血器存在多处缺陷的问题。二、技术原理及性能指标：改良式多功能输血器，包括：输血袋；多功能通道装置，其包括主管道、排气支管、紧急输液支管和压力转换支管；主管道上端与所述输血袋连接，排气支管和压力转换支管均分别与主管道连通，紧急输液支管呈90度弯折，紧急输液支管一端垂直主管道，紧急输液支管的另一端贴附在主管道外侧壁上，并延伸到多功能通道装置的下端面；过滤装置，其设置在多功能通道装置下方，过滤装置的上端与主管道的下端连通；输血管，其一端与过滤装置过渡装置的下端连接，另一端设置有输血器接头；及紧急输液管，其一端与紧急输液支管连通，另一端与输血器接头连接。三、技术的创造性与先进性： 1.改良式多功能输血器设置的排气支管端部设置有排气端，代替了传统的分体式排气管，避免杂质进入到患者体内造成肺栓塞、静脉栓塞等严重并发症，避免医护人员和患者的针刺伤。 2.改良式多功能输血器在压力转换支管末端设置有压力转换接头，通过压力转换接头可以连接不同压力气体，达到加压快速输血的目的，同时可以减轻医护人员工作强度。 3.通过设置有紧急输液口，紧急输液口连接紧急输液管，在给患者输血的同时也可以通过紧急输液管输注其他的药物，避免药物和血液之间的配伍禁忌。四、技术的成熟程度，适用范围和安全性：改进的多功能输血器，使用简单可靠，解决了现有输血器存在的多处缺陷问题，可有效避免肺栓塞、静脉栓塞等严重并发症，避免医护人员和患者的针刺伤，避免药物和血液之间的配伍禁忌。且过滤装置、输血管和紧急输液管一体成型，可节约设计加工制造成本，经济实惠，值得临床推广使用。五、应用情况及存在的问题：该专利已获得国家实用新型专利，目前正在申报国家发明专利，已通过国家专利局的实质审核，同时和院外专业公司合作，正在进行产品的转化，并率先在我院内科进行临床应用。将获得的成果已在2019年7月“第四届桂西护理联合学术研讨会暨居家健康照护培训班”上推广。百色市护理质控中心挂靠我院，依托此资源还能将以上的成果产品推广到周边桂滇黔的各个医院，所以应用前景广泛。

126. 一种简易肠套叠空气灌肠复位装置

登记号：202022627 　 分类号： R473

主要完成单位： 右江民族医学院附属医院

主要完成人员：覃花杏、吕昌恒、李玉峰、唐海洲、唐运宽、张东虎、黄振文、杨迪、余云飞、黄明凤、黄莲吉、梁碧娟

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：百色市科学技术局

登记日期：2020年8月18日

一、专利来源与背景 肠套叠是指一段肠管套入与其相连的肠腔内，并导致肠内容物通过障碍，急性肠套叠是婴儿期一种特有的疾病，多见于4-10个月的婴儿。肠套叠分为原发性和继发性两种，约90%的肠套叠属于原发性，原发性肠套叠可能与婴儿时期系膜过长、活动度大等原因有关，饮食改变、或腹泻、便秘等导致肠功能紊乱是诱发因素。既往研究发现小儿肠套叠合并急性肠系膜淋巴结炎的病例占所有小儿肠套叠的70.86%，认为急性肠系膜淋巴结炎是引起肠套叠的主要因素之一。空气灌肠是早期肠套叠有效的治疗手段，在患儿患病的48h内确诊并采用空气灌肠法治疗者肠复位率高，是小儿肠套叠首选的非手术治疗方法。目前关于肠套叠复位装置的研究有很多，基本结构大都为：依次连接的输气气囊-输气管-压力表，输气管前端设有防漏气囊，但是基本都存在使用便利性不够高、灵活度低的问题。二、技术原理及性能指标 设计一种简易肠套叠空气灌肠复位装置，包括输气球囊、输气管、排气管和肛肠插管等，其中： 1、所述输气球囊与所述输气管的末端连通，所述输气管的头端、所述排气管的头端和所述肛肠插管的末端通过三通管连通。 2、所述输气管上设有压力表，所述肛肠插管的前端设有防漏气囊，所述防漏气囊连通第一充气管。 3、所述肛肠插管上设有刻度，还设有卡位组件，所述卡位组件包括套管和环绕所述套管外表面设置的卡位气囊，所述套管紧密套接于所述肛肠插管外并与所述肛肠插管滑动连接，所述套管的尾端设有卡箍，所述卡位气囊的围度为两头大中间小，所述卡位气囊连通第二充气管，卡位气囊头端的围度不大于尾端的围度。 4、设有支撑架，所述支撑架包括底板和设于底板上的支撑杆，所述支撑杆的顶端设有压力表托槽，所述压力表托槽开设有管槽，所述管槽贯通所述压力表托槽的底面和背面并与所述压力表托槽背面的顶端连通；所述支撑杆上设有置物篮和气管夹。 5、设有装有水的吸附瓶，所述吸附瓶的瓶盖上设有通气孔和连接孔，所述排气管的尾端通过所述连接孔与所述吸附瓶连通并延伸至水面以下，且所述排气管内设有出气单向阀。三、技术的创造性与先进性 1、本实用新型的简易肠套叠空气灌肠复位装置通过设置卡位组件来卡住患者的肛门括约肌，从而提升肛肠插管使用的稳固性，避免肛肠插管滑脱或过分滑入，其中，通过将两头大中间小的卡位气囊设置在套管上，使得整个卡位组件可相对肛肠插管滑动，利于根据肛肠插管的插入长度来调节卡位组件的位置，灵活性高，而专利号为CN106540348A虽然设置了两个间隔设置的密封气囊用于卡住肛门括约肌，但是密封气囊位置固定，无法根据不同患者的灌肠需要改变输液管体的插入长度，使用灵活性不高。 2、本实用新型的简易肠套叠空气灌肠复位装置通过设置支撑架，支撑架上压力表托槽用于放置压力表，便于医院人员观察压力表读数；同时，通过设置置物篮来放置输气球囊和其他的灌肠用品，利于提高灌肠台面整齐度，便于操作。 3、本实用新型的简易肠套叠空气灌肠复位装置不仅可监控空气灌肠的压力，而且固定性好、使用便利程度高，灵活性高、安全可靠、经济便捷、实用性强、患儿家属容易接受。四、技术的成熟程度，适用范围和安全性 本实用新型的简易肠套叠空气灌肠复位装置适用于需空气灌肠复位的肠套叠患儿。其具有操作简便、安全可靠、经济便捷、实用性强、患者及家属容易接受等特点，能减轻患儿疼痛及家属经济负担，复位效果良好，促进患儿快速康复，值得在临床推广应用。五、应用情况及存在的问题 本项目已获得国家实用新型专利，目前正在和院外专业公司洽谈合作事宜，以促进成果转化。由于资金有所欠缺，目前本项目只有部分设置在我院小儿外科使用。近年来，肠套叠患儿多，本发明使用方便、实用性强、经济实惠、安全可靠，能较好的满足患儿需求，具有良好的经济及社会效益，应用前景可观，值得在临床推广应用。

127. 一种尿道下裂术后保护装置

登记号：202022628 　 分类号： R473;

主要完成单位： 右江民族医学院附属医院

主要完成人员：覃花杏、唐运宽、吕昌恒、余云飞、韦桂源、罗前颖、李成香、罗琳雪、李燕飞、张鹃妃、杨燕、覃丹丽

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：百色市科学技术局

登记日期：2020年8月18日

一、专利来源与背景 尿道下裂是常见先天性男性小儿泌尿系统畸形疾病，其发病率约为0.8%，由产妇高龄、内分泌失调、服用促排卵药等引起。尿道下裂患儿的尿道异位开口于尿道腹侧，尿道口可分布在正常尿道口至会阴部的连线上，多数病人可伴有阴茎向腹侧弯曲。手术是目前临床上治疗尿道下裂唯一有效的方法。通过尿道下裂矫正术，可矫正阴茎下弯，同时使尿道开口于阴茎头正位。由于手术部位特殊，且患儿依从性差，术后具有手术部位容易与被子等物品摩擦、变换体位或多动时过度牵拉或固定胶带脱落而导致引流管从手术部位上脱落、长时间的平卧在病床上产生压疮等问题，这些问题加重了患儿疼痛，影响了患儿术后快速康复，甚至可能会直接导致手术的失败，严重影响患儿身心健康。而目前医院通常所采用将拱形支架作为保护装置，罩在患儿手术部分的正上方，然后再将被子等保暖用品罩在支架上的做法，仅可以起到避免手术部位与被子等物品摩擦的现象发生，功能单一，保护患儿术后恢复的效果差。二、技术原理及性能指标 一种尿道下裂术后保护装置，包括拱形支架、气垫、髋部固定装置，其中： 1、所述拱形支架包括支撑横杆和设于所述支撑横杆上的拱形框架。所述拱形支架由不锈钢制成，高度可调，其上设有可拆卸的框架套，所述框架套呈透明；所述支撑横杆的两端还设有床架固定带；所述支架固定带至少为3对；所述支架固定带位于所述气垫的一端设有子贴，其自由端设有与所述子贴相对应的母贴。 2、所述气垫平行的两侧边对称设有支架固定带，所述气垫通过所述支架固定带与所述支撑横杆连接；所述气垫的侧面设有进气口，所述气垫的上表面设有人体接触层。气垫充满气时高度为15-20mm。 3、所述髋部固定装置包括固定环和髋部约束带，所述固定环对称设于所述气垫的两侧，所述髋部约束带的两端连接所述固定环；所述髋部约束带的中部设有髋部固定环带，所述髋部固定环带上设有用于固定引流管的固定孔，所述固定孔设有开关；所述髋部固定环带上还对称设有腿根固定带。所述髋部固定环带的直径可调，所述腿根固定带的长度可调。三、技术的创造性与先进性 1、本发明的尿道下裂保护装置包括拱形支架、与拱形支架可拆卸连接的气垫和设于气垫上的髋部固定装置。 2、所述拱形支架可有效防止患儿的手术部位与被子等外物摩擦的现象发生，避免感染、减轻患儿疼痛。 3、所述气垫柔软舒适，可轻微转移患儿位于气垫上的身体部位的受力点，从而可有效避免患儿身体局部组织长期受压、血液循环受阻的现象发生，进而有效避免了患儿因术后长期平卧，身体不能轻易移动，尤其是下半身，而产生的压疮现象。 4、所述髋部固定带对患儿的髋部有约束作用，其中部设置的髋部固定环带上固定孔可对引流管进行固定，同时腿根固定带可对髋部固定环带进行固定，能有效固定尿管，避免患儿因疼痛等原因无意识乱动或固定胶布脱落而导致引流管大幅度牵扯、甚至脱落等现象发生，预防非计划性拔管。 5、本发明的尿道下裂保护装置，各个结构相互配合，具有功能齐全、操作简便、安全可靠、经济便捷、实用性强、患儿家属容易接受等特点，能大幅度提高患儿术后康复的舒适度及术后恢复效果，促进患儿快速康复。四、技术的成熟程度，适用范围和安全性 本发明的尿道下裂保护装置适用于尿道下裂及留置尿管等患者。其设置的拱形支架可有效防止患者的手术部位与被子等外物摩擦的现象发生；其设置的气垫柔软舒适，可轻微转移患者位于气垫上的身体部位的受力点，从而可有效避免患者身体局部组织长期受压、血液循环受阻的现象发生，进而有效避免了患者因术后长期平卧，身体不能轻易移动，尤其是下半身，而产生的压疮现象。其设置的髋部固定带对患者的髋部有约束作用，其中部设置的髋部固定环带上固定孔可对引流管进行固定，同时腿根固定带可对髋部固定环带进行固定。本发明的尿道下裂保护装置，具有功能齐全、操作简便、安全可靠、经济便捷、实用性强、患者及家属容易接受等特点，不仅能保护术区、防止感染，能固定尿管，有效预防非计划性拔管，还能预防压疮，减轻患者疼痛感，大幅度提高患者术后康复的舒适度，促进患者快速康复，值得在医疗机构推广应用。五、应用情况及存在的问题 本项目已获得国家发明专利，目前正在和院外专业公司洽谈合作事宜，以促进成果转化。由于资金有所欠缺，目前本项目只有部分设置在我院小儿外科使用。近年来，尿道下裂患者逐渐增多，本发明功能齐全、使用方便、实用性强、经济实惠、安全可靠，能较好的满足患者需求，具有良好的经济及社会效益，应用前景可观，值得在临床推广应用。

128. miR-424对宫颈癌细胞侵袭转移能力的影响及作用机制

登记号：202022629 　 分类号： R4;

主要完成单位： 右江民族医学院附属医院

主要完成人员：韦敬锡、凌永嫦、农锋、陈升才、罗小琼、王俊利、李妹燕、石凤

任务来源：百色市科学技术局

推荐部门：百色市科学技术局

登记日期：2020年8月18日

1.课题来源与背景：来源于百色市科学技术局立项项目，合同编号百科计20140930；实施时间为2014年10月-2016年4月。研究背景：宫颈癌是常见的妇女恶性肿瘤之一，世界范围内致死率排名第四，我国每年约有13万新发病例，占世界宫颈癌新发病例总数的四分之一左右，高居第二位； HPV是引起子宫颈癌变的首要因素。据研究，某些miRNA与HPVl6和HPV18型病毒致瘤蛋白及宫颈癌的发生发展相关，miR-424在宫颈癌原发组织及CIN组织中的表达显著降低。但目前关于miR-424在宫颈癌发生发展中的调控作用与机制尚不完全清楚。为此，我们对miR-424在宫颈癌细胞侵袭迁移的作用与机制进行了进一步研究，以期进一步明确miR-424发挥生物学功能的具体分子机制，为未来逆转宫颈癌的转移、寻找新的药物作用靶点，提高宫颈癌治愈率提供理论和实验依据。 2. 技术原理及性能指标：本项目属于临床医学妇科肿瘤基础研究领域，通过分析miR-424与靶标基因wnt8A的调控关系，以及下游效应分子的改变与侵袭转移的关系来探索miR-424对宫颈癌癌细胞侵袭转移的内在作用机制。研究发现宫颈癌组织中的 miR-424 表达含量低于癌旁正常组织；过表达 miR-424 能抑制宫颈癌细胞的侵袭迁移；miR-424 的靶基因之一是 Wnt8A。 miR-424 可以通过靶向作用 Wnt8A，阻断wnt/β-catenin信号通路，下调VEGF活性，从而抑制宫颈癌细胞的侵袭迁移。研究结果有可能成为预测预警宫颈癌早期转移的一种新型生物学标志物。 3. 技术的创造性与先进性：研究明确宫颈癌组织中的 miR-424 表达含量低于癌旁正常组织；过表达 miR-424 能抑制宫颈癌细胞的侵袭迁移；miR-424 的靶基因之一是 Wnt8A。 miR-424 可以通过靶向作用 Wnt8A，阻断wnt/β-catenin信号通路，下调VEGF活性，从而抑制宫颈癌细胞的侵袭迁移。为未来逆转宫颈癌的转移、寻找新的药物作用靶点，提高宫颈癌治愈率提供理论和实验依据。 4. 技术的成熟程度，适用范围和安全性：属于机制研究，局限于细胞水平证实了 miR-424对肿瘤细胞迁移及增殖的作用机制可能通过抑制WNT8A表达，阻断wnt/β-catenin信号通路，进一步通过抑制 VEGF 表达抑制恶性肿瘤的侵袭转移。初步阐明了miR-424对宫颈癌细胞侵袭转移能力的影响及其对Wnt/β-catenin信号通路调节的机制；相关实验技术初步成熟，仍需临床验证后才具备成果技术应用。 5. 应用情况及存在的问题：研究结论在国内外期刊发表论文2篇，其中SCI收录1篇，现局限于基础机制研究。目前存在主要问题是技术需进一步临床验证，以便更好地推广应用，形成较高的实用价值。 6. 历年获奖情况：未获奖。

129. 一种新生儿袋鼠式环抱袋

登记号：202022630 　 分类号： R473;R473

主要完成单位： 右江民族医学院附属医院

主要完成人员：马妮妮、黄芝蓉、林梅、冯燕妮、陆华湘、许冬梅、黄柳凤

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：百色市科学技术局

登记日期：2020年8月18日

一、专利来源与背景：袋鼠式护理是20世纪80年代发展的一种护理理念，能满足宝宝对温暖、母乳喂养的需求，防止感染、刺激、获得安全和爱的一种有效的方法，它可以降低新生儿死亡率，降低新生儿低体温、呼吸暂停发生率、新生儿感染率、新生儿坏死性小肠结肠炎发生率，提高妈妈泌乳量等，现越来越多的NICU病房开始实施袋鼠妈妈护理。袋鼠式护理时，宝宝需要全身裸露，保暖不当，容易引起体温波动。且袋鼠式护理，一般需要持续进行，在此期间妈妈需要一直托住宝宝臀部，防止宝宝滑落，容易感到疲劳。市场上袋鼠式护理袋，虽然能达到袋鼠式护理的部分效果，但其提供的袋鼠式环抱袋在结构上存在一定问题，无法使得新生儿与母体全面积接触，同时不方便母乳喂养操作，而且新生儿容易从该袋鼠式护理袋的下端滑落，一旦母体不注意，非常容易造成危险。二、技术原理及性能指标： 1.一种新生儿袋鼠式环抱袋，由保暖帽、 U型枕、固定袋、被衣、肩带、背带、坐垫等多部分组成。 2.坐垫上设置有两个“孔”，连接有用于放置腿部的袋子。 3.保暖帽、被衣、袋子的主要作用是保暖。这样的设计，使得新生儿正面能与母体完全接触，同时满足了宝宝从头到脚的保暖需求，避免体温波动。 3.U型枕起到固定和保护宝宝颈部的作用。 4.坐垫及孔的设计，可以防止宝宝从固定袋的下端滑落。 5.固定袋、肩带、背带、坐垫及两个孔，给宝宝提供了360°的固定。确保宝宝的安全，解放爸爸/妈妈的双手，提高了宝宝及家属的舒适度。 6.肩带、背带上均有调节装置及插扣，便于使用及调节，大大提高了护士及家属的从性。三、技术的创新性与先进性： 1.一种新生儿袋鼠式环抱袋，通过坐垫兜住新生儿的臀部，以及被衣和固定袋包裹住新生儿的背部，保温好，且能使新生儿正面与母体完全接触，又不必担心新生儿会从固定袋的下端滑落。 2.放置新生儿双腿的袋子通过按扣连接，方便拆卸，便于清洁卫生，防止感染。 3.海绵U型枕设计连接在被衣上，能充分保护新生儿的颈部，起到固定的作用，同时还能起到保暖作用。四、技术的成熟程度，适用范围和安全性：一种新生儿袋鼠式环抱袋用于袋鼠式护理，解决了保暖不当引起体温波动及宝宝滑落的问题，且进行袋鼠式护理期间妈妈不再需要一直托住宝宝臀部，提高妈妈的舒适度，利于袋鼠式护理工作的推进，利于患儿疾病的恢复及生长发育，此法简单易行，经济实惠，值得临床推广使用。五、应用情况及存在的问题：该专利已获得国家实用新型专利，同时和院外专业公司合作，已成功进行产品的转化，并率先在我院新生儿科进行临床应用，取得了良好的效果。百色市护理质控中心挂靠我院，且我院新生儿科每年接收10来名来自不同医院的进修生，是广西新生儿科专科护士临床培训基地之一，依托这些资源能将以上的成果产品推广到区内及周边桂滇黔的各个医院，所以应用前景广泛。

130. 南宁市交通运输信用信息综合数据平台V1.0

登记号：202022631 　 分类号： U1;

主要完成单位： 南宁市交通运输信息中心

主要完成人员：黄焕添、韦海和、莫庆球、游涛、黎庆华、管令全、李代兴

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年8月19日

为提高大数据运用能力，增强政府服务和监管的有效性，高效采集、有效整合、充分运用行业信息数据，不断提高交通运输部门服务和监管的针对性、有效性；推动简政放权和政府职能转变，促进市场主体依法诚信经营，结合南宁市信用工作实际情况及需求，建设一套适应交通运输信用信息的综合数据管理平台，主要包括行业质量信誉考核、诚信考核、继续教育，安全生产信息以及违法信息等数据，并有信用披露与服务、信用奖惩功能、信用评价、权限分配等模块和数据查询功能。以信用信息综合数据平台为基础，建立信用联动奖惩机制，构建公平诚信的市场环境。 南宁市交通运输信用信息综合数据平台采用J2EE开放技术架构，构建于B/S三层应用体系结构之上，采用Struts2、Hibernate3、和Spring2等国际流行和成熟的技术框架，采用Web Service技术提供标准的接口规范，同时支持ORACLE、SQLSERVER等各种大型的主流关系型数据库；同时支持Windows、国产Linux及Unix等各种操作系统；利用XML作为系统接口的数据交换标准，并作为公共数据元描述标准，进行信息资源整合。 本项目为电子政务建设项目，不产生直接经济效益。项目的推进可以使政府监管和社会监督有机结合，构建全方位的市场监管体系；通过政府信息公开和数据开放、社会信息资源开放共享，提高市场主体生产经营活动的透明度，有效调动社会力量监督市场主体的积极性，形成全社会广泛参与的市场监管格局。系统的应用将有利于优化资源配置，有效的保护组织信息应用系统的原有投入，降低信息应用系统的建设、维护和更新的成本。此外，通过本项目的建设有利于保障南宁市交通运输行业信息化的发展，为南宁市工程建设提供质量保障，推动南宁市经济的发展。

131. 使用太阳能的道路测速仪

登记号：202022632 　 分类号： TN8;TN820.5

主要完成单位： 南宁光波科技有限公司

主要完成人员：岑家敏

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年8月20日

技术领域本项目涉及交通设备技术领域，具体涉及一种使用太阳能的道路测速仪。技术名称一种吉他打磨车间双层水帘循环除尘系统技术背景随着社会经济的快速发展，城市的基础设施建设和交通量也得到了快速增长。21世纪早期，许多城市通过大规模的修建和扩宽道路，来满足城市机动车出行的需要，但是这不仅不能长时间满足机动车出行还一定程度上刺激了汽车保有量的增长和交通事故的发生。与此同时，道路安全也成为了社会关注的重点，在此背景下，道路测速仪作为一种制约措施被广泛的应用到许多城市中，目前的道路用测速仪多通过电缆来获得电源，安装工作量大，线路繁杂，容易受理电源的影响而使得监测存在不稳定因素。技术内容本项目提供一种使用太阳能的道路测速仪，以解决道路用测速仪安装工作量大、不易维护、可靠性低的问题。 通过使用太阳能的道路测速仪，包括支架，安装于支架上的太阳能电池板安装于支架上的蓄电池与太阳能电池板相连，用于存储太阳能转化的电能，蓄电池与安装在支架上的测速仪、摄像头、数据系统相连，用于供电，数据系统与测速仪、摄像头相连，用于存储发送测速仪、摄像头的数据，测速仪对行驶的车辆进行测速，当监测达到或超过设定的速度时，数据系统产生指令唤醒摄像头对该车辆进行抓拍。突出的技术优点使用太阳能作为供电系统，提高了监控过程中的稳定性和可靠性，低了安装工作量，使用的摄像头在有超速时再进行抓拍，亦可降低电量损耗，而且摄像头可以上下滑动进行调节，以便选择合适路况的监测位置。

132. 车载速度校准仪

登记号：202022633 　 分类号： TN8;TN820.5

主要完成单位： 南宁光波科技有限公司

主要完成人员：岑家敏

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年8月20日

本项目属于运动物体速度检测显示装置技术领域，具体涉及一种车载速度校准仪。技术名称一种吉他打磨车间双层水帘循环除尘系统技术背景目前市场上出现的大部分车载式速度测量设备为由GPS模块组成的“电子狗”，其也具备速度测量功能，但其面向的对象为普通家庭用车，GPS信号的采样频率过低，导致测量速度不准确；而大部分“电子狗”未经省级以上法定计量行政部门考核检定，不具备计量检测资格；并且显示的人机界面过小，不利于现场图片的数据显示及数字辨别。近几年来交通管理部门对于测速设备的投入还在持续增加，但驾车司机对测速设备的测量数据是否准确也存在质疑。一般测速设备是一年进行一次检定，但可能由于相关客观原因，测速设备在此期间出现测量数据不准确，以至产生相关的纠纷，速度校准仪为随时检测测速设备的数据准确性提供了条件。技术内容本项目提供了一种车载速度校准仪，以解决现有车载速度测量设备采样频率低、测量速度不准确、测量速度显示不清晰等问题。本项目的车载速度校准仪，GPS模块采样频率高达10次/s，通过内置单片机微控制器，将GPS采集的数据送到定制的LED大屏显示，精度可达±0.1km/h，可实现实时速度显示、多功能切换、高清显示无闪烁、便携轻巧、一机多用等功能。本项目造价低，体积小，功能强大，可作为质量监督机构速度检定标准仪器，以及交通管理部门检查机动车测速设备的专用仪器。突出的技术优点本实用新型的车载速度校准仪，GPS接收模块采样频率高，能准确地测量运动并通过磁力将壳体牢牢固定在汽车钣金上；本实用新型的车载速度校准仪采用LED大屏显示，高清显示无闪烁，可实现实时速度显示、多功能切换，一机多用等功能；本实用新型的车载速度校准仪，造价低，体积小，便携轻巧，功能强大，可作为质量监督机构速度检定标准仪器，以及交通管理部门检查机动车测速设备的专用仪器。

133. 采用无压烧结法制备金刚石薄壁套料打孔钻头整体式钻齿的方法

登记号：202022634 　 分类号： TF125.3;

主要完成单位： 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司

主要完成人员：谢德龙、潘晓毅、肖乐银、林峰、罗文来

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：桂林市科学技术局

登记日期：2020年8月20日

①课题来源与背景本发明衍生于广西青年科学基金项目（2017GXNSFBA198147）：《金刚石颗粒表面相变行为及其与Fe基金属结合剂的界面结合机理研究》课题。技术背景：金刚石钻头在我国已有近60年的发展历程，目前已广泛运用于勘探、石材加工、玻璃加工等行业，品类繁多、尺寸形貌各异。总体而言，现有金刚石钻头的制作流程主要为：混料、组装、烧结、后续加工。金刚石钻头传统的中频热压烧结的制作方式存在人工操作繁琐、生产周期长、生产质量人为影响因素高等不足；近几年出现的先冷压钻齿坯块再行烧结的制作方式由于产品种类繁多，存在模具通用性低、模具成本占比高等不足；而自动冷压钻齿坯块再行烧结的制作方式则存在设备成本高、模具通用性差、模具更换成本高等不足。这些工艺的不足限制了金刚石钻头生产企业的发展，在激烈的市场竞争下有必要开发一种适配性强、自动化高、适合流水线生产的低成本工艺方法。另一方面，现有工艺制作的钻齿有成分不均匀、质量不稳定、工作面成分差异化可设计性低等缺点，导致产品对严苛工况适应性不足、工作对象覆盖面窄，这也要求进一步的革新工艺、改良产品。 ②技术原理及性能指标技术原理：利用无压烧结工艺替代现有的电镀法及热压烧结法，开发模具损耗小、效率高、适应当前国家节能环保发展要求的新型薄壁钻头制作方法。 性能指标：相对密度≥95%，抗弯强度≥1000MPa。 ③技术的创造性与先进性本发明通过在特定低温条件下进行相对较长时间的无压预烧结，使烧结体内原子扩散迁移时间、迁移距离得到适当增长、增大，并基本消除晶粒间的孔隙；之后再置于较高温度下短时间的无压烧结，以进一步增长、增大烧结体内原子扩散迁移时间和迁移距离，孔隙由不规则多面体收缩为球形或者类球形，孔隙尺寸及数量进一步减少，从而使所得钻齿的强度更高。本发明所述方法采用无压烧结，与现有热压烧结法相比，工艺更为简单、操作更简便，特别适合于自动化、规模化生产，可有效提高规模化生产水平，大幅降低生产成本。 ④技术的成熟程度、适用范围和安全性目前本发明技术已经进入小范围试用阶段，应用于薄壁钻头环形胎体生产中，未见安全风险。 ⑤应用情况及存在问题目前本成果仅进行了自我转化小范围试用，因经费支持问题暂未进入产业化阶段。 ⑥历年获奖情况无。

134. 一种环形超硬磨料线及其制作方法

登记号：202022635 　 分类号： TF125.3;

主要完成单位： 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司

主要完成人员：陈超、陈家荣、秦建新、彭少波、肖乐银、谢德龙、潘晓毅

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：桂林市科学技术局

登记日期：2020年8月20日

①课题来源与背景课题来源于自选课题。背景如下：硅材料、蓝宝石、陶瓷等脆硬材料硬度高，脆性大，切割过程中容易产生崩碎损坏，造成材料的损伤，降低成品率，因此这些材料很难采用普通的加工方法切割。传统的半导体材料，陶瓷材料切割通常采用金刚石内圆、外圆切割技术，金刚石带锯。随着半导体行业的发展，单晶硅锭的直径越来越大，现已达到450毫米，多晶硅锭也有800毫米。目前主要采用带锯切割截断、切方，切割效率高，但切缝宽，切割表面不平整。基于上述问题，金刚石线锯逐步产生，此技术是将金刚石通过树脂、电、冲压等方式固结在钢丝表面而成为金刚石线锯。具体运用中，金刚石线锯在切割作业时存在切缝宽，效率低，切割表面质量差等问题。 ②技术原理及性能指标本发明环形超硬磨料线的基体为0.1mm～6 mm的丝绳1，所述丝绳1为一段金属丝或非金属丝，或为捻制于芯线3上的多股金属细丝或多股非金属细丝，如图1所示，所述丝绳1采用以1×7绳（中间的一根芯线3及捻制于其上的六股金属或非金属股线5），丝绳1两端相连形成环形丝绳1；超硬磨料颗粒2均匀涂覆固结于所述丝绳1表面而成为超硬磨料层，所述超硬磨料层为单颗粒厚度层；所述超硬磨料层可为连续层，也可为断续层，如图3所示；所述超硬磨料颗粒2的粒径为5μm～1000μm，超硬磨料颗粒2被埋入涂覆层4的深度为磨料粒径的1/3～2/3。 ③技术的创造性与先进性 1、本发明的产品可以通过自动化生产线生产，制备出任意长度，粗细均匀，超硬磨料颗粒分布均匀，抗拉强度高，抗疲劳的环形超硬磨料线。 2、采用本发明方法生产出的环形超硬磨料线切割成本低，切割效率高，切割表面平整，粗糙度低。 3、使用本发明制备出的环形超硬磨料线，可通过环形线切割机切割贵重金属、导体、半导体、非导体材料。 4、本发明产品切割切缝窄，切割表面质量好，切割效率高，可进行曲面切割。 ④技术的成熟程度，适用范围和安全性为解决现有金刚石线锯切割作业时切缝宽，效率低，切割表面质量差等问题，本发明技术成熟，适用于硅，蓝宝石，以及其他脆硬难加工材料的切割加工 ⑤应用情况及存在的问题目前，相关产品已应用于特种陶瓷材料，石墨，硅材料等的切割。 ⑥历年获奖情况暂无。

135. 锂离子电池负极用硅碳复合材料及其制备方法

登记号：202022636 　 分类号： TM912;

主要完成单位： 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司

主要完成人员：刘文平、秦海青、雷晓旭、林峰、张振军、卢宗柳、张健伟、蒙光海、卢安军、王立惠、程煜

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：桂林市科学技术局

登记日期：2020年8月20日

①课题来源与背景硅的理论储锂容量达到了4200mAh/g，远高于石墨的理论容量(372mAh/g)，且硅的电压平台略高于石墨，在充电时难以引起表面析锂，安全性能更好；地球上硅的含量丰富，硅成为锂离子电池碳基负极升级换代富有潜力的选择之一，是最具发展潜力的新型锂离子电池负极材料。为了改善硅基复合负极材料的循环寿命和首次放电效率，提高硅材料在脱嵌锂过程中的结构稳定性，常用的方法是采用纳米硅材料与石墨等材料复合化制备成高容量锂离子电池纳米硅基复合负极材料。纳米硅粉是目前唯一具有大规模产业化前景且可以应用于锂离子电池硅基复合材料中的硅源，采用球磨微米硅粉的方法可以大批量制备不规则形状的纳米硅粉，但将此不规则形状纳米硅粉应用于硅基复合负极材料中，由于不规则形状纳米硅粉各个方向的体积膨胀度不一致，容易使SEI膜(固体电解质界面膜)破裂，无法有效发挥纳米硅粉的容量，循环稳定性较差。申请人在研究中发现，采球形纳米硅粉再进行钝化处理可以有效缓解纳米硅粉的体积膨胀问题，进一步提高所得硅碳复合材料的比容量和循环性能，目前尚未发现有关于这方面的相关报道。 ②技术原理及性能指标取球形纳米硅粉，于气氛保护条件下升温至400-800℃对其进行预热，之后用氧气携带预热纳米硅粉进入气固分离器，所述氧气的进气流量为0.1-1.5slpm；在预热纳米硅粉进入气固分离器之前，控制预热纳米硅粉与氧气的接触时间≥5min，对气固分离器截留的粉体进行收集，得到钝化硅粉。 1)取有机碳源溶于有机溶剂中，然后向其中加入钝化硅粉，分散均匀，得到硅碳分散液； 2)取羧甲基纤维素和石墨粉置于水中，分散均匀，得到石墨浆料； 3)将硅碳分散液和石墨浆料混合均匀，即得到含有钝化硅粉、有机碳源、羧甲基纤维素和石墨粉的混合浆料；在混合时，控制各物质在混合浆料中的浓度分别为：钝化硅粉0.5-5wt%、有机碳源0.25-3wt%、羧甲基纤维素0.2-2.5wt%、石墨10-25wt% ③技术的创造性与先进性与现有技术相比，本发明通过对球形纳米硅粉用氧气在特定温度条件下钝化处理特定时间，得到表面具有一层钝化层的钝化硅粉。申请人的试验表明，采用该钝化硅粉和石墨等材料复合化制备成锂离子电池负极用硅碳复合材料时，具有优异的比容量和循环性能。 ④技术的成熟程度、适用范围和安全性采用本专利技术可以制备出高循环寿命的硅基复合锂离子电池负极材料，技术基本成熟，技术安全可靠。 ⑤应用情况及存在问题目前本成果仅进行了自我转化小范围试用，因经费支持问题暂未进入产业化阶段。 ⑥历年获奖情况无。

136. 高重频激光用RTP电光晶体水热法生长关键技术研究

登记号：202022637 　 分类号： O78;

主要完成单位： 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司、中国科学院理化技术研究所

主要完成人员：周海涛、吴以成、张昌龙、胡章贵、左艳彬、何小玲、傅佩珍、张国春、王金亮、霍汉德、覃世杰、宁春旭

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：桂林市科学技术局

登记日期：2020年8月20日

一、项目来源与背景项目来源：“高重频激光用RTP电光晶体水热法生长关键技术研究” 由广西科学研究与技术开发计划项目（合同编号：桂科合1599005-2-9）资助，总投资200万元，自治区科技厅下达项目经费100万元，项目承担单位自筹100万元。本项目是2015年，广西科学技术厅桂科计字〔2015〕99 号文件下达。项目于2015年1月正式启动，2017年12月底完成项目全部研究工作。。项目背景：本项目开发的RTP晶体具有优异的电光性能，主要被应用于高重频、窄脉宽的电光调Q激光器领域，在激光核聚变、激光制导、激光雷达与测距、激光干扰与压制等军用领域和激光精细加工和超精细加工等高科技领域中具有举足轻重的作用。RTP 作为电光Q 开关，在200MHz 的重复频率下获得了脉宽1-5ns 的500W 的高重频、大功率、窄脉宽脉冲激光，这是其它电光晶体材料所不能及的。在新一代激光干涉引力波观测站（LIGO）系统和好奇号火星车中都有RTP电光器件的身影。在民用领域，利用RTP电光开光制作的高重频、大功率、窄脉宽激光器在激光加工，特别是玻璃和蓝宝石等脆性材料加工上非常急需。RTP是目前高重频、大功率、窄脉宽激光调Q 开光最常用的电光晶体材料。二、技术原理及性能指标技术原理：(1)项目采用温差水热法将室温下难溶于水的RTP原料在高温高压下的水溶液中进行溶解，并通过高低温差而引起溶质对流，使得溶解的原料在悬挂于低温处的RTP籽晶上进行重结晶，通过周而复始的过程，获得大尺寸的RTP晶体；(2)通过双晶体配对的方法制作RTP电光调Q开关，抵消由RTP晶体静态双折射引起的相位差，同时又补偿由于温度引起的器件的相位差。性能指标：(1) 吸收率：<100ppm/cm (@1064nm)，<1000ppm/cm (@532nm)； (2) 晶体光学均匀性△n： <1.0×10^-5； (3) 晶体抗激光损伤阈值：>2GW/cm^2 (@1064nm, TEMoo,10ns,10Hz) 三、技术的创造性和先进性 (1)通过研究获得了新型水热法RTP生长工艺，获得专利授权；(2)获得国际上已经公开的尺寸最大的水热法RTP晶体，并测试了其光学电学性能；(3)制作了公开报道的第一对基于水热法RTP晶体电光开关，测试了其电光性能，达到了可用水平。四、技术的成熟程度、使用范围和安全性成熟程度： 该项目技术已具有较稳定的生产工艺，可以小规模的试生产。使用范围：本项目开发的RTP电光器件主要被应用于高重频、窄脉宽的电光调Q激光器领域。安全性：该项目在执行过程中无毒无害，不会对环境造成任何污染，由RTP制作的电光调Q开关对激光器控制或调制作用，不会产生任何安全风险，因此该项目成果在推广应用过程中不存在任何职业危害。五、应用情况及存在的问题目前项目组研发的与RTP类似的水热KTP电光调Q开关已用于工业的高重频激光器和军用某型号测距机上，得到了客户的认可。客户为了追求更高功率更稳定性能的器件，又对我们提出了高抗损伤高耐压水热法RTP电光器件的研制需求，我们需要与下游激光器单位继续紧密沟通或合作；同时也要继续稳定提高RTP晶体的水热生长工艺，突破相关技术瓶颈，获得性价比高的RTP电光器件，满足高端应用市场的要求。项目实施过程中发现，RTP的生长速度缓慢，很难在保证晶体质量的前提下有效提高晶体生长速度，因此其可产业化的工艺研究任重道远。将继续研究相关可控、可实现生长工艺，希望能够继续支持相关项目研发。

137. 超快闪烁ZnO:Sc单晶高能粒子探测器的设计与研发

登记号：202022638 　 分类号： O78;

主要完成单位： 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司

主要完成人员：王金亮、何小玲、周海涛、任孟德、卢福华、左艳彬、李东平、陈一欣

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：桂林市科学技术局

登记日期：2020年8月20日

一、项目来源与背景项目来源：本项目“超快闪烁ZnO:Sc单晶高能粒子探测器的设计与研发”由广西科学研究与技术开发计划项目（合同编号：桂科攻1598008-9）资助。项目合同约定起止时间：2015年1月至2016年12月，后经广西壮族自治区科学技术厅批准延期至2017年12月。项目总投资105万元，其中自治区科技厅资助40万元，项目承担单位自筹65万元。项目背景：伴随着高能物理、核科学探测器件向小型化、紧凑化、精密化方向发展，同时为适应未来大加速器（>10TeV以上）以及第三代高能物理、核物理同步辐射探测器的需要、惯性约束聚变、国际热核聚变、空间辐射探测、脉冲功率技术和核反应动力学等前沿科学的迅速发展，对闪烁晶体性能的要求愈发苛刻，紧迫需要一种具备高密度（≥5g/cm3）、超快衰减（<1ns）、高光输出（≥6000光子/MeV）、高辐照强度（106rad）、低成本等主要性能指标的无机闪烁晶体。掺杂氧化锌（ZnO:M）制备的闪烁探测器具备高能粒子俘获截面大、光产额高、测试效率高、计数准确、体积小、与光电计数管匹配性好等优势。ZnO:Ga晶体是公认的已知发光体中性能（光产额对衰减时间的比例）出色的。本项目提出新型ZnO:Sc晶体具有优良的水热生长习性，晶体正反面发光强度相同且光输出与ZnO:Ga基本一致，使其晶体利用率大幅提高。以ZnO:Sc晶体为核心闪烁探测器具有高时间分辨、高抗辐照特性，未来成品器件有望替代和超越市场主流ZnO:Ga单晶，从而成为超快脉冲辐射探测的核心材料。二、技术原理及性能指标技术原理：(1)采用温差水热法生长高质量、大尺寸的ZnO:Sc超快闪烁单晶，其原理是使用水热法技术工艺进行生长Sc元素掺杂ZnO，通过调整水热过程中矿化剂组成及浓度、温度、压力、PH值等参数优化晶体质量及闪烁性能；(2)设计并完成ZnO:Sc单晶高能粒子探测器原型封装，其原理是利用ZnO:Sc晶体具有的超快闪烁特性（亚纳秒级）实现对γ射线、α射线等的标定及成像。性能指标：(1)生长出直径尺寸>1.3英寸的ZnO:Sc体单晶，获得α粒子响应波形上升时间<1ns、高光输出（≥15000光子/MeV）、高辐照强度（106rad）的晶片，且晶片（002）面双晶摇摆曲线半峰宽值≤11；(2)稳定水热法 ZnO:Sc单晶的生产工艺及产业化技术流程；(3)设计超快闪烁ZnO:Sc单晶高能粒子探测器的原型并申请相关发明专利2件以上； (4)完成ZnO:Sc晶片与UVT导光管、光线面板、光电倍增管等主要部件的实体搭建工作制作出完整器件；(5) 在国外期刊上发表1~2篇文章。三、技术的创造性和先进性 (1)研制出一种含有泡沫金属结晶部件的高温高压水热釜，解决了大尺寸、高质量ZnO:Sc闪烁晶体的生长技术难题，形成一条稳定、高效、具有产业化前景的水热生长技术路线。(2) 对ZnO:Sc晶体的水热生长习性、光学窗口、闪烁特性（包括α粒子、γ射线、中子激发等）进行综合表征研究；（3）创新性的设计并开发出ZnO:Sc单晶高能粒子探测器，并测试器件的信号检出性能。 四、技术的成熟程度、使用范围和安全性成熟程度： 该项目技术已具有较稳定的生产工艺，可以推动前期的试用，为未来小批量供应奠定研究基础。使用范围：本项目开发的超快闪烁ZnO:Sc单晶高能粒子探测器主要被应用于高能粒子探测领域。安全性：该项目在执行过程中无毒无害，不会对环境造成任何污染，由ZnO:Sc制作的高能粒子探测器是用来探测高能粒子的，不会产生任何安全风险，该项目成果在推广过程中不存在任何职业危害。五、应用情况及存在的问题目前尚无大规模应用，有待进一步验证。

138. 一种聚晶立方氮化硼复合片及其制备方法

登记号：202022639 　 分类号： TF125.3;

主要完成单位： 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司

主要完成人员：莫培程、林峰、谢志刚、陈超、陈家荣、贾光

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：桂林市科学技术局

登记日期：2020年8月20日

①课题来源与背景本发明衍生于广西科技重大专项(桂科AA17204098)：《高性能超硬刀具材料技术开发及产业化》课题。技术背景：聚晶立方氮化硼，是指许多微细的立方氮化硼为原料、在有或无添加剂参与、高温高压条件下。烧结而成的聚结体。聚晶立方氮化硼克服了单晶易于解理和各向异性的缺点，同时还具有较高的硬度和耐磨性、良好的化学稳定性和热稳定性等优异的性能。聚晶立方氮化硼凭借这些性能上的优势，应用非常广泛，特别是作为刀具材料在切削加工方面发挥了极大的作用，如应用于加工铸铁、铁基粉末冶金金属、淬火钢、不锈钢等材料的加工中。但是，大部分聚晶立方氮化硼会存在抗弯强度差的问题，导致聚晶立方氮化硼作为刀具材料使用时容易出现崩刀现象，存在安全隐患。 ②技术原理及性能指标技术原理：利用高温高压合成工艺，原位合成高性能的聚晶立方氮化硼复合片。 性能指标：硬度≥3500HV，抗弯强度≥950MPa。 ③技术的创造性与先进性本发明通过采用原位合成法，在烧结体内部碳化硼、钛粉和氮化硼颗粒之间发生化学反应原位生成多种增强相，从而达到提高PCBN复合片力学性能的目的。且增强相是在烧结体内部反应形成并且长大，表面无污染，基体和增强相的相容性好，且增强相结合强度高，可以提高PCBN复合片的强度和硬度。 ④技术的成熟程度、适用范围和安全性目前本发明技术已经进入小范围试用阶段，初步应用于淬火钢切削刀具的生产中，未见安全风险。 ⑤应用情况及存在问题目前本成果仅进行了自我转化小范围试用，因经费支持问题暂未进入产业化阶段。 ⑥历年获奖情况无。

139. 一种氧化锌压敏电阻用耐老化电极银浆及制备方法

登记号：202022640 　 分类号： TN04;

主要完成单位： 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司

主要完成人员：王立惠、卢宗柳、林峰、秦海青、张建伟、刘文平、张振军、雷晓旭、卢安军、蒙光海、谢德龙

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：桂林市科学技术局

登记日期：2020年8月20日

技术背景：氧化锌压敏电阻器是由氧化锌颗粒与少量其他金属氧化物或聚合物间隔构成的一种具有非线性特性的限压型保护器件。氧化锌颗粒与邻近氧化物界面处会形成二极管效应，由于有大量杂乱颗粒，使得其等同于一大堆背向相连的二极管，低电压时只有很小的逆向漏电电流，当遇到高电压时，二极管因热电子与隧道效应而发生逆向崩溃，流通大电流。所以，氧化锌压敏电阻的电流-电压特性曲线具有高度的非线性，即具有低电压时电阻高、高电压时电阻低的特点。压敏电阻在规定环境和系统电压条件下应能可靠地工作时间，即使用寿命，与其电极材料的性能紧密联系，提高其使用寿命的有效途径之一就是改善电极材料的可焊性等相关性能。目前现有的很多氧化锌压敏电阻由于技术要求，通常仅用银粉或添加适量的镍粉、铝粉或锌粉作为金属导电相，当只用银粉作为金属导电相时，银含量高，银的消耗量比较大，造成加工成本偏高；添加适量的镍粉、铝粉或锌粉，在浆料制备、保存及使用过程中，容易使金属粉体表面氧化，导致浆料的质量不稳定，严重影响压敏电阻的工作性能。本发明的目的就是通过导电组分的配方改进，用铋粉和石墨粉代替部分银粉，其中石墨粉作为氧化保护材料，高温烧结过程中，铋元素在界面的扩散有利于提高氧化锌压敏电阻的非线性特性，耐老化性能得到较大提高。技术原理及性能指标：技术原理： 1)制备玻璃粉：根据比例要求称取氧化铋42.0-66.0％、氧化硼4.0-32.0％、二氧化硅3.0-12.0％、氧化锌8.0-24.0％、五氧化二钒0.2-6.0％、氧化铜0-5.0％、氧化铝0-4.0％，氧化钛0-3.0％，氧化镁0-1.2％，选用三维混料机将上述原料混合均匀后，置于高温电阻炉中进行熔炼，于1050-1150℃熔炼1小时，取出后水淬、粉碎、球磨、过筛，于70-80℃干燥后过筛得到玻璃粉，平均粒径为0.2-1.2μm； 2)制备有机载体：根据比例要求称取乙基纤维素、聚丙烯酸酯、硝基纤维素、乙基羟乙基纤维素、木松香混合得到树脂，根据比例要求称取萜品醇、松节油、环己酮、丙酮、二乙二醇丁醚、二乙二醇二丁醚、丁基卡必醇醋酸酯、二丙二醇单甲醚、三丙二醇单甲醚混合得到有机溶剂，将有机溶剂加入不锈钢容器中混合，再在搅拌过程中加入树脂，升温至70-90℃，待树脂完全溶解完后，降温至40-50℃下加入表面活性剂硅烷偶联剂和防沉剂卵磷脂，过滤得到透明的具有良好印刷性的有机载体，比例为：0.6-10.0wt％树脂、84.0-98.0wt％有机溶剂、0.8-5.0wt％分散剂、0.5-3.0wt％防沉剂。 3)根据比例要求称取52.0-75.0wt％银粉、8.0-16.0wt％铋粉、1.0-5.0wt％石墨粉、1.5-4.0wt％玻璃粉、0.3-1.2wt％金属氧化物粉，添加到12.0-28.0wt％有机载体中，用高速分散机搅拌均匀，之后使用三辊研磨机研磨6-10遍，使用细度测试仪测试细度小于5μm为止，再用搅拌脱泡机真空脱气，检测合格即得本发明银浆。性能指标：本发明的电极浆料性能优良，该电极浆料性能优良，浆料在压敏电阻上一次印刷烧结后，样品经过同样的暂态过压条件处理5s后，再经过压敏电阻直流测试仪检测，各性能指数未发生变化，耐老化性良好。技术的创造性及先进性：本发明的氧化锌压敏电阻电极银浆通过添加铋粉和石墨粉，代替部分价格高的纯银粉，使得原料成本得到了明显的降低。本发明因铋粉的加入，使得铋在烧结初期就到达电极和电阻器界面，烧结过程铋元素会向电阻器表面层扩散，有助于提高电阻的非线性特性和结构稳定性，进而提高其抗老化性能。技术成熟程度，使用范围和安全性：采用本专利技术可以制备出氧化锌压敏电阻用耐老化电极银浆材料，技术基本成熟，技术安全可靠。应用情况及存在问题：目前尚无大规模应用，有待进一步验证。历年获奖情况：无。

140. 一种高银含量氧化锌压敏电阻电极银浆及制备方法

登记号：202022641 　 分类号： TN04;

主要完成单位： 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司

主要完成人员：王立惠、卢宗柳、林峰、秦海青、张建伟、刘文平、张振军、雷晓旭、卢安军、蒙光海、秦建新

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：桂林市科学技术局

登记日期：2020年8月20日

技术背景：氧化锌压敏电阻是由主体材料二价元素锌(Zn)和六价元素氧(O)所构成的一种“Ⅱ-Ⅵ族氧化物半导体”，是一种对电压敏感的非线性过电压保护半导体元件，利用氧化锌压敏电阻的非线性特性，当加在压敏电阻上的电压低于它的阈值时，流过它的电流极小，它相当于一个阻值无穷大的电阻，即相当于一个断开状态的开关；当加在压敏电阻上的电压超过它的阈值时，流过它的电流激增，它相当于阻值无穷小的电阻，即相当于一个闭合状态的开关而处于导通状态，将与其并联的电器短路，实现对后级电路的保护，而广泛应用于电力、交通、通讯、计算机、工业保护等各类电子产品和军用电子产品中。目前很多氧化锌压敏电阻由于技术要求，通常用双层银浆才能保证性能的稳定和满足焊接要求，对印刷工艺要求较高，且成本较高。本发明是通过添加纳米银粉，改善浆料中的银含量，实现一次性印刷，满足焊接等要求。技术原理及性能指标：技术原理： 1)制备玻璃粉：根据比例要求称取62.0-67.0wt％氧化铋、4.0-5.0wt％二氧化硅、10.0-14.0wt％氧化硼、12.0-14.0wt％氧化锌、0-3.5wt％氧化镁、0-1.2wt％氧化钛、0-1.0wt％氧化铝、0-2.0wt％氧化钠、0-0.8wt％氧化锂，用三维混料机将上述原料混合均匀后，装于铂金坩埚，置于高温电阻炉中进行熔炼，于1050-1150℃熔炼1小时，取出后水淬、粉碎、球磨、过筛，于65-75℃干燥后过筛得到玻璃粉，平均粒径为0.3-1.5μm； 2)制备有机载体：根据比例要求称取乙基纤维素、硝基纤维素、乙基羟乙基纤维素、木松香混合得到树脂，根据比例要求称取萜品醇、松节油、二乙二醇丁醚、二乙二醇二丁醚、丁基卡必醇醋酸酯、二丙二醇单甲醚、三丙二醇单甲醚混合得到有机溶剂，将有机溶剂加入不锈钢容器中混合，再在搅拌过程中加入树脂，升温至70-90℃，待树脂完全溶解完后，降温至40-50℃下加入表面活性剂司班85和防沉剂有机膨润土，过滤得到透明的具有良好印刷性的有机载体，比例为4.0-7.0wt％树脂、87.0-90.0wt％有机溶剂、4.0-6.0wt％表面活性剂、0.1-0.5wt％防沉剂。 3)根据比例要求称取73.0-85.0wt％银粉、1.5-5.0wt％玻璃粉、0.5-1.5wt％金属氧化物粉，添加到12.0-25.0wt％有机载体中，用三辊研磨机研磨6-10遍，使用细度测试仪测试细度小于5μm为止，再用搅拌脱泡机真空脱气，检测合格即得本发明银浆。性能指标：本发明的电极浆料为色泽均匀的深褐色膏状物，性能优良，烧成温度：500-680℃；可焊性优，耐焊性优(浸焊3次，上锡率＞86％)；用350℃烙铁手动将焊带焊接在电极上，用180°的拉力仪，以0.3cm/s的速度进行剥离，测试焊接拉力，平均附着力≥3.5kg/mm2kg。技术的创造性及先进性：本发明的氧化锌压敏电阻电极银浆在添加高银含量的银粉末后，电性能稳定，烧结活性高，易于印刷(可实现一次性印刷)。本发明的氧化锌压敏电阻电极银浆通过添加纳米银，提高浆料烧结温度窗口，350-680℃，且可焊性优，耐焊性优，浸焊3次，上锡率＞86％，附着力≥3.5kg/mm2。本发明所添加的纳米银粉是采用射频感应等离子体制备技术制备的球形纳米银粉，收缩率低，使得电极银浆在烧成后的厚度明显提高。技术成熟程度，使用范围和安全性：采用本专利技术可以制备出高银含量氧化锌压敏电阻电极银浆材料，技术基本成熟，技术安全可靠。应用情况及存在问题：目前尚无大规模应用，有待进一步验证。历年获奖情况：无。

141. HD-Flow显像模式在胎儿室间隔缺损超声诊断中的应用研究

登记号：202022642 　 分类号： R445.1;R714.53

主要完成单位： 贺州市人民医院

主要完成人员：卢明、黄梅凤、黄婷、白丽娟、赵启明

任务来源：贺州市科学技术局

推荐部门：贺州市科学技术局

登记日期：2020年8月20日

1.课题来源与背景：《HD-Flow显像模式在胎儿室间隔缺损超声诊断中的应用研究》（合同编号：（贺科转1812001）是贺州市2018年度立项的科学研究与技术开发计划项目，由贺州市人民医院承担并组织实施的，实施期是2018年9月至2020年8月止。项目组按照研究方案实施，在贺州市科技局、医院领导的高度重视和大力支持下，在专家的悉心指导以及相关部门和同事的配合下，现已完成了项目合同规定的各项任务指标。 2.技术原理及性能指标：室间隔缺损属于胎儿常见的一种心脏畸形，一般可通过普通彩色多普勒显像而得到有效诊断，然而部分胎儿室间隔缺损可因缺损较小而增加临床诊断难度，因此找到一种可以准确诊断胎儿室间隔缺损的临床诊断方式十分必要。超声诊断HD-Flow显像是近年来开发的最新的彩色多普勒显像模式，在诊断胎儿心脏室间隔缺损（特别是较小室间隔缺损）方面有一定的优势。为了进一步论证其在胎儿心脏室间隔缺损诊断中的应用价值。由此获得贺州市级专项科研支持，并立项纳入贺州市2018年科学研究与技术开发计划项目（贺科转1812001）管理。项目的技术关键探头经孕妇腹壁，扫查胎儿胸腔内心脏，从胎儿心脏左室长轴切面、左室流出道切面、右室流出道切面、室间隔水平切面、心室短轴切面，缓慢移动探头，结合二维超声扫查、彩色多普勒显像及HD-Flow显像观察室间隔的完整性，从不同的切面、角度观察室间隔缺损的位置及其缺损的大小。 3.技术的创造性与先进性：较小的室间隔缺损，普通的二维超声检查无法探及或者假阳性较高，普通的彩色多普勒条件不易显示低速的过隔血流信号或者存在彩色血流溢出导致假阳性。HD-Flow显像模式能准确的显示微血管的血流状态，敏感地捕捉低速血流，对胎儿室水平低速分流的诊断准确性极高，可以有效的提高胎儿心脏室间隔缺损诊断的敏感性及特异性。在贺州市区域内属创新使用的技术方法。该项目在我院的开展，将对我市其他的项目的发展和科研起着推动的作用。 4.技术的成熟程度，适用范围和安全性：该项技术已经运用成熟，已完成实验组及进行了大量病例的筛查及诊断，适用于所有适合孕周内的胎儿产前超声诊断，本技术无创，无不良反应，无辐射，无需用药，不会对孕妇及胎儿产生不良影响。 5.应用情况及存在的问题：该技术现已经在我科广泛应用于胎儿产前超声诊断。但是，胎儿超声筛查特别是胎儿心脏超声筛查需要的时间较长，且受胎儿体位、孕妇肥胖、孕周大小限制等客观因素的影响，尚存在一定的假阳性和漏诊，检查的病例数尚不能完全普及到每一位需要检查的孕妇。我们将继续培养科内的医师及基层卫生部门的医师，以更好的为广大孕妇朋友服务。

142. 自动化药房系统对药学服务质量的影响

登记号：202022643 　 分类号： R9;

主要完成单位： 贺州市人民医院

主要完成人员：严汝庆、易文燕、李晓云、刘志晖、贺嘉凌、罗维德、袁英立、曹玫玫、潘志霞、王世玉、陈家浩

任务来源：贺州市科学技术局

推荐部门：贺州市科学技术局

登记日期：2020年8月20日

一、课题来源与背景药房是医院的对外服务窗口之一，其服务质量的优劣直接影响医院的形象和声誉。目前国内许多家医院的门诊药房面临一系列的难题，如：药品发出后，一旦药品有质量问题，无法进行患者追踪；药师工作量大、长时间紧张工作易导致发药出错；患者取药等候时间长患者获取的药品咨询时间不足；药师不能为患者提供较好的药学服务等问题。《国务院办公厅关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》指出：落实药师权利和责任，充分发挥药师在合理用药方面的作用，《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》也明确指出加强合理用药和处方监管，采取处方负面清单管理、处方点评等形式控制抗菌药物不合理使用，强化激素类药物、抗肿瘤药物、辅助用药的临床使用干预。在医疗模式转型的过程中，医院药师的药学服务模式将逐步从“以药品为中心”向“以患者为中心”转变，药师通过保证用药安全来保证人民群众的健康和生命安全。因此，实现药品调配发药从人工化向智能自动化的转变，提高药学管理水平和患者满意度是必要的和迫切的。本项目通过引进自动化发药系统，并对自动化药房建立前后的患者候药时间、患者用药指导时间、处方调配时间、调剂人员数量改变、调配差错率、药袋信息完整性及患者满意度等进行统计分析，探讨自动化药房对药学服务质量的影响。二、技术指标通过对自动化药房建立前后的一系列数据进行系统性评估，对药房工作涉及的相关问题进行系统分析，探讨自动化药房系统在我院门诊药房的应用效果及对药学服务质量的影响。（1）处方调剂差错率：通过对自动化药房系统应用前后处方调剂的差错就行收集与分析，对自动化药房应用前后的药师调剂差错率进行统计。（2）患者候药时间：即患者等候取药到药剂师确认发药并将药物发到患者手中的时间。（3）患者满意度：自动化药房营养前后患者对药学服务满意度调查。（4）药师工作强度：药师通过佩带手环对调剂药品时所行走的步数、心率变化、卡路里的消耗以及血压的变化进行实时监测，对药师的工作强度进行系统分析。（5）药师工作效率：对自动化药房系统的运用前后各时间段药师工作量及工作效率进行系统分析。（6）在国内外医学期刊发表论文1至2篇。三、技术的创造性与先进性我院是贺州市首家引进自动化药房系统的大型综合性医疗机构，自动化药房系统的使用提高我院药学服务水平和患者的满意度，将“以病人为中心”落到实处，改善和提高医院的现代化水平，达到了未来医院药房信息化、自动化和现代化的要求。四、技术的适用范围与安全性该技术适用于医疗机构药房。自动化发药系统发出的药品均经药师审核无误后发放，如遇系统故障，立即调整人工调剂，保证药品调剂准确性。五、应用情况及存在问题自动化发药系统使处方调剂差错率下降了87.4%，下降极其显著（Χ2 = 492.95，P<0.001）；药师工作强度降低了47.56%；患者候药时间缩短了20.81%，缩短非常显著（P<0.01）；患者总体满意率提高了38.89%。自动化发药系统在保障了药品调剂质量的同时，使药师有更多时间和精力开展药学服务，为发展高质量的药学服务提供有力保障。自动发药系统运行过程中也出现了一些问题，如针对智能药框绑框不灵敏现象，需要更换更灵敏感应器；自动发药机发药过程中出药速度慢，发药时智能药框经常不亮灯，需要对自动发药系统进行调试。更好的优化自动化药房系统是今后的工作及研究方向。六、历年获奖情况第三届中国药学会基层医院药学学术年会上交流并获得优秀论文三等奖

143. 血浆脑钠肽在老年AECOPD合并心力衰竭的临床应用价值研究

登记号：202022644 　 分类号： R5;

主要完成单位： 贺州市人民医院

主要完成人员：杨杰、叶敏、杨声灼、叶涛、黄荣道、傅昌瑜、江雨顺、谢艺、陈栋、谭剑炼、白燕群

任务来源：贺州市科学技术局

推荐部门：贺州市科学技术局

登记日期：2020年8月20日

1.课题来源与背景: 《血浆脑钠肽在老年AECOPD合并心力衰竭的临床应用价值研究》（合同编号：贺科转1609034）是贺州市2016年度立项的科学研究与技术开发计划项目，由贺州市人民医院承担并组织实施的，实施期是2016年10月至2018年9月止。慢性阻塞性肺疾病是呼吸系统的一种常见病、多发病，估计我国40岁以上的人群中患病率约为8.4%。慢性阻塞性肺疾病急性加重期（Acute exacerbation chronic obstructive pulmonary disease，AECOPD）作为慢阻肺自然病程的重要组成部分，是导致患者病情加重及至医院就诊、住院的重要原因。慢阻肺急性加重患者以老年人群多见，除其本身可引起慢性肺源性心脏病外，还易合并冠心病、高血压性心脏病、风湿性心脏病、扩张型心肌病等心脏疾病，AECOPD患者中有21％ ～30％合并慢性心力衰竭，由于症状和体征缺乏特异性，使得诊断困难，导致治疗延误及病死率增高，给社会及家庭带来了极大的经济负担。目前心力衰竭的诊断主要依靠病史、临床查体、X线胸片及超声心动图等来综合判断，缺乏一种定量的指标来判断心力衰竭及其严重程度，有研究显示，只有在较严重心力衰竭( 心功能Ⅲ级以上) 时，超声诊断才与临床相符，并有人为技术因素的误差。临床工作中，判断AECOPD患者是否合并心力衰竭及心力衰竭的程度存在一定的困难，尤其是在早期的心力衰竭及重症患者难以配合行超声心动图时。 2.技术原理及性能指标：血浆N末端脑钠肽前体( N-terminal probrain natriuretic peptide，NT-proBNP)主要是由心脏的心室肌细胞分泌的脑钠肽前体(pro-BNP)降解形成的一种含有无生物活性的肽段，其与有生物活性的脑钠肽(BNP) 总是同时也等摩尔产生，二者有着相似的临床意义。心室壁张力、心肌缺血及其他细胞因子和神经因素引起的内分泌调节是导致BNP、NT-ProBNP分泌和生成增加的主要刺激因素，其中心室壁张力最为重要的因素。该科研以贺州市人民医院住院病人为研究对象，根据结果选择研究对象并分组（各30例）：A组、右心衰竭组，B组、左心衰竭组，C组、全心衰竭组，D组、AECOPD组（对照组）。对本研究分析提示A组、B组、C组及对照组的BNP水平为（626.23±523.61）pg/ml、（1349.5±1200.05）pg/ml、（2012.13±1570.76）pg/ml、（75.27±52.22）pg/ml，LVEF%分别为（61.03±5.86）%、（39.47±7.41）%、（37.77±8.33）%、（63.4±5.55）%，肺动脉压力分别为（48.8±13.55）mmHg、（19.23±5.75）mmHg、（49.37±17.51）mmHg、（17.9±4.53）mmHg。结果提示A组与对照组比较，BNP水平、肺动脉压力变化有统计学差异（P <0.01）。B组、C组与对照组比较，BNP水平、LVEF%变化有统计学差异（P <0.01）。研究结果提示：血浆BNP水平对AECOPD患者是否合并心力衰竭具有肯定的价值，对指导心力衰竭的治疗有积及的意义。 3.技术的创造性与先进性：本项目在贺州市内率先通过观察老年AECOPD患者合并不同类型心力衰竭时血浆BNP水平变化，探讨BNP水平变化在老年AECOPD合并不同类型心力衰竭患者中的意义，为制定更加合理的综合治疗方案提供科学的依据。 4.技术的成熟程度，适用范围和安全性：适用于临床怀疑AECOPD合并心力衰竭及呼吸困难加重原因未明者的鉴别，特别是病重不宜外出检查患者。BNP检测方法简单，只需采用患者静脉血5 ml，检测结果等待时间短，避免过度搬动患者，且费用不高，可作为一种常用的协助鉴别是否合并心力衰竭的方法，临床应用安全性良好。 5.应用情况及存在的问题：目前在科内开展技术培训并推广应用于临床工作。本研究入组数据尚可，但鉴于BNP半衰期约22分钟，从标本采集至上机检测的时间较难以控制，设备标准曲线的稳定性有待加强。心脏超声检查不可避免出现人为误差因素导致分析结果偏倚。同时入组的病例数较少，虽能证实了BNP水平检测对评估AECOPD合并心力衰竭有肯定的价值，但未能判断心力衰竭的类型及准确程度。

144. 一种方便调节的果树防寒棚架

登记号：202022646 　 分类号： F0;F3

主要完成单位： 资源县果美水果种植家庭农场

主要完成人员：于秋长

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：桂林市科学技术局

登记日期：2020年8月21日

资源县是典型的高寒山区，在春季低温雨水天气较长，影响水果开花结果，在夏季，太阳曝晒，天气炎热，果树水分蒸发快，影响水里营养吸收，在秋季，时而出太阳，时而下雨，易引起水果开裂。在冬季易降霜、下雪，将没成熟的水果冻坏，将果树冻伤。因此研发应用新技术对果树进行防寒避雨处理，是水果高产高效发展的关键。于是资源县宏富果蔬专业合作社的职工于秋长发明《一种方便调节的果树防寒棚架》，该防寒棚架能自由调节盖膜高度，并且能批量对成行的果树进行盖膜作业。应用该技术可以根据春、夏、秋、冬季节的天气情况及水果生产情况对果树进行盖膜调节；使得水果、蔬菜大幅度提高产量及质量。2018年12月26日资源县宏富果蔬专业合作社申请专利，2019年9月17日获得授权。此科技成果引起资源县果美水果种植家庭农场的注意，同时想购买此专利，经双方共同协商，于2019年10月11日双方签订专利转让合同。　　资源县果美水果种植家庭农场以51万元的价格.从资源县宏富果蔬专业合作社手中购买了该专利的拥有权，在合同中双方约定，资源县果美水果种植家庭农场有权利用该专利权涉及的发明创造进行后续改进，由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果，归资源县果美水果种植家庭农场所有。　　资源县果美水果种植家庭农场获得该专利权后，积极将专利技术应用于生产中，用该技术制作果树防寒棚架为其农场种植的220多亩沃柑、红美元杂交柑等水果防寒避雨，提高了农场水果的产量和质量，2020年收入150万元，利润与去年相比增长60多万元。

145. 基于大数据的企业创新能力评估系统V1.0

登记号：202022647 　 分类号： G202;

主要完成单位： 广西博士海意信息科技有限公司

主要完成人员：龚家强、黄安斌、古中嫦、罗传林

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年8月21日

本成果涉及大数据技术领域，尤其涉及一种基于大数据的企业创新能力评估系统。当今社会，企业的竞争归根到底是创新的竞争，企业经营战略的各个阶段都必须有适当的创新作为支撑。当前，虽然有很多大型企业纷纷建立了企业内部的研发机构，但架构不够灵活，规模范围小，通用性低。而且，对于大型研发机构，也没有建立起创新的能力评价机制，海量的创新大数据也对其创新评测系统的负载能力带来了极大的挑战。基于以上问题本科技成果旨在提供一种基于大数据的企业创新评估系统，解决当今社会企业创新能力评估不准确的问题。本成果的技术方案是一种基于大数据的企业创新能力评价模型系统，包括：企业创新大数据信息采集模块，用于采集企业创新信息，形成企业创新大数据信息；企业创新大数据分布式管理模块，用于处理以及保存企业创新大数据信息；企业创新大数据分析模块，用于根据分类、聚类、数据抽取、分布式计算算法进行所述企业创新大数据信息的分析和挖掘，建立企业创新能力评价模型；企业创新大数据分布式管理模块，采用数据集成、数据归约、数据清理、数据变换方法，处理所述企业创新大数据信息采集模块所采集的企业创新大数据信息，并将所述企业创新大数据信息转换成适用于数据挖掘的标准数据格式，并保存到数据库中。企业创新大数据分析模块，依据企业创新基本要素、技术创新水平、项目实践经验等评价模型的具体评价指标、相关标准，构建基于Hadoop的大数据系统，采用分类、聚类、数据抽取、分布式计算算法进行企业创新大数据的分析和挖掘，建立企业创新能力评估模型。本成果的有益效果是：本发明通过企业创新大数据信息采集模块采集企业创新的相关信息并将其汇集到企业创新大数据系统中，形成海量的企业创新信息数据库，并根据分类、聚类、数据抽取、分布式计算等大数据分析算法对企业创新数据库进行分析，建立企业创新能力能力评价模型，并使用多维度可视化的方法将人才能力评价模型直观的展示出来。构建基于大数据的企业创新撑服务平台，实现基于大数据的科技创新创业信息定向推送服务，提高了社会科技资源利用率，通过现代先进网络技术与传统对接手段相结合的方式，实现了社会科技资源的优化配置。

146. 企业创新需求信息采集与评价系统V1.0

登记号：202022648 　 分类号： G202;

主要完成单位： 广西博士海意信息科技有限公司

主要完成人员：龚家强、黄安斌、古中嫦、罗传林

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年8月21日

本科技成果涉及一种评价系统，具体涉及一种企业创新需求信息采集与评价系统。随着社会经济的不断发展，给越来越多的公司、企业带来了发展的机遇。但同时也产生了一些问题，如建设新的科技项目前怎样确定项目的经济性，然后考虑是否可以进行科技创新建设，但是很多企业的创新的需求不能够得到满足，缺少了与企业创新相互配合的公司和后续的管理的办法，使得企业创新的需求不得到满足，不能够进行及时的创新信息的采集，采集的时候也缺乏人员。本科技成果的目的是提供一种采集方便，适用性广的一种企业创新需求信息采集与评价网络系统。本成果的技术方案为：一种企业创新需求信息采集与评价网络系统，信息采集系统包括用户端、服务器和采集装置，所述服务器为需求信息录入的服务器，在服务器内导入企业的需求信息；用户端为电脑操作端，在电脑操作端内设置有信息导入程序，信息导入程序内填写企业的基本信息，在信息导入程序内可以让企业录入创新需求的信息；采集装置内设置有评价系统，在企业创新信息被对方确定，可以让企业的创新信息与其他人的需求相互接触，使得企业的创新需求得到满足，在处理好企业的创新需求之后，企业用户可以进入评价系统进行评价；采集装置请求至少包括采集时间和采集位置的采集特征；接收信息采集请求的所述处理器基于任一个或多个采集特征分类所述信息采集请求，当所述判断模块判断所述信息采集请求通过预设的评价条件时；企业创新信息处理之后，处理结果发送到企业联系人员的手机客户端，手机客户端内设置有评价系统。本成果的优点是：让企业的创新的需求得到及时的反馈，创新得到更为合理、科学的结果，让企业的创新需求的过程更加的节省时间，使得企业的创新的需求得到及时的反馈，让企业的创新更加的方便，满足了不同企业的创新的需求。

147. 面向中小企业的高校技术转移服务系统V1.0

登记号：202022649 　 分类号： G202;

主要完成单位： 广西博士海意信息科技有限公司

主要完成人员：龚家强、黄安斌、古中嫦、罗传林

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年8月21日

本科技成果的目的是提供一种流程高效，信息流通的一种面向中小企业的高校技术转移服务系统。本成果的技术方案为：一种高校技术转移公共服务系统，企业技术需求的收集，在技术转移之前需要进行技术需求的收集，收集的技术信息录入数据库，在数据库进行检索和对比；技术转移与创业孵化服务系统由创新e站、创新需求库、技术检索、服务热线和专家组五部分组成；国际技术技能/服务数字贸易港由高新技术互动展示系统、技术数字内容制作系统、行业技术移动门户管理系统、企业技术需求监测与智能对接系统、科技孵化服务采购系统和技术评估与技术评估师培训系统六部分组成；通过移动互联网和线下创新服务平台相结合的运营模式，建设基于EDI交换终端等多种交互模式的数字展厅，实现线上线下相结合的技术技能（服务）的互动展示、垂直搜索、精准推送、专家协同咨询、科学评估、难题招标、转移转化、融资孵化服务，打造全球技术技能（服务）数字贸易港；在转移系统内设置有客户登陆平台，在客户登陆平台内设置有账号区和密码区，登陆客户平台后可以进行垂直搜索、精准推送、专家协同咨询、科学评估、难题招标、转移转化、融资孵化服务。本科技成果的优点是：让高校技术转移的信息更加的流通，可以让中小企业的技术转移更加的方便，解决了技术转移的难题，使得高校院所的技术成果能够进行企业的生产，使得高校院校的技术转移更加的方便。

148. 博士海意科技成果转换数据管理系统V1.0

登记号：202022650 　 分类号： G202;

主要完成单位： 广西博士海意信息科技有限公司

主要完成人员：龚家强、黄安斌、古中嫦、罗传林

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年8月21日

随着技术转移和科技成果转化的不断发展，网络科技数据呈现迅猛发展的趋势，包括科技信息类型、来源、行业资讯和人才信息等等，具有数量大、数据种类多、涉及面广的特点。数据的增长加大了科技成果转化的难度和成本，现如今的科技大数据服务系统在自身建设中与用户使用中，暴露出存在许多问题：(1)无法海量进行科技信息的采集，数据库容量和范围小，无法普及；(2)新用户进行文献检索时，无人进行引导，会导致用户操作失误；(3)信息堆积，服务人员缺乏主动性。鉴于此，本成果提供一种科技成果转化的数据管理系统。本成果的目的在于提供一种科技成果转化的数据管理系统，以解决上述背景技术中提出现如今科技大数据服务系统数据库容量和范围小、无人进行引导以及服务人员缺乏主动性的问题。为实现上述目的，本成果提供如下技术方案：。数据库模块用于将前端设备采集的数据以及生成的相应索引信息存储到数据库中。数据库模块的建立包括如下步骤：（1）数据信息采集：采用多源异构数据采集终端进行数据采集，（2）原始数据库：将获取的原始信息库中进行存储；（3）数据优化与处理：将原始信息库中的储存信息逐一进行数据优化和处理，使用基于张量模型的数据统一描述方法，进行多模态异构科技数据的表示；（4）建模与数据提取：将科技成果转化数据进行统一建模，使用基于高阶正交奇异值分解的多模态特征提取方法，实现科技信息的特征张量提取；（5）特征模型数据库：将建模后的数据和科技信息的特征张量集中处理，建立特征模型数据库。本成果促进科技成果转化的科技大数据服务系统通过设置的数据库模块对文本、图像、音频、视频类型网络资源进行收集，增大数据库并提高数据信息量，更方便用户进行检索，扩大信息面，便于推广。促进科技成果转化的科技大数据服务系统通过设置的检索功能模块，在数据存储时建立特征模型数据库，每个数据存储前添加特征张量，在进行数据检索时，可以根据用户输入的索引信息，对比特征张量，提取数据库中的对应的科技文献数据信息，提高了检索的效率，同时也提高了检索数据的准确率，此外，对新用户提供服务导航，防止用户操作失误，从而可以提高服务质量。促进科技成果转化的科技大数据服务系统通过对用户资料的整理，对其加以区分并进行分析，建立用户数据库，客服人员根据客户的信息进行引导，提高服务质量。

149. 面向中小企业的高校技术转移服务能力建设

登记号：202022651 　 分类号： G202;

主要完成单位： 广西博士海意信息科技有限公司、上海理工技术转移有限公司

主要完成人员：刘新宽、龚家强、徐增豪、陈善忠、郑贵华、童正明、农卫良、倪骏、黄丽、黄丽冰、傅汝毅

任务来源：南宁市科学技术局

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年8月21日

本项目通过产学研联合创建国家技术转移示范机构上海理工大学（南宁）分中心，与国内先进地区的研究机构、大学、企业以及技术转移机构建立合作关系，集聚学校知识服务团队、公司专业事业部和技术经记人资源，建设面向中小企业的高校技术转移服务体系，开展面向中小企业的高校技术转移服务能力提升建设，进一步提升科技创新综合服务能力，为广西中小企业提供高校技术转移科技合作服务，促进广西与国内先进适用技术和高端人才的流通发展，推进大众创新创业，营造创新创业环境；并通过挖掘企业需求，实现先进科技成果在南宁落实转化应用，技术转移推动企业发展，带动广西科技产业提升为实现国家“一带一路”倡议打下基础。（1） “国家技术转移示范机构上海理工大学（南宁）分中心”科技创新平台建设 国家技术转移示范机构上海理工大学（南宁）分中心于2016年8月底成立，通过与上海理工技术转移有限公司合作，利用上海理工技术转移有限公司建立的“上海国家技术转移中心联盟”，联合长三角为主阵地的技术转移供给体系，共建“上海国家技术转移中心联盟―南宁分中心”联盟分支机构。围绕经济社会全面发展对科技和人才的需求，以区域、行业为背景，市场为导向，进行全方位、多形式的产学研合作，探索并不断完善校企、校地合作模式和运行机制，努力把“上海国家技术转移中心联盟”建设成为促进领域间、区域间的知识流动与技术转移的引领者。根据地方产业结构和技术需求，联盟推荐一批科技成果项目与“工作站”所在地科技部门合作，定期举办企业技术难题信息发布会、科技招投标会、高校科技项目推介会、科技成果展示交流会等各类产学研合作洽谈、考察活动。鼓励院校选派优秀科技人员到合作地区的企业中工作；组织地方企业到合作院校参加人才供需见面会；引导和鼓励地方企业与高校（院所）优势院系学科共建企业技术开发中心、共性技术服务平台、公共实验室或中试基地，提高企业技术创新层次，推动双方的长期合作和企业技术的持续创新；组织有关专家、机构、围绕地方产业情况举办科技论坛、专题报告会，开展企业技术难题诊断、科技信息服务等决策咨询。（2）创建“协同创新技术服务” 技术转移联动机制通过与上海理工技术转移有限公司合作桥梁，利用上海理工技术转移有限公司加入的多个技术转移创新联盟（中国高校技术转移中心长沙联盟、上海国家技术转移中心联盟、上海市技术转移服务联盟、南南全球技术产权交易所等）以及“机械工业共性技术（上海）研究院”等国家技术转移示范机构的资源，借助这些研究所的力量，协同开展技术转移活动和技术服务，可以拓展产学研合作资源，解决企业的许多难题。并结合各地科技企业孵化器和创客空间建设，深入企业，挖掘技术需求，与国内外技术转移机构合作，需求供给信息共享，提高成果转化成功率。同时组织各地技术转移机构和政府单位机构到国家科技成果转化服务交易大厅进行参观考察，进一步奠定合作基础。（3）科技创新服务能力建设 ①科技创新服务人才队伍建设通过交流与合作，吸引全国乃至世界范围内优秀人才参与技术转移的队伍中，提高公司在广西科技服务业的知名度，制定灵活用人机制，多种形式的科技服务模式。同时针对当今技术转移发展趋势，定期对技术转移服务人员进行科技成果信息服务、咨询评估方面的专业培训，不断提高从业人员的服务能力并规范其行为，必要时组织优秀人才到先进地区进行学习培训，学习先进地区丰富的经验。 ②科技创新交流培训与服务体系建设建立完善科技创新咨询服务系统，针对我区企业需求开展技术转移咨询与服务。开展技术对接推荐会，邀请专家和企业进行技术交流会，促成国家科技成果在南宁落地转化，同时对服务课题、服务内容、服务时间、服务效果和反馈意见建档。公司还深入各县和科技园区开展科技展览会、技术对接会、成果推广会、技术交流会等，为国内外企业和科研院所提供技术交流沟通平台，促进先进适用技术的推广与流通。 ③设立“技术转移首席专家”岗位高校在学科建设、科学研究和社会服务工作中涌现了一批有丰富实践经验、有众多科技成果、能解决企业实际技术难题的资深教授和专家，发挥他们的引领作用，指导青年教师接好高校社会服务的班，对提高师生工程实践能力，起到榜样示范效应。

150. 一种基于人造板生产用的成品测量装置

登记号：202022652 　 分类号： S784;

主要完成单位： 广西百色丰林人造板有限公司

主要完成人员：罗永例、蒙正麦、岑帅

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：百色市科学技术局

登记日期：2020年8月21日

人造板在生产成品过后需要进行测量，确认产品合格达标后方能投入使用。但是目前市场上现有的人造板测量装置大多使用卷尺直接测量，缺乏专业性，对进行大批量的人造板测量任务太过繁琐沉重，且厚度和长宽测量通常使用不同工具，占用工作空间，操作不便。为解决以上问题，本公司研发一种基于人造板生产用的成品测量装置。本研究成果包括厚度卡量装置和卷尺伸缩装置，厚度卡量装置是在手柄内部内接测量主杆，测量主杆表面固定安装有刻度尺，且测量主杆的另一端固定安装有限位块，测量主杆的内部开设有滑槽，滑槽内部设置有厚度卡量装置，手柄的外部套接有防滑环，且手柄的另一端设置有卷尺伸缩装置。卷尺伸缩装置包括第一挡板、第二挡板、卡合块、被动转环、主动转环、驱动转环、卡销、驱动杆和手摇杆，第一挡板的左侧固定安装有卡合块，且第一挡板的右侧设置有第二挡板，第二挡板的右侧固定安装有驱动转环，驱动转环的侧面安装有驱动杆，驱动杆的另一端安装有手摇杆。本研究成果有以下优势，（1）利用厚度卡量装置对人造板进行厚度卡量时，不仅可以对单个人造板进行抽查卡量，还能通过灵活设置卡量数值，固定第一卡刀和第二卡刀的位置，形成定性测量间距，对批量人造板直接进行套用，节约卡量工作时间，提高工作效率；（2）利用卷尺伸缩装置，不仅可以对人造板进行长宽测量，还可以折叠驱动杆和手摇杆，在卡量厚度和测量长宽二合一的同时，方便折叠收集，占用工作空间少。

151. 一种矿石分选设备

登记号：202022653 　 分类号： TF35;

主要完成单位： 百色市必晟矿业有限公司

主要完成人员：王康、吴华、杨胜全

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：百色市科学技术局

登记日期：2020年8月21日

本科技成果所要解决的技术问题是：提供一种结构简单，能有效对输送带减少冲中击，缓冲效果好的矿石输送设备本科技成果所采用的技术方案是：提供一种矿石分选设备，包括第一输送机、下料斗和第二输送机，第一输送机位于下料斗上方，第二输送机位于下料斗下方，第一输送机和第二输送机均包括支架和输送带，支架包括底板、多个支腿和辊筒，支腿竖直设在底板上，辊筒转动设置在相邻两支腿之间，第二输送机的支腿的下部设置有缓冲弹簧I和限位套，限位套固定连接在底板上，缓冲弹簧I活动设在限位套内，支腿的下端和缓冲弹簧I相抵并滑动在限位套内。辊筒的外圆周上包覆有弹性橡胶，下料斗的内壁上设有多组缓冲机构，多组缓冲机构交错连接于下料斗的内壁上；缓冲机枃包括缓冲板和缓冲弹簧Ⅱ，缓冲板一端和下料斗内壁转动连接，另一端斜向下料斗岀口；缓冲弹黉Ⅱ设在缓冲板和下料斗內壁之间，一端逹接亍下料斗的内壁，另一端和缓冲板连接。采用以上结构后，本实用新型矿石输送设备通过在支腿下部设置缓冲弹簧I，在下料斗下料到支架上的输送带时起到缓冲的作用，辊筒的外圆周上包覆有弹性橡胶也使得输送带和辊筒的碰撞为橡胶之间的碰撞，下料斗内设置缓冲机枃，使矿石较为平缓的落到输送带上，和现有技术相比，本实用新型结构简单，能有效对输送带减少冲击，缓冲效果好。

152. 一种矿热炉布料装置

登记号：202022654 　 分类号： TF806;

主要完成单位： 百色市必晟矿业有限公司

主要完成人员：张一方、张纯和、龙贤

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：百色市科学技术局

登记日期：2020年8月21日

本科技成果所要解决的技术问题是：提供一种结构简单，操作方便，能均匀布料，解决人工劳动强度大，危险性高问题的矿热炉布料装置。本科技成果所采用的技术方案是：提供一种矿热炉布料装置，包括料仓、给料机、下料管和矿热炉，料仓通过落料管和给料机进料口连接，给料机出料口和下料管一端连接，下料管另一端和矿热炉连接，下料管设置有一段软连接，下料管和矿热炉为活动连接，连接处设置有驱动机构，驱动机构包括驱动器、移动销和移动滑道板，驱动器通过支座设置在矿热炉上端外端面上，驱动器输出端和下料管连接，用于驱动下料管的移动，移动滑道板固定在矿热炉上端外端面上，移动滑道板和矿热炉之间设置密封结构，移动销固定在下料管上且滑动在移动滑道板的滑道内。作为进一步，下料管位于矿热炉内的部分设置有耐热密封板，耐热密封板滑动在矿热炉上端的内端面上。驱动器采用气压缸。密封结构为迷宫密封结构。采用以上结构后，本科技成果在下料管下料时通过驱动器驱动，使得下料管在一定范围内滑动在矿热炉上端面，所下的炉料均匀分布，不会推集在某个地方，避免了现有技术中由于下料管固定造成下料推集，需要人工进行疏通，导致人工劳动强度大，危险性高的缺点，和现有技术相比，本实用新型结构简单，操作方便，投入的成本较低。

153. 矿热炉烟气处理装置

登记号：202022655 　 分类号： TF806;

主要完成单位： 百色市必晟矿业有限公司

主要完成人员：王康、吴华、杨胜全

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：百色市科学技术局

登记日期：2020年8月21日

本成果的技术的技术方案是：提供一种矿热炉烟气处理装置，包括矿热炉、烟气管和处理室，处理室为管状结构，处理室下端设置下料斗，所述烟气管一端和矿热炉连接，另一端和处理室切向连接，所述的处理室的外围设置有水冷夹套，处理室内部设置有冷水管，冷水管下端延伸到下料斗处，冷水管的进出口均设置在冷水管的下料斗部分；处理室的上部设置有喷淋管，喷淋管由外部插入到处理室内壁和冷水管外壁之间，喷淋管上设置朝下的喷淋口。下料斗的下方设置有螺旋输送机，螺旋输送机的进料口和下料斗的出料口连接，螺旋输送机实现喷淋后烟尘回收的机械化，减少了人工的使用。下料斗的外壁上设置有振动电机，对喷淋后的烟尘回收下料起到辅助的作用。喷淋管为多个，均匀分布在处理室的圆周壁上，回收烟尘效果，冷水管包括内管和内管夹套，内管夹套设置在内管外围，冷却水循环在内管夹套内。内部水循环量减少，在达到效果的基础上，减少能耗。采用以上结构后，矿热炉烟气处理装置通过将烟气管切向和处理室连接，烟气螺旋上升，处理室内外均设置水冷装置，使得烟气得到两个方向上的冷却，可以有效对烟气进行冷却，冷却效果相比于现有技术好，该实用新型还设置机械化的处理后的物料，减少了人工的使用，保证了处理工作的连贯性，提高工作效率。

154. 一种矿石输送设备

登记号：202022656 　 分类号： TF806;

主要完成单位： 百色市必晟矿业有限公司

主要完成人员：袁波、朱春国、周万彬

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：百色市科学技术局

登记日期：2020年8月21日

本科技成果所要解决的技术问题是：提供一种结构简单，能有效对输送带减少冲中击，缓冲效果好的矿石输送设备本科技成果所采用的技术方案是：提供一种矿石输送设备，包括第一输送机、下料斗和第二输送机，第一输送机位于下料斗上方，第二输送机位于下料斗下方，第一输送机和第二输送机均包括支架和输送带，支架包括底板、多个支腿和辊筒，支腿竖直设在底板上，辊筒转动设置在相邻两支腿之间，第二输送机的支腿的下部设置有缓冲弹簧I和限位套，限位套固定连接在底板上，缓冲弹簧I活动设在限位套内，支腿的下端和缓冲弹簧I相抵并滑动在限位套内。辊筒的外圆周上包覆有弹性橡胶，下料斗的内壁上设有多组缓冲机构，多组缓冲机构交错连接于下料斗的内壁上；缓冲机枃包括缓冲板和缓冲弹簧Ⅱ，缓冲板一端和下料斗内壁转动连接，另一端斜向下料斗岀口；缓冲弹黉Ⅱ设在缓冲板和下料斗內壁之间，一端逹接亍下料斗的内壁，另一端和缓冲板连接。采用以上结构后，本实用新型矿石输送设备通过在支腿下部设置缓冲弹簧I，在下料斗下料到支架上的输送带时起到缓冲的作用，辊筒的外圆周上包覆有弹性橡胶也使得输送带和辊筒的碰撞为橡胶之间的碰撞，下料斗内设置缓冲机枃，使矿石较为平缓的落到输送带上，和现有技术相比，本实用新型结构简单，能有效对输送带减少冲击，缓冲效果好。

155. 矿热炉烟尘降温装置

登记号：202022657 　 分类号： TF806;

主要完成单位： 百色市必晟矿业有限公司

主要完成人员：袁波、朱春国、周万彬

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：百色市科学技术局

登记日期：2020年8月21日

现有矿热炉技术中通常是采用烟管将烟气抽到除尘系统中，烟管外采用夹套式水冷系统进行冷却，但由于烟尘温度过高，一出矿热炉就采用水冷方式对烟管以及除尘系统的使用寿命均会有所影响，热量损耗也较大。为解决上述问题，公司自主立项进行研究，通过研究获得了本成果。 本成果釆用的技术方案是：提供一种矿热炉烟尘降温装置，包括矿热炉、下料管、下料仓、烟管和收尘系统。下料仓位于矿热炉的上方，下料仓通过下料管和矿热炉连接；装置还包括水冷管、水夹套、水循环系统和烟气抽风机，下料仓的外围设置有烟气夹套，烟管的一端和矿热炉连通，另一端和烟气夹套连通；水夹套设置于水冷管外围，水夹套设置进水口和出水口，水夹套分别通过进水口和出水口和水循环系统连通，水冷管一端和烟气夹套连通，另一端和烟气抽风机连通，烟气抽风机和收尘系统连接。下料管位于矿热炉外部的部分设置有回转下料器。采用以上结构后，矿热炉烟尘降温装置能够通过下料仓的烟气夹套对物料进行加热，使得烟气温度有所降低，在通过水夹套的水冷进行第二次的冷却，本实用新型对矿热炉的烟气进行两次的冷却，达到了逐步冷却的目的，对各个管道和除尘系统都有较好的保护作用，使得使用的寿命影响小，并且通过对物料的加热使得物料后期加热所需的热量有所帮助，也进一步减低了能耗。

156. 板山岗颗粒、金钱草清淋颗粒产业化关键技术研究

登记号：202022658 　 分类号： R9;TQ46

主要完成单位： 南宁市第一人民医院、广西壮族自治区药用植物园、广西药用植物园制药厂

主要完成人员：蓝晓步、蓝鸣生、农慧亮、吴无畏、陈路、钟慧、陈彪、植国繁、韦开听、董思喆、罗朝亮、莫凯、尹利君、刘钰、闫炳雄、黄仕孙

任务来源：南宁市科学技术局

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年8月21日

一、课题来源与背景本课题是由南宁市科学研究与技术开发计划项目“板山岗颗粒、金钱草清淋颗粒产业化关键技术研究”（合同编号：20173158-6）的经费资助而完成。由南宁市第一人民医院、广西壮族自治区药用植物园、广西药用植物园制药厂共同完成。二、成果简介针对根据国家和广西食品药品监督管理局有关医疗机构中药民族药注册申报管理的有关规定，以及广西食品药品监督管理局《关于医疗机构中药民族药制剂恢复配制的通知》（桂食药监注〔2013〕13 号）等有关管理文件的要求，对两个极具民族特色和良好疗效的板山岗颗粒和金钱草清淋颗粒的产业化关键技术开展研究，完成板山岗颗粒、金钱草清淋颗粒的生产工艺、质量标准、稳定性等产业化关键技术研究，并将研究成果整理形成医疗机构制剂注册材料2套，向广西壮族自治区食品药品监督管理局申报，获得板山岗颗粒、金钱草清淋颗粒两产品的再注册受理通知书，具体成果如下： 1、分别制定板山岗颗粒、金钱草清淋颗粒的生产工艺，建立成型生产工艺，工艺规程的制订符合 GMP 要求。 2、制定企业标准 2 个，分别制定了板山岗颗粒、金钱草清淋颗粒的质量标准草案，可用于试制样品的质量控制。 3、新增申请专利 2 项，均为发明专利： 1）一种金钱草清淋颗粒的薄层层析检测方法，申请号：201910088666.X； 2）一种测定板山岗颗粒中（R，S）－告依春含量的方法，申请号：CN201811091446.4。 4、在国内学术期刊发表研究论文 2 篇： (1) 陈路,吴无畏,唐炳兰,蓝晓刘钰步,董思喆,蓝晓步*.板山岗颗粒药材提取工艺优化研究 [J].中国药业，2020,29(1)：20-22. (2) 陈路,吴无畏,刘钰,蓝晓步,何晓惠,蓝鸣生*.高效液相法测定板山岗颗粒中R,S-告依春含量[J].中国药业，2019,28(12)：34-36. 5、引进钟慧主任为技术指导。为医院培养新药研发骨干2名：农慧亮、莫凯，产品申报专员1名：植国繁。 6、分别完成工艺研究、质量研究、稳定性研究、主要药效学研究等研究工作，整理医疗机构制剂注册主要材料 2 套。 7、已获得医院院内制剂再注册受理通知书 2 份。

157. 基于大数据的企业税收征信服务系统的研究与开发

登记号：202022659 　 分类号： F832;3

主要完成单位： 广西航天信息技术有限公司、广西财经学院

主要完成人员：李静敏、黄家超、赵曙光、袁洁、夏惟怡、谢娜、李剑文、罗应机、韦为、陈玉梅、马念谊、刘子润、陈硕峰、郑文伟、梁斌、李奇、范碧秀、潘志键、刘佳媛、曹小坤、李冬梅

任务来源：南宁市科学技术局

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年8月21日

一、课题来源与背景《基于大数据的企业税收征信服务系统的研究与开发》为2018年南宁市科学研究与技术开发计划项目（项目合同编号: 20181015-3，项目类别为重点研发计划）。 二、应用领域和技术原理 1.应用领域该项目属于信息化系统项目，应用面向金融机构和企业。可用于与金融机构共建依托企业经莒数据的金融风险监控，解决了银行、金融机构对企业客户的贷前获客问题；并在大数据的基础上，各银行对企业客户的税收征信数据把握更准确，防范了在信贷过程中可能出现的风险。另一方面企业可通过平台进行风险自查。 2.技术原理基于各行业企业客观、真实的销售、采购发票数据，采用云计算、ETL技术、Trust Link身份安全认证服务等技术，通过数据建模、数据采集、数据分析等方式开发一套基于大数据的企业税收征信服务系统，进而最终可实现对各行业企业资产负债指标、损益指标、现金流指标以及税务指标等分析与评估，并可在预警库中通过设定某些指标预警值的方式实现预警提示。 三、技术的创造性与先进性； 1．构建税收征信指标体系，建立分析模型和算法，满足不同对象的应用需求。根据不同行业、不同规模企业的生产经营过程，通过采集各个关键点的数据，分析数据间关联关系，探寻可以体现出税收征信的关键指标，搭建税收征信体系。以财务报表、经营计划及其他相关的财务资料为依据。利用财务、金融、企业管理、市场营销等理论，采用比例数学分析模型等方法，确定预警指标和预警指标的相应标准，以发现企业存在的风险。 2.研究开发企业税收征信服务系统，在系统开发中实现大数据技术、云计算技术、ETL技术、TrustLink身份安全认证服务技术的应用集成创新。 3.通过网络数据采集方法进行数据采集，运用Hadoop架构技术进行数据汇集、治理，k近邻算法进行数据挖掘。 四、技术的成熟程度，适用范围和安全性；项目成果处理初级阶段，本项目可用于与金融机构共建依托企业经莒数据的线上化的信用货产品。一方面为小企业提供融资服务；另一方面解决了银行、金融机构和资金方的贷前获客问题，并在大数据的基础上，防范了在信贷过程中可能出现的风险。 五、应用情况及存在的问题；需要结合金融信息化转型需求进行升级。

158. 新能源汽车轻质铝合金车身及零部件轻量化研究与产业化开发

登记号：202022660 　 分类号： TG146.21;

主要完成单位： 南南铝业股份有限公司、广西大学

主要完成人员：尹昌波、郑玉林、唐爱国、徐光帅、郝涌岐、黄霄、黄峥、李飞龙、潘文、曾建民、周雄多、陈平、熊新国、李永弟、黄宗福、胡武、梁丽华、陶荟宇、陆俊成、宋尉、韦彦丁、韦凯

任务来源：南宁市科学技术局

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年8月21日

一、课题背景与来源：随着全球各国对新能源汽车不断推广，对整车质量、电池电量、续航里程要求的提高，车身降重成为必要趋势，铝合金材料是汽车轻量化最重要的材料。南南铝业股份有限公司公司依托交通高端铝合金新材料资源，发挥铝合金部件精密制造优势，自主创新，进行新能源汽车轻质铝合金车身及零部件轻量化的研究与开发，项目列入了2017年度南宁市本级科学研究与技术开发项目资助计划。二、应用领域和技术原理项目采用铝合金成分配比、熔炼精炼技术，研发出高性能汽车铝合金材料，铝合金抗拉强度、屈服强度满足汽车产品的力学性能要求；采用了铝合金机器人焊接、辊弯成型、CNC加工等深加工技术，研发了高强度轻质合金车厢、电池托盘、行李架等新能源汽车零部件，达到了客户要求的新能源汽车车身轻量化的指标。项目颠覆了传统的焊接、螺接等铝合金连接设计理念，采用榫卯结构设计开发了4.5纯电动物流车全铝车厢，将结构设计中铝合金焊接作用由原来的结构强度连接变为定位连接，从根本上解决了铝合金焊接所造成的基体强度降低的难题；同时，达到减重目标，相对于传统钢制车厢的实际减重量大于40%，满足新能源汽车续航里程要求。三、项目成果的创造性、先进性包括如下几点： 1、创造性地将鲁班的“榫卯”技术运用于铝合金型材结构连接，将焊接作用由原来的结构强度连接变为定位连接，从根本上解决了铝合金焊接所造成的基体强度降低的难题， 技术水平处于国内外领先地位； 2、项目建成的模块化、柔性化和智能化生产线，打破了铝精深加工传统的单机台、多工位、分散型的作业模式，技术、产品质量稳定性及生产效率明显提升，生产线的先进水平领先于国内同行。四、技术的成熟度及应用情况项目开发的新能源汽车轻质铝合金车身及零部件轻量化产品部分已投入市场生产，并取得一定的经济效益。新能源汽车轻质铝合金车身及零部件轻量化产品的开发，推动了新能源汽车轻量化和电动化的发展，提高电动汽车的续航里程。五、历年获奖情况项目开发的纯电动物流车全铝车厢获得了2018年广西企业创新创业奖广西工业设计奖；形成的发明专利“一种全铝车厢顶部组件的制作方法及装置”获得2019年第九届广西发明创造成果展览交易会金奖。

159. 爱阁工房订单自动化排产系统V1.0

登记号：202022662 　 分类号： TP2;TP27

主要完成单位： 广西福之凯家居有限责任公司

主要完成人员：汤建国

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年8月24日

软著名称 爱阁工房订单自动化排产系统V1.0 技术背景 目前，家具的生产现场采用的工业PC机以设备控制和网络查询为主，对生产过程中的各种物料信息标签和各种生产数据，依然采用手工纸张记录的方式。这种管理起来比较困难，单纯的靠手工及口头处理，其准确安全性、效率和及时性都无法得到有效保障，难以满足现代企业科学管理的需要。且随着市场对家具产品的多样化和个性需求的日益增长，家具产品更新周期越来越快，客户对产品供货期的要求越来越短。随着互联网渗入到人们日常生活的方方面面，家具的生产过程也希望采用一个平台远程生产管理、实时共享设计数据。但目前家具生产管理软件行业而言，效果不太明显。 技术内容 家具排产系统，包括主控端、订单提交模块、计划生产模块、采购模块、加工模块、组装模块、出厂模块、数据库端和通讯模块。主控端通过通讯模块控制订单提交模块、计划生产模块、采购模块、加工模块、组装模块和出厂模块；主控端包括中央处理器，中央处理器包括基础信息模块、判断模块、分析模块、处理模块和反馈模块。还包括成本计算模块，主控端通过通讯模块将成本计算模块的数据传输到数据库端。还包括物流管理模块，物流管理模块通过通讯模块连接出厂模块，物流管理模块包括物流传感器。还包括售后模块，售后模块通过通讯模块连接出厂模块和物流管理模块。还包括库存管理模块，库存管理模块通过通讯模块连接出厂模块、物流管理模块和售后模块。加工模块包括制造模块、颜色喷涂模块、裹膜模块和烘干模块。计划生产模块包括物料清单、物料成本、客户需求量和实际生产模块。还包括个性定制模块，个性定制模块包括材质模块、花纹模块和颜色模块，材质模块包括布料模块、木材模块和金属模块。

160. 爱阁工房定制家具设计软件V1.0

登记号：202022663 　 分类号： TP2;TP27

主要完成单位： 广西福之凯家居有限责任公司

主要完成人员：汤建国

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年8月24日

软著名称 爱阁工房定制家具设计软件V1.0 技术背景 家具市场现存的家具，虽然品类繁杂、风格各异、做工近似完美，但是，购买方想要选中一款中意的家具并非易事。另外，现有家具在生产时，由于购买方与生产方的信息不对称，容易引起供需脱节的现象，生产方无法第一时间掌握购买方的真实需求，造成大量生产后的家具无法满足购买方的需求，形成库存积压，而购买方却难以选购到心仪的家具。 技术内容 该家具设计软件，包括：客户端，用于获取购买方的家具设计需求，并向设计端发送家具设计需求；设计端，用于根据家具设计需求生成家具设计方案，并向生产端或者客户端发送家具设计方案；生产端，用于接收客户端或者设计端发送的家具设计方案，并根据家具设计方案生成家具生产方案；产品溯源端，用于获取生产方所生产的家具在运输过程中的物流信息，并向客户端和生产端发送物流信息；监管端，用于接收客户端、设计端或者生产端发送的监管需求信息；或者向客户端、设计端或者生产端发送监管请求信息。客户端，还用于：接收设计端发送的家具设计方案，并展示家具设计方案的设计效果。客户端包括：增强现实AR模块，用于展示家具设计方案的设计效果。生产端，还用于：获取家具生产动态信息，并向客户端发送家具生产动态信息；其中，家具生产动态信息包括生产进度、用料情况、环保达标情况、生产人员信息或者生产环境信息。客户端，还用于向生产端生产现场预约参观请求；生产端，还用于根据生产现场预约参观请求向客户端发送允许参观信息。生产方所生产的家具中设置有防拆卸松动模组和定位模组；产品溯源端，还用于接收防拆卸松动模组发送的产品松动信息，以及接收定位模组发送的家具定位信息，并向客户端和生产端发送产品松动信息以及家具定位信息。客户端还用于通过云服务器向设计端发送家具设计需求；产品溯源端，还用于通过云服务器向客户端和生产端发送物流信息。爱阁工房定制家具设计软件，通过客户端获取购买方的家具设计需求，并向设计端发送家具设计需求；设计端根据所述家具设计需求生成家具设计方案，并向生产端或者客户端发送家具设计方案；生产端接收客户端或者设计端发送的家具设计方案，并根据家具设计方案生成家具生产方案。使得生产方可以根据家具生产方案生产出购买方心仪的家具，从而满足购买方的真实需求。

161. 爱阁工房衣橱柜数据采集及处理系统V1.0

登记号：202022664 　 分类号： TP2;TP27

主要完成单位： 广西福之凯家居有限责任公司

主要完成人员：汤建国

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年8月24日

软著名称爱阁工房衣橱柜数据采集及处理系统V1.0 技术背景随着社会的不断进步、经济的不断发展，建筑行业快速发展，人们对衣柜的需求量逐渐增多，要求也越来也高。目前我国的家具制造行业多以传统的劳动生产方式为主，家具生产过程中智能化数控系统使用率不高、家具定制生产规模化水平仍有待提高的现状。技术内容该软著系统是基于智能化数控系统的定制家具生产关键技术研究，利用前后端一体化家具定制系统，进行定制家具设计、生产、管理、出库，实现一键下单即可完成前后端无缝对接。 1.通过开展前后端一体化家具定制智能化数控系统的研发，进行一个集产品设计、生产加工、产品管理及销售为一体的家具设计生产管理智能化数控系统的技术研发。 2.智能化数控系统在家具定制中的应用研发（1）智能化家具定制设计客户可以在智能化数控系统上完成家具设计，通过系统拆单模块可以得到加工数据，通过BD软件将板材加工数据传输到加工设备的对接模块中，各个生产设备即可得到加工数据。（2）智能开料应用本项目在智能化数控系统上设计的家具可以通过数据拆分模块将设计图的数据进行拆分，并根据尺寸大小的不同将数据参数优化，然后通过BD软件输出开料数据，形成相应的代码，即可智能开料。（3）智能封边应用引进德国豪迈封边机，保证了封边工艺的质量，使用时，将家具定制智能化数控系统形成的封边数据通过BD软件传输到封边机。（4）智能打孔应用在家具定制智能化数控系统上进行设计数据采集，采集完毕后用设计软件一键生成板材加工孔位图，成为机器加工生产的指令。 3.智能化数控系统在成品仓管理中的应用通过智能化数控系统可以将加工信息生成二维码，通过扫码机扫描二维码，将定制家具产品对应的单个产品进行归类分拣、包装、管理。

162. 一种形变式光纤围栏系统及其探测入侵活动的方法

登记号：202022665 　 分类号： TN2;

主要完成单位： 桂林聚联科技有限公司

主要完成人员：姚飞、雷静、肖丹谊、蒋宗伯

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：桂林市科学技术局

登记日期：2020年8月24日

1、课题来源与背景本发明涉及光纤传感领域，具体是一种形变式光纤围栏系统及其探测入侵活动的方法。在安防系统中，当前的光纤围栏通过探测光缆振动为机理来探测入侵活动，具有电磁兼容性好、工作距离长的优点，特别适用于机场、高速公路、高铁线路、石油及天然气管道、边防线、油库等场合的应用。而正是因为当前的光纤围栏是通过探测光缆振动来探测入侵活动，使得其具有一些固有的缺点： a) 较难消除大风和大雨的干扰影响。虽然当前的光纤围栏中采用自适应阈值等方法可以一定程度降低误报率，但同时因为阈值的提高，也使得在大风、大雨环境下漏报率提高。 b) 较难消除小动物的干扰影响。像猫这类大小的动物，如果在光纤围栏上爬行或穿行，很容易产生误告警。即使是更小的动物，像老鼠、蛇，在围栏上爬行或穿行时，也容易产生误告警。即便采用模式识别的手段，但是由于模式数量的限制，小动物的干扰，对振动类安防系统的影响很难消除。 c) 较难消除背景振动的干扰影响。在一些情况下，背景振动在光纤围栏上产生的振动信号可能大于入侵活动产生的振动信号，而且这些背景振动信号和入侵活动产生的振动信号非常相似，即使采用模式识别的手段，也难以区分。例如：管道附近的正常施工活动，厂区大门开启对围栏的影响。 d) 对于带定位功能的分布式光纤围栏，定位精度差，误差值在50~100m。在长距离围栏系统中，50~100m的误差尚可接受，但在厂区式光纤围栏中应用时，误差就会显得大了。为了克服当前振动式光纤围栏的缺点，我们提出一种新型的光纤围栏—形变式光纤围栏。 2、技术原理及性能指标本发明的目的是提供一种形变式光纤围栏系统及其探测入侵活动的方法，通过探测传感光缆发生形变（例如：光缆曲率半径从0.15m变到0.2m以上或者从0.15m变到0.1m以下）来实时发现入侵活动，并能够探测入侵活动发生的位置。一种形变式光纤围栏系统，其特征是：包括一个P-OTDR模块和一根传感光缆；P-OTDR模块由依次相连的一个光脉冲发生器、一个光方向耦合器、一个检偏器、一个光接收机、一个控制计算单元组成；P-OTDR模块的端口连接到多芯传感光缆的其中一根光纤，传感光缆固定于围栏栏杆上；光脉冲发生器输出的光信号经光方向耦合器输出到传感光缆的一根光纤中；从传感光纤中返回的瑞利散射信号经光方向耦合器被输出到检偏器中，被检偏后的信号被送到光接收机，经光接收机转化为电信号后传输至控制计算单元，控制计算单元将信号处理得到最终结果。 3、技术的创造性与先进性与现有技术相比，本发明具有定位精度高，抗多种干扰的特点。 4、技术的成熟程度，适用范围和安全性本专利已经应用于多种场景中，主要实现精准定位，抗干扰功能。 5、应用情况及存在的问题本专利已经应用于本单位的多款产品中，随着应用的不断扩大，还需要进一步技术升级，提高测试精度，满足新的需求。 6、历年获奖情况无 7、成果简介要向社会公开本发明公开一种形变式光纤围栏系统，包括一个P-OTDR模块和一根传感光缆；P-OTDR模块由依次相连的一个光脉冲发生器、一个光方向耦合器、一个检偏器、一个光接收机、一个控制计算单元组成；P-OTDR模块的端口连接到多芯传感光缆的其中一根光纤，传感光缆固定于围栏栏杆上；光脉冲发生器输出的光信号经光方向耦合器输出到传感光缆的一根光纤中；从传感光纤中返回的瑞利散射信号经光方向耦合器被输出到检偏器中，被检偏后的信号被送到光接收机，经光接收机转化为电信号后传输至控制计算单元，控制计算单元将信号处理得到最终结果。本发明提供的形变式光纤围栏系统具有电磁兼容性好、作用距离长和全分布式的优点。

163. 一种基于热致光纤偏振态变化原理的光缆识别的方法

登记号：202022666 　 分类号： TN2;

主要完成单位： 桂林聚联科技有限公司

主要完成人员：李立汉、廖伟东、雷静

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：桂林市科学技术局

登记日期：2020年8月24日

1、课题来源与背景目前，在维护光缆网络时，经常会遇到在一些管道中同时存在多根光缆，而且由于各种原因使得光缆的标识脱落、模糊不清，在这种情况下，为了维护光缆，维护人员首先得搞清楚哪一根光缆是自己要找的光缆，此时需要对光缆进行识别。目前对光缆进行识别的方法主要有三种：使用光缆振动传感探测敲击光缆的方式、使用P-OTDR（偏振-光时域反射仪）探测弯曲光缆的方式、使用B-OTDR探测加热光缆的方式。使用光缆振动传感探测敲击光缆的方式来进行光缆识别，缺点之一是容易产生串扰，当几根光缆被放置在一起，识别光缆时需要将每一根光缆分隔开来，如果分隔的距离只有2~3m，那么敲击其中一根光缆时，振动容易串到其它光缆上，这样的话，要分清哪一根光缆才是我们需要寻找的目标光缆，就会比较费时、费事；缺点之二是遇到光缆线路有架空线路段时，在刮大风或下雨时，因为光缆摩擦挂杆、挂钩等因素产生的噪声很大，此时通过使用光缆振动传感探测敲击光缆的方式进行光缆识别就会变得非常困难。使用P-OTDR（偏振-光时域反射仪）探测弯曲光缆的方式来进行光缆识别，缺点是识别光缆时需要将每一根光缆分隔开来，并且能够对光缆进行直径1m左右的弯曲，如果识别光缆处，光缆被敷设得较紧，抽不出足够长度的光缆用于弯曲，那么实施光缆弯曲就比较困难，通过使用P-OTDR（偏振-光时域反射仪）探测弯曲光缆的方式来进行光缆识别也就变得十分不便。使用B-OTDR探测加热光缆的方式来进行光缆识别，虽然能够避开上述两种方法的缺点，但是B-OTDR的成本高，而且单端探测距离很难超过60km。为了避免上述的光缆识别方法的缺点，我们提出一种使用P-OTDR（偏振-光时域反射仪）探测加热光缆的方式来进行光缆识别。 2、技术原理及性能指标本发明的方法使用的装置为P-OTDR（偏振-光时域反射仪），它可以测量光纤线路上各点偏振态的变化。当光缆线路上某一处被加热时，经过该处光纤线路的光信号偏振态将会发生变化。通过比较光缆被加热前后的后向散射曲线，可以进行光缆识别。本发明的方法是： 将P-OTDR（偏振-光时域反射仪）连接到被识别光缆的其中一根光纤上，在光缆识别处，将数根待识别的光缆分隔开后，将其中一根光缆进行加热至70℃，使用P-OTDR（偏振-光时域反射仪）获取光缆加热前后的OTDR曲线数据，对获得的两组OTDR曲线数据进行处理，根据处理后的结果判断P-OTDR（偏振-光时域反射仪）所连接的光缆在远端是否被加热，从而判断被加热的光缆是否是所寻找的目标光缆。 3、技术的创造性与先进性使用P-OTDR（偏振-光时域反射仪），通过加热一段光缆，能够方便、精确地识别目标光缆。 4、技术的成熟程度，适用范围和安全性本专利已经应用于多种光缆设备和场景中，能精准地识别目标光缆。 5、应用情况及存在的问题本专利已经应用于本单位的多款产品中，随着应用的不断扩大，还需要进一步技术升级，提高测试精度，满足新的需求。 6、历年获奖情况无 7、成果简介要向社会公开本发明公开一种基于热致光纤偏振态变化原理的光缆识别的方法，通过加热一段光缆，能够方便、准确地识别目标光缆。涉及光通信测试领域，特别是涉及光缆识别技术。

164. 一种光缆扰动传感系统传感光缆隐蔽式埋地的装置

登记号：202022668 　 分类号： TN2;

主要完成单位： 桂林聚联科技有限公司

主要完成人员：张超、倪演海、陈溢文

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：桂林市科学技术局

登记日期：2020年8月24日

1、课题来源与背景随着社会的发展和科技的进步，光纤传感技术也在逐渐的成熟，目前光缆扰动传感系统已经在社会的各个领域得到了广泛的应用。由于光缆扰动传感系统具有传感器件无源、可靠性高、抗干扰能力强、传感距离长等诸多优点，正越来越多的应用于各种场所中。但是传感光缆露天布设容易受到恶劣天气的影响发生误判断，并且无法识别小动物造成的干扰。为了使光缆扰动传感系统能避免恶劣天气的影响以及小动物的干扰，本发明提供了一种光缆扰动传感系统传感光缆隐蔽式埋地的装置。 2、技术原理及性能指标一种光缆扰动传感系统传感光缆隐蔽式埋地的装置，包括五个组成部分：伪装单元、隔离单元、传感单元、支撑单元和底层单元，光缆扰动传感系统的传感光缆固定在传感单元上。所述各单元由上至下顺序为伪装单元、隔离单元、传感单元、支撑单元和底层单元，其中传感单元、支撑单元至少为1个或1个以上，可重复交叠放置，底层的上一层必须为支撑单元。所述伪装单元由草坪、沙地、碎石等与周围环境相似或不会引起怀疑的地形地貌构成。所述隔离单元为使伪装单元不会向下泄漏的轻质材料，并有适量透水孔，可使雨水向下渗漏，不至积水。所述传感单元为轻薄的片状或网状材料构成。所述支撑单元为坚韧有弹性的支撑物构成。所述底层单元为坚固平整的材料构成，并有适量透水孔，可使雨水渗漏至土壤，不至积水。当物体通过该装置的布设区域时，物体的重量作用于该装置的伪装单元上，伪装单元将力向下传导，使支撑单元收缩，并使传感单元变形下沉或直接下沉直至固定在其上的传感光缆触碰到底层单元而产生扰动信号。当力的作用消失时，弹性支撑单元和弹性介质单元恢复初始状态，等待下一次受力。支撑单元和传感单元材料的选择、支撑单元的数量及分布取决于伪装单元的重量和需要过滤的产生扰动的物体重量。 3、技术的创造性与先进性本发明可以有效的避免诸如小动物通过布防区域等意外情况或冰雹等恶劣气候对光缆扰动传感系统造成的干扰。 4、技术的成熟程度，适用范围和安全性本专利已经应用于公司产品中，可以有效提高使用者的工作效率。 5、应用情况及存在的问题本专利已经应用于本单位的产品中，随着应用的不断扩大，还需要进一步技术升级，满足客户新的需求。 6、历年获奖情况无 7、成果简介要向社会公开 本发明公开了一种光缆扰动传感系统传感光缆隐蔽式埋地的装置。该装置包括伪装单元、隔离单元、传感单元、支撑单元和底层单元，光缆扰动传感系统的传感光缆固定在传感单元上。当有物体通过该装置的布设区域时，物体的重量作用于该装置的伪装单元上，伪装单元将力向下传导，使支撑单元收缩，并使传感单元变形下沉或直接下沉直至固定在其上的传感光缆触碰到底层单元而产生扰动信号。该装置便于伪装，难以发现，并且可通过对传感单元和支撑单元的弹性控制来对通过该装置的物体进行重量筛选，低于设定重量值的物体不会使传感单元碰触到底层单元，从而可以有效的避免诸如小动物通过布防区域等意外情况或冰雹等恶劣气候对光缆扰动传感系统造成的干扰。

165. 一种形变式光纤围栏装置

登记号：202022669 　 分类号： TN2;

主要完成单位： 桂林聚联科技有限公司

主要完成人员：姚飞、胡肖潇、雷静、蒋灵芝

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：桂林市科学技术局

登记日期：2020年8月24日

1、课题来源与背景在安防系统中，通过探测传感光缆发生形变可以探测入侵活动，形变式光纤围栏装置除了具有电磁兼容性好、作用距离长和全分布式的优点以外，对于大风大雨干扰、小动物干扰、高强度背景振动干扰，具有好的抗干扰性能，对于入侵活动位置的定位精度较高。形变式光纤围栏通过偏振敏感-光时域反射仪技术（P-OTDR）来探测光缆形变的发生。在安装形变式光纤围栏时，需要使用3~5m的光纤跳缆将P-OTDR的有源部分与传感光缆连接起来，而该光纤跳缆通常较柔软，容易受外界因素影响产生形变，由此对系统产生干扰。如果使用保偏光纤来作为连接跳缆，可以大大减少这种干扰，但是保偏光纤跳缆价格较高，而且在激光器输出到保偏光纤跳缆之间还需要增加偏振控制器，以保证激光器输出的偏振方向与保偏光纤跳缆的主轴方向一致。为了克服光纤跳缆对系统产生的干扰，我们提出一种新结构的形变式光纤围栏装置。 2、技术原理及性能指标本发明的形变式光纤围栏系统由一根传感光缆和一个P-OTDR（偏振敏感-光时域反射仪）组成。P-OTDR模块由一个光脉冲发生器、一个光纤反射器、一个光方向耦合器、一个光起偏/检偏器、一个光接收器、一个控制计算单元、一个光缆终端盒组成。光脉冲发生器输出的随机偏振光信号经光方向耦合器输出到光起偏/检偏器中，起偏后的光信号送到传感光缆的一根光纤中；从传感光纤中返回的瑞利散射信号被送到光起偏/检偏器中，被检偏后的信号经光方向耦合器，送到光接收器。光方向耦合器、光起偏/检偏器被较好地固定放置在传感光缆的光缆终端保护盒中；光方向耦合器与光起偏/检偏器的连接光纤及连接头、光起偏/检偏器与传感光缆的连接光纤及连接头被较好地固定放置在光缆终端保护盒中。使用两根普通光纤跳缆将光方向耦合器的两个端口分别连接至OTDR模块的光脉冲发生器输出端、光接收器输入端。光脉冲发生器中使用F-P型的LD光源，并使用一个光纤反射器将LD光源的一部分输出光信号反射回到LD中，使得在LD的F-P腔中发生自相干作用，最终使得光脉冲发生器输出的光脉冲信号为随机偏振光，而未经以上处理过程的F-P型LD的输出光信号为线偏振光。线偏振光经普通光纤跳缆连接至光起偏/检偏器进行起偏时，如果光纤跳缆发生形变扰动，起偏器输出光功率将因此受到干扰，使P-OTDR工作受到干扰；而对于随机偏振光，则没有以上弊端。 P-OTDR可以测量传感光纤线路上各点偏振态的变化。当传感光纤线路上某一点的弯曲状态发生变化时，该点的偏振态将会发生变化。通过比较光纤线路上各点被弯曲前后的后向散射信号的强度，可以获得光纤线路上各点弯曲状态发生变化的信息，从而感知光纤围栏上的入侵活动及入侵位置。 3、技术的创造性与先进性本发明提供的形变式光纤围栏装置可以避免光纤传感有源部分与传感光缆之间光纤跳缆所产生扰动的干扰。 4、技术的成熟程度，适用范围和安全性本专利已经应用于公司产品中，可以有效提高使用者的工作效率。 5、应用情况及存在的问题本专利已经应用于本单位的产品中，随着应用的不断扩大，还需要进一步技术升级，满足客户新的需求。 6、历年获奖情况无 7、成果简介要向社会公开 本发明公开一种形变式光纤围栏装置，可以避免光纤传感有源模块与传感光缆之间光纤跳缆所产生扰动的干扰。

166. 一种高灵敏度的光纤干涉装置

登记号：202022670 　 分类号： TN2;

主要完成单位： 桂林聚联科技有限公司

主要完成人员：张超、倪演海、蔡云翔

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：桂林市科学技术局

登记日期：2020年8月24日

1、课题来源与背景随着社会的发展和科技的进步，光纤传感技术也在逐渐的成熟，目前光纤干涉传感系统已经在社会的各个领域得到了广泛的应用。传统的光纤干涉装置结构简单，所需光器件数量少且简单常用；灵敏度高，对于微小扰动也能响应；实用性强，传感光纤只需单根光纤，不再需要构成环路或者传感器布点，而且其具有传感器件无源、可靠性高、抗干扰能力强、传感距离长等诸多优点，所以正越来越多的应用于光纤传感领域。 2、技术原理及性能指标一种高灵敏度的光纤干涉装置，包括NxN路光耦合器3和与NxN路光耦合器3一侧连接的光源1、接收机2及另一侧通过传感光纤5连接的光反射器6，延时光纤4连接衰减器7组成的反馈环分别连接至NxN路光耦合器3的两侧。所述NxN路光耦合器3中的N为整数且至少为3。所述传感光纤5为普通单模光纤。所述延时光纤4为普通单模光纤。所述衰减器7的衰减幅度范围为2dB-4dB，衰减器7加入延时光纤4，可以在噪声不变的情况下提高整个装置的探测灵敏度和信噪比。所述光反射器6为能够使光发生反射的器件或装置所述光源1可以产生装置所需的光波。所述接收机2可以接收传感光纤5受扰动后产生的扰动光信号。这种光纤干涉装置中的传感光纤5受到外界扰动时，传感光纤5内部沿相反方向传播的两束光波发生不同的相移，其相位差产生的扰动光信号被接收机2接收后进行分析和处理。这种装置相较于传统的光纤干涉装置灵敏度更高、实用性更强，探测灵敏度和信噪比在噪声基本不变的情况下显著提高。 3、技术的创造性与先进性本实用新型的目的是针对现有技术的不足，而提供一种高灵敏度的光纤干涉装置。这种装置结构简单、成本低廉、灵敏度高、实用性强。 4、技术的成熟程度，适用范围和安全性本专利已经应用于公司产品中，可以有效提高使用者的工作效率。 5、应用情况及存在的问题本专利已经应用于本单位的产品中，随着应用的不断扩大，还需要进一步技术升级，满足客户新的需求。 6、历年获奖情况无 7、成果简介要向社会公开 本发明公开一种形变式光纤围栏装置，可以避免光纤传感有源模块与传感光缆之间光纤跳缆所产生扰动的干扰。

167. 一种随机偏振光源

登记号：202022673 　 分类号： TN2;

主要完成单位： 桂林聚联科技有限公司

主要完成人员：张超、肖丹谊、姚飞

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：桂林市科学技术局

登记日期：2020年8月24日

1、课题来源与背景随着社会的发展和科技的进步，光纤技术也在逐渐的成熟，目前已经在社会的各个领域得到了广泛的应用。而由于入射光偏振态不同，光器件以及光纤的偏振特性不同，从而导致光信息在产生和传输时受到不同程度的偏振相关损害，所以在某些光传感应用和测量应用中，需要随机偏振光源。 2、技术原理及性能指标一种随机偏振光源，包括互联的发光单元和反馈单元，其中，反馈单元将发光单元发射光的10%-90%反射回发光单元1中。所述发光单元为Fabry-Perot激光器。所述发光单元的发射光与反馈单元反射回的反射光形成自混合干涉，产生随机偏振光，随机偏振光经过反馈单元后，向外部输出。这种随机偏振光源结构架构简单，体积小、制作简易，成本低廉，低温度灵敏度，可实现不断快速改变光源的偏振态。 3、技术的创造性与先进性本发明的目的是针对现有技术的不足，而提供一种随机偏振光源。这种随机偏振光源结构架构简单，体积小、制作简易、成本低廉，低温度灵敏度，可实现不断快速改变光源的偏振态。 4、技术的成熟程度，适用范围和安全性本发明涉及光通信中光传感应用和测量技术领域，具体是一种随机偏振光源。本专利已经应用于多种光纤通信场景中，可以有效提高工作效率。 5、应用情况及存在的问题本专利已经应用于本单位的多款产品中，随着应用的不断扩大，还需要进一步技术升级，提高测试精度，满足新的需求。 6、历年获奖情况无 7、成果简介要向社会公开本发明公开了一种随机偏振光源，其特征是，包括互联的发光单元和反馈单元，其中，反馈单元将发光单元发射光的10%-90%反射回发光单元中。这种随机偏振光源结构架构简单，体积小、制作简易、成本低廉，低温度灵敏度，可实现不断快速改变光源的偏振态。

168. OTDR迹线管理软件V2.0

登记号：202022681 　 分类号： TN2;

主要完成单位： 桂林聚联科技有限公司

主要完成人员：王强、蔡爱华

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：桂林市科学技术局

登记日期：2020年8月24日

1、课题来源与背景本公司自主研制的产品TR300,TR600,TR700等 OTDR系列仪表中的配套PC软件。 2、技术原理及性能指标该软件可以实现在PC上对使用公司研制的OTDR系列仪表进行数据管理、分析、处理、打印报表等操作：1）打开公司研制的OTDR系列仪表测量产生的数据文件；2）对曲线进行放大、缩小、移动等操作分析曲线；3）进行多曲线对比分析；4）对曲线测量不尽合理的地方进行修改；5）根据用户定制生成测试结果报表。 3、技术的创造性与先进性 1）界面采用中文，风格简单明快，便于操作；2）对曲线文件进行批量修改、批量打印、单页多迹线打印，多波形打印，满足了不同客户的不同需求；3）对测量曲线缩放以标杆与曲线的交点为基准，保证了曲线特定区域可见性，方便用户发现问题。 4、技术的成熟程度，适用范围和安全性本专利已经应用于公司产品中，可以有效提高用户工作效率。 5、应用情况及存在的问题本专利已经应用于本单位的多款产品中，随着应用的不断扩大，还需要进一步技术升级，提高测试精度，满足新的需求。 6、历年获奖情况无 7、成果简介要向社会公开该软件的问世主要方便解决了客户对在PC端上使用公司研制的TR300,TR600,TR700等 OTDR系列仪表进行测量产生的数据进行进一步地管理、分析、处理、打印报表等二次加工操作。

169. 云平台管理软件V1.0

登记号：202022682 　 分类号： TN2;

主要完成单位： 桂林聚联科技有限公司

主要完成人员：刘丹蕾、蔡爱华

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：桂林市科学技术局

登记日期：2020年8月24日

1、课题来源与背景随着社会的发展和科技的进步，光纤技术也在逐渐的成熟，目前光纤技术已经在社会的各个领域得到了广泛的应用。而由于入射光偏振态不同，光器件以及光纤的偏振特性不同，从而导致光信息在产生和传输时受到不同程度的偏振相关损害，所以在某些光传感应用和测量应用中，需要选择随机偏振光源。 2、技术原理及性能指标本软件用户可通过APP远程操作仪表，实现故障追踪及光缆普查等功能。远程操作仪表时，手机APP实时刷新显示仪表的测量过程和结果。当一个操作人员通过手机APP操作一台仪表时，其他用户可同时登录APP查看该仪表的测量结果，避免了电话沟通等带来的沟通上的误解，能更方便有效的开展工作。 3、技术的创造性与先进性本发明可实现通过APP远程操作仪表,实时刷新显示仪表的测量过程和结果。 4、技术的成熟程度，适用范围和安全性本专利已经应用于公司产品中，可以有效提高使用者的工作效率。 5、应用情况及存在的问题本专利已经应用于本单位的产品中，随着应用的不断扩大，还需要进一步技术升级，满足客户新的需求。 6、历年获奖情况无 7、成果简介要向社会公开本云平台管理软件的开发及应用主要方便于客户使用远程连接操作仪表，实时显示监控测量其过程和结果。

170. Mini OTDR模块客户端软件V2.0

登记号：202022683 　 分类号： TN2;

主要完成单位： 桂林聚联科技有限公司

主要完成人员：黄其艺、蒋海丽、周晴

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：桂林市科学技术局

登记日期：2020年8月24日

1、课题来源与背景 Mini OTDR模块客户端软件V2.0 是桂林聚联科技有限公司自主研发的OTDR系列模块测试、管理软件。项目组成员经过市场调研结合用户的实际需求进行产品的进一步升级而研发出来的一款软件。是符合市场需求的。 2、技术原理及性能指标该软件支持多台OTDR模块测试、配置与操作，支持切换显示不同OTDR模块的测试结果，支持多迹线显示与操作，支持测试数据的存储及打印。 3、技术的创造性与先进性通过本软件可以对桂林聚联科技有限公司研发生产的OTDR系列模块进行测量光纤，为用户提供方便的测试、管理功能。 4、技术的成熟程度，适用范围和安全性本专利已经成功应用于公司多款产品中，可以有效提高用户工作效率。 5、应用情况及存在的问题本专利已经成功应用于本单位的多款产品中，随着该应用的不断扩大，还需要对其进一步做技术升级，提高产品测试精度，用以满足不同客户各种各样领域的新的需求。 6、历年获奖情况无 7、成果简介要向社会公开 Mini OTDR模块客户端软件V2.0 是桂林聚联科技有限公司开发的OTDR系列模块测试、管理软件。通过本软件可以对桂林聚联科技有限公司研发生产的OTDR系列模块进行测量光纤，为用户提供方便的测试、管理功能。Mini OTDR模块客户端软件V2.0 是桂林聚联科技有限公司自主研发的OTDR系列模块测试、管理软件。项目组成员经过市场调研结合用户的实际需求进行产品的进一步升级而研发出来的一款软件，是符合市场需求的。

171. 光网络智能管理平台V1.0

登记号：202022684 　 分类号： TN2;

主要完成单位： 桂林聚联科技有限公司

主要完成人员：蔡爱华、刘福奇

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：桂林市科学技术局

登记日期：2020年8月24日

1、课题来源与背景源于对光纤网络状况时时监测的需要，要求做到自动测试光纤，随时记录细微的变化，而且结合资源系统更加快讯准确的提供光纤故障点及原因，以缩短故障历时，作为抢修人员最好的参考。因此，这款软件应运而生。 2、技术原理及性能指标本系统采用B/S架构，部署服务器后，用户无需安装多余客户端软件，通过目前主流的浏览器即可登录本系统。本系统集计算机技术、通信技术和光电技术为一体，具备强大的资源管理能力；远端实时、定期测试、遇不良情况自动告警及数据综合分析等多项功能。系统主界面分为监控平台、监控管理、资源管理、统计报表和系统设置五大模块，布局简单，用户可轻松实现对光缆、设备等资源的管理操作及对光缆故障的实时监测。 3、技术的创造性与先进性本系统可以更高效的实现对光缆网络资源的管理与监测。 4、技术的成熟程度，适用范围和安全性本专利已经应用于公司产品中，可以有效提高用户工作效率。 5、应用情况及存在的问题本专利已经应用于本单位的多款产品中，随着应用的不断扩大，还需要进一步技术升级，提高测试精度，满足新的需求。 6、历年获奖情况无 7、成果简介要向社会公开光网络智能管理平台，它是一套针对光纤网络管理和维护的智能型系统，它是利用计算机技术、数据库技术、网络通信技术和OTDR测试技术整合而成的，它专用于测试传输线路中的光纤（这是指自光发射机以后到光接收机之间的所有光纤及所经过的跳接线）。

172. 中柬合作光伏技术创新与成果集成推广应用示范

登记号：202022686 　 分类号： TK51;

主要完成单位： 广西超星太阳能科技有限公司

主要完成人员：陆俊行、杨谦、罗业新、刘梅知、阮冰莉、刘爱国、樊成勇、黎黄、姚仕芬、谭仿邦、黄丽琴、薛文钊

任务来源：南宁市科学技术局

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年8月25日

一、课题来源与背景来源：按南宁市科学研究与技术开发计划项目合同（合同编号：20185067-3），我公司承担南科发〔2018〕11 号文件下达的南宁市科学研究与技术开发计划项目“中柬合作光伏技术创新与成果集成推广应用示范”研发工作。背景：本项目依托柬埔寨汇智环球实业有限公司和柬埔寨农业发展社团，建设中柬合作技术创新与成果集成推广应用示范，将中国太阳能光伏与光伏先进技术辐射到柬埔寨及其周边国家，对于加强中国与东盟国家太阳能产能合作计划，满足柬埔寨等东盟国家对太阳能光伏技术需求，加快中国太阳能光伏与光伏技术往东南亚的转移和成果转化具有较大的必要性。二、技术关键和难题分析（一）示范点的基础建设 1.第一个示范点由中方项目实施单位与柬中技术转移中心、柬埔寨农业发展社团联合将太阳能光伏发电技术在柬埔寨推广应用建设于柬埔寨金边市 36 公里的鹅巴纳村。通过在该村建立太阳能示范点推广，使更多的柬埔寨人认识太阳能节能产品并以示范点为支点向柬埔寨全国辐射。 2.第二个示范点位于柬埔寨贡布省槟榔岛村，该村每年有 100 多天时间没有电力供应，给人民生活带来不便，长年缺电缺水导致产量无法提高。中方项目实施单位向柬方现场示范、安装了 2 套太阳能发电机组、2 套太阳能抽水灌溉机组并投入运行；随着示范产品的安装和应用，产品逐渐走向了柬埔寨市场。（二）优选柬埔寨市场欢迎的光伏发电系统、太阳能杀虫、太阳能路灯照明、太阳能灌溉系统、太阳能大棚喷淋降温等太阳能光伏的关键共性技术，推进推广应用的范围；（1）微型离网发电系统及应用示范样品的选型。柬埔寨电网容量小，电网规划滞后，覆盖全国电网尚未形成，电源端与负荷端不匹配，大部缺电与局部电力富余两种对立问题共存，电力供应质量仍不稳定，无法保证 24 小时供电，严重影响了人民的正常工作与生活。在目前并网条件不很成熟情况下，为给柬埔寨的生活、生产等独立分布式用电提供光伏系统示范，拟设计集成的微型离网发电系统。微型离网发电系统样板工程建设将开展针对柬埔寨电网条件下的光伏系统及部件筛选研究。目前已设计的办公用光伏系统样板工程示范由光伏组件、远程智能控制器、逆变器、蓄电池、交流变电柜等先进技术产品组成，并选择在柬埔寨农业发展社团农业示范基地建设，光伏发电并网系统也要符合电网并网要求，包括长寿命、高可靠性、宽直流电压工作范围、电能质量高效方面等，通过优化资源配置，降低整体成本。（2）太阳能杀虫灯本地化集成创新和应用示范样品的选型。柬农业的主要种植作物以水稻为主。此外，还种植少量的经济作物，例如蔬菜、腰果、热带水果、玉米、木薯、黄豆、芝麻、花生、甘蔗、烟叶和剑麻等。柬埔寨地处热带、亚热带地区，常年发生病虫害，种类繁多。其中，水稻病虫草害有 150 多种，且柬埔寨北部地区是“两迁”害虫(稻纵卷叶螟 Cnaphalocrocis medinalis Guenee、稻飞虱)最主要的虫源地之一。经研究害虫的趋光特点将太阳能频振式杀虫灯的光波设在特定范围内，根据三色定理将灯具设计为蓝色，夜间开灯时灯光变为黄绿色，这样就能使喜欢蓝色的害虫大量扑灯，而喜欢绿色的草蛉、瓢虫等益虫则少扑灯，大大提高了害虫诱杀率。三、应用情况及存在的问题由于在地化推广应用需要专业性强、技术创新能力突出的专业人才，所以本项目存在短期内难以招聘到足够的合适人才，造成研发和推广人员不足的风险，以致不利于项目建设的顺利进行。同时，高新技术企业存在员工流动性较大的特点，尤其是技术人员，在研发的过程中往往掌握着重要的技术，如果离开将给项目的实施带来技术泄密、影响开发进度等风险。针对此情况，公司将通过建立中高端研究人才站和采用富有竞争力的薪酬福利与激励政策，吸引和引进中高端人才，使员工与公司共同成长进步。四、历年获奖情况无。

173. 太阳能热利用产品核心专利工程化技术的产业化示范

登记号：202022687 　 分类号： S214;

主要完成单位： 广西吉宽太阳能设备有限公司

主要完成人员：刘建麟、孟沪生、马昭键、蒙胜杰、姚小龙、陈会杰、蒙献芳、宋廷志、韦福达、邹义升、韦晓、莫佩玉

任务来源：南宁市科学技术局

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年8月25日

一、课题来源与背景来源：按广西南宁市科学研究与技术开发计划项目合同（合同编号：20184061），我公司承担南科发〔2018〕11号文件下达的南宁市科学研究与技术开发计划项目“太阳能热利用产品核心专利工程化技术的产业化示范”。背景：本课题通过太阳能热利用核心专利工程化技术产业化生产工信部们认定的新产品，解决同行业中易出现产品质量的关键共性问题，为市场提供综合竞争力强、性价比高的广西品牌产品，促进广西新兴产业太阳能光热利用技术的科技进步，提高企业的知识产权意识和市场竞争力，为南宁乃至广西太阳能光热产业出专利、出产品、出标准、出效益提供科技支撑。二、技术原理及性能指标该项目以2项自有专利技术 “新型太阳能热水器板材的冲孔磨具”和“太阳能热水器水箱的发泡工装”为工程化技术的共性核心，结合工信部门认定的3个太阳能热水器新产品技术，再集成全玻璃真空集热管、承压管式集热技术、远程智能控制技术、最新型高效保温水箱技术、板材的冲孔磨具、水箱的发泡工装等技术，进行系列产品产业化生产示范。三、技术的创造性与先进性 （1）通过原有国家发明专利技术，重新调配原材料以及分量，该吸热涂料在镍粉、鳞片石墨粉、改性高岭土、磺化石墨烯、铝-锆偶联剂的共同作用下，与传统的同类太阳能热水器相比，它具有优秀的吸热性能、耐热、耐候性能。 （2）水箱结构双仓设计，U型分流水管进行连接，有效的克服传统单一水箱在使用热水时冷水补充进去使冷热水混合，温度迅速下降，出热水稳定较低，大大影响使用的舒适性问题。 （3）利用智能远程控制技术，使其程序便捷，简单方便实用，信号稳定，方便用户随洗随用，降低能源损耗，降低使用成本。四、技术的成熟程度，适用范围和安全性技术的成熟程度：技术已申请国家专利3项，其中发明专利2项，实用新型专利1项。应用领域：项目研发的热水器可广泛用于学生公寓、工厂医院、酒店宾馆、桑拿泳池、别墅家庭等领域的供热系统。安全性：经国家太阳能热水器质量监督检验中心（北京）检测及高校相关研究测试表明，本产品多项指标优于国家标准。五、应用情况及存在的问题将进一步完善管理制度和加强技术的培训，降低生产成本，继续深入研究新型热水器及开发应用，扩大市场销售渠道。六、历年获奖情况无。

174. 移动互联网技术在高职学生可持续发展中的应用研究

登记号：202022688 　 分类号： G71;

主要完成单位： 南宁职业技术学院、南宁市鑫力荣商贸有限责任公司

主要完成人员：包锋、林融、李光荣、龙莉娜、陆晓明、李振秋、黄春

任务来源：南宁市科学技术局

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年8月25日

1、课题来源与背景：建立互联网信息交流平台，通过产学结合，实现学校、用人单位、学生三方共赢的可持续发展道路，为解决高职院校毕业生就业难的同题提供借鉴，也为高校培养出能够更加适应市场需求，服务于国家和地方经济建设和发展的毕业生提供经验。 2、技术原理及性能指标该平台从业务应用可划分为三个层次:表示层(UI)、业务逗辑层(BLL)、数据访同层(DAL)；表示层(UI):位最外层(最上层)，最接近用户，月于显示数据和接收用户输入的数据，比如录入微型企业的信息，或者对微型企业进行统计。表示层为用户提供一种交互式作的界面。业务(BLL):逻辑层是界面层和数据层的桥梁，它响应界面层的用户请求，执行任务并从数据层抓取数据，并将必要的数据传送给界面层。换句话说，当系统接收到用户保存型企业的信息，或者对微型企业进行统计的请求后，交由业务逻辑层进行一系列的运算、数据处理等操作，最终得到用户想要的结果。数据访问层(DAL):该层所做事务直接操作数据厍，针对数据的增添、删除、修改、更新、查找等。数据访问层采用先进的SOA限务，集中存储不同来源的数据。通过数适适配的方式，从业务综合管理系统抽取法人代表、出资情况等企业信息到型企业数据库，实现信息共享。通过接ロ，应用层的数据同样也存储到数据层的数据库中。 3、技术的创造性与先进性随之人们对高校业生就业问题的关注与日俱增，相应的究成果也越来越多。但与普通高校相比，对高职院校毕业生就业问题的研究相对较少，相关的信息化建设还不够完善。这几年随着移动互联网技术的快速发展，基于移动互联的学生就业和可持续发展的应用平台，目前无学校、企业进行研发。这与高职学生占大学生整体的半壁江山及高职院校毕业生就业问题的严峻性急需加强研究不相符。信息系统的开发总是和其所使用的环境和目的相适应，没有哪一个信息系统能不做任何改动地适用于所有高校。通过此次研究，我们开发出适用于本地市场经济特色和高职院校特色的门户网站和信息系统，并探究其在高职院校学生可持续发展中的应用效果，为今后的职业教育信息化建设提供借鉴和依据。 4、技术的成熟程度，适用范围和安全性： A、平台三层架构技术优势采用三层系统应用架构有以下优点：开发人员可以只关注整个结构中的其中某一层；可以很容易的用新的实现来替换原有层次的实现；可以降低层与层之间的依赖；有利于标准化；利于各层的复用；扩展性强，不同层负责不同的功能层次。安全住高，用户端只能通过逻辑层来访问数据层，减少了入ロ点，把很多危险的系统功能初屏了。 B、 Tomcat应用服务器技木优势部署简单与传统的桌面应用程序不同， Tomcat中的应用程序是一个WAR( Webarchive)文件WAR是Sun提出的一种应用程序格式，是许多文件的压缩包。 5、应用情况及存在的问题 该平台可在高等职业技木学院、中等职业技木学校推广应用。只要该校接入互联网络，配备服务器，学生有可上网的电脑或是手机，就可以应用平台软件。通过移动互联网技术，达到解毕业生就业难、流失高等问题。同时也提高毕业生的就业率，既避免人才的浪费，又解决企业基层工作人员的缺失。应用该信息平台，从实习阶段开始，需助学生造择适台自己的职业，在实习及正式工作过程中帮助学生解决多种问题，减少学生的跳甚至失业等情况的出现，尽量免重复工作和资源的浪费。

175. 黄花蒿自交系种质创新及自交不亲和机理研究

登记号：202022689 　 分类号： R28;

主要完成单位： 广西壮族自治区药用植物园

主要完成人员：付金娥、韦树根、黄浩、龙海荣、冀晓雯、乔丽娅

任务来源：自然科学基金(基础研究计划)

推荐部门：广西壮族自治区中医药管理局

登记日期：2020年8月25日

一、课题的来源及背景 本项目是由国家自然科学基金委下达的国家自然科学基金青年基金“黄花蒿自交系种质创新及自交不亲和机理研究”，项目任务书编号为81560623，承担单位为广西壮族自治区药用植物园。二、研究的目的和意义 黄花蒿（青蒿）Artemisia annua L.为传统中药，我国医药工作者于70 年代初从黄花蒿中发现一种新型的抗疟成分-青蒿素，对脑型疟、恶性疟、间日疟等具有高效、速效、低毒的特点，于2004 年被世界卫生组织指定为首选抗疟药物。而青蒿素的发现者屠呦呦于2015年10月获得诺贝尔奖。疟疾是当今世界上流行最广，发病率及死亡最高的热带寄生虫传染病。黄花蒿是青蒿素唯一原料植物，我国是黄花蒿的主要产区，世界90%的原料来自于中国，黄花蒿在世界抗疟史上做出了不可估量的贡献。其对治疗疟疾有很好的疗效。但黄花蒿是严格的自交不亲和植物，长期的自然杂交使其性状遗传很不稳定，青蒿素含量变异大。本研究围绕克服黄花蒿自交不亲和性，培育自交系新种质，为其种质创新提供新途径；取其开花不同时期的自交和异交花序，进行自交与异交不同时期花序转录转研究，挖掘黄花蒿自交不亲和关键基因，为进行基因调控、克服黄花蒿自交不亲和性及自交系选育提供理论依据。三、主要论点与论据 1、围绕克服黄花蒿自交不亲和性的研究，获得自交种子，创造出高青蒿素含量且性状稳定的自交系新种质。 2、采用高通量测序技术对黄花蒿自交和异交的花序进行转录组及表达谱进行测序，获得于3 万条以上的基因信息（unigenes）和300 万个以上表达谱序列标签（tags），通过数据分析挖掘与其自交不亲和相关的关键基因，验证其表达规律，克隆出其基因全长，从分水平上阐明其自交不亲和机理，为黄花蒿自交系种质创新提供理论依据。四、创见与创新 1、选材 广西是中国黄花蒿的三大主要产之一。我们的前期研究结果表明，青蒿素含量及其性状不稳定，易受环境因素的影响。而农作物上研究已证明，自交系品种具有基因型较纯合和性状稳定、不易受环境影响等特点。 2、研究内容和研究方法 之前的自交不亲和机理研究主要采用都是相对比较落后的PCR-RFLP、cDNA-AFLP、SSR 等方法分离自交不亲和基因。而本研究应用第二代Solexa 高通量测序技术，对关键酶基因进行全长克隆和功能分析，并采用实时定量PCR验证其基因的时空表达规律。五、社会经济效益 项目为应用基础研究，暂不产生直接的经济效益，但本项目的研究成果是获得了性状比较整齐一致，青蒿素含量在1%以上的黄花蒿新种质，解决其遗传性状难以稳定的问题，为黄花蒿种质创新提供新途径。另外，从分子水平上揭示其自交不亲和机理，为进行基因调控、克服黄花蒿自交不亲和性及自交系选育提供理论依据，具有一定的社会效益。六、历年获奖情况虽取得不少成果，但尚未进行成果登记，未获得任何奖项。七、成果简介 通过对黄花蒿自交系种质创新及自交不亲和机理研究，获得了性状比较整齐一致，青蒿素含量在1%以上的黄花蒿新种质。取黄花蒿不同时期自交和异交的花序，采用Solexa第二代高通量测序技术，进行自交与异交花序转录转研究，挖掘黄花蒿自交不亲和关键基因，并进行RACE克隆和RT-PCR验证，从分子水平上揭示其自交不亲和机理，为进行基因调控、克服黄花蒿自交不亲和性及自交系选育提供理论依据。

176. 三叶青扦插繁殖技术规程

登记号：202022690 　 分类号： R28;

主要完成单位： 广西壮族自治区药用植物园

主要完成人员：韦树根、付金娥、梁洁、胡凤云、白隆华、童婷婷、杨沛奕

任务来源：广西壮族自治区卫生健康委员会

推荐部门：广西壮族自治区中医药管理局

登记日期：2020年8月25日

一、课题的来源及背景本标准是由广西壮族自治区卫生健康育委员会资助，广西壮族自治区质量技术监督局下达桂质监函[2016]324号文下达，由广西壮族自治区药用植物园独立完成。二、研究的目的和意义 三叶青(Tetrastigma hemsleyanum)，为葡萄科崖爬藤属植物，其块根称为蛇附子。异名：有角乌蔹莓、石老鼠、石猴子等。三叶青主要分布在长江以南地区，生于阴湿山坡、山沟或溪谷旁林下，以块根或全草人药，为民间常用的中草药，具有抗病毒、抗癌抗肿瘤、抗炎、镇痛与解热、保肝、活血祛风之功效，且毒副作用小，是西药无法代替的“植物抗生素”。近年来，我国有多个中药厂都在使用三叶青作原料生产制剂，如三叶青胶囊、三叶青冲剂、三叶青茶、金芪片、金丝地甲胶囊等，并且其需求量呈日益增长趋势，加上毁坏性采收和无序管理，迫使三叶青野生资源遭受毁灭性的破坏，其野生产量远远满足不了市场需求。广西作为三叶青的主产地之一，是三叶青系列中成药的主要来源地。由于三叶青生物学特性的特殊性，基本不产种子或产种极少，其种苗一般采用种署繁殖、组织培养繁殖和扦插繁殖；三叶青种署繁殖成本较高，且繁殖种苗数量有限；组织培养繁殖是目前报道最多的方法，但该方法仅限于实验室，还未发现有大田种植的组培苗的报道；三叶青扦插繁殖技术已有报道，且该方法是目前三叶青种植行业普遍采用的繁殖方法，说明三叶青可以用扦插的方法进行繁殖，且该方法是目前三叶青种植行业普遍采用的繁殖方法。三叶青扦插繁殖技术，具有繁殖成活率高，简便易行、用时短、环境污染较小等优点。但由于尚无三叶青扦插繁殖技术规范，生产出的扦插苗质量参差不齐，其药材质量也不稳定。因此，为了更好指导三叶青扦插繁殖，提高其成活率，壮大广西三叶青种苗产业，促进区域经济发展，提高农民收入，必要对三叶青扦插繁殖技术作进一步研究，并对扦插繁殖技术的各个环节作出规范。三、技术的创造性与先进性本项目考察了三叶青插条的年份、生根粉的种类及用量等影响其扦插成活率的因素，总结出最佳的三叶青扦插繁殖技术，并形成了广西地方标准。四、技术的成熟程度，适用范围和安全性 扦插繁殖是目前三叶青种植行业普遍采用的繁殖方法，技术成熟，适用性广泛，所使用的试剂无毒。五、应用情况及存在问题 1、应用情况 本标准已在广西多个中药材种植企业应用，效果良好。 2、存在的问题 优质插穗的选择。六、历年获奖情况未进行成果登记，未获得任何奖项。七、成果简介 本标准是通过对三叶青扦插技术进行研究，内容包括苗圃的建设（选址、整地及育苗阴棚的搭建）、扦插技术（扦插时间、插穗选取、消毒、生根处理及扦插方法）、扦插后管理（温湿度及光照的控制、病虫害防治及追肥）、出圃管理（起苗时间、起苗要求及种苗质量）及包装运输，为三叶青种苗产业提供科学依据。

177. 桑寄生繁殖技术规程

登记号：202022691 　 分类号： R28;

主要完成单位： 广西壮族自治区药用植物园

主要完成人员：韦树根、付金娥、潘丽梅、梁洁

任务来源：广西壮族自治区卫生健康委员会

推荐部门：广西壮族自治区中医药管理局

登记日期：2020年8月25日

一、课题的来源及背景本标准是由广西壮族自治区卫生健康委员会资助，广西壮族自治区质量技术监督局下达桂质监函[2016]324号文下达，由广西壮族自治区药用植物园独立完成。二、研究的目的和意义 桑寄生是传统的常用大宗中药材，具有补肝肾、祛风湿、强筋骨、安胎等功效。主产于广西、广东，其中广西是国内开发桑寄生保健品最早的省区之一。梧州寄生茶早在1992年就被列入中华传统食品保健茶类，出口东南亚近30个国家。全国与桑寄生有关的中成药有几十种，其中2015年版《中国药典》收载有22种，如人参再造丸、平肝舒络丸、孕康合剂、壮骨关节丸、参茸保胎丸、独活寄生合剂、调经促孕丸、清脑治瘫丸、舒筋活络酒、壮骨关节丸等，涉及生产企业100多家，年需求量3000多吨。目前桑寄生药材主要以野生资源为主，但由于其寄生于林木、果树等经济林上而影响寄主的生长，人们不得不将其除掉。桑寄生在野生状态下其传播与繁殖主要通过一些食果肉鸟吞食果实消化果肉排出种子来实现，而当今鸟类日益减少，自然繁殖更加困难，致使野生资源大幅减少。因此，为满足市场需求，规范化栽培将是必然选择,但桑寄生主要是以种子进行繁殖，制定繁殖技术规程，规范和统一桑寄生的繁殖技术，确保桑寄生种苗的质量，对指导桑寄生药材生产，促进其在广西主要栽培地区的推广应用有重要意义。三、技术的创造性与先进性本项目考察了桑寄生不同接种部位、接种时间、接种方法及接种后管理方法进行考察，总结出桑寄生繁殖技术，并形成了广西地方标准。四、技术的成熟程度，适用范围和安全性 种子寄生繁殖是桑寄生繁殖的主要方式，本课题组自2013年始就开始相关研究，技术成熟，寄主范围广，所使用的苗床消毒液及农药相对安全。五、应用情况及存在问题 1、应用情况 本标准已在广西多个中药材种植企业应用，效果良好。 2、存在的问题 桑寄生的田间管理，要控制寄生的生长情况，如果寄生生长过旺，寄主较弱，会导致寄主死亡。六、历年获奖情况未进行成果登记，未获得任何奖项。七、成果简介 本标准是通过对桑寄生繁殖技术进行研究，内容包括苗圃环境条件（空气、土壤、灌溉水）、苗圃建立（苗圃选址、整地施肥、苗圃地消毒）、寄主种植（寄主选择、寄主苗选择、种植时间、种植密度）、桑寄生种子采集与寄生（种子采集、接种）、接种后管理（水分管理、施肥、病虫害防治）、出圃（起苗时间、起苗要求、包装和运输、定植或假植）及档案管理，为桑寄生种苗产业提供科学依据。

178. 一种柠檬醛二乙缩醛天然香料的制备方法

登记号：202022692 　 分类号： S7;

主要完成单位： 广西壮族自治区林业科学研究院

主要完成人员：孟中磊、周丽珠、曾永明、梁忠云、秦荣秀、李桂珍

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区林业局

登记日期：2020年8月25日

一、课题来源与背景：柠檬醛（Citral）的分子式为C10H16O，化学名为2,6-二甲基-2,6-辛二烯醛、 3,7-二甲基-2,6-辛二烯醛，它有顺反两种异构体，是开链单萜中最重要的代表之一。天然品存在于香茅油（70-80%）、山苍子油（约70%），柠檬油、白柠檬油、柑橘类叶油等中。柠檬醛用途广泛，主要用于配制柠檬香精和制造柑橘类香料，也用于合成香精紫罗兰酮（合成维生素A的原料）、柠檬腈、甲基紫罗兰酮、羟基香茅醛、异胡薄荷醇、二氢大马酮等化合物。亦有抗菌和信息素功能。它还是重要的食用香料（GB 2760—96），可用于配制草莓、苹果、杏、甜橙、柠檬等水果型食用香精。柠檬醛因存在孤立的C=C双键、C=O双键和与羰基共轭的C=C双键，容易发生氧化反应、脱氢环化反应和重排反应，使得含柠檬醛天然香料在提取、单离和储存使用过程中容易变质。如果与乙醇形成缩醛，则可以提高其稳定性。现有技术中柠檬醛二乙缩醛制备中都是以柠檬醛和无水乙醇为原料，利用环己烷等带水剂和强酸进行催化合成粗柠檬醛二乙缩醛。其中的柠檬醛需要通过山苍子油、香茅油等精油中通过精馏单离出来，或者通过化学方法合成，存在天然柠檬醛型植物精油易变质和气味不佳，生产成本高，产生污染，产品品质不高等问题。二、技术原理及性能指标：本技术以香茅草、山苍子等柠檬醛型天然植物为原料，在水蒸气蒸馏过程中加入少量乙醇和酸性催化剂，实现了一步法制备含柠檬醛二乙缩醛的天然精油，工艺方法简单、生产成本低、耗能低、得到的柠檬醛二乙缩醛品质好。 三、技术的创造性和先进性：本技术通过在蒸馏过程中加入酸作为催化剂，使植物原料中的精油更容易挥发出来并与乙醇反应生成柠檬醛二乙缩醛，同时经过1-3h的蒸煮，蒸馏底液的pH值可接近中性，提取结束后基本无需进行中和，减少了柠檬醛在蒸馏过程中的氧化聚合等的劣变。因无需从精油中单离出柠檬醛后再进行二乙缩醛的制备，简化了制备过程，降低了生产成本。得到的含柠檬醛二乙缩醛的精油，色泽浅，香味好，有利于进一步的单离、合成等深加工利用。四、技术的成熟度，适用范围和安全性：本技术较为成熟，适用于含天然柠檬醛类型精油的提取加工（如山苍子油、柠檬醛型香茅油等），由于只需少量的酸（调蒸馏液的ph到6-7），蒸馏结束后蒸馏液自动回复至中性，不需要回收处理酸水，复合节能环保的要求。五、应用情况及存在问题本技术采用较简单的方法制备出了含柠檬醛二乙缩醛的天然香料，因无需对原有的天然精油蒸馏设备进行大的改动，利于推广应用。

179. 耐腐蚀高效保温聚氨酯涂料的技术研究

登记号：202022693 　 分类号： TU111.4+1;

主要完成单位： 广西吉顺能源科技有限公司

主要完成人员：张立颖、马昭键、蒙献芳、刘建麟、王戈、谢彤、梁洪方、邓颖成、韦冠川、樊柳慧

任务来源：其他县、区科学技术局

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年8月25日

一、课题来源与背景按南宁市青秀区科学研究与技术开发计划项目合同（合同编号：2017014），我公司承担青科字〔2017〕9号文件下达的南宁市青秀区科学研究与技术开发计划项目“耐腐蚀高效保温聚氨酯涂料的技术研究”，项目实施地点位于广西南宁，实施期限为2017年1月至2018年12月，实施单位广西吉顺能源科技有限公司。二、技术原理及性能指标技术原理：本项目产品集成了具有多项发明技术的拜耳牌聚氨酯黑料（异氰酸酯），自主研发白料（聚醚多元醇）,添加钛酸酯偶联剂（TMC-101）、分散剂（聚丙烯酸铵盐DA40）、对苯二甲酸二辛酯、金红石型钛白粉、聚氧丙烯甘油醚、阻燃材料、硅石灰粉、混合溶剂和防腐蚀剂（5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮）等特殊添加剂；通过喷涂设备形成喷涂材料；该建筑涂料集保温隔热、防水性于一身，不易脱落和褪色，化学稳定性强、耐候性好、阻燃性高、抗压强度高、不易氧化、保温效果好，同时具有抗腐蚀性能优良等特点。性能指标：产品平均导热系数=0.022（W/(m．K)）。三、技术的创造性与先进性（1）材料创新：集成聚氨酯黑料和自主研发的聚醚多元醇组合物白料，加入了钛酸酯偶联剂（TMC-101）、分散剂（聚丙烯酸铵盐DA40）、泡沫稳定剂（HWH）、防腐蚀剂（5-氯-2-甲基-3-异噻唑啉-4-酮）等主要配方，生产出来的涂料具有化学稳定性强、耐候性好、阻燃性高、抗压强度高、不易氧化、保温效果好和抗腐蚀性能优良的特点。实现高效、高质的目的。（2）设备创新：自主研发的白料搅拌灌，罐体外壳和内胆之间设置有真空层，增加了搅拌装置保温性能，达到了节能目地，内部螺旋搅拌单元是空心结构，且与搅拌管、冷管、热管和回流泵连接，导热油在螺旋搅拌单元、搅拌管、冷管、热管和回流泵内循环，加热后的导热油经过热管、搅拌管和螺旋搅拌单元把热量传递给聚氨酯，增加换热面积，使换热面积达到最大，达到了换热效果及效率的最优，让各原材料化学反应更为彻底，解决白料搅拌不均带来的发泡速度不均和发泡效果不佳的问题。（3）工艺创新：自主研发涂料制备工艺，按一定的质量比例将聚醚二元醇和聚醚三元醇混合，制得聚醚多元醇；按聚醚多元醇80%、异氰酸酯20%的质量比例将其二者混合，在80℃下反应2h，制得聚氨酯预聚体。按重量每公斤N-羟甲基丙烯酰胺加入1.8公斤的体积浓度70~85%的乙醇溶解，然后在反应釜中与聚氨酯预聚体混合，反应温度80~130℃，反应时间1.3~1.8小时后加入钛酸酯偶联剂TMC-101、分散剂聚丙烯酸铵盐DA40；继续反应3.5~5.5小时制得A料；将对苯二甲酸二辛酯、金红石型钛白粉、聚氧丙烯甘油醚、阻燃材料、硅石灰粉、混合溶剂和防腐蚀剂5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮混合均匀制得B料；A料和B料通过喷涂设备混合均匀即可制得耐腐蚀高效保温聚氨酯涂料。四、 技术的成熟程度，适用范围和安全性技术的成熟程度：技术已申请国家发明专利1项；应用领域：可广泛运用在墙体保温隔热、屋顶隔热防漏、粮库防水保温、冷库、冷藏车、热水管道保温的一体化工程建设上。安全性：经国家节能传热及隔热产品质量监督检验中心测试及用户意见表明，本产品质量较好、安全可靠。五、应用情况及存在的问题将进一步完善管理制度和加强技术的培训，降低生产成本，继续深入研究聚氨酯移动保鲜箱技术及开发应用，扩大国内市场销售渠道。六、历年获奖情况无。

180. 一种花香型功夫红茶自动化生产工艺

登记号：202022694 　 分类号： S6;

主要完成单位： 广西西林京桂古道茶业有限公司

主要完成人员：唐永宁、黄秀兰、黄水有、赵文海、钟超

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区农垦局

登记日期：2020年8月25日

茶叶作为世界三大饮料之一，人们对于茶叶的嗜好很大程度上归结于茶叶的香气，我国古代就将茶叶称为“香茗”，香气是衡量茶叶品质优劣的重要指标之一。乌龙茶以独特的花果香深受消费者的青睐，传统工夫红茶以甜香为主，花香不明显，已无法满足消费者的需求。为此，我们不断寻求创新和突破，在充分利用丰富的茶树种质资源的基础上，同时结合乌龙茶花香形成关键工序晒青（做青），创新研制出了兼具传统红茶风格又有独特花香的优质红茶产品。本技术根据花香型功夫红茶自动化中萎凋、揉捻、发酵、干燥各工序的生产过程及工艺技术特点，以及动态循环萎凋和动态变温发酵等新工艺技术。萎凋先采用日光萎凋（晒青），后萎凋机对茶鲜叶进行动态循环萎凋；揉捻采用初揉、解块筛分--复揉的揉捻方式；发酵采用动态变温发酵；烘干采用毛火-回潮-足火的干燥方式。晒青是日光萎凋的主要过程，是花香红茶的诱导工序，它能激发花蜜香红茶香气前导物的产生；萎凋机动态循环萎凋解决了红茶萎凋中温度不均，萎凋不均的问题，同时蒸发部分水分，使叶质柔软，增强韧性，便于揉捻成条，同时，散发青草气，促进香气的提高，随着水分的散失，细胞液浓缩，酶活性逐渐增强，为发酵创造条件；采用初揉-解块筛分-复揉的揉捻方式，达到充分破裂茶青叶细胞，使挤出的细胞汁附着于茶青叶表面而发酵创造有利条件，同时还能塑造外形；变温发酵能释放不同层次的发酵质量，形成功夫红茶滋味浓醇香甜，汤色、叶底红亮的优良品质特点；采用毛火-回潮-足火的干燥方式，利用高温迅速破坏酶的活性，终止发酵，一方面蒸发水分，缩小体积，固定外形;同时散发低沸点的青草气味，保留并发展高沸点的芳香物质，使香味进一步协调，获得红茶特有的色、香、味类型；自动化生产提高了生产效率，降低了劳动强度，改善了生产的卫生状况，实现了规模化生产。新工艺技术的发明在保证功夫红茶传统加工要求的基上，一定程度地提高了产品质量。本技术发明了花香型功夫红茶自动化生产与工艺，形成了全套工艺流程，保障了花香红茶加工的科学、安全实施，实现了技术应用的规范化。

181. 茶叶副产品（粗老茶叶）片状白茶加工技术参数研究与产品开发

登记号：202022695 　 分类号： S6;

主要完成单位： 广西浪伏茶业股份有限公司、广西职业技术学院

主要完成人员：覃丽青、黄秀兰、黄大雄、廖旭辉、黄妙姑、罗国包、李曼丽、古能平、黄尤新

任务来源：其他县、区科学技术局

推荐部门：百色市科学技术局

登记日期：2020年8月25日

我区每年茶园修剪下来的茶叶副产品（粗老叶），可挖掘的有上万吨茶园修剪下来粗老茶叶资源绝大部份还处于废弃中，造成了茶叶资源的巨大浪费。而粗老叶中富含茶多糖，其含量是嫩叶的5~10倍，并随叶片的老化而逐渐增加。茶多糖系茶叶中重要的生理活性物质，是茶叶中茶类、果胶、蛋白质等组成的一类复合物，约占茶叶干物质的20%，是茶叶甜味物质的主体成分。具有降血糖、降血脂、增强免疫力、降血压、减慢心率、增加冠脉流量、抗凝血、抗血栓和耐缺氧等功效，对胰岛细胞的活性起到保护作用。为了解决老叶资源浪费的问题，延伸茶产业链，提高茶叶的附加值。项目进行茶叶副产品（粗老茶叶）片状白茶加工技术参数研究与产品开发，建立老叶片状白茶加工试验示范基地；完成了环境温度控制、湿度以及萎凋历时、干燥温度等老叶白茶加工技术相关研究，通过对老叶白茶加工技术参数研究与产品开发，总结出老叶白茶加工技术参数：萎凋温度控制在18-26℃；时间，春季，白茶萎凋32~36小时，夏、秋季萎凋24~28小时为加工白茶适宜的萎凋时间，干燥温度在70℃左右，提香温度在90℃~110℃。通过项目对粗老茶叶的片状白茶加工技术研究，凌云白毫茶老叶白茶加工技术在广西浪伏茶股份有限公司（浪伏茶场）和西林王子山有机茶业有限公司（古障茶场）实施应用推广，三年来生产老叶片状白茶4791公斤，总产值95.82万元，新增产值71.86万元。项目技术生产的老叶白茶均达到国家质量标准。三年的销售、市场调研，消费人群对白毫茶种老叶白茶的喜爱程度远远超出当初的市场预测。

182. 凌云白毫茶老叶白茶加工技术研究与产品开发

登记号：202022696 　 分类号： S6;

主要完成单位： 广西浪伏茶业股份有限公司、广西职业技术学院

主要完成人员：覃丽青、黄秀兰、黄大雄、廖旭辉、黄妙姑、罗国包、李曼丽、古能平、黄尤新

任务来源：其他县、区科学技术局

推荐部门：百色市科学技术局

登记日期：2020年8月25日

我国的茶园采摘茶嫩叶后都会留下很多继续处于生长周期的大量茶叶停采留养在茶树上，再加上每年茶园修剪下来粗老叶，这些可挖掘的成千上万吨老茶叶及茶园修剪下来粗老叶资源，除极少量用于加工黑茶外，每年有大量粗老茶料被用作肥料或燃料，造成自然资源的极大浪费，绝大部份还处于废弃的浪费中，造成了茶叶资源的巨大浪费。而粗老叶中富含茶多糖，其含量是嫩叶的5~10倍，并随叶片的老化而逐渐增加。茶多糖系茶叶中重要的生理活性物质，是茶叶中茶类、果胶、蛋白质等组成的一类复合物，约占茶叶干物质的20%，是茶叶甜味物质的主体成分。具有降血糖、降血脂、增强免疫力、降血压、减慢心率、增加冠脉流量、抗凝血、抗血栓和耐缺氧等功效，对胰岛细胞的活性起到保护作用。由此可知，民间选用粗老茶治糖尿病与粗老茶中含较多的多糖有更为密切的关系。本技术利用二次采摘和秋冬修剪的凌云白毫茶茶树品种的老叶,根据各萎凋方法的局限性与存在问题和茶叶化学变化原理，采用晒青、温控、湿控的技术方案，运用望(色)、闻(香)、探(温)、控水技术手段，精确掌控老茶叶萎凋要嫩萎“火候”时机，通过茶叶酶促氧化的合理控制，使茶叶蛋白质、茶氨酸等内含物有效分解，可溶性强，让多酚类物质分解，生产的老叶白茶具有的花香味，滋味甘甜爽口，汤色杏黄明亮。最大限度提高老叶白茶品质。在干燥方面要采取低温干燥和干燥后的白茶趁热装箱，消除白茶的青气，增进滋味。通过对粗老茶进行充分利用，解决粗老茶资源的大量浪费问题，提高老茶叶及茶园修剪下来的粗老叶附加值，为茶农增收，解决茶叶产地的“三农问题”。为凌云白毫茶老叶的开发利用提供新的途径。三年来，成功开发出凌云白毫茶老叶白茶3个，总产量10652公斤，总产值278.73万元，新增产值225.47万元。项目通过三年的销售、市场调研，消费人群对白毫茶种老叶白茶的喜爱程度远远超出当初的市场预测。

183. 一种经右桡动脉入路颈动脉支架导引导管

登记号：202022697 　 分类号： R4;

主要完成单位： 广西中医药大学附属瑞康医院

主要完成人员：罗宁、童汪霞、漆微韡、蒙冰、冯文勇、李昌海

任务来源：自然科学基金(基础研究计划)

推荐部门：广西壮族自治区卫生健康委员会

登记日期：2020年8月26日

背景技术经桡动脉入路颈动脉支架置入治疗时，导引导管路径上需要通过锁骨下动脉及升主动脉形成的“S”型弯曲，然后进入右侧或左侧颈总动脉为后续材料提供输送通道。由于用于颈动脉治疗的支架在导引导管的输送中存在一定的阻力，支架本身的硬度也使得通过弯曲时会对导引导管形成向外弹出的张力。因此，导引导管不仅需要具备通过弯曲血管的柔顺应性，同时应具备稳定的支撑力以保持支架系统输送过程中的稳定性。鉴于桡动脉直径的有限性，使用大于6F导引导管会增加血管并发症发生几率。因此，无法使用大管径的导引导管以获得更多的支撑力。如果增加导管本身的硬度以提高导管支撑力，则导管的柔顺性会降低。而提高导管的顺应性则导管的硬度降低，支撑力会变差。如何能既要获得能通过“S”型血管的柔顺性，又要具备强有力的支撑性，是一个非常矛盾的问题。现有颈动脉支架导引导管均为按照股动脉入路设计，管型均为只有一个弯曲的直管。使用目前的导引导管用于经桡动脉入路颈动脉支架手术存在导管进入颈总动脉困难（到位困难），尤其是在I型主动脉弓中进入左侧非牛角型颈总动脉时明显。此外，在在I型主动脉弓中进入左侧非牛角型颈总动脉后，导引导管难以提供有力的支撑，以至于支架输送过程中系统会脱出至升主动脉内致使手术失败。因此，有必要提供一种经右桡动脉入路颈动脉支架导引导管。实用新型内容本申请所解决的问题是提供一种经右桡动脉入路颈动脉支架导引导管。解决现在的导引导管到位困难、支撑力弱的问题。技术方案是提供一种经右桡动脉入路颈动脉支架导引导管，包括依次连接的长导管段、连接管段、短导管段和前导管段，该形态使得导引导管进入升主动脉后易于在I-III型主动脉弓内成袢，同时成袢后的导引导管很容易选择性进入颈总动脉；导管弯曲处的金属丝的密度有异于不同导管段，因此可以提供强有力的支撑。技术的创造性与先进性本实用新型导引导管具有与目前颈动脉支架导引导管不同的形态及空间构象，该形态使得导引导管进入升主动脉后易于在I型主动脉弓内成袢，同时成袢后的导引导管很容易选择性进入颈总动脉。能够适应右侧颈总动脉从主动脉弓动脉发出包括锐角在内的任意角度的形态，及左侧颈总动脉以牛角形与右侧颈总动脉共干、或非牛角形从主动脉弓发出；此外，导管弯曲处的金属丝的密度有异于不同导管段，因此可以提供强有力的支撑，使得导引导管在支架输送过程中能保持稳定，安全、顺利完成手术。使操作人员简单、方便、快捷的将导管从桡动脉入路选择性插管进入颈总动脉动脉，并提供稳定的支撑，以完成经右侧桡动脉入路颈动脉病变支架置入手术。技术的成熟程度，适用范围和安全性该技术的成熟程度高，相比目前市面上颈动脉支架导引导管，能有效的提升手术的安全性。应用情况及存在的问题 目前需要相关厂家进行生产及一期临床实验。历年获奖情况 无.

184. 沃柑引进及关键配套栽培技术创新与应用

登记号：202022700 　 分类号： S-1;S666

主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院园艺研究所、西南大学、南宁市武鸣区特色产业发展中心、广西特色作物研究院、重庆绿康果业有限公司、广西鸣鸣果业有限公司

主要完成人员：陈东奎、黄其椿、陈香玲、江东、邓崇岭、李果果、刘要鑫、赵洪涛、王茜、黄宏明、廖惠红、刘福平、张兰、欧智涛、汪妮娜、刘吉敏、黄克、冉志林、纪素峰、施平丽

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区农业科学院

登记日期：2020年8月26日

一、课题来源与背景 柑橘是我国栽培面积最大的果树，2019 年全国栽培总面积 4155.23 万亩，总产量 4365.57 万吨。广西柑橘面积产量均居全国第一（2019 年栽培面积 819.40 万亩，产量 1022.13 万吨），是广西栽培面积最大产量最高的果树，是广西农村经济的支柱产业。长期以来，我国大部分柑橘品种采收期在 9～12 月，严重缺乏 1～5 月成熟的品种，上市期过于集中，导致价格低而不稳，严重影响了产业效益。因此，通过选育种和引种优化品种结构是实现我国柑橘产业可持续发展的重要途径，同时需要通过关键配套栽培技术创新来提升产业竞争力。二、技术原理及性能指标 该技术为沃柑引进及关键配套栽培技术创新与应用，其技术路线图为： 根据产业需求，立项研发→国内外柑橘种质资源收集、引进与保存→隔离观察和病害检测→园艺学性状评价、品种评比、区域试验→发现并认定“沃柑”具有重大应用推广价值→打造健康、优质、快速的育苗体系（选择较佳砧穗组合、确保苗木品种质量、优化育苗设施条件、提升苗木繁育效率）→关键配套栽培技术创新研发（不同耕作模式研究、控梢拉果环割防日灼等栽培技术研究、溃疡病防控研究）→打造试验示范基地→辐射推广。 1.所述种质资源引进是全国最早引进沃柑，并最早评价和认定沃柑具有重大应用推广价值，广西最早引种沃柑，首次公开报道沃柑在广西具有广阔前景。 2.所述种质资源收集保存丰富了国家果树种质重庆柑桔圃，创建广西柑橘种质资源圃。 3.所述评价牵头编制了国家行业标准《柑橘种质资源描述规范》和《农作物优异种质资源评价规范 柑橘》，率先建立先进实用柑橘种质资源评价体系。 4.所述品种质量研发出研发沃柑 SSR 分子标记品种真实性检测技术。 5.所述砧穗组合为研发的沃柑采穗圃和筛选出最适宜沃柑的资阳香橙砧木。 6.所述育苗设施、繁育效率创制了一种用于切割柑橘砧木大苗的铡刀、一种用于柑橘地栽苗的起苗工具、一种用于沃柑及茂谷柑无病育苗的网棚、一种用于沃柑无病苗繁育的嫁接刀。 7.所述耕作模式为首创了大马力拖拉机单犁头深耕技术应用于沃柑栽培。 8.所述栽培技术发明了控制夏梢技术、创新了沃柑拉托装置和环割环剥刀、研究了喷白可防控沃柑日灼、主持编制沃柑广西地方标准《高接沃柑技术规程》和《幼龄沃柑间作技术规程》并获得发布实施。 9.所述溃疡病防控探明了沃柑溃疡病病原，筛选出有效防治药剂。三、技术的创造性与先进性 1.沃柑的引进、鉴定、评价和利用是我国柑橘种质资源引进的重大成果，弥补了柑橘杂交育种周期长见效慢的不足，为我国柑橘产业实现周年供应作出重大贡献。 2.丰富国家柑橘种质资源圃，创建广西柑橘种质资源圃，率先建立先进实用的柑橘种质资源评价体系，为沃柑的鉴定评价奠定坚实基础。 3.研发沃柑无病苗高效繁育技术体系，为沃柑快速推广应用夯实了基础。 4、根据沃柑生长发育特点，创新丰产优质高效的配套栽培技术，为沃柑产业高质量发展提供了强有力的科技支撑。四、技术的成熟程度，适用范围和安全性 该技术获品种审定证书2项，获授权专利13件，编制行业和地方标准4项，出版专著1部，发表论文15篇，有力助推广西柑橘跃居全国第一，经济效益和社会效益显著。 五、应用情况及存在的问题 该技术通过科学研究、基地示范、技术培训、会议展示、媒体宣传及远程指导等方式促进多方联动强化引领，将产学研科技成果充分应用到沃柑产业发展中。通过“品种+技术”的应用，助推广西柑橘面积和产量连年增加，2017年跃居全国第一，2019年种植面积达到819.40万亩，广西沃柑产业面积2019年达到145.86万亩，产量174.15万吨，新增产值99.96亿元，2017～2019年三年累计应用面积358.16万亩，新增产量373.59万吨，新增产值273.40亿元，新增利润108.73亿元。六、历年获奖情况 2020年6月获广西农业科学院科学技术进步一等奖

185. 桂美

登记号：202022701 　 分类号： S651;S627

主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院园艺研究所

主要完成人员：何毅、叶云峰、李桂芬、柳唐镜、覃斯华、洪日新、李天艳、韦正光、梁丽梅、黄平平、赵晓美、黄春红

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：广西壮族自治区农业科学院

登记日期：2020年8月26日

“桂美”为中果型有籽西瓜新品种，于2019年9月通过国家非主要农作物品种登记（编号：GPD西瓜（2019）450379号）。早熟品种，果实发育期25～30d，全生育期春茬80～100d，夏秋茬60～90d，生长势强，抗病抗逆性强，不易早衰。果实圆形，皮色绿色覆盖墨绿色花条，表皮平滑，皮厚约0.8cm，皮质韧不易裂，果肉大红一致，肉质细腻酥脆，汁多口感好，中心可溶性固形物含量11.5%，一般单果2.5～5.0kg，亩产2500～3800kg。该品种适应性广，是一个露地与设施生产兼用型优良品种，可作精品西瓜生产，种植效益高，适合种植西瓜的地区均可推广种植。 “桂美”母本是2010年从本所四倍体种质扩繁花皮四倍体株系地里选出三个自交还原二倍体西瓜，代号分别为“G13-1”、“G13-2”、“G13-3”，经过二年6代连续严格自交后，筛选出综合性状优良、遗传稳定自交系“G13-3”。“G13-3”果实圆形，表皮绿色布墨绿宽条带，果皮硬不易裂，瓜瓤大红色，中心可溶性固形物含量11.5%，口感清甜爽口，一般单果重4.0kg。父本“HY-2”是2008年在桂林五通镇浙江温岭老板种植大棚8424类型西瓜中选出一个外观似京欣的花皮圆形大红肉有籽西瓜，经过4年连续自交和连续选优的方式，于2012年获得遗传性状稳定的优良自交系“HY-2”。“HY-2”单果重3.5～5.0kg。果实高圆形，表皮绿色布墨绿中花宽条，皮薄韧，瓜瓤红色，瓤质细腻酥脆，汁多口感好，果皮厚度0.5～0.9厘米，中心可溶性固形物含量12.0%。2013年春，利用“G13-3”作母本，“HY-2”作父本，杂交后经小区测试、品比试验和多年多点的生产试验示范中，该组合均表现出较强的适应性、抗病抗逆性，易坐果、不易裂瓜，质优。 “桂美”栽培技术要点：在广西春季栽培为1～3月，夏秋季栽培为5～9月。恒温(30～34℃)催芽，采用营养杯或穴盘培育壮苗，真叶长至二叶一心时定植；露地少整枝留多瓜栽培方式每667m2种植250～300株，大棚采用单蔓留单瓜吊蔓栽培方式每667m2种植1200～1600株；花期采用人工或蜜蜂授粉，最佳坐瓜节位第18～28节。施足基肥，果实发育膨大期加强水肥管理，采收前7d应控水肥以确保果实品质；采取预防为主的病虫害综合防治措施，重茬地需嫁接栽培。 “桂美”栽培风险及防范措施：重茬地需嫁接栽培，成熟期叶面积不够，强光照时果实表皮色变浅，保证水肥充足，需适时采收才能充分表现出其品质特性。 “桂美”经过组合测试、品比试验、生产试验和生产示范等系统测定，在试验和生产示范中表现遗传性状稳定，适应性强，抗病抗逆性强，可作露地和设施栽培，丰产稳产性好，易栽培管理，果实品质优等优点。“桂美”的育成符合市场所需和生产需求，满足西瓜生产多元化的需求，为广西西瓜产业提供圆形花皮的早熟西瓜新品种，提高广西优势西瓜产业的竞争力，发挥西瓜特色经济作物优势，实现西瓜优质高效生产，提高农民经济效益，为西瓜产业发展及推动科技进步作出了一定的贡献。

186. 桂小宝

登记号：202022702 　 分类号： S651

主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院园艺研究所

主要完成人员：何毅、李桂芬、莫芳华、叶云峰、玉建周、罗思良、洪日新、李天艳、覃斯华、韦正光

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：广西壮族自治区农业科学院

登记日期：2020年8月26日

“桂小宝”为中果型有籽西瓜新品种，于2019年9月通过国家非主要农作物品种登记（编号：GPD西瓜（2019）450378号）。早熟品种，果实发育期25～30d，全生育期春茬80～100d，夏秋茬60～85d，生长势强，抗病抗逆性强，不易早衰。果实圆形，皮色深绿色布有隐墨绿色花条，表皮平滑，皮厚0.7～1.0cm，皮质硬不易裂，果肉大红一致，肉质细腻实脆，中心可溶性固形物含量12.0%，清甜爽口，一般单果重2.5～4.0kg，亩产2200～3000kg。该品种适应性广，是一个露地与设施生产兼用型优良品种，可作精品西瓜生产，种植效益高，适合种植西瓜的地区均可推广种植。 “桂小宝”母本“W-7”是本所原有收集的西瓜种质经过连续严格自交后，于2008年获得一个综合性状优良、遗传稳定二倍体自交系“W-7”。果实高圆形，表皮深绿色布隐网纹，果皮薄硬韧不易裂，瓜瓤红色，中心可溶性固形物含量11.8%，口感清甜，一般单瓜约重3.0kg。父本“HL4334”是2009年在南宁江南区举行优质中小型西瓜新品种展示现场，选留一个椭圆形虎皮大红肉甜度高的西瓜进行栽培筛选，在分离其后代中定向选育圆形花皮红肉的果实性状，经过4年9代连续自交和连续选优的方式，于2013年获得遗传性状稳定的优良自交系。“HL4334”单果重2.5～4.0kg，果实圆形，表皮绿色布墨绿中花条，果皮硬韧不易裂，瓜瓤大红色，中心可溶性固形物含量12.5%，口感清脆甜。 2013年秋，利用“W-7”作母本，作“HL4334”父本，杂交后经小区测试、品比试验和多点的生产试验示范中，该组合均表现出较强的适应性、抗病抗逆性，易坐果、不易裂瓜，质优。 “桂小宝”栽培技术要点：在广西春季栽培为1～3月，夏秋季栽培为5～9月。恒温(30～34℃)催芽，采用营养杯或穴盘培育壮苗，真叶长至二叶一心时定植；露地少整枝留多瓜栽培方式每667m2种植250～300株，大棚采用单蔓留单瓜吊蔓栽培方式每667m2种植1200～1600株；花期采用人工或蜜蜂授粉，最佳坐瓜节位第18～24节。施足基肥，果实发育膨大期加强水肥管理，采收前7d应控水肥以确保果实品质；采取预防为主的病虫害综合防治措施，重茬地需嫁接栽培。 “桂小宝”栽培风险及防范措施：重茬地需嫁接栽培，成熟期叶面积不够，强光照时果实表皮色变浅，保证水肥充足，适时采收才能充分表现出其品质特性。 “桂小宝”经过组合测试、品比试验、生产试验和生产示范等系统测定，在试验和生产示范中表现遗传性状稳定，适应性强，抗病抗逆性强，丰产稳产性好，易栽培管理，果实品质优等优点。“桂妃”的育成符合市场所需和生产需求，满足西瓜生产多元化的需求，为广西西瓜产业提供冬春露地提早栽培的早熟西瓜新品种，提高广西优势西瓜产业的竞争力，发挥西瓜特色经济作物优势，实现西瓜优质高效生产，提高农民经济效益，为西瓜产业发展及推动科技进步作出了一定的贡献。

187. 一种预防和修复柑橘黄化病的栽培方法

登记号：202022703 　 分类号： S6;

主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院园艺研究所

主要完成人员：阮经宙、陆玉英、马少妹、李一伟、罗瑞鸿、刘云、姜新

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区农业科学院

登记日期：2020年8月26日

一、技术领域本发明涉及栽培技术领域，具体涉及本发明涉及一种预防和修复柑橘黄化病的栽培方法。 二、背景技术柑橘果实营养丰富，色香味俱全，既可鲜食，又可加工成为果汁、果酒、果醋等饮料，还可以提取橘皮精油。柑橘营养价值很高，其蛋白质含量是梨的9倍，钙的含量是梨的5倍，磷的含量是梨的5.5 倍，维生素 B1 的含量是梨的8倍，维生素B2 的含量是梨的3倍，维生素 C 的含量是梨的10倍，此外柑橘还含多种维生素和钾、镁、硫、钠、氯和硅等元素。柑橘丰产稳产、经济效益高，是我国南方重要的经济树种。近年来由于柑橘黄化病越来越严重，造成柑橘品质差，低产甚至绝收，减少黄化成为柑橘生产中亟待解决的问题。种植地土壤酸化与柑橘黄化密切相关，国际认可的最适合柑橘生产的土壤 pH 值范围为 5.0-6.5。当土壤过酸，即PH 值低于4.5时，根系对几乎所有的营养元素吸收利用率都降低了 60-80％，酸化的土壤中积累的残留物质与化肥中的元素产生反应形成胶膜体，在根部长期吸收养分过程中，把胶膜体带进树体筛导管形成积累，造成运输堵塞，另一方面根部也因为长期吸收周围聚集的胶膜体形成包根，造成缺少氧气和缺乏养分而烂根，此外，柑橘树在强酸环境中会大量坏死，易出现铝中毒症状，同时土壤中各种病菌在酸性环境下活动频繁，并由于树木韧皮部类细菌的繁殖堵塞筛管引起光合产物及根部吸收养份的运输受阻而引发黄化病。此外，水害、肥害、病虫害和挂果量等都可能造成柑橘黄化。本发明通过建设排水和灌溉系统降低水害，淋施根系修复剂并配合施用肥料提高土壤 pH 值、改善根系环境，以及喷施叶面肥和根施有机液体肥增加树体营养、促进叶片光合作用等，达到预防和修复黄化的目的。三、发明专利内容本发明所要解决的技术问题在于提供一种预防和修复柑橘黄化病的栽培方法，该方法简便，可操作性强，预防和修复柑橘黄化病效果好。本发明所要解决的技术问题采用以下技术方案来实现（一）选择排水良好的园地高畦种植 柑橘根系忌积水，采用高畦种植，可防止积水和改善土壤通透性。通过高畦种植、挖排水沟、铺设滴管并盖地膜，可防止土壤干旱或积水，合理控制土壤含水量，盖地膜还可免去人工除草或喷除草剂除草，节本增效。 （二）选择适宜时间进行树盘挖沟断根，减少根系对水、肥的吸收，达到抑制地上部枝梢生长，从而达到调节植株营养生长与生殖生长的关系，达到保果的目的；解决常规栽培方法是谢花后环割和喷施保果剂，环割的深度较难掌握，过浅达不到抑制春梢生长的效果，环割过深，容易造成伤树过重，导致树体早衰黄化的问题。（三）提供提供一种根系修复剂，该根系修复剂营养丰富，可促进新根生长，改善根系环境，可调节土壤的 pH 值，减少病虫害并提高肥料利用率。通过调节肥料配比，重施谢花后肥，可调节土壤 pH 值，使土壤 pH 值提高到6.5-6.8，减少病虫害并提高肥料利用率。（四）提供一种叶面肥，该叶面肥营养丰富，易吸收，还可促进叶片的光合作用，提高植物叶片的光合效能，促进果实膨大。新根系、改良土壤，又可达到保果的效果，节本增效；通过喷施自配的环保型叶面肥，叶面肥中的营养成分可直接被叶片吸收，还能促进叶片光合作用，增加树体营养，使树体不因结果消耗过多养分而引起的养分衰竭而引起的树体黄化； （五）通过量化留果，避免结果过多，树体负荷过重，加上肥水条件跟不上，树势衰退而出现黄化现象； （六）自配的根系修复剂与叶面肥均已获得国家发明专利，分别为：一种作物根系修复剂及其制备方法和应用（ZL 2015 1 0439687.3）、一种绿色环保型叶面肥及其制备（ZL 2015 1 0439697.7）。 四、本发明的有益效果：通过建设排水和灌溉系统降低水害，淋施根系修复剂并配合施用肥料，使土壤 pH 值提高到6.5-6.8，减少病虫害并提高肥料利用率。通过喷施自配的环保型叶面肥，叶面肥中的营养成分可直接被叶片吸收，还能促进叶片光合作用，增加树体营养，使树体不因结果消耗过多养分而引起的养分衰竭而引起的树体黄化；通过改善根系环境，以及喷施叶面肥和根施有机液体肥增加树体营养、促进叶片光合作用等，达到预防和修复黄化的目的。五、创新点：自配的根系修复剂，可调节土壤 pH 值，使土壤 pH 值提高到6.5-6.8，减少病虫害并提高肥料利用率，可修复受伤根系并改善根系环境，促进生根。配套的重施谢花肥，通过树盘挖沟断根，减少根系对水、肥的吸收，达到抑制地上部枝梢生长，达到保果的目的，解决常规栽培方法中谢花后环割环割的深度较难掌握，过浅达不到抑制春梢生长的效果，环割过深，容易造成伤树过重，导致树体早衰黄化问题；地上部喷施自配叶面肥，调节植株营养平均，通过上、下调节，树体营养均衡，达到预防和修复柑橘黄化病的目的。六、应用情况：预防和修复柑橘黄化病技术与配套的产品近年来在广西区内外柑橘产区已大面积推广应用，取得较好的成效。

188. 桂系7号

登记号：202022704 　 分类号： S651;S627

主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院园艺研究所

主要完成人员：何毅、何和风、李桂芬、莫芳华、黄金艳、覃斯华、柳唐镜、李智、李文信、韦正光

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：广西壮族自治区农业科学院

登记日期：2020年8月26日

“桂系7号”为中果型无籽西瓜新品种，于2019年9月通过国家非主要农作物品种登记（编号：GPD西瓜（2019）450386号）。早中熟品种，果实发育期25～35d，全生育期春茬80～100d，夏秋茬65～85d，生长势强，抗病抗逆性强，不易早衰。果实圆形，表皮黄绿底覆墨绿宽条带，有光泽，皮厚0.7～1.1cm，皮质韧硬，不易裂耐贮运，果肉大红色，清甜可口，口感好，中心固形物含量12.0%，肉质均匀细腻，纤维少，白秕子少，无籽性好，果实品质优，一般单瓜质量2.6～5.0kg，亩产大棚栽培2800～3900kg，露地栽培2200～3200kg。该品种适应性广，是一个露地与设施生产兼用型优良无籽西瓜品种，可作精品西瓜生产，种植效益高，适合种植西瓜的地区均可推广种植。常规杂交。选育过程： “桂系7号”母本“X4n414”是2008年春用“广西402”四倍体西瓜与本所一个圆形绿皮红肉中小型薄皮四倍体西瓜“JB4n”杂交后，连续自交7代获得的综合性状突出、遗传稳定的株系。“X4n414”属于中果型四倍体西瓜，果实圆形，表皮浅绿色布有隐网条纹，皮厚0.8～1.2cm，皮质硬韧不易裂，剖面光滑，果肉大红、无黄筋块，纤维少，质地细腻、汁多清甜，中心可溶性固形物含量12.0%，一般单果质量约4.0kg，抗病、抗逆性强。父本是“LL1748”2009年将南宁市鸿利种苗公司红虎西瓜进行栽培套袋自交筛选，在分离其后代定向选育圆形虎皮花条纹红肉果实性状，经过3年9代连续自交和连续选优的方式，于2012年获得遗传性状稳定的优良自交系。“LL1748”单果重3.0～4.0kg。果实圆形，表皮黄绿色覆盖墨绿宽条带，果皮硬韧不易裂，瓜瓤大红一致，中心可溶性固形物含量12.0%，口感清脆甜。2013年春，利用“X4n414”作母本，“LL1748”作父本，杂交后经小区测试、品比试验和多点的生产试验示范中，该组合均表现出较强的适应性、抗病抗逆性，易坐果、不易裂瓜，质优。 “桂系7号”栽培技术要点：1.采用人工嗑种，30～34℃恒温催芽，营养杯或穴盘育苗，2叶1心叶移栽定植。2.合理密度，大棚采用单蔓单瓜吊蔓栽培方式每亩种植1300～1600株，露地采用双蔓留单瓜栽培方式每亩种植500～700株。3.施足底肥，每亩施沤熟农家肥3000kg、三元复合肥50kg、硫酸钾30kg作基肥。4.配置二倍体西瓜作授粉品种，开花期清晨进行人工授粉。5.及时防治病虫害，重茬地需嫁接栽培。 “桂系7号”栽培风险及防范措施：适合种植西瓜的地区与环境均可种植，栽培技术同一般无籽西瓜常规管理技术。具有三倍体西瓜苗弱雄花败育的特性，催芽需嗑种，苗期生长较慢，需育苗移栽；授粉时要用二倍体西瓜花粉进行人工授粉，重茬地需嫁接栽培。 “桂系7号”经过组合测试、品比试验、生产试验和生产示范等系统测定，在试验和生产示范中表现遗传性状稳定，适应性广，抗病抗逆性强，产量高，果实大小适中，无籽性能好，肉质脆甜，口感好，品质优、商品性状好等优点。“桂系7号”为虎皮特色无籽西瓜，其育成满足西瓜生产多元化的需求，为广西西瓜产业提供丰富多样的无籽西瓜新品种，提高广西优势西瓜产业的竞争力，发挥西瓜特色经济作物优势，提高农民经济效益，为西瓜产业发展及推动科技进步作出了一定的贡献

189. 桂系6号

登记号：202022705 　 分类号： S651;S627

主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院园艺研究所

主要完成人员：何毅、李文信、黄金艳、李智、叶云峰、洪日新、李天艳、柳唐镜、周思菊、欧小青、玉建周、罗思良

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：广西壮族自治区农业科学院

登记日期：2020年8月26日

“桂系6号”为中果型无籽西瓜新品种，于2019年9月通过国家非主要农作物品种登记（编号：GPD西瓜（2019）450385号）。中熟品种，果实发育期26～35d，全生育期春茬85～110d，夏秋茬66～90d，生长势强，抗病抗逆性强，不易早衰。果实圆形，果皮绿色覆盖墨绿条带，有光泽，皮质坚韧皮硬，不易裂瓜耐贮运，果肉大红色，肉质脆甜口感好，中心固形物含量11.5%，果实品质优良。一般单瓜质量2.4～6.0kg，一般亩产2500～3700kg。该品种适应性广，是一个露地与设施生产兼用型优良品种，可作精品西瓜生产，种植效益高，适合种植西瓜的地区均可推广种植。 “桂系6号”母本“MT410n-1”是2009年5月在武鸣大棚种植墨童、蜜童、京玲、新一号等无籽西瓜田间发现一个圆形花皮红肉四倍体西瓜，于当年夏季套袋自交后，秋季与本所四倍体410杂交，经过3年9代大棚栽培连续自交、分离，于2012年秋获得的综合性状突出、遗传稳定的株系“MT410n-1”。“MT410n-1”属于中果型四倍体西瓜，单瓜质量4.0～5.5kg，果实圆形，果皮绿色布有墨绿条带，皮厚0.8～1.3cm，果皮硬韧，果肉大红一致、质地清甜，中心可溶性固形物含量12.0%。父本是从2010年从本所四倍体种质扩繁花皮四倍体株系地里选出三个自交还原二倍体西瓜，代号分别为“G13-1”、“G13-2”、“G13-3”。经过二年6代连续严格自交后，筛选出综合性状优良、遗传稳定自交系“G13-1”。果实圆形，表皮绿色布墨绿宽条带，果皮硬不易裂，瓜瓤大红色，中心可溶性固形物含量11.0%以上，口感甜，单瓜质量2.5-4.0kg。2013年春，利用“MT410n-1”作母本，“G13-1”作父本，杂交后经小区测试、品比试验和多点的生产试验示范中，该组合均表现出较强的适应性、抗病抗逆性，易坐果、不易裂瓜，质优，于2015年命名为“桂西瓜6号”无籽西瓜，2019年更名为“桂系6号”无籽西瓜。 “桂系6号”栽培技术要点：1.采用人工嗑种，30～34℃恒温催芽，营养杯或穴盘育苗，2叶1心叶移植定植。2.合理密度，大棚采用单蔓单瓜吊蔓栽培方式每亩种植1300～1600株，露地采用双蔓留单瓜栽培方式每亩种植500～700株。3.施足底肥，每亩施沤熟农家肥3000kg、三元复合肥50kg、硫酸钾30kg作基肥。4.配置二倍体西瓜作授粉品种，开花期清晨进行人工授粉。5.及时防治病虫害，重茬地需嫁接栽培。 “桂系6号”栽培风险及防范措施：适合种植西瓜的地区与环境均可种植，栽培技术同一般无籽西瓜常规管理技术。具有三倍体西瓜苗弱雄花败育的特性，催芽需嗑种，苗期生长较慢，需育苗移栽；授粉时要用二倍体西瓜花粉进行人工授粉，重茬地需嫁接栽培。 “桂系6号”经过组合测试、品比试验、生产试验和生产示范等系统测定，在试验和生产示范中表现遗传性状稳定，抗病抗逆性强，产量高，果实外观美观，果型大小适中，无籽性能好，肉质脆甜，口感好，品质优、商品性状好等优点。“桂系6号” 适应性广，西瓜种植的地区均可推广种植，可作我区设施与露地兼用型栽培的优质无籽西瓜新品种。种植效益高，适宜超市销售及网上电商销售，符合市场需求和生产需求，满足西瓜生产多元化的需求，为广西西瓜产业发展精品西瓜生产提供品种支撑，能有效提高广西西瓜产业发展的竞争力，为西瓜产业发展及推动科技进步作出了一定的贡献。

190. 桂丽

登记号：202022706 　 分类号： S6;

主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院园艺研究所

主要完成人员：何毅、李天艳、李桂芬、覃斯华、李智、李文信、柳唐镜、李锦莲、梁东方、梁丽梅

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：广西壮族自治区农业科学院

登记日期：2020年8月26日

“桂丽”为中果型有籽西瓜新品种，于2019年9月通过国家非主要农作物品种登记（编号：GPD西瓜（2019）450381号）。早熟品种，果实发育期25～30d，全生育期春茬80～100d，夏秋茬60～85 d，生长势强，抗病抗逆性强，不易早衰，第一雌花节位7，雌花出现的间隔节位5，易坐果，果实长椭圆形，皮色绿色覆盖墨绿色花条，表皮平滑，皮厚0.8～1.0cm，皮质硬韧不易裂，剖面光滑，果肉大红一致，肉质细腻实脆，中心可溶性固形物含量11.8%，清甜爽口口感好，一般单果重2.5～4.5kg，亩产2400～3400kg。该品种适应性广，适合种植西瓜的地区均可推广种植，可作精品西瓜生产，种植效益高。 “桂丽”母本“HLL40-3”是从2007年从南宁五里亭水果市场购买西瓜果实中选择出一个长椭圆形、花皮、红肉、高糖高品质有籽西瓜，经过12代自交分离单株定向筛选出一个早熟、长椭圆形、花皮、红肉、质优的二倍体西瓜自交株系，代号“HLL40-3”。“HLL40-3”单瓜质量3.5～5.0kg，果实长椭圆形，表皮绿底覆盖墨绿条带，皮质坚韧，皮厚0.8～1.1cm，果肉大红一致，剖面光滑，纤维少，中心可溶性固形物12.5%，肉质实脆清甜，口感好，品质优。父本“XFLL-11”是2009年用先正达小富有籽西瓜与本所从泰国收集的杂种一代二倍体西瓜“LL”杂交后，经过5年11代连续自交和提纯复壮、连续选优的方式，于2013年获得遗传性状稳定的高世代优良自交系“XFLL-11”。“XFLL-11”单果重2.5～4.0kg。果实长椭圆形，绿皮，瓜瓤鲜红色，瓤质细脆，果皮厚度0.5～0.8厘米，中心可溶性固形物含量12.0%。2014年，利用“HLL40-3”作母本，“XFLL-11”作父本，杂交后经小区测试、品比试验和多点的生产试验示范中，该组合均表现出较强的适应性、抗病抗逆性，易坐果、不易裂瓜，质优。 “桂丽”栽培技术要点：在广西春季栽培为1～3月，夏秋季栽培为5～9月。恒温(30～34℃)催芽，采用营养杯或穴盘培育壮苗，真叶长至二叶一心时定植；露地少整枝留多瓜栽培方式每667m2种植250～300株，大棚采用单蔓留单瓜吊蔓栽培方式每667m2种植1200～1600株；花期采用人工或蜜蜂授粉，最佳坐瓜节位第18～28节。施足基肥，果实发育膨大期加强水肥管理，采收前7d应控水肥以确保果实品质；采取预防为主的病虫害综合防治措施，重茬地需嫁接栽培。 “桂丽”栽培风险及防范措施：重茬地需嫁接栽培，大棚栽培叶面积不够果实宜畸形，保持充足水肥和光照，需适时采收才能充分表现出其品质特性。 “桂丽”经过组合测试、品比试验、生产试验和生产示范等系统测定，在试验和生产示范中表现遗传性状稳定，适应性强，抗病抗逆性强，冬春嫁接栽培易坐果，早熟稳产，易栽培管理，果实品质优等优点。“桂丽”的育成符合市场所需和生产需求，满足西瓜生产多元化的需求，为广西西瓜产业提供冬春露地提早栽培的早熟西瓜新品种，提高广西优势西瓜产业的竞争力，发挥西瓜特色经济作物优势，实现西瓜优质高效生产，提高农民经济效益，为西瓜产业发展及推动科技进步作出了一定的贡献。

191. 桂妃

登记号：202022707 　 分类号： S651;S627

主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院园艺研究所

主要完成人员：何毅、李桂芬、柳唐镜、房晨、梁东方、李锦莲、朱斌、覃斯华、洪日新

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：广西壮族自治区农业科学院

登记日期：2020年8月26日

“桂妃”为中果型有籽西瓜新品种，于2019年2月通过国家非主要农作物品种登记（编号：GPD西瓜（2019）450377号）。早熟品种，果实发育期26～30d，全生育期春茬80～105d，夏秋茬60～85d，生长势强，抗病抗逆性强，不易早衰。果实椭圆形，皮色深绿色覆盖墨绿色花条，表皮平滑，皮厚0.8～1.0cm，皮质硬不易裂，果肉大红一致，肉质细腻实脆，中心可溶性固形物含量11.5%以上，清甜爽口，一般单果重2.5～3.8kg，亩产2300～3000kg。该品种适应性广，是一个露地与设施生产兼用型优良品种，可作精品西瓜生产，种植效益高，适合种植西瓜的地区均可推广种植。 “桂妃”母本“HL4334”是2009年在南宁江南区举行优质中小型西瓜新品种展示现场，选留一个椭圆形虎皮大红肉甜度高的西瓜进行栽培筛选，在分离其后代中定向选育圆形花皮红肉的果实性状，经过4年9代连续自交和连续选优的方式，于2013年获得遗传性状稳定的优良自交系。“HL4334”单果重2.5～4.0kg，果实圆形，表皮绿色布墨绿中花条，果皮硬韧不易裂，瓜瓤大红色，中心可溶性固形物含量12.5%，口感清脆甜。父本“HHH3-1”是1998年从本所西瓜育种材料选育出综合性状优良、遗传性状稳定的自交系。“HHH3-1”果实椭圆形，表皮深绿色布隐网纹，果皮硬不易裂，瓜瓤大红色，中心可溶性固形物含量12.5%以上，肉质紧密口感实脆甜，一般单果重约3.5kg。2013年秋，利用“HL4334”作母本，作“HHH3-1”父本，杂交后经小区测试、品比试验和多点的生产试验示范中，该组合均表现出较强的适应性、抗病抗逆性，易坐果、不易裂瓜，质优。 “桂妃”栽培技术要点：在广西春季栽培为1～3月，夏秋季栽培为5～9月。恒温(30～34℃)催芽，采用营养杯或穴盘培育壮苗，真叶长至二叶一心时定植；露地少整枝留多瓜栽培方式每667m2种植250～300株，大棚采用单蔓留单瓜吊蔓栽培方式每667m2种植1200～1600株；花期采用人工或蜜蜂授粉，最佳坐瓜节位第18～24节。施足基肥，果实发育膨大期加强水肥管理，采收前7d应控水肥以确保果实品质；采取预防为主的病虫害综合防治措施，重茬地需嫁接栽培。 “桂妃”栽培风险及防范措施：重茬地需嫁接栽培，低温天气果形变短，成熟期叶面积不够，强光照时果实表皮色变浅，保证水肥充足，适时采收才能充分表现出其品质特性。 “桂妃”经过组合测试、品比试验、生产试验和生产示范等系统测定，在试验和生产示范中表现遗传性状稳定，适应性强，抗病抗逆性强，丰产稳产性好，易栽培管理，果实品质优等优点。“桂妃”的育成符合市场所需和生产需求，满足西瓜生产多元化的需求，为广西西瓜产业提供丰富多样的西瓜新品种，提高广西优势西瓜产业的竞争力，发挥西瓜特色经济作物优势，实现西瓜优质高效生产，提高农民经济效益，为西瓜产业发展及推动科技进步作出了一定的贡献。

192. 桂金凤

登记号：202022708 　 分类号： S6;

主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院园艺研究所

主要完成人员：何毅、洪日新、李智、柳唐镜、李天艳、黄金艳、叶云峰、李桂芬、莫芳华、房晨、何和风

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：广西壮族自治区农业科学院

登记日期：2020年8月26日

“桂金凤”为中果型黄皮特色有籽西瓜新品种，于2019年9月通过国家非主要农作物品种登记（编号：GPD西瓜(2019)450380号）。早熟品种，果肉质实发育期25～30d，全生育期春茬80～100d，夏秋茬60～85d，生长势强，抗病抗逆性强，不易早衰。果实长椭圆形，皮色金黄色，表皮平滑，皮厚0.6～1.0cm，皮质硬不易裂，果肉红色，肉质酥脆，中心可溶性固形物含量12.0%，清甜爽口，口感好，一般单果重2.5～4.0kg，亩产2200～3000kg。该品种适应性广，是一个露地与设施生产兼用型优良品种，可作精品西瓜生产，种植效益高，适合种植西瓜的地区均可推广种植。 “桂金凤”母本“HHH3-1”是1998年从本所西瓜育种材料选育出综合性状优良、遗传性状稳定的自交系。“HHH3-1”果实椭圆形，表皮深绿色布隐网纹，果皮硬不易裂，瓜瓤大红色，中心可溶性固形物含量12.5%以上，肉质紧密口感实脆甜，一般单果重约3.5kg。父本“YYY-5”是1998年在南宁农贸市场买西瓜中选出一个短椭圆形金黄皮大红肉西瓜进行栽培筛选，经过4年8代连续自交和连续选优的方式，于2002年获得遗传性状稳定的优良自交系“YYY-5”。单果重3.5～4.5kg。果实长椭圆形，黄皮表皮金黄色，瓜瓤红色，瓤质酥脆清甜，果皮厚度0.6～1.0厘米，中心可溶性固形物含量11.5%。2012年，利用“HHH3-1”作母本，“YYY-5”作父本，杂交后经小区测试、品比试验和多年多点的生产试验示范中，该组合均表现出较强的适应性、抗病抗逆性，易坐果、不易裂瓜，质优。 “桂金凤”栽培技术要点：在广西春季栽培为1～3月，夏秋季栽培为5～9月。恒温(30～34℃)催芽，采用营养杯或穴盘培育壮苗，真叶长至二叶一心时定植；露地少整枝留多瓜栽培方式每667m2种植250～300株，大棚采用单蔓留单瓜吊蔓栽培方式每667m2种植1200～1600株；花期采用人工或蜜蜂授粉，最佳坐瓜节位第16～26节。施足基肥，果实发育膨大期加强水肥管理，采收前7d应控水肥以确保果实品质；采取预防为主的病虫害综合防治措施，重茬地需嫁接栽培。 “桂金凤”栽培风险及防范措施：重茬地需嫁接栽培，低温天气果形变短，具有黄皮西瓜光照不足果实外观易染绿斑特性，光照充足栽培条件才能充分表现出其品种特性，露地栽培果实膨大后期进行翻瓜向阳面。 “桂金凤”经过组合测试、品比试验、生产试验和生产示范等系统测定，在试验和生产示范中表现遗传性状稳定，适应性强，抗病抗逆性强，丰产稳产性好，易栽培管理，果实外观皮色金黄夺目漂亮、果实品质优等优点。“桂金凤”的育成符合市场所需和生产需求，满足西瓜生产多元化的需求，为广西西瓜产业提供丰富多样的西瓜新品种，提高广西优势西瓜产业的竞争力，发挥西瓜特色经济作物优势，实现西瓜优质高效生产，提高农民经济效益，为西瓜产业发展及推动科技进步作出了一定的贡献。

193. 广蜜10号

登记号：202022709 　 分类号： S652;S33

主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院园艺研究所

主要完成人员：叶云峰、洪日新、李天艳、覃斯华、周梅、黄金艳、李桂芬、何毅、李智、李文信、柳唐镜、韦正光、梁盛凯、朱斌

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区农业科学院

登记日期：2020年8月26日

一、课题来源与背景 大棚厚皮甜瓜生产是广西发展高效农业、实现农民增产增收的新亮点。针对广西当前生产品种种植结构单一、主栽品种种性退化、品种更新换代慢等实际情况，开展甜瓜种质创新研究，育成优质多抗大棚厚皮甜瓜新品种，满足生产和市场多元化需求，为广西厚皮甜瓜产业发展提供品种支撑。 二、技术原理及性能指标 1.亲本来源 母本16Z2-74是从新疆引进后经5年12代加代自交分离选择育成，父本L30是利用本所收集的厚皮甜瓜材料经5年13代加代自交分离育成。16Z2-7×L30是经杂交组配、组合测试、品比试验和区域试验而选定。 2.主要农艺性状 果实椭圆形，果形指数约为1.4，平均单果重1.78kg，果皮淡黄布细密网纹，果肉桔黄，肉质细，松脆，清甜，口感风味好，果肉厚约3.7，中心可溶性固形物含量15.0%～16.5%，种子千粒重30.4g。植株长势较强，易座果，耐湿耐热，中抗白粉病和霜霉病。全生育期春茬105～110天，秋茬90-95天，雌花开放到果实成熟45～50天。一般亩产2000～2250kg。全生育期要求较高积温和较强光照。 3.栽培技术要点 采用大棚避雨育苗和栽培；亩植1100～1200株，亩施基肥为：腐熟农家肥2500～3000kg，含硫复合肥70～80kg，磷肥50～60kg，硫酸钾25～30kg；定植后覆盖地膜，及时追肥、供水、单蔓整枝、引蔓上架、蜜蜂或人工辅助授粉、疏果、在适当节位（一般13～16节位）每株留一果，在适当节位（一般25节左右）封顶。生长期水肥管理是前后期少，中期多。综合防治病虫害。 4.主要优点、缺陷、风险及防范措施等 优点：早熟、品质优、易坐果。缺点：生长期间，气温低产量低，遇高温高湿易引发病害。风险及防范措施：南方地区采用大棚保护栽培，适当灌溉，增施有机肥。 三、技术的创造性与先进性 项目以现代农业发展需求为导向，重点开展南方厚皮甜瓜优异资源评价筛选和高效创新技术体系的建立；培育适合现代农业需求，在抗病性、产量、品质等方面达到国内同类品种领先水平的优良新品种。 四、技术的成熟程度，适用范围和安全性 本项目围绕厚皮甜瓜种质资源创新为核心科学问题开展研究工作，创制品质优良、抗病抗逆性强南方厚皮甜瓜新种质。成功选育的厚皮甜瓜新品种广蜜10号通过了国家非主要农作物品种登记，集成创新的甜瓜优良品种选育方法和技术具有可推广的实用价值。 五、应用情况及存在的问题 通过系统评价种质资源，有利于甜瓜种质资源的充分利用。同时，高效创制出一批优质综合性状优良的厚皮甜瓜种质资源材料并应用于育种中，可以促进厚皮甜瓜品种的更新换代，从而带动甜瓜产业的发展。

194. 广蜜9号

登记号：202022710 　 分类号： S652;S33

主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院园艺研究所

主要完成人员：李桂芬、叶云峰、覃斯华、周梅、黄金艳、洪日新、何毅、李天艳、李智、李文信、柳唐镜、韦正光、梁盛凯、朱斌

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区农业科学院

登记日期：2020年8月26日

一、课题来源与背景 大棚厚皮甜瓜生产是广西发展高效农业、实现农民增产增收的新亮点。针对广西当前生产品种种植结构单一、主栽品种种性退化、品种更新换代慢等实际情况，开展甜瓜种质创新研究，育成优质多抗大棚厚皮甜瓜新品种，满足生产和市场多元化需求，为广西厚皮甜瓜产业发展提供品种支撑。 二、技术原理及性能指标 1.亲本来源 母本11-2是利用本所收集的厚皮甜瓜材料2552MH1经过5年13代自交分离选择育成，父本16Z2-49是从新疆引进后经5年12代加代自交分离选择育成。11-2×16Z2-49是经杂交组配、组合测试、品比试验和区域试验而选定。 2.主要农艺性状 果实椭圆形，果形指数约为1.3，平均单果重1.6kg，果皮灰麻绿色布细密网纹，果肉桔黄，肉质细，嫩脆，清甜，口感风味好，果肉厚约4.0cm，中心可溶性固形物含量16.0～18.0%，种子千粒重44.4 g。植株长势较强，易座果，耐湿耐热，中抗白粉病和霜霉病。全生育期春茬105～110天，秋茬90～100天，雌花开放到果实成熟42～50天。一般亩产2200kg。 3.栽培技术要点 采用大棚避雨育苗和栽培；亩植1100～1200株，亩施基肥为：腐熟农家肥2500～3000kg，含硫复合肥70～80kg，磷肥50～60kg，硫酸钾25～30kg；定植后覆盖地膜，及时追肥、供水、单蔓整枝、引蔓上架、蜜蜂或人工辅助授粉、疏果、在适当节位（一般13～16节位）每株留一果，在适当节位（一般25节左右）封顶。生长期水肥管理是前后期少，中期多。综合防治病虫害。 4.主要优点、缺陷、风险及防范措施等 优点：早熟、品质优、易坐果。缺点：生长期间，气温低产量低，遇高温高湿易引发病害。风险及防范措施：南方地区采用大棚保护栽培，适当灌溉，增施有机肥。 三、技术的创造性与先进性 项目以现代农业发展需求为导向，重点开展南方厚皮甜瓜优异资源评价筛选和高效创新技术体系的建立；培育适合现代农业需求，在抗病性、产量、品质等方面达到国内同类品种领先水平的优良新品种。 四、技术的成熟程度，适用范围和安全性 本项目围绕厚皮甜瓜种质资源创新为核心科学问题开展研究工作，创制品质优良、抗病抗逆性强南方厚皮甜瓜新种质。成功选育的厚皮甜瓜新品种广蜜9号通过了国家非主要农作物品种登记，集成创新的甜瓜优良品种选育方法和技术具有可推广的实用价值。 五、应用情况及存在的问题 通过系统评价种质资源，有利于甜瓜种质资源的充分利用。同时，高效创制出一批优质综合性状优良的厚皮甜瓜种质资源材料并应用于育种中，可以促进厚皮甜瓜品种的更新换代，从而带动甜瓜产业的发展。

195. 广蜜8号

登记号：202022711 　 分类号： S652;S33

主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院园艺研究所

主要完成人员：洪日新、周梅、覃斯华、叶云峰、梁盛凯、李天艳、韦正光、朱斌、何毅、黄金艳、李桂芬、李智、李文信、柳唐镜、苏国连

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区农业科学院

登记日期：2020年8月26日

一、课题来源与背景 大棚厚皮甜瓜生产是广西发展高效农业、实现农民增产增收的新亮点。针对当前生产品种种植结构单一、主栽品种种性退化、品种更新换代慢等实际情况，开展甜瓜种质创新研究，育成优质多抗大棚厚皮甜瓜新品种，满足生产和市场多元化需求，为广西厚皮甜瓜产业发展提供品种支撑。 二、技术原理及性能指标 1.亲本来源 母本37-1是利用本所收集的厚皮甜瓜材料2552MBB1经过5年13代自交分离选择育成，父本16Z2-19是从新疆引进后经4年11代自交分离选择育成。37-1×16Z2-19是经杂交组配、组合测试、品比试验和区域试验而选定。 2.主要农艺性状 果实长椭圆形，果形指数约为1.5，平均单果重2.13kg，果皮灰绿麻布细密网纹，果肉桔黄，肉质细嫩、松脆，蜜甜，口感风味好，果肉厚约4.1cm，中心可溶性固形物含量15.0%～17.0%，种子千粒重25.6 g。植株长势较强，中抗白粉病和霜霉病，子蔓结果，坐果容易。全生育期春茬105～115天，秋茬90～100天，雌花开放到果实成熟42～48天。一般亩产2400kg。生育期要求较高的积温和较强光照。 3.栽培技术要点 采用大棚避雨育苗和栽培；亩植1100～1200株，亩施基肥为：腐熟农家肥2500～3000kg，含硫复合肥70～80kg，磷肥50～60kg，硫酸钾25～30kg；定植后覆盖地膜，及时追肥、供水、单蔓整枝、引蔓上架、蜜蜂或人工辅助授粉、疏果、在适当节位（一般13～16节位）每株留一果，在适当节位（一般25节左右）封顶。生长期水肥管理是前后期少，中期多。综合防治病虫害。 4.主要优点、缺陷、风险及防范措施等 优点：早熟、品质优、易坐果。缺点：生长期间，气温低产量低，遇高温高湿易引发病害。风险及防范措施：南方地区采用大棚保护栽培，适当灌溉，增施有机肥。 三、技术的创造性与先进性 项目以现代农业发展需求为导向，重点开展南方厚皮甜瓜优异资源评价筛选和高效创新技术体系的建立；培育适合现代农业需求，在抗病性、产量、品质等方面达到国内同类品种领先水平的优良新品种。 四、技术的成熟程度，适用范围和安全性 本项目围绕厚皮甜瓜种质资源创新为核心科学问题开展研究工作，创制品质优良、抗病抗逆性强南方厚皮甜瓜新种质。成功选育的厚皮甜瓜新品种广蜜8号通过了国家非主要农作物品种登记，集成创新的甜瓜优良品种选育方法和技术具有可推广的实用价值。 五、应用情况及存在的问题 通过系统评价种质资源，有利于甜瓜种质资源的充分利用。同时，高效创制出一批优质综合性状优良的厚皮甜瓜种质资源材料并应用于育种中，可以促进厚皮甜瓜品种的更新换代，从而带动甜瓜产业的发展。

196. 广蜜7号

登记号：202022712 　 分类号： S652.4;S33

主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院园艺研究所

主要完成人员：覃斯华、周梅、洪日新、叶云峰、李桂芬、梁盛凯、李天艳、朱斌、何毅、李文信、柳唐镜、黄金艳、韦正光、苏国连

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区农业科学院

登记日期：2020年8月26日

一、课题来源与背景 大棚厚皮甜瓜生产是广西发展高效农业、实现农民增产增收的新亮点。针对广西当前生产品种种植结构单一、主栽品种种性退化、品种更新换代慢等实际情况，开展甜瓜种质创新研究，育成优质多抗大棚厚皮甜瓜新品种，满足生产和市场多元化需求，为广西厚皮甜瓜产业发展提供品种支撑。 二、技术原理及性能指标 1.亲本来源 母本21-2是利用本所收集的厚皮甜瓜材料2552MH2经5年13加代代自交分离育成；父本16Z2-49是从新疆引进后经5年12代加代自交分离选择育成。21-2×16Z2-49是经杂交组配、组合测试、品比试验和区域试验而选定。 2. 主要农艺性状 果实椭圆形，果形指数约为1.27，平均单果重2.0kg，果皮麻绿色布细密网纹，果肉桔黄，肉质细，松脆，蜜甜，口感风味好，果肉厚约4.2cm，中心可溶性固形物含量15.5 %～17.5%，种子千粒重43.0 g。植株长势较强，耐湿耐热较好，中抗白粉病和霜霉病，子蔓结果，坐果容易。全生育期春茬105～115天，秋茬90～100天，雌花开放到果实成熟45～50天。一般亩产2200～2500kg。 3.栽培技术要点 采用大棚避雨育苗和栽培；亩植1100～1200株，亩施基肥为：腐熟农家肥2500～3000kg，含硫复合肥70～80kg，磷肥50～60kg，硫酸钾25～30kg；定植后覆盖地膜，及时追肥、供水、单蔓整枝、引蔓上架、蜜蜂或人工辅助授粉、疏果、在适当节位（一般13～16节位）每株留一果，在适当节位（一般25节左右）封顶。生长期水肥管理是前后期少，中期多。综合防治病虫害。 4.主要优缺点及防范措施 优点：早熟、品质优、易坐果。缺点：生长期间，气温低产量低，遇高温高湿易引发病害。风险及防范措施：南方地区采用大棚保护栽培，适当灌溉，增施有机肥。 三、技术的创造性与先进性 项目以现代农业发展需求为导向，重点开展南方厚皮甜瓜优异资源评价筛选和高效创新技术体系的建立；培育适合现代农业需求，在抗病性、产量、品质等方面达到国内同类品种领先水平的优良新品种。 四、技术的成熟程度，适用范围和安全性 本项目围绕厚皮甜瓜种质资源创新为核心科学问题开展研究工作，创制品质优良、抗病抗逆性强南方厚皮甜瓜新种质。成功选育的厚皮甜瓜新品种广蜜7号通过了国家非主要农作物品种登记，集成创新的甜瓜优良品种选育方法和技术具有可推广的实用价值。 五、应用情况及存在的问题 通过系统评价种质资源，有利于甜瓜种质资源的充分利用。同时，高效创制出一批优质综合性状优良的厚皮甜瓜种质资源材料并应用于育种中，可以促进厚皮甜瓜品种的更新换代，从而带动甜瓜产业的发展。

197. 广蜜5号

登记号：202022713 　 分类号： S652.4;S627

主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院园艺研究所

主要完成人员：李桂芬、李天艳、洪日新、覃斯华、何毅、黄金艳、李智、李文信、韦正光、柳唐镜、叶云峰、王冬梅

任务来源：其他

推荐部门：广西壮族自治区农业科学院

登记日期：2020年8月26日

‘广蜜5号’厚皮甜瓜果实椭圆形，平均单果重2.15kg，果皮金黄色，网纹中等，果肉橙黄色，肉质实脆，味蜜甜，品质佳，平均果肉厚3.6cm，中心可溶性固形物含量14～16%，种子千粒重36～39g。植株长势中等，中抗霜霉病，中抗白粉病，子蔓结果，易坐果。南宁全生育期春茬100～110天，秋茬80～90天，雌花开放至果实成熟45～50天。一般亩产2200kg。生长期间要求较高积温和较强光照。 ‘广蜜5号’母本100-f是利用本所收集的厚皮甜瓜杂合体100经过12代的自交分离选择育成，父本829-a是用本所收集的厚皮甜瓜杂合体829经过12代自交分离单株选择育成。100-f与829-a杂交后经小区测试、品比、区试而选定。 ‘广蜜5号’优点：生长较粗放、易坐果、果实耐贮运。缺点：皮色转黄时若遇上高温闷热天气瓜内种子易发芽，遇上低温则果皮转色不好；生长期遇低温产量低；遇暴雨病害多。 ‘广蜜5号’栽培风险及防范措施：南方多雨地区采用大棚避雨栽培，适时播种，适当灌溉，重施有机肥，及时防治病虫害；皮色转黄时若遇上高温闷热天气要加大大棚的通风降温力度；及时采收。 ‘广蜜5号’的育成可为广西甜瓜生产提供技术支撑，同时将给甜瓜产业发展注入新的生机与活力，给生产和发展带来巨大变化。另一方面，新品种的育成培养了一批理论与实际经验丰富的甜瓜栽培技术专业人才和农民技术员，为产业发展及推动科技进步作出了一定的贡献。

198. 广蜜2号

登记号：202022714 　 分类号： S652.4;S627

主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院园艺研究所

主要完成人员：李桂芬、覃斯华、何毅、黄金艳、李天艳、洪日新、李智、李文信、韦正光、柳唐镜、叶云峰

任务来源：其他

推荐部门：广西壮族自治区农业科学院

登记日期：2020年8月26日

‘广蜜2号’厚皮甜瓜果实椭圆形，平均单果重2.11kg，果皮深绿色，全网纹，果肉浅红色，肉质松脆，味蜜甜，品质佳，平均果肉厚3.5cm，中心可溶性固形物含量14～16%，种子千粒重26～28g。植株长势强，中抗霜霉病，中抗白粉病，子蔓结果，易坐果。南宁全生育期春茬100～110天，秋茬80～90天，雌花开放至果实成熟约45～50天。一般亩产2200kg。生长期间要求较高积温和 较强光照。 ‘广蜜2号’母本189-a是利用广西农业科学院园艺研究所收集的厚皮甜瓜杂合体189经过10代的自交分离选择育成，父本801-b也是用本所收集的厚皮甜瓜杂合体801经过12代自交分离单株选择育成。189-a与801-b杂交后经小区测试、品比、区试而选定。 ‘广蜜2号’优点：生长较粗放、易坐果、果实耐贮运。缺点：高温干旱时叶片萎蔫，遇暴雨病害多，生长期遇上低温产量低。 ‘广蜜2号’栽培风险及防范措施：南方多雨地区采用大棚避雨栽培，适时播种，适当灌溉，重施有机肥，及时防治病虫害。 ‘广蜜2号’的育成可为广西甜瓜生产提供技术支撑，同时将给甜瓜产业发展注入新的生机与活力，给生产和发展带来巨大变化。另一方面，新品种的育成培养了一批理论与实际经验丰富的甜瓜栽培技术专业人才和农民技术员，为产业发展及推动科技进步作出了一定的贡献。

199. 广蜜1号

登记号：202022715 　 分类号： S652;S33

主要完成单位： 广西壮族自治区农业科学院园艺研究所

主要完成人员：洪日新、李天艳、何毅、樊学军、覃斯华、张娥珍、李文信、韦正光、冯以史、罗兰珍

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区农业科学院

登记日期：2020年8月26日

一、课题来源与背景 薄皮甜瓜以其管理粗放、易栽培、生育期短、品质好等优点深受种植者和消费者的欢迎。目前，广西薄皮甜瓜种植面积近20万亩，种植品种主要以农家自留和区外引进的“新玉”等梨瓜类型为主，品种结构比较单一。随着高效农业的发展和农业种植业结构的调整，对薄皮甜瓜品种的多样化提出了要求，为丰富广西薄皮甜瓜种植品种，以早熟、优质为育种目标，选育出薄皮甜瓜新品种“广蜜1号”。 二、技术原理及性能指标 1.亲本来源及杂交组配测试 母本TC20-a：1992年春利用我所从越南收集的薄皮甜瓜材料TC20进行大田栽培观察和室内鉴定，经过6年11代的自交单株选择，于1997年春筛选出2个遗传稳定、性状优良的自交系单株，代号分别为TC20-a和TC20-b，其中TC20-a单瓜较大、果实美观、含糖量高，被选为“广蜜1号”母本。 父本：TA6-C： 1998年春利用从广西灵山收集的甜瓜材料TA6进行分离株选，经过5年10代的单株筛选，分离选出TA6-a、TA6-b和TA6-c3个优良单株，其中TA6-c选作为“广蜜1号”父本。 杂交组配和组合测试：利用TC20-a、TC20-b作母本，TA6-a、TA6-b、TA6-c作父本杂交组配6个组合，经过组合测试和小面积试种，其中以TC20-a×TA6-c组合表现最优，定名为“广蜜1号”。经过多年不断示范推广，种植面积逐年扩大，成为广西薄皮甜瓜的主栽品种。 2. 主要农艺性状 果实圆形，果形指数0.96-1.03，一般单果重0.4-0.7kg，表皮光滑，米黄色，肉厚1.3-1.5cm，果肉白色，质嫩脆，味香甜，中心含糖13-14%，种子千粒重9.8g。植株长势中等，较抗白粉病和霜霉病，孙蔓结果，极易坐果。全生育期春造100-120天，秋造70天，雌花开放至果实成熟25-30天。一般亩产1800-2000kg。 3.栽培技术要点 ①种子消毒和营养杯育苗：播种时间因地制宜，浸种时使用10%石灰水浸种10-15分钟，然后用干净冷水水搓洗干净，再继续用冷净水浸种6-8个小时，然后在30-32℃条件催芽，待种子露芽约0.5-1cm时即播营养杯中育苗。②合理密植和施足基肥：幼苗长至2片真叶时即可定植，定植前先整地起畦（一般双行定植的畦宽3m，单行定植的畦宽2m。亩施腐熟农家肥1000kg，含硫复合肥40kg，磷肥50kg，亩植500-600株。③做好田间管理：幼苗长至6-8片真叶时，摘心促使子蔓和孙蔓生长和座果，结实后在瓜前留1-2片叶封顶，植株长到30cm长时施放攻瓜肥，亩施农家肥800kg，含硫复合肥40-50kg，硫酸钾30kg。采收期持续不断地补肥供水，可延长采果期。④及时防治病虫害：病虫害的防治要切实贯彻“防重于治”的原则，把病虫害消灭于初发阶段。 4.主要优缺点 优点：易催芽，植株抗逆力和抗病性强，生长迅速健壮，栽培管理粗放，易座果，果实发育成熟迅速，能边开花座果边成熟采收，品种早熟，果形美观，品质优。缺点：种子细小，幼苗生长较弱，育苗工作要细致。座果中后期土壤若干湿骤变易出现裂瓜。 三、技术的创造性与先进性 项目以现代农业发展需求为导向，开展薄皮甜瓜优异资源评价筛选和高效创新技术体系的建立；培育适合现代农业需求，在抗病性、产量、品质等方面达到国内同类品种领先水平的优良新品种。 四、技术的成熟程度，适用范围和安全性 本项目围绕薄皮甜瓜种质资源创新为核心科学问题开展研究工作，创制品质优良、抗病抗逆性强薄皮甜瓜新种质。成功选育薄皮甜瓜新品种“广蜜1号”，并通过国家非主要农作物品种登记，集成创新的品种选育方法和技术具有可推广的实用价值。 五、应用情况及存在的问题 通过系统评价种质资源，有利于甜瓜种质资源的充分利用。同时，高效创制出一批优质综合性状优良的种质资源材料并应用于育种中，可以促进薄皮甜瓜品种的更新换代，从而带动甜瓜产业的发展。

200. 锂电池铝塑膜的自动冲壳装置

登记号：202022717 　 分类号： TK;

主要完成单位： 合山市华美新能源科技有限公司

主要完成人员：何敏华

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：来宾市科学技术局

登记日期：2020年8月26日

技术领域 本实用新型涉及锂电池生产领域。更具体地说，本实用新型涉及一种锂电池铝塑膜的自动冲壳装置。 背景技术 锂电池具有体积小、能量密度大的特点，使得其在电子产品中具有广泛的应用。锂电池的核心电芯常需要使用铝塑膜进行包括，因此，在包括前需要对铝塑膜进行冲压出凹坑模型，然后进行切割成单片包装壳。然而目前的冲压均为一出一模式，即冲压一次只能形成一个凹坑模型，工作效率较低。现有一种锂电池铝塑膜的自动冲壳机，沿铝塑膜料带前行方向，依次设有用于提供铝塑膜原料的铝塑膜料卷放料单元、用于冲压成型包装壳的冲壳单元、用于牵引铝塑膜料带前行的牵引单元和用于裁切铝塑膜料带的切料单元，该自动冲壳机虽可自动完成冲壳工序，但由于切料单元位于最后，对铝塑膜料带进行裁切时，铝塑膜料带的前端部处于无约束的自由状态，导致裁切精度难以保证，往往需要对包装壳的顶边进行二次修边，造成锂电池制造成本的增加。利用现有的自动冲壳机对铝塑膜进行冲壳工序时，还存在铝塑膜料带的张力时大时小，直接影响冲壳尺寸和切料尺寸的不足，使得成型后的包装壳的尺寸存在极大的个体差异；另外，现有自动冲壳机的冲壳单元中用于驱动上模进行冲压的驱动件，大多采用气缸，因此对制造现场高压气源的压力要求较高；而冲壳单元中用于调适下模高度的高度调节机构，大多是通过调节气缸伸缩杆上螺母的高度位置来调适下模的高度，这种调适方式存在操作员劳动强度大的缺憾。技术效率 1、以先进机器为主导，工人技术为辅，既将人力资源作用发挥最大化，又提高产品精密度和缩短产品成型周期，大大降低产品成本。通过设计模具与伺服电机、气动 卡爪、导轨、滑块、压力传感器连接由原始的冲压一出一变为一出四。 2、采用电机技术和伺服机技术，节约电能。 3、每条拉每天生产数量由5000个/天提高到15000~20000个/天，生产效率提高3~4倍。 4、采用气动设备和机械和弹性原理来开发铝塑膜的自动冲壳装置使铝塑膜与冲壳模具进行自动对位，不再出现冲歪和折皱等问题。 铝塑膜在冲膜走带过程中不晃动，提高切割的准确性，提高切割产品。的质量。

201. 软包锂电池电芯结构

登记号：202022718 　 分类号： TK;

主要完成单位： 合山市华美新能源科技有限公司

主要完成人员：何敏华

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：来宾市科学技术局

登记日期：2020年8月26日

技术领域 本实用新型涉及电池的电芯领域。更具体地说，本实用新型涉及一种软包锂电池电芯结构。背景技术 软包锂电池具有重量轻、体积小、容量大、功率高、无重金属污染等特点，成为便携电子设备以及电动车用的理想电源。 同样的，锂电池虽然有如上优点，但是也存在一些比较严重的问题，特别是当电池受到撞击、挤压等不安全行为时，容易导致电池内部短路产生火花、自燃、甚至发生爆炸的现象；或者在充电时，电池内温度过高使电池内阴极和阳极间的隔膜发生收缩甚至撕裂，使电池的正极和负极相接触从而发生短路，造成无可挽回的损失，因此需要一种充电时受热隔膜不易发生变形的锂电池电芯结构。技术效率 1、通过对电池材料的研究开发,生产工艺革新等在体积不变的情况下较大的提高电池容量和支持更大的充放电流,使电池更耐用,适用性更广。 2、?结构设计使密封性好、加工工艺简化,外形美观,电池的内腔有效空间增大,电池容量高,电性能好。 3、?进行聚合物设计避免电池正负极片接触造成的短路,减少电池组装过程中的手工操作,减少人为因素对电池质量的影响,保证电池的使用寿命及安全性能。 4、?改造电池内外结构，提高电池的容量和充放电电流，并保证在大电流的充放电后性能稳定，电流放电的系列电池并使之能批量生产。

202. 桂郁金种类变异类型及炮制品质量筛选标准研究

登记号：202022719 　 分类号： ;R28

主要完成单位： 广西卫生职业技术学院

主要完成人员：刘喜华、赵应学、张婷、刘华东、梁春贤、王建、刘安韬、黄敏琪、熊万娜

任务来源：其他厅局计划

推荐部门：广西壮族自治区卫生健康委员会

登记日期：2020年8月27日

一、课题来源与背景课题来源与背景：广西壮族自治区药品监督管理局项目：《桂郁金种类变异类型及炮制品质量筛选标准研究》，项目编号：桂食药科2017-7，承担单位：广西卫生职业技术学院。二、研究目的与意义本课题通过对广西道地药材桂郁金植物形态、药材性状、挥发油成分含量等方面进行综合评价对比研究，筛选变异类型优异的桂郁金。对优选桂郁金用不同辅料进行炮制，通过炮制品总灰分、酸不溶性灰分、水分、浸出物和含量测定等对比研究，制定炮制品质量标准。旨在为进一步筛选优良、稳定的郁金种质品种类型做好基础研究准备工作；为桂郁金临床炮制品质量控制和品种选育提供科学依据；为培育优良稳定的品种，同时有利广西地道药材桂郁金的可持续，进而对广西农业经济发展具有很大的促进意义。三、主要论点与论据 1.本研究对不同品系桂郁金从药材性状、挥发油含量及挥发油成分进行对比分析，比较不同品系的不同药材形状的桂郁金挥发油成分及相对百分含量是否也存在较大的差异。 2.在优选桂郁金8个的品系，测定吉马酮及呋喃二烯含量高，采用HLPC测定峰面较大，在线性范围之内，均能测定出其含量，不同品系桂郁金吉马酮及呋喃二烯均存在差异，经过优选桂郁金品系，吉马酮及呋喃二烯含量均高于市场。 3.在不同辅料炮制桂郁金，其测定吉马酮及呋喃二烯均为半萜类化合物，采用HLPC测定峰面积偏小，不在线性范围之内，无法定量测出其含量。 4.参考2015《中国药典》郁金质量标准，建立桂郁金的质量标准参考方案。四、创见与创新 1.本研究首次从桂郁金原植物-药材性状-含量测定-炮制品质量标准一体化研究。 2.本研究首次以吉马酮及呋喃二烯作为桂郁金质量评价含量测定方法，可为桂郁金质量控制提供参考。 3.本研究首次草拟桂郁金炮制品质量标准一份，填补桂郁金指标准的空白。五、存在的问题 1.桂郁金品系中的成分的含量与其相应药理作用及临床疗效的相关性有待进一步药理药效研究验证。 2.质量标准的制定建议按《中国药典》2015年版四部通则9101执行修改，限度根据实际测定数据拟定。六、论文发表情况 1.赵应学,刘喜华,杨传强等.不同品系桂郁金药材性状、挥发油含量及成分分析[J].中南药学,2019,17(02):216-219. 2.赵应学 ，刘喜华 等，不同品系桂郁金的质量评价研究，已投稿，终审中（未见刊） 3.赵应学，刘喜华等，9种不同优良品系广西莪术根茎、块根有效成分含量比较研究，待发表（2020年8月投稿） 4.赵应学，刘喜华等，9种不同优良品系广西莪术根茎、块根炮制品有效成分含量比较研究，撰写中，待发表（2020年8月投稿）

203. 广西生物技术研发公共技术服务平台

登记号：202022720 　 分类号： Q81;Q813

主要完成单位： 南宁维尔凯生物科技有限公司

主要完成人员：苏志恒、玉宁、梁健嘉、莫琳、施雪旎、廖飞龙、安瑶瑶、刘丕琼、唐巧燕、聂秋苗、黄倩雯、陈珊蝶

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年8月27日

1. 任务来源南宁维尔凯生物科技有限公司实施的“广西生物技术研发服务公共技术服务平台”项目（合同编号为桂科ZY18164005），由《广西壮族自治区财政厅关于下达2018年中央引导地方科技发展专项资金（第二批）的通知》（桂财教[2018]112号）、《广西壮族自治区财政厅关于追加2018年中央引导地方科技发展专项资金（第二批）的函》（桂财教函[2018]202号）和《广西壮族自治区科学技术厅关于下达2018年度广西中央引导地方科技发展专项资金项目（第二批）的通知》（桂科计字[2018]164号）下达，本项目实施期限为自 2018年8月至2019年8月。 2. 应用领域和技术原理。本项目所建设的“广西生物技术研发服务公共技术服务平台”，打造了一个生物技术产业链上优势技术服务平台资源，为生物医药研发、生物医药产业发展、生物技术农业研发、企业技术创新等提供专业、便捷、集中的技术支撑与服务。本平台主要提供生物医药研发、生物医药活性检测、中医药药物筛选、中医药药物活性评估、诊断试剂和仪器研发、生物技术农业研发和检测、成果孵化转化、培训交流、信息咨询等一站式服务。 4. 项目实施成果实施期间实现60项/年的研发服务能力，新增中级职称人员2人，并引进邕江计划人才黎洪棉教授1人（高级职称），培训实习生7人，举办培训班4次，提供技术培训人数达92人，在项目实施期间，共申请3项专利，项目实施期间累计实现新增营业收入361万元，纳税10.75万。 4. 与国内外同类技术比较。不同于国内其他服务平台基本由政府建设和运营的实践，本平台的一个突出特点是以企业作为承办运营主体，构建了优势互补、运行有效、多源投入、共享共赢的管理运行机制。 5. 成果的创造性、先进性。本服务平台的建立，创新服务模式、内容和方法，为推动生物医药产业由先导产业向主导产业跨越提供服务支撑，在平台市场化运行机制方面做出了有益探索。 6. 作用意义（1）经济效益本平台建成后可为区内外生物医药、生物技术农业领域的企业、研究机构和高校提供专业的生物技术研发服务、检测服务及技术人员培训工作，为企业节省大量人力资源开发费用在项目实施期间，本项目形成了每年提供生物技术研发服务60项的服务能力，并累计实现新增营业收入361万元。（2）社会效益 ①本项目的建设实施，可充分利用我公司多年从事科研试剂、体外诊断试剂、中医药药物研发阶段的药理药效评价以及生物技术农业分子育种研发的丰富资源，有效地整合科技人员、科研条件、科技信息和相关资质资源，提供优质、高效的生物技术研发服务，提高了资源的开放度和利用率，解决了创新资源和创新能力不足的问题，解决制约产业发展的重大技术“瓶颈”问题，从而为提高我区生物技术行业的科研水平及在国内外市场上的核心竞争力，起到“四两拨千斤”的杠杆作用，为提升我区的生物医药行业的科研水平做出积极而有效的贡献。 ②本服务平台的建立可保障我区生物技术研发工作正常、高速、安全、科学、有序开展，并可更有效发挥和利用现有的各类资源。能够适应生物产业对提高研发效率和资源利用率，持续创新的内在需求，大力发展生物技术服务业，加速推动生物产业进一步专业化细分，更好满足生物产业对于高品质专业化服务的需求，为生物产业实现创新发展提供支撑。并通过提升专业化分工水平，挖掘创新潜能，促进技术转移，合理配置和利用研发生产资源，加快产品上市进度，提升产品的质量水平。 ③近年来生物技术研发适应社会分工越来越细的趋势，开始走联合协作、合同研究、共同发展的道路。通过本平台的建设，生物技术企业将相关技术研发交给公共服务平台，生物技术公司把精力集中地投入在业务的研究而不是业务的开发，从而降低研发成本和企业自身的管理费用。 ④本服务平台的建立，有利于统一、规范、科学发展专业化的生物技术研发工作，能够满足当前工作的需要，也是今后生物技术研发服务同国际接轨，破除国外技术壁垒，加强自身保护的需要。随着目前国内对高质量的生物技术研发服务的需求日趋上升，本项目具有广阔的发展空间。 ⑤本服务平台的建立，能够建设技术体系、质量体系、服务体系和知识产权体系，充分发挥平台在政府和企业、服务机构之间的桥梁纽带作用，加强与区内外技术平台之间的联系，提供一个信息交流、技术合作和沟通协调的平台，推动本地区生物技术资源优势转化为产业发展优势。 7. 推广应用的范围、条件和前景以及存在的问题和改进意见。本项目建设了农业生物技术研发与检测技术平台，完善细胞培养与活性检测技术平台、基因检测技术平台、蛋白质检测技术平台、免疫功能检测技术平台专业技术平台，打造一个集实验服务、商业运行、技术研发及培训、科技信息交流、技术转化为一体的生物技术研发公共技术服务平台，为生物医药研发、生物医药产业发展、生物技术农业研发、企业技术创新等提供专业、便捷、集中的技术支撑与服务，前景十分看好。

204. 一种中压套管耐压检测工装

登记号：202022726 　 分类号： TM53/59;TM595

主要完成单位： 北海银河开关设备有限公司

主要完成人员：庞其宏、张刚英、陈德顺、梁强

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：北海市科学技术局

登记日期：2020年8月27日

本发明涉及中压开关电器领域，尤其是中压套管耐压检测工装。为解决现有气箱式检测工装耗时长，检测效率低的问题，本发明采用硅橡胶套置于绝缘底座上，套管放置于硅橡胶套内，高压发生器的高压端通过导线连接到套管的导电铜棒，高压发生器的地线端通过导线连接到套管的传感器连接螺孔的技术方案。本发明取得了缩短了套管安装时间，提高了检测效率，同时保护了套管表面的有益效果。一种中压套管耐压检测工装，包括套管（2）、绝缘底座（10）、高压发生器（11），硅橡胶套（1）置于绝缘底座（10）上，套管（2）放置于硅橡胶套（1）内，高压发生器（11）的高压端通过导线连接到套管（2）的导电铜棒（5），高压发生器（11）的地线端通过导线连接到套管（2）的传感器连接螺孔（4），其特征在于：硅橡胶套（1）为杯状结构，杯壁顶部呈锥体形与套管的密封槽（9）配合，锥体顶部可以嵌入密封槽（9）；硅橡胶套（1）的硅橡胶内腔（6）的内径大于套管（2）密封槽（9）下方的环氧树脂固化层（8）的外径；硅橡胶套（1）的中心内孔直径大于导电铜棒（5）外径，小于套管（2）密封槽（9）下方的环氧树脂固化层的外径；硅橡胶套（1）的中心内孔的顶部至硅橡胶套（1）顶部的距离与套管密封槽（9）下方的环氧树脂固化层（8）的高度相同。

205. 一种三工位隔离开关的操动机构

登记号：202022727 　 分类号： TM564.1;TM564

主要完成单位： 北海银河开关设备有限公司

主要完成人员：刘桂华、董淑春、詹永钦

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：北海市科学技术局

登记日期：2020年8月27日

本发明涉及电力开关设备技术领域，特别是一种三工位隔离开关的操动机构。针对现有三工位开关操动机构的弹簧装置结构复杂、操动繁琐的问题。本发明的三工位隔离开关的操动机构采用单轴直驱方式，通过转盘、定位扣、外锁扣、内锁扣、滚子、导向槽的配合，主轴以转动45度角对应开关的一种工位状态，实现了开关的合闸、分闸和接地。本发明的显著效果是：减化了操动机构的结构，缩小了操动机构的体积，操作更加简单、实用。一种三工位隔离开关的操动机构，包括前板（1）、中板（2）、主轴（2.1）、活门（2.2）、转盘（2.9），其特征在于：转盘（2.9）上开有滚子（2.91）、方形缺口（2.92）、和限位滚子（2.93），前板（1）上开有主轴操作孔（1.1）、活门操作孔（1.4）、定位扣操作孔（1.2）和指示牌观察窗（1.3），中板（2）上开有以主轴（2.1）为圆心的圆弧槽（2.5），中板（2）上还有定位扣（2.7）和内锁扣（2.6）的定位转轴，定位扣（2.7）上还有外锁扣（2.7）的定位转轴，内锁扣（2.6）和外锁扣（2.7）在同一平面上，定位扣（2.7）和转盘（2.9）在同一平面上。本发明技术成熟，安全性、可靠性高。本发明技术已经应用在中压环网柜的断路器产品中的隔离开关操动机构上，已取得经济效益。

206. 双刀头三工位开关

登记号：202022728 　 分类号： TM564.2;TM56

主要完成单位： 北海银河开关设备有限公司

主要完成人员：刘桂华、周振业、董淑春、邱宇、侯峰、莫积侠

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：北海市科学技术局

登记日期：2020年8月27日

本发明涉及电力开关设备技术领域，特别是一种双刀头三工位开关。针对现有三工位负荷开关的动刀单刀头、力矩驱动模式带来了操动机构复杂和动刀座磨损的问题，本发明采用双刀头设计，旋转绝缘轴驱动动刀运动的新型结构。绝缘轴采用分段组合模式，解决了模具加工复杂和热塑变形的问题。本发明的有益效果是：双断口设计，优化了开关刀的电场分布，提高了电气安全性，延长了开关的使用寿命。一种双刀头三工位开关，包括主连接板（1）、绝缘轴（2）、导电板左绝缘梁（3）、导电板（5）、导电板下绝缘梁（6）、主连接板绝缘梁（7）、静地刀（8），其特征在于：导电板（5）有导电板左静触头（5.1）和导电板下静触头（5.2），导电板左静触头（5.1）固定在导电板左绝缘梁（3）上，导电板下静触头（5.2）固定在导电板下绝缘梁（6）上?；主连接板（1）固定在主连接板绝缘梁（7）上，绝缘轴（2）中间设有对称分布的双触头刀片（2.5）；主连接板（1）、绝缘轴（2）、导电板下静触头（5.2）的中心在一条线上，导电板左静触头（5.1）、绝缘轴（2）、静地刀（8）的中心在一条线上；主连接板（1）、导电板左静触头（5.1）、导电板下静触头（5.2）、静地刀（8）的中心线与对称分布的双触头刀片（2.5）的中心线处于同一平面上；绝缘轴（2）由轴前端（2.1）、拐臂（2.2）、轴后端（2.3）依次组合而成；轴前端（2.1）一端是圆轴，并有与操动机构对接的扁位，轴前端（2.1）另一端是花键形法兰轴；轴后端（2.3）一端设有花键形法兰套，另一端是圆轴；拐臂（2.2）腔内设有两件双触头刀片（2.5）并用销（2.4）固定在拐臂（2.2）上?；双触头刀片（2.5）两端用刀片支撑件（2.6）支撑，并用螺钉套上碟簧用螺母上紧，碟簧设于双触头刀片（2.5）外侧；绝缘轴（2）中间设有对称分布的双触头刀片（2.5）；双触头刀片（2.5）两端各有两个触头（2.51），一个支撑孔（2.52）和一个固定孔（2.53），触头（2.51）中心至支撑孔中心距离20毫米至40毫米，触头（2.51）中心至固定孔（2.53）中心距离50毫米至80毫米；双触头刀片（2.5）两端正中各开有一条缝，一直延伸到固定孔（2.53）；触头（2.51）中心至支撑孔中心距离30毫米，触头（2.51）中心至固定孔（2.53）中心距离65毫米。

207. 双断口三工位负荷开关

登记号：202022729 　 分类号： TM564;TM56

主要完成单位： 北海银河开关设备有限公司

主要完成人员：刘桂华、董淑春、周振业、邱宇、侯峰、莫积侠

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：北海市科学技术局

登记日期：2020年8月27日

本发明涉及电力开关设备技术领域，特别是一种双断口三工位负荷开关。针对现有三工位负荷开关的动刀单刀头、力矩驱动模式、单消弧线圈，带来了操动机构复杂、动刀座磨损和触头烧蚀的问题，本发明采用双刀头设计，旋转绝缘轴驱动动刀运动的新型结构，并采用双消弧线圈灭弧。绝缘轴采用分段组合模式，解决了模具加工复杂和热塑变形的问题。本发明的有益效果是：双断口设计，优化了开关刀的电场分布，缩短了灭弧时间，提高了电气安全性，延长了负荷开关的使用寿命。 ?一种双断口三工位负荷开关，包括主连接板（1）、绝缘轴（2）、导电板左绝缘件（3）、导电板（5）、导电板下绝缘件（6）、主连接板绝缘件（7）、静地刀（8），其特征在于：导电板（5）有导电板左静触头（5.1）和导电板下静触头（5.2），导电板左静触头（5.1）固定在导电板左绝缘件（3）上，导电板下静触头（5.2）固定在导电板下绝缘件（6）上；主连接板（1）固定在主连接板绝缘件（7）上，绝缘轴（2）中间设有对称分布的双触头刀片（2.5）；主消弧线圈（1.1）固定在主连接板（1）上，主消弧线圈（1.1）上有主引弧舌（1.2）；导电板下静触头（5.2）下方连接有次消弧线圈（5.3），次消弧线圈（5.3）上有次引弧舌（5.4），主连接板（1）、导电板左静触头（5.1）、导电板下静触头（5.2）、静地刀（8）的中心线与对称分布的双触头刀片（2.5）的中心线处于同一平面上。

208. 户外紧凑型智能变电站高压开关柜的机械联锁装置

登记号：202022730 　 分类号： TM643;TM642+.1

主要完成单位： 北海银河开关设备有限公司

主要完成人员：李章云、李贺之

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：北海市科学技术局

登记日期：2020年8月27日

本发明涉及高压电气设备制造技术领域，尤其是一种户外紧凑型智能变电站高压开关柜机械联锁装置。本发明包括有开关柜外壳、低压室、机构操作室（15）和仪表室、高压室、熔断器室及电缆室，高压室前部设有高压室门，其上设有弯板门扣和联锁槽孔。熔断器室还设有撞击联锁，与操动机构的分闸半轴相连。本装置不仅可以有效实现高压开关柜五防的目的，与现有技术相比结构更简单，工作更可靠，而且具有使用安全维护方便的特点。一种户外紧凑型智能变电站高压开关柜的机械联锁装置，包括有开关柜外壳（14）、机构操作室（15）、仪表室（17）、电缆室（18）、熔断器室（20）操作机构（3）、熔断器（21）、高压室门（22）、低压室门（23）、中隔板（13）、左横隔板（16）、右横隔板（19），所述的操作机构（?3）?上设有前板（3.1）、左导向板（2）、右导向板（4）、主操作轴（24）、接地操作轴（29）、机构主轴（5）、脱扣半轴（1）、短连板（30）、长连板（28）、脱扣拐臂（25）、固定杆（26），所述左导向板（2）设有左导向槽孔（2.1），所述右导向板（4）设有右导向槽孔（4.1），所述的主操作轴（24）设有凸轮（24.1），所述凸轮（24.1）上设有滚轮（24.2），所述脱扣半轴（1）设有凹槽（1.1）和联锁板（1.2），所述脱扣拐臂（25）上设有刺爪（25.1）和凸台（25.2），其特征在于：所述机构主轴（5）设有状态指针（11）、联锁拐臂（12），所述联锁拐臂（12）上设有门杆（6），所述中隔板（13）上设有通槽孔（13.1），所述高压室门（22）上设有门扣（7），门扣（7）上设有联锁槽孔（7.1）。

209. 一种环保气体绝缘环网柜

登记号：202022731 　 分类号： TM;TM564

主要完成单位： 北海银河开关设备有限公司

主要完成人员：董淑春、侯峰、邱宇、詹永钦

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：北海市科学技术局

登记日期：2020年8月27日

本发明涉及电力开关设备技术领域，特别是一种环保气体绝缘环网柜。针对现有六氟化硫气体绝缘环网柜中的六氟化硫气体对环境的破坏问题，本发明采用了环保气体如干燥空气、氮气等作为绝缘材料开发了环保型气体绝缘环网柜。本发明主要采用的技术措施是：断路器采用真空灭弧技术，隔离开关采用双断口结构，采用均压技术优化导电件电场分布。增加了观察窗、湿度显示试纸等，保障运行维护人员的安全。本发明的有益效果是：无六氟化硫气体（SF6），环保、安全；采用了多种复合绝缘技术，提高了环网柜的绝缘能力，弥补了环保气体绝缘能力的不足。 ? 一种环保气体绝缘环网柜，包括气箱（1）、隔离操动机构（2）、断路器操动机构（3）、母联座（4）、隔离开关（5）、极柱（6）、壳体（7），其特征在于：隔离开关（5）采用双断口设计，母联座（4）位于气箱（1）上部左右两侧，隔离开关（5）下方是断路器极柱（6），极柱下方是套管（18）；隔离开关（5）的绝缘轴（5.2）的轴前端穿过轴承盖（8），通过轴套（9）与隔离操动机构（2）的输出轴连接；绝缘轴（5.2）的轴前端与气箱（1）之间采用轴密封，密封胶圈位于轴承盖（8）内；隔离操动机构（2）下方是断路器操动机构（3），断路器极柱（6）的真空灭弧室动端通过双头螺纹杆（10）连接绝缘拉杆（11），绝缘拉杆（11）在与波纹管（12）连接，然后与断路器操动机构（3）的拉杆连接；波纹管（12）与气箱（1）采用o型圈密封；极柱（6）下出线端通过下馈线（17）与套管（18）连接；3个极柱（6）后出线端通过A相上馈线（14）、B相上馈线（15）、C相上馈线（16）与隔离开关的导电板（5.5）连接；隔离开关的主连接板通过竖排导电件（13）与母联座连接；隔离操动机构（2）采用主轴直接驱动绝缘轴（5.2）旋转，?隔离操动机构（2）前板（2.2）上开有主轴操作孔（2.51）、活门操作孔（2.23)、定位扣操作孔(2.31)和指示牌观察窗，主轴(2.5)上固定有转盘(2.7)，转盘（2.7）上开有方形缺口和滚子（2.8），中板（2.1）上面还装有定位扣（2.3）、外锁扣（2.4）、内锁扣（2.6），外锁扣（2.4）?装在定位扣（2.3）上面的转轴上，外锁扣（2.4）、内锁扣（2.6）?处于同一个平面；定位扣（2.3）有操作圆柄伸出前板（2.2）上的定位扣操作孔（2.31），操作圆柄下方安装有复位拉簧（2.12），给定位扣（2.3）一个向转盘（2.7）的力，支撑定位扣（2.3）的方形凸块嵌入转盘（2.7）上方形缺口并维持该状态；当操作员人员转动定位扣（2.3）的操作圆柄，克服复位拉簧（2.12）的力矩后，解除对转盘（2.7）的锁定。

210. 保护电路

登记号：202022733 　 分类号： U262.7+2;

主要完成单位： 广西普德新星电源科技有限公司、深圳市普德新星电源技术有限公司

主要完成人员：高旗、杨俊锋、黄周雨

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：梧州市科学技术局

登记日期：2020年8月27日

随着开关电源技术的迅速发展,输出隔离防反灌的线路也已经很成熟了,传统的隔离防反灌电路一般用MOS管或者二极管来实现。但是此种保护线路并不适用于客户端实际负载为马达、电机或者感性的设备,因为客户端的这种设备会反转且产生能量,而且产生的能量需要回路来释放,如果用此种防反灌线路,会容易烧坏客户设备,因为这种隔离,能量流不到电源里面去,能量只能由客户端设备来承受,而客户端设备又无法承受这种高的电压，导致损坏。因此如果负载为感性设备，最终的能量是要反灌到电源里面去的,但是电磁感应生电,导致反灌的电压要比电源输出电压高,而且有些设备反灌的时间还较长,这样就会导致电源出现过压保护的情况。因此，本项目开发一种保护电路用于开关电源线路，通过电源输入端输入的电源电压给驱动模块的电源端提供电流来维持启动后的驱动模块的OUT端持续输出PWM脉冲。同时，在电源输入端输入的电源电压给驱动模块的电源端供电的情况下，电路能够在外部客户端长期反灌的情况下，给电源输出端一个电压而不出现过压保护。创新点：（1）在客户端的输出负载恢复正常时，本保护电路通过驱动模块的OUT输出控制端正常输出PWM脉冲，由驱动模块的COMP输出端输出低电平，采用开关管将低电平输出到另一控制端，使其变为高电平，且电源输入端给驱动模块U1供电，维持驱动模块的OUT输出控制端的PWM脉冲输出，避免传统保护电路在客户端输出过流或者短路时，开关电源出现锁死，当客户端输出恢复正常后，需要重置输入交流电，开关电源才能恢复输出的问题。（2）驱动芯片采用UC2844，能进行精确的占空比控制、温度补偿的参考、高增益误差放大器，对输入和参考欠压锁定，各有滞后、逐周电流限制、可编程输出静区时间和单个脉冲测量锁存，达到有效保护电路的效果。目前，项目已按计划完成，通过企业内部技术成果验收。核心技术已获得1项实用新型专利，用于公司开关电源电路技术的加工生产。项目核心技术提高了开关电源电路的保护，具有稳定性高、控制精确、使用方便等的特点，可用于开关电源电路的加工生产，市场发展前景广阔。

211. 基于无线传感技术的智能LED光源

登记号：202022734 　 分类号： TN31;

主要完成单位： 广西欣亿光电科技有限公司

主要完成人员：吴先泉

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：梧州市科学技术局

登记日期：2020年8月27日

随着时代的进步和科技的发展，智能产品也走进了千家万户，尤其是无线传感技术的应用。但是现有的LED灯还不能实现无线控制，而且现有的LED灯虽然有多个灯珠并联在一起形成的灯管，但是这些灯管都存在有安装不方便、发光不均匀和发光角度偏小等缺陷，尤其是在灯珠的侧面，在使用时照亮的面积更小，并且这些灯还需要通过开关来控制，使用起来十分的不方便。因此，本项目开发一种基于无线传感技术的智能LED光源，具有连接紧凑，设计合理，可用于无线控制等优点。该种基于无线传感技术的智能LED光源， 通过外壳两端固定有遥控盒，两个遥控盒中，一个内部安装有红外接收器，红外接收器从遥控盒内凸出，另一个遥控盒内安装有WiFi模块，电路板安装在外壳内部，红外接收器和WiFi模块通过电线和电路板相连。在使用时，首先将磁铁条吸附在一些金属物品表面，或者可在墙壁上贴附上一层铁片，然后将磁铁条贴附在贴片上，即可将该LED灯源固定好。然后将电源插口接上电源，触摸开关即可实现LED灯源的开关，也可通过遥控开关来控制LED灯源，还可将该WiFi模块连接到WiFi网络，从而即可实现远程网络控制。创新点：（1）该智能LED光源连接紧凑，设计合理，灯板呈T形且四个面上各固定有排灯珠，四排灯珠朝着不同的方向，照射的角度更大，同时强度更强，增加了LED灯源的照射面积。同时灯罩为半透明状且内侧涂有一层荧光粉，使得LED灯源发出的光更加的均匀柔和。（2）遥控盒上安装有红外接收器和WiFi模块，红外接收器可以让使用者可通过红外线遥控设备来操作，同时WiFi模块可以连接上家庭的网络，从而实现网络的远程遥控，使用方便，不用受限于开关的限制。（3）外壳一个侧面上均匀分布有多个散热孔，散热孔可排出外壳内部的电器元件工作时产生的热量，延长这些元件的使用寿命。底盖外侧对称固定有两个磁铁条，可以将该灯源吸附在一些金属物品表面，不用使用一些螺钉固定，安装起来更加方便。目前，项目已按计划完成，通过企业内部技术成果验收。核心技术已获得1项实用新型专利，用于公司LED光源制品加工生产。项目核心技术提高了LED灯光源的无线电控制，具有智能化、散热效率高、使用方便的特点，可用于光源的无线电产品加工生产，市场发展前景广阔。

212. 高亮度均匀一致级联技术LED光源模组

登记号：202022735 　 分类号： TN31;

主要完成单位： 广西欣亿光电科技有限公司

主要完成人员：吴先泉

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：梧州市科学技术局

登记日期：2020年8月27日

LED灯由于具有节能环保、亮度高、寿命长及发光效率高等特点，被广泛应用于室外广告显示屏、室内外照明装置、装饰灯、应急灯等领域。作为第四代电光源，赋有“绿色照明光源”之称，具有体积小、安全低电压、寿命长、电光转换效率高、响应速度快、节能、环保等优点，在照明领域的应用越来越广泛。但是在现有技术LED光源模组中，LED光源发光亮度不均匀，照明的范围存在明暗之分，严重影响LED照明在生活生产中的使用。本项目针对上述存在的各种技术难题，开发一种高亮度均匀一致级联技术LED光源模组，具有高亮度及放光均匀一致等优点，能完美解决影响LED照明在生活生产中存在的各种问题。该光源模组的结构紧凑，使用简单，具有高亮度、放光均匀一致、照明效率高、工作时稳定性强等优点。研究内容：本项目开发的一种高亮度均匀一致级联技术LED光源模组，包括铝基板、第一LED光源、第二LED光源、散热器、导热胶、菲涅尔透镜、平面镜、安装孔和级联驱动芯片。第一LED光源和第二LED光源均固定安装在铝基板上，且第一LED光源环形安装在铝基板的内圈上，第二LED光源环形安装在铝基板的外圈上，第一LED光源的整体体积比第二LED光源的整体体积大，第一LED光源的每一级控制2-4个第二LED光源，散热器固定安装在铝基板的下端，导热胶设置在铝基板和散热器之间。菲涅尔透镜固定安装在铝基板的上方，和铝基板之间的距离为5-10cm；平面镜固定安装在菲涅尔透镜的上方，和菲涅尔透镜的距离为3-6cm。安装孔设置在铝基板的外圈上，且位于第二LED光源之间；级联驱动芯片和第一LED光源与第二LED光源电性连接。创新点：（1）使用时将该高亮度均匀一致级联技术LED光源模组接通电源，第一LED光源和第二LED光源在级联驱动芯片的控制下，亮灯方式和亮度均同步一致，完美解决常规产品中亮灯方式和亮度不一致的技术难题。（2）采用的菲涅尔透镜能使LED光源散出的光亮度均匀地进行照射，不会出现照射盲区。此高亮度均匀一致级联技术LED光源模组，提高了照明效率，工作时稳定性强，适合推广使用。（3）级联驱动芯片的应用，使本研发产品具备了高控制性和智能化，能更方便快捷地控制亮灯方式和亮度，与常规产品相比技术性能更高。目前，项目已按计划完成，通过企业内部技术成果验收。核心技术已获得1项实用新型专利。项目核心技术极大提高了LED灯亮度，具有高亮度、放光均匀一致、照明效率高、工作时稳定性强等优点，市场发展前景广阔。

213. 索绪装置

登记号：202022736 　 分类号： TH;

主要完成单位： 鹿寨县贵盛茧丝工贸有限公司

主要完成人员：覃朝熙、潘海忠

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2020年8月27日

本实用新型涉及缫丝生产设备技术领域，尤其是- -种索绪装置。缫丝工艺过程包括煮熟茧的索绪、理绪、茧丝的集绪、拈鞘、缫解、部分茧子的茧丝缫完或中途断头时的添绪和接绪、生丝的卷绕和干燥。从无绪茧茧层表面引出绪丝称为索绪，将无绪茧放入盛有90"C 左右高温汤的索绪锅内，使索绪帚与茧层表面相互摩擦，索得丝绪。现有一种索绪装置，包括有索绪锅和水箱，索绪锅具有锅体和设于锅体下部的多孔盖板，在多孔盖板与锅体的底板之间设有蒸汽管，底板上设有溢水口，溢水口装有连通水箱的连接管。这种索绪装置在使用过程中存在以下不足:无绪茧在水中翻动较少，索绪帚与无绪茧茧层表面相互摩擦不足，索绪效率低。本实用新型所要解决的问题是提供一种索绪装置，它可以促使无绪茧在水中翻动，增加索绪帚与无绪茧茧层表面相互摩擦，提高索绪效率。为了解决上述问题，本实用新型采用的技术方案是:这种索绪装置，包括有索绪锅和水箱，所述索绪锅具有锅体和设于所述锅体下部的多孔盖板，在所述多孔盖板与所述锅体的底板之间设有蒸汽管，所述底板上没有溢水口，所述溢水口装有连通所述水箱的连接管，在所述多孔盖板的上方设有多根曝气管，所述曝气管.上分布有多个气孔，所述曝气管连接供气系统。由于采用了上.述技术方案，本实用新型与现有技术相比具有如下有益效果: 1、本实用新型在多孔盖板的上方设有多根曝气管，曝气管上分布有多个气孔，曝气管连接供气系统;通过曝气管向锅体内输送压缩空气，促使无绪茧在水中翻动，增加索绪帚与无绪茧茧层表面相互摩擦，提高索绪效率。 2、多根曝气管呈间隔排列，曝气管的一-端与供气主管连接，曝气均匀，曝气管安装方便。多孔盖板通过螺栓安装在锅体内侧的定位板上，多孔盖板安装牢固，不易变形。

214. 用于理绪锅的喷水器

登记号：202022737 　 分类号： TH;

主要完成单位： 鹿寨县贵盛茧丝工贸有限公司

主要完成人员：潘海忠、覃朝熙

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2020年8月27日

本实用新型涉及蚕丝生产技术领域，尤其是--种控制温度的用于理绪锅的喷器。在自动缫丝机中，茧子从理绪锅的一端被加入到理绪锅的水中，被设于理绪锅中的功能机构理成正绪茧，在理绪锅的另一端加入给茧盒。理绪锅的温度设置在合适的温度范围，温度过高，绪丝容易粘黏在一起，不利于理绪，温度过低，绪丝的活性度不足，理绪困难。因此如何控制理绪锅的温度，仍然是个难题。本实用新型所要解决的技术问题是提供--种用于理绪锅的喷水器，它可以解决温度难控制的问题。为了解决上述问题，本实用新型所采用的技术方案是:这种用于理绪锅的喷水器，包括理绪锅，所述理绪锅上部设有第一挡板和第二挡板，所述第一-挡板低于所述第二挡板，所述第一挡板和第二挡板上方设有顶棚，所述顶棚上设有多条条状喷水槽，所述喷水槽上设有多个喷水器，每个所述喷水器通过对应的电磁阀与喷水泵连接，所述电磁阀由控制器控制，所述控制器与设置在所述理绪锅内的多个温度感应计连接。由于采用了上述技术方案，本实用新型与现有技术相比具有如下有益效果: 1、在理绪锅的上方设置项棚，顶棚上设有条状的喷水槽，条状与绪丝的方向匹配，当需要喷射水的时候，控制器需要将与绪丝匹配区域的喷水器开启即可实现喷水，调节温度，又可以避免将绪丝在理绪锅里出现绪丝相互交叉的情况。 2、控制顶棚与水平面的夹角，可以确保喷水器喷到绪丝上的压力合适，避免压力不均产生绪丝交叉致丝折的情况。 3、通过控制喷水的温度，确保在适当的时间内，将区域的温度调节到需要的数值。

215. 自动缫丝机生丝丝条自动加捻装置

登记号：202022738 　 分类号： TH;

主要完成单位： 鹿寨县贵盛茧丝工贸有限公司

主要完成人员：覃朝熙

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2020年8月27日

本实用新型涉及自动缫丝机制造技术领域，尤其是一种用于自动缫丝机的生丝丝条自动加捻装置。随着绸缎生产企业生产设备的更新和市场对丝绸面料要求的提高，绸缎生产企业对生丝内在质量也有了新的要求，而现有的自动缫丝机设备由于自身结构的原因、原料茧质量的不同、员工操作技能的高低等因素，造成生丝内在质量的不稳定，由于生丝洁净度的原因，5A级以上的高品位生丝比例不高，因而无法满足普遍的市场需求，成为目前制约大部分缫丝企业经营的瓶颈，而对于生丝的加捻取得的质量也是不尽如意;目前，大多数的加捻装置加捻出来的丝条质量欠佳，有时还需要对生丝进行加捻工作，但人工丝鞘的抱合力平均只有90次左右。本实用新型所要解决的技术问题是提供一种自动缫丝机生丝丝条自动加捻装置，以解决现有自动缫丝机的加捻装置加捻出来的丝条质量欠佳的问题。本实用新型解决技术问题所采用的技术方案为:这种自动缫丝机生丝丝条自动加捻装置包括设在机身上的小箴、集绪器、百灵台、加捻器和通丝管，有一个磁眼架，所述磁眼架具有设在一端的磁眼和设在另一端的连接部，所述磁眼架于所述连接部与所述磁眼之间设有支撑部;所述磁眼的下方设有加捻器;所述磁眼架的连接部与顶拉杆的一端相连接， 所述顶拉杆的另一端与所述加捻器相连接;所述加捻器与设在下方的通丝管连接，所述通丝管自上而下依次设有摩擦轮、百灵台和集绪器;所述小箴位于所述磁眼架的上方，所述机身于所述小箴两侧的下方分别设有刹车轮和络交杆，在所述络交杆与所述磁眼之间自上而下依次设有多个定位鼓轮、多个定位鼓轮和感知器;所述磁眼架的所述连接部通过停箴钢丝与所述刹车轮连接。由于采用了上述技术方案，本实用新型与现有技术相比具有如下有益效果: 1、 本实用新型利用集绪器自身旋转动力进行生丝丝条自动加捻，实现资源充分利用，环保无污染;加捻器在项拉杆的作用下，能在故障发生时，自动与摩擦轮脱落耦合状态;在故障消除后,自动与摩擦轮重新耦合连接;继续对生丝进行加捻工作;无需人工操作，节省生产成本，提高生丝质量;磁眼架通过支撑部装在机身上，支撑部两端的磁眼架与连接部实现相向运动，磁眼向上运动、磁眼架的连接部就向下运动，使停箴钢丝被下拉而发生弹性变形，顶拉杆往下推动，顶拉杆的另一端随即往.上运动，就推动加捻器往上，实现加捻器的自动脱落耦合状态;磁眼恢复水平状态时，磁眼架的连接部也往下运动，磁眼架的连接部在自身力和停箴钢丝作用下，往上运动，拉动顶拉杆往上运动，而顶拉杆的另一端随之往下运动，就拉动加捻器往下移动，与摩擦轮实现自动恢复耦合连接; 3、通丝管为加长通丝管，并在加长通丝管上安装摩擦轮，摩擦轮与加捻器采取耦合连接，这能确保摩擦轮与加捻器连接稳定，又能便于在顶拉杆作用下，使得摩擦轮与加捻器自动耦合连接或自动脱离连接; 4、加捻器的转速在1400转/分钟以上，当丝条线速度100米/分钟时，丝条抱合力保持在135次以上，而人工丝鞘的抱合力平均为90次左右，本实用新型经加捻所得的生丝内在质量比人工的明显提高。

216. 缫丝煮茧槽

登记号：202022739 　 分类号： TH;

主要完成单位： 鹿寨县贵盛茧丝工贸有限公司

主要完成人员：潘海忠

任务来源：科技重大专项(国家科技攻关计划)

推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2020年8月27日

本实用新型涉及蚕茧缫丝设备技术领域，尤其是--种自动缫丝机的缫丝煮茧槽。将蚕茧抽出蚕丝的工艺称为缫丝，缫丝有索绪、理绪、茧丝的集绪、拈鞘、缫解等.工艺过程;目前，缫丝厂中通常采用自动缫丝机对桑蚕茧进行抽丝加工，一种自动缫丝机,包括有缫丝煮茧槽，缫丝煮茧槽底部设有水蒸气进口;缫丝时，缫丝煮茧槽内有煮茧汤，水蒸气从水蒸气进口输入到煮茧汤中对煮茧汤加热，无绪茧进入缫丝煮茧槽后跟随煮茧汤流动的方向移动，在移动的过程中无绪茧进行进一步蒸煮让茧层的丝胶适当的溶解，为后续索绪过程中蚕丝能顺利地从蚕茧上索出绪丝提供先决条件;但现有的缫丝煮茧槽，存在着:无绪茧跟随煮茧汤在缫丝煮茧槽内流动的速度过快，无法使无绪茧得到足够的蒸煮时间，从而影响蚕茧索出绪丝的问题。本实用新型提供一种缫丝煮茧槽，该缫丝煮茧槽可以解决现有自动缫丝机的缫丝煮茧槽存在的无绪茧跟随煮茧汤在缫丝煮茧槽内流动的速度过快，无法使无绪茧得到足够的蒸煮时间，从而影响蚕茧索出绪丝的问题。为了解决上述问题，本实用新型所采用的技术方案是:这种缫丝煮茧槽，包括环形的槽本体，所述槽本体的内壁设有至少二个相对的径向伸出的水流调节档板，所述水流调节档板有固定板部和伸缩板部，所述固定板部内通过活塞板分为无杆腔和有杆腔;所述伸缩板部的一端插入所述有杆腔内与所述活塞板相连接;所述有杆腔和所述无杆腔分别通过二位三通电磁阀与压力源相连接;所述槽本体内设有感应水流速度的速度传感器，所述速度传感器通过控制器与所述二位三通电磁阀的电控端相连接。由于采用了上述技术方案，本实用新型与现有技术相比具有如下有益效果: 1、由于槽本体的内壁设有至少二个相对的径向伸出的水流调节档板，水流调节档板有固定板部和伸缩板部，固定板部内通过活塞板分为无杆腔和有杆腔;伸缩板部的一端插入有杆腔内与活塞板相连接;有杆腔和无杆腔分别通过二位三通电磁阀与压力源相连接;槽本体内设有感应水流速度的速度传感器，速度传感器通过控制器与二位三通电磁阀的电控端相连接，控制器内预设水流的速度值范围，工作时，速度传感器实时感应槽本体内的水流速度信息，当速度传感器感应的速度信号达到控制器内预设的水流速度值范围时，速度传感器即传递信号给控制器，控制器即通过控制二位三通电磁阀，使伸缩板部缩回，煮茧汤流面积增大;这样，在流量不变的情况下，煮茧汤流速变缓，以此达到调节煮茧汤流速的目的，使无绪茧得到足够的蒸煮时间，增加了蚕茧索出绪丝的效率; 2、由于槽本体内设有蚕茧导流板，使每个无绪茧流动顺畅，能够从煮茧槽顺利通过。

217. 蚕茧削口机

登记号：202022740 　 分类号： TH;

主要完成单位： 鹿寨县贵盛茧丝工贸有限公司

主要完成人员：潘海忠

任务来源：自然科学基金(基础研究计划)

推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2020年8月27日

本发明涉及养蚕业技术领域，尤其是一种用于将蚕种从蚕茧中取出的装置。养蚕业是我国的传统优势产业，蚕茧产量占世界总产量的四分之三以上，在蚕制种时，需要将蚕蛹从蚕壳中分离出来，既不能伤到蚕蛹，又要快速取蛹；过去一般都是采用人工取蛹的方式进行分离，这种取蛹方式虽说伤蛹率较低，但取蛹速度慢，不适合大批量养蚕的需求；近年来，各养蚕企业也尝试了通过机械装置进行蚕茧的削口和蚕蛹的分离，并取得了一定的效果，但这种机械削口装置普遍存在结构复杂、制作成本高的问题，在如今养蚕业普遍利润率较低的情况下，昂贵的制作成本制约了养蚕业的发展。本发明的目的是提供一种蚕茧削口机，它可以解决蚕茧削口装置结构复杂、制作成本高的问题。为了解决上述问题，本发明采用的技术方案是：这种蚕茧削口机，包括两个以上的料斗，所述料斗由圆锥形上斗和圆管状垂直设置的输送通道组成，所述输送通道通过支架固定，所述料斗的上端设有斗盖，所述斗盖上设有搅拌装置；所述输送通道的下端设有旋转挡片，所述旋转挡片连接在转盘上，所述转盘设有第一转轴；所述输送通道的下部设有取茧装置，所述取茧装置包括取茧模、旋转电机、横支架、与所述横支架竖直连接的第二转轴;所述取茧模下部设有切茧刀，所述切茧刀连接有第三转轴，所述第三转轴连接有升降装置。由于采用了上述技术方案，本发明与现有技术相比具有如下有益效果： 1、本发明结构简单、制作成本较低，适合中小型养蚕企业；2、本发明伤蛹率低、削口速度较人工提高数倍。

218. 蚕茧干燥装置

登记号：202022741 　 分类号： TH;

主要完成单位： 鹿寨县贵盛茧丝工贸有限公司

主要完成人员：卢广林

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2020年8月27日

本发明涉及蚕丝加工机械技术领域，尤其是一种用于蚕茧干燥及烘烤加热的装置。现有的用于蚕茧干燥加热的装置- -般包括箱体，在箱体内安装有加热装置，在加热装置之上设置隔层，隔层上放置蚕茧，使蚕茧通过隔层受热后加热。但这样蚕茧加热装置,热能传递不均匀，容易使蚕茧加热不均匀，需要经常翻动，既浪费许多热能，又影响蚕茧加工质量，而且取放蚕茧都十分不便，因而这种蚕茧加热的装置更不适合于多温度段烘烤的蚕茧烘烤工艺。本发明所要解决的问题是提供一-种蚕茧干燥装置，以解决现有蚕茧干燥装置蚕茧受热不均的问题。为了解决上述问题，本发明的技术方案是:本蚕茧干燥装置包括有箱体，每个所述箱体上设有箱盖，所述箱体的箱壁有内壁和外壁双层，所述箱体外壁的上部设有导热口，所述箱体内壁上设置有多个倾斜向下的导热管，所述箱体底部的内壁上设有竖直向上的导热管;所述箱体内设有多个倾斜设置的筛网，这些所述筛网从上到下呈“之”字形排列，除最下一层所述筛网外，所有所述筛网的下部均设有用于给蚕茧落下的长孔，所述箱体箱壁在所述最下一层所述筛网的最下端处设有用于出蚕茧的出口。由于采用了上述技术方案，本发明与现有技术相比具有如下有益效果:本蚕茧干燥装置的箱体的箱壁设计成双层，并设计了导热管，使整个箱体内部产生双螺旋的热气流，蚕茧是放在筛网上，筛网倾斜设置，使蚕茧可以充分地而均匀地吸收热能，并可以在热气流和倾斜筛网的作用下，从最上一层筛网通过筛网下部的长孔落到下一层筛网，直至落到出口，使蚕茧在保证了受热均匀地基础上，既方便取放蚕丝，又可以保证蚕丝在该箱体温度内受热一段固定地时间，再加上至少两个箱体层叠设置，使蚕茧在可以在不同的温度中受热均匀，完全符合蚕茧烘干的工艺，因而本蚕茧干燥装置也可以作为蚕茧烘干用。

219. 无绪茧捞茧机械手

登记号：202022742 　 分类号： TH;

主要完成单位： 鹿寨县贵盛茧丝工贸有限公司

主要完成人员：潘海忠、覃朝熙

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2020年8月27日

本实用新型涉及缫丝机制造技术领域，尤其是一种用于自动缫丝机中捞取无绪茧的装置。自动缫丝机是通过给茧机给绪缫丝供给原料的，大多的给茧机包括由多个传动链条带动的沿缫丝槽运行的给茧盒;当给茧机通过给茧盒给在供丝处供给绪缫丝后，给茧盒中还留有部分无绪茧，如果不及时清除，会影响给茧机的下一个周期有绪茧的正常补给。通常是在缫丝槽一侧装有一个捞茧机械手，该捞茧机械手包括机架，在所述机架上装有通过运动驱动机构驱动的摇杆，摇杆装有一个捞茧网兜;运动驱动机构通过设置在缫丝槽上方探测传感器的信号带动摇杆.上的网兜对给茧盒中的无绪茧进行捞茧;由于现有的网兜只能触及到给茧盒内的部分区域，容易出现无绪茧漏网的现象，使给茧盒中的无绪茧难以彻底清除，仍需要通过人工对给茧盒进行清理，增加了人工的工作量。本实用新型所要解决的技术问题是提供--种无绪茧捞茧机械手，以解决现给茧盒内中的无绪茧的清除还需要人工操作的问题。本实用新型解决技术问题所采用的技术方案为:这种无绪茧捞茧机械手，包括设在缫丝槽内的给茧盒，在所述缫丝槽的一侧设有机架，所述机架上装有通过运动驱动机构驱动的摇杆，在所述摇杆前端设有网兜架，所述网兜架包括呈圆周均布在网兜架本体上的四个径向爪，在所述径向爪的前端铰接有爪钩，在其中一个爪钩上设有磁铁;相邻的爪钩之间设有捞网，在每个所述爪钩前端连接有链条，四根所述链条相连接后通过拉绳与竖直设在所述网兜架本体上的电缸的活动端相连接;在所述给茧盒的一个盒角处设有磁铁传感器;所述爪钩具有竖杆部和设在该竖杆部下端的前端向内弯曲的折弯部，当所述爪钩的竖杆部呈竖直状态时，相对的所述爪钩的折弯部的连线小于所述给茧盒对角线的长度。由于采用了上述技术方案，本实用新型与现有技术相比具有如下有益效果: 1、由于在网兜架的网兜架本体上包括呈圆周均布有四个径向爪，在径向爪的前端铰接有爪钩，在其中一个爪钩上设有磁铁，相对的爪钩的折弯部的连线小于给茧盒对角线的长度，使用时，能确保爪钩顺利进入给茧盒捞茧;2、本无绪茧捞茧机械手能快速将给茧盒内中的无绪茧的清除，无需人工后期再进行处理。

220. 缫丝理绪水槽装置

登记号：202022743 　 分类号： TH;

主要完成单位： 鹿寨县贵盛茧丝工贸有限公司

主要完成人员：覃朝熙、潘海忠

任务来源：科技重大专项(国家科技攻关计划)

推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2020年8月27日

本实用新型涉及蚕茧缫丝设备技术领域，尤其是一种自动缫丝机的理绪水槽装置。将蚕茧抽出蚕丝的工艺称为缫丝，缫丝有索绪、理绪、茧丝的集绪、拈鞘、缫解等工艺过程;目前，缫丝厂中通常采用自动缫丝机对桑蚕茧进行抽丝加工，一种自动缫丝机,包括有相互连通的煮茧槽和理绪水槽，煮茧槽底部设有水蒸气进口;缫丝时，无绪茧进入煮茧槽跟随煮茧槽的槽体中水流的方向移动，在移动的过程中无绪茧进一步 蒸煮后移入理绪水槽内，在理绪水槽内进行索绪和理绪。由于索绪和理绪需要在有一定水温的理绪汤中进行，而无绪茧在索绪和理绪的过程中以及在蒸煮时都会有丝胶溶解在理绪汤中，而现有的理绪水槽无法对理绪汤进行更换，同时，理绪是靠理绪器对茧子绪丝的卷取、抖动和移丝作用下进行的，如果理绪汤的汤质过于浓稠，不但易造成绪丝的扯断，而且难抖出丝，影响出丝率。本实用新型提供一种缫丝理绪水槽装置，该装置可以解决现有自动缫丝机的理绪水槽存在的其理绪汤的汤质过于浓稠易造成绪丝的扯断及难抖出丝，影响出丝率的问题。为了解决上述问题，本实用新型所采用的技术方案是:这种缫丝理绪水槽装置，包括槽体，所述槽体壁体的中下部开设有通过第一电磁阀控制其开或闭的、与净化水箱连通的出水口，所述净化水箱的水出口通过泵和第二电磁阀与所述槽体的进水管相连通;所述槽体内设有感应理绪汤浓度的液体浓度传感器，所述液体浓度传感器通过控制器分别与所述第一电磁阀、所述泵和第二电磁阀对应相接。由于采用了。上述技术方案，本实用新型与现有技术相比具有如下有益效果: 1、由于槽体壁体的中下部开设有通过第一电磁阀控制其开或闭的、与净化水箱连通的出水口，净化水箱的水出口通过泵和第二电磁阀与槽体的进水管相连通;槽体内设有感应理绪汤浓度的液体浓度传感器，液体浓度传感器通过控制器分别与第一电磁阀、泵和第二电磁阀对应相接，控制器内预设理绪汤的浓度值范围，当液体浓度传感器感应的浓度信号达到控制器内预设的理绪汤浓度值范围时，浓度传感器即传递信号给控制器，控制器即控制第一电磁阀、泵和第二电磁阀同时打开，使理绪汤在净化水箱内净化稀释后循环进入槽体内，理绪汤水质较清撤，易于抖出丝，提高了出丝率; 2、由于槽体的底部设有与蒸气机出气口相连通的、通过第三电磁阀控制其开或闭的喷嘴，可使理绪汤始终保持在一定的温度内并使槽体内的理绪汤温度均匀;进-步提高了出丝率: 3、由于槽体内设有感应理绪汤温度的温度传感器，温度传感器通过所述控制器与第三电磁阀电连接，可以精确的感应理绪汤的温度。

221. 分茧理绪装置

登记号：202022744 　 分类号： TH;

主要完成单位： 鹿寨县贵盛茧丝工贸有限公司

主要完成人员：潘海忠、覃朝熙

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2020年8月27日

本实用新型涉及自动缫丝生产技术领域，尤其是一种在粗分前将有绪茧和无绪茧进行分开的分茧理绪装置。在自动缫丝生产中，--般流程为将煮熟茧由输送装置输入或人工倒入新茧补充装置中，通过新茧补充装置将新茧送入索绪部，由索绪部进行索绪，索绪后的有绪茧和无绪茧由有绪茧移送斗移入理绪部，并将绪丝交给粗理机构进行粗理，由粗理形成一根丝辫穿过偏心盘机构和捞针后，被丝辫牵引到两棱体移丝器处完成理绪和移丝，并形成精理丝辫。理绪后，由水流将无绪茧与正绪茧分离，无绪茧进入无绪茧移送斗中，被送入索绪部进行再索绪。这种过程在粗理结构进行粗理时，无绪茧和有绪茧都要进行粗理，由于无绪茧绪丝较少或没有，因此一起进行粗理将会影响有绪丝的操作，因此存在粗理效率低的问题。本实用新型所要解决的技术问题是提供一种分茧理绪装置，它可以解决理绪效率低的问题。为了解决上述问题，本实用新型所采用的技术方案是:这种分茧理绪装置，包括内部装有水的理绪锅，所述理绪锅的内部设有茧流通道，在水流方向上设有拍摄装置，所述拍摄装置与控制器连接，拍摄装置后方于所述理绪锅内顶部设有拨杆，所述拨杆通过驱动电机与控制器连接，所述茧流通道于所述拨杆后方设有无绪茧通道和有绪茧通道。由于采用了.上述技术方案，本实用新型与现有技术相比具有如下有益效果: 1、在粗理绪前增加茧流通道，将有绪茧和无绪茧分离开，在进行粗理绪时直接对有绪茧进行粗理绪，或者可以将粗理绪和精理绪合并，从而提高理绪的效率;无绪茧分离后直接进入索绪通道，提高了无绪茧的周转效率。 2、通过拍摄装置将无绪茧和有绪茧进行自动分离，有效提高分茧的效率和准确性，避免漏分和错分的现象发生。

222. 木质素合成调控高效RNA干扰片段筛选

登记号：202022755 　 分类号： S7;

主要完成单位： 广西壮族自治区林业科学研究院

主要完成人员：陈博雯、余玉珠、唐庆兰、覃子海、项东云、肖玉菲、邓紫宇、张烨、张晓宁、刘海龙

任务来源：广西壮族自治区林业局

推荐部门：广西壮族自治区林业局

登记日期：2020年8月28日

①课题来源与背景；林浆纸产业是广西林业产业的重要组成部分，是“十二五”千亿元产业科技攻关中的重要一环，然而，由于制浆工艺的限制，须耗用大量的碱、硫酸等化学物质去除木质素，不但价格昂贵、同时也产生大量的造纸黑液, 造成极大的经济和环境损失，亟需加快利用高新技术推动林浆纸产业的循环经济和节能减排，大幅提升其竞争能力和可持续发展能力。结合广西林浆纸产业实际，利用转基因等现代生物学技术，培育低木质素转基因尾叶桉新品种，是从根本上降低污染和成本的有效手段。为此，广西林科院已经率先在尾叶桉良种的基础上开展了木质素调控的转基因技术研究，经过前期研究取得的进展，在一系列木质素合成途径基因中，已锁定肉桂酰乙醇脱氢酶（CAD）为调控效果较好的目标基因，但研究中采用的调控手段尚有改进空间。 ②研究目的与意义；通过培育低木质素的尾叶桉新品种，以此转基因品种用作纸浆材，可以在更低化学品消耗和能耗下，获得更高得率的高质量纸浆，具有很高的经济效益，而通过低化学品消耗和低能耗带来的节能、环保等收益，更是社会效益的直接体现。 ③主要论点与论据；对尾叶桉CAD基因序列进行生物信息学分析，根据序列编码蛋白结构域等信息选择小片段设计RNAi片段4条，构建RNAi载体4个。获得载体后利用农杆菌介导的方法在烟草中对各载体进行遗传转化研究，通过对RNAi载体在转基因烟草中木质素合成调控效果进行比较，筛选出了调控效果显著的RNA片段2个。 ④创见与创新； 针对尾叶桉CAD基因序列进行分析，筛选得到2条高效调控木质素合成的RNAi片段，有助于应用转基因技术定向选择培育低木质素的尾叶桉新品种，具有良好的创新性。 ⑤社会经济效益，存在的问题； 本研究属基础研究，无直接经济效益，但通过本研究获得的研究结果，为尾叶桉基因工程育种提供了研究基础，有助于桉树纸浆材种质更新，丰富品种多样性，具有远期的社会经济效益。 ⑥历年获奖情况；无。

223. 广西柳工机械股份有限公司土方机械试验中心

登记号：202022756 　 分类号： TH2;

主要完成单位： 广西柳工机械股份有限公司

主要完成人员：朱斌强、罗维、张强、黄遂、张少波、黄绵剑、冯光金、宾仕博、熊耀志、黄虹溥、滕毅敏、张斐朗、邵杰、钟科军、何世科、杨斌、万久远、陈海进、尤嘉、黄旭萍

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：柳州市科学技术局

登记日期：2020年8月28日

一、课题来源与背景 课题来源于2017年度中央引导地方科技发展专项项目-广西柳工机械股份有限公司土方机械试验中心，课题立项编号：YDZX20174500002003。我国土方机械技术水平和质量虽有所提升，但与进口产品和合资企业的产品相比尚有实质性的差距，主要表现在作业效率低、工作平顺性差、操作控制舒适性差、能耗高、环保以及可靠性差等方面。而直接决定这些整车性能的核心零部件就是土方机械动力总成，其综合性能影响着整车的工作效率。因此，必须建立土方机械动力总成综合性能测试平台，对发动机与传动系统的匹配、发动机与液压系统的匹配、发动机高低温性能、发动机油耗、动力总成振动噪音等共性技术进行研究，依靠技术创新与突破，不断提高产品质量，提升产品市场占有率。二、项目关键技术指标及先进性 1、带载荷工况下发动机冷启动性能研究。分别研究了-25℃到0℃区间不同温度下，装载机和挖掘机发动机带负载工况下的冷启动性能，对比不同发动机，不同蓄电池的冷启动性能，编写了企业标准《装载机发动机冷启动性能测试规范》，为工程机械产品极寒条件下冷启动性能提供了评价标尺。该项测试能力属于国内先进水平。 2、工程机械发动机和变矩器匹配研究。项目在发动机-变矩器匹配运用中，主要根据QSL9.3发动机和ZF-4WG200变矩器的性能匹配进行了测试，获取了发动机在不同油门状态下，变矩器不同效率值时的性能曲线，并制定了企业标准《发动机与变矩器匹配试验规范》。该项测试能力属于国内先进水平。 3、发动机与变速箱声功率测试台架建立。项目建立了全液压变速箱声功率测试台架，应用全液压系统，将动力源屏蔽于消音室外，有效实现了低噪声环境下对变速箱的驱动和加载，并保证了变速箱声压的有效测试面积，实现了背景噪声50分贝以下的，距离变速箱本体1米的高精度变速箱噪声测试，相较于传统的测试方法，测试误差缩小0.6分贝。该项目处于国际先进水平。 4、工程机械动力总成异响测试与排查。项目充分利用柳工试验中心半消音室条件，应用声强测试设备和声学刷测试设备，解决了平地机变速箱空载齿轮敲齿异响，装载机转向装置特点频率下转向异响，液压挖掘机回转减速机复位异响等一批异响问题，充分积累了异响排除经验，建立了异响排查的工作方法和问题解决流程。该项目处于国内领先水平。 5、装载机整机传动载荷谱采集与分析。项目通过对装载机传动系载荷谱测试关键技术的研究，分析了装载机传动系载荷谱测试的难点和影响数据准确性的主要因素，分别提出了可行的解决方案，形成了适用于装载机传动系的载荷谱测试方法。经对实际测试得到的载荷数据的比对校核，证明了测试数据的准确性，也验证了测试方法的可行性，为传动系的寿命设计改进和疲劳加速试验台提供数据支撑，对形成装载机传动系载荷谱测试的标准和其他工程车辆的载荷谱测试均有重要的参考意义。该项目处于国际先进水平。三、技术的成熟程度，适用范围和安全性 1、技术成熟度：技术成熟度高，目前申报的知识产权中已完成发明专利授权1项，还有2项发明专利处于实审阶段，期间公开发表技术论文8篇，发布企业标准7项，为技术的推广和应用奠定基础。 2、适用范围： 本项目应用领域为工程机械测试领域，技术也可以延伸应用到其他大型机械及汽车的测试领域 3、安全性： 项目针对各试验建立的相关企业标准规范均包含试验的安全要求，保证了技术应用的安全性。四、应用情况及存在的问题 项目建成的试验室和研究成果已应用于发动机、传动系统、散热系统可靠性、整机传动系载荷谱测试等关键试验，并已对东风柳汽、广西汽车集团、广西康明斯及柳工农机公司等公司提供了测试服务，形成了良好的社会效益。目前项目仍存在着以下问题： 1、针对发动机与变矩器的匹配研究，尚没有深入到发动机-变矩器-变速箱这一传统的动力总成的全链条。 2、发动机低温仓温度目前为-25℃，与极寒低于大型设备的户外工作温度相比，仍然有约20℃需要降低。 3、装载机整机传动系统载荷谱测试的良好成果，未及时推广到挖掘机、叉车、推土机等其他主要机型。五、历年获奖情况 无

224. 圆锥优化问题的牛顿型算法研究

登记号：202022803 　 分类号： O1;O22

主要完成单位： 桂林电子科技大学

主要完成人员：迟晓妮、朱宁、杨晓辉、毛睿、李绍刚、张所滨、韦洪锦、汪洋、孙妩媚、郭艳可

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年8月28日

圆锥优化问题是一类十分重要的非光滑凸规划问题，包括圆锥规划、圆锥互补问题和圆锥特征值互补问题等。作为数学优化领域的一个重要分支，圆锥优化内容新，涵盖面宽，理论丰富，被广泛应用于金融、交通、控制和通信等领域，如多指手臂机器人的最优抓力操纵问题、接触力优化问题和四足机器人力优化问题等。因此圆锥优化问题的理论和算法研究有着非常重要的理论意义和实际应用价值。但在标准内积下，圆锥通常是非对偶的（即非对称的），给研究带来了很多困难，所以目前关于圆锥优化的算法尚不多见。本项目主要研究了圆锥优化问题的牛顿型算法，具体内容如下： (1) 构造新圆锥互补函数及光滑函数，并研究其连续可微和半光滑等性质。光滑函数性质的优劣直接影响光滑牛顿法的数值效果，然而圆锥互补问题中现有的光滑函数十分有限，提出具有更好性质的新圆锥互补函数及光滑函数，以应用到光滑牛顿法提高算法的性能。 (2) 基于新光滑函数，设计求解圆锥规划的新光滑牛顿法。将正则化方法、Levenberg -Marquardt 方法等与Jacobian 光滑化方法、完全光滑化方法或非内点磨光算法等相结合，提出求解圆锥规划的新牛顿型算法。运用欧几里得约当代数理论证明算法的适定性、全局收敛性和局部二阶（或超线性）收敛性。 (3) 适当采用非单调线性搜索，提出新牛顿型算法有效求解圆锥互补问题和圆锥特征值互补问题等圆锥优化问题。在较弱的条件下，证明新算法的适定性、水平解集的有界性、全局收敛性和局部收敛性质，并进行数值实验。 本项目属于基础理论研究，随着以上科学问题的解决，将会更加丰富数学规划的理论和算法，并更有效地解决金融、交通、控制和通信等诸多领域中的相关实际问题，具有广泛的应用前景。

225. 基于随机有限集的复杂背景下雷达微弱目标跟踪算法研究

登记号：202022805 　 分类号： TN953;TN951

主要完成单位： 桂林电子科技大学

主要完成人员：吴孙勇、蒋英春、蔡如华、薛秋条、张馨方、宁巧娇、刘义强、马雪莹

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年8月28日

空基/天基预警雷达监测弹道导弹等空中目标具有预警时间长的优点，但面临非平稳杂波严重掩盖下的微弱目标检测问题。基于随机有限集的检测前跟踪（TBD）技术不设置检测门限，直接对原始数据进行处理，并且适用于非线性、非高斯系统，特别适合低信杂噪比下雷达目标的检测。本成果以雷达微弱多目标检测为框架目标，以随机有限集，箱粒子滤波为基础，首先研究自适应杂波抑制方法，然后应用TBD技术实现雷达微弱多目标与扩展目标的检测。总体研究方案为：首先利用先验信息对每次扫描接收的观测数据进行预处理，尽可能抑制杂波的影响，提高信杂噪比，获取多帧距离-多普勒数据，然后建立杂波背景干扰下的区间量测模型，最后通过基于箱粒子滤波的TBD 算法对获取的多帧距离-多普勒数据进行非相参积累，实现弱小目标检测和航迹形成。具体成果如下： 1、针对杂波环境下微弱扩展目标的TBD算法，以杆状物体作为研究对象。在视线方向下，对距离和方位划分，并给出在不同区域上含有Weibull杂波的传感器量测模型。利用扩散函数，在点目标的基础上，给出了扩展目标的似然函数以及粒子权重。在状态向量中加入目标存在状态以及目标形状参数，利用PF-TBD，分别实现了对扩展目标状态和形状参数的检测和估计。 2、针对区间量测下的微弱目标航迹跟踪，提出了一种基于无迹变换的伯努利粒子滤波算法。该算法的核心思想是在预测阶段利用当前时刻量测信息以及无迹卡尔曼滤波（UKF）产生持续存活粒子，此时重要性密度函数的选取不再是简单的转移方程，而是用带有当前时刻量测信息的无迹变换代替，从而引导粒子向高似然区域移动，使得粒子的分布更接近目标状态真实的后验概率分布，很大程度上改善了粒子退化和估计精度不高的问题。 3、针对弱目标跟踪问题，提出箱粒子标签多伯努利多目标检测与跟踪（BOX-LMB-DT）算法，该算法首先通过使用均值滤波对获得的灰度图像进行降噪处理；其次，通过将所有像素处依强度大小进行排序，选出强度较大的区域作为当前时刻的区间量测；最后利用箱粒子标签多伯努利滤波（Box-LMB）器对目标进行跟踪。仿真结果表明，所提箱粒子标签多伯努利多目标检测与跟踪算法能够对多目标的航迹和状态进行稳定有效的跟踪，相较于区间量测下的LMB粒子滤波，达到相同的跟踪性能时BOX-LMB滤波运算效率提升了22.59%。 4、针对多机动目标航迹追踪问题，将交互式多模型思想与箱粒子标签多伯努利滤波器相结合，提出了交互式箱粒子标签多伯努利滤波器。该算法通过利用量测信息和交互式多模型的思想，在预测阶段对每个箱粒子的状态进行加权混合估计。其次，在更新阶段提出二次收缩算法，通过二次收缩算法，达到提升后续时刻箱粒子多样性的目的。仿真结果表明，将二次收缩算法应用于交互式箱粒子标签多伯努利滤波器算法，能够在不同信噪比下进行稳定的势估计；在相同的实验环境下，与单模型下的箱粒子标签多伯努利滤波器算法相比，交互式箱粒子标签多伯努利滤波器算法能够对多机动目标的势以及状态进行更加有效地估计。

226. 钛酸铋钠基储能与应变功能共存的复合离子调控、弛豫行为演变及构效关系研究

登记号：202022811 　 分类号： TB321;TB34

主要完成单位： 桂林电子科技大学

主要完成人员：许积文、王华、张小文、杨玲、丘伟、赵阳阳、卢晓鹏

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年8月28日

通过组分设计调控BNT基陶瓷的微观、介观结构，从而实现应变和储能功能共存。对BNT基陶瓷不同的晶格位置进行掺杂改性，获得了丰富的结构及转变，同时形成一些奇异、优异的电学性能。此外，通过引入其他组元构建MPB，利用复合离子掺杂改性以及采用不同的制备工艺实现对储能与应变功能共存的调控。综合BNT基陶瓷的宏观电学性能、长程平均结构、介观结构、微观结构、弛豫特性，建立了组分-结构-性能三者之间的内在关系，构筑了组分对多功能特性调控的理论与相应结构控制的途径。（1）通过(Sr1/3Nb2/3)4+、(Mg1/3Nb2/3)4+、(Lu1/2Nb1/2)4+、(Nd1/2Ta1/2)4+、(Li1/2Nd1/2)2+等复合离子掺杂BNT-BT、BNT-BKT陶瓷A位或B位，在组成分布或外加电场的作用下，BNT基陶瓷的长程有序铁电结构被破坏，向遍历弛豫态转变，最后转变为顺电态。宏观的功能特性在相变过程中发生转变，其相应的微观、介观结构也随之发生转变：微观结构上BNT基陶瓷的晶体结构由准同型相界处共存的三方-四方结构转变为具有高对称性的伪立方相；介观上共存的三方-四方极性纳米微区向四方极性微区转变，最后转变为高对称的四方极性微区作为主要结构。结合宏观的电学性能以及结构表征手段，对复合离子掺杂的BNT基陶瓷功能转变和结构转变之间的演变规律进行分析。（2）通过(Sr1/3Nb2/3)4+、(Mg1/3Nb2/3)4+、(Li1/2Nd1/2)2+等复合离子调控BNT基陶瓷的微结构和电学性能，在铁电相和遍历弛豫相共存的相临界区域获得了较大的场致应变和储能密度，而获得优异电学性能的关键是探索到相变临界位置对应的临界成分点。（3）撰写12篇论文，已发表10篇被SCI/EI收录，1篇发表于清华大学新创办的英文期刊《IET Nanodielectrics》，另一篇发表于中文核心期刊《现代技术陶瓷》上；申请发明专利6项，其中授权1项。

227. 基于ρ型掺杂的高效率紫外有机发光器件

登记号：202022812 　 分类号： TN23;TN383+.1

主要完成单位： 桂林电子科技大学

主要完成人员：张小文、许积文、蔡平、冯琴、莫炳杰、游凤姣、郑清红

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年8月28日

课题来自于广西自然科学基金面上项目《基于p型掺杂的高效率紫外有机发光器件》，于2016年9月立项，2019年8月结题验收。项目针对具有近紫外波段发射的有机发光器件在激发光源、高密度信息存储、探测传感等领域的潜在应用开展基础研究。由于紫外有机发光材料的HOMO能级与ITO阳极的功函数不匹配，空穴注入势垒高达2 eV，导致空穴-电子平衡性差，限制了发光效率的提高，成为制约紫外有机发光器件性能的瓶颈。同时，缺乏HOMO能级更高的阻挡层导致激子形成区域不易控制，器件光谱特性不理想。项目跳出常规空穴注入和阻挡限定激子区域的常规研究思路和方法，基于电荷平衡和电学掺杂原理，在紫外有机发光器件的“ITO/有机层”之间引入p型掺杂层，研究高效、可控的p型掺杂层的设计及其构筑方法，实现空穴的高效注入与传输，改善载流子平衡性和激子形成区域，提高器件发光效率，阐明载流子注入与传输调控的相关机理。项目实施过程中开展了化学合成并结合真空热蒸镀等工艺制备高效可控的空穴注入材料，包括La2O3、MoOx、WOx、VOx、C3N4、MoS2、GeO2等，择优选择构建了p型掺杂空穴注入层，采用原子力显微镜、扫描电子显微镜、X射线光电子能谱（XPS）、紫外光电子能谱（UPS）和阻抗谱等表征手段对空穴注入层的表面形貌、界面特性、以及空穴注入能力开展了研究。同时，基于p型掺杂空穴注入层构建了高效率紫外OLED器件，性能最优的器件的发光峰位于377nm，半峰宽35nm，最大辐照度为14.2mW/cm2，最大外量子效率达到了4.6%。项目研究成果在Journal of Materials Chemistry C、Organic Electronics、Applied Physics Letters等期刊发表学术论文16篇；申请发明专利6项，其中授权发明专利3项；培养4名硕士研究生毕业。项目研究成果在相关学术会议和学术交流活动中以邀请报告、分组汇报、墙报展示等进行了介绍。项目对于构筑高效率紫外有机发光器件的理论研究和实践应用具有十分重要的学术价值和现实意义，为多层结构光电子器件的界面特性评价等基础理论研究提供了参考。

228. 基于冲击液压载荷的金属薄壁管变形行为及成形规律的研究

登记号：202022821 　 分类号： TH132;TG394

主要完成单位： 桂林电子科技大学

主要完成人员：刘建伟、杨连发、梁惠萍、何玉林、李玉寒、王宇、佘雨来

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年8月28日

在航空、航天和汽车工业等领域，结构轻量化、一体化是人们长期追求的目标，也是先进制造技术的发展趋势。在此背景下，一种基于轻量化和一体化特征开发的管材液压胀形（Tube Hydroforming, THF）技术得到了迅速发展，并成为国内外众多学者研究的热点。在管材液压胀形中影响成形的因素很多，其中施加在管坯型腔的内压力就是其中之一。为此，依赖高内压成形的液压胀形技术促进了国内外诸多单位对供液设备和控制系统的研究，然而，昂贵、庞大的供液系统和高要求的密封条件给THF技术的发展带来了极大不便。为降低成形所需内压力和设备成本，提高管件成形性能，提出了一种新型的成形技术——径压胀形技术，并立即引起了研究者的浓厚兴趣，在一定程度上降低了复杂截面形状胀形所需的最大内压力和锁模力，提高了管材成形性能。但是，供液系统性能的好坏仍然是决定管件胀形成功与否的关键因素之一。随着THF技术应用的逐步推广，降低胀形设备成本和技术难度，提高管材成形效率和成形性能将成为THF的一个新的发展方向。冲击液压成形作为在液压胀形和冲压成形基础上发展起来的一种新型复合成形方法，兼具液压胀形和冲压成形的优点，在轻量化、一体化制造领域具有很好的发展前景和应用价值。本项目通过对金属薄壁管在冲击液压成形时的塑性本构关系、成形裕度图、载荷参数优化的研究，揭示冲击液压加载方式下金属薄壁管的变形行为与成形机理。具体内容包括：研究基于冲击液压成形环境下金属薄壁管材的塑性本构关系，提出构建金属薄壁管塑性本构模型的方法；研究管材冲击液压成形时成形裕度图的结构特点，提出以冲击速度、内压力、轴向进给为坐标的起皱、破裂、壁厚减薄率、最小填充圆角的四条成形极限曲线的确定方法；探索以成形指标为目标的冲击载荷参数的优化方法，揭示载荷参数对变形协调性的影响规律。该项目将为金属薄壁管冲击液压成形技术奠定理论基础，为冲击液压成形技术的应用提供科学依据和技术支撑。

229. 一种具有杀菌烘干功能的晾衣架

登记号：202022822 　 分类号： TN;TP

主要完成单位： 桂林电子科技大学

主要完成人员：覃琴、王鑫

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年8月28日

（1）强基础，紧扣岗位通用技能要求。强基础是指引导学生强化学习嵌入式技术应用领域所需的基础知识和基本技能，主要体现在物联网体系结构（IOT）、无线传感网(WSN)、射频识别（RFID）、机器互联（M2M）等相关知识领域。这些核心支撑技术是嵌入式产品开发的核心，同时也是嵌入式应用最重要的基础。（2）活模块，充分体现物联网的开放性、泛在性和智能化的特点。活模块中的模块是指嵌入式产品的基础组成部分，如各类传感器、执行器、通信节点、网关、中间件等，它们可以根据用户需求从而自由调整应用方式与组合形式。嵌入式行业的应用，其根本就是活模块在嵌入式产品和系统中的灵活应用，主要表现为传感器、执行器、通信节点、网关、中间件等的交叉组合与集成应用。（3）引入组态设计技术。学生先在基于现实场景的嵌入式产品设计与应用系统上进行组态设计，通过与实物联动来验证产品应用方案是否正确合理，然后再使用真实产品进行安装部署，从而避免因方案设计问题导致产品硬件物理损坏，同时提升工作效率。通过组态设计，还可增加学习的趣味性，并使学生敢于动手操作，有利于他们对基础知识和操作技能的理解和掌握，以及对物联网产品应用的交叉性与复合性强这一特点的认知与理解。

230. 车用平板计算机连接置放座装置

登记号：202022824 　 分类号： TP;TB

主要完成单位： 桂林电子科技大学

主要完成人员：简晶晶、刘爽、黎晓莉

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年8月28日

在长时间坐车的过程，人们会感到无聊，并会在车上用平板看电影来消遣时间，在长时间手拿平板玩时会导致使用者头晕手酸，并且当车颠簸或急刹车时，容易使用户拿不稳平板，导致平板掉在车上，从而容易导致平板损坏，就需要用到车用平板计算机连接置放座装置，现有的车用平板计算机连接置放座装置在使用的过程中不方便移动置放座的位置，使用不方便。 本成果车用平板计算机连接置放座装置，包括导向套，导向套内设有套筒，套筒的两端设有横杆，横杆的一端位于套筒内，两根横杆的一端通过第一弹簧连接，第一弹簧始终给横杆一个推力，导向套能沿套筒移动，导向套的侧壁开设条形孔，条形孔内设有变扳手，扳手位于导向套内部一端，导向套内部的另一端设有压杆，压杆能够压紧套筒侧壁，扳手顶面开设弧形槽，弧形槽位于条形孔内，条形孔内固定安装横向的圆柱体和转轴，圆柱体与弧形槽相配合。本实用新型结构简单，能够调节位置，方便多个人同时观看平板计算机，并且能够转动角度，方便用户使用，能够防止平板计算机掉在车上，避免导致平板损坏。本成果实用新型结构简单，能够调节位置，方便多个人同时观看平板计算机，并且能够转动角度，方便用户使用，能够防止平板计算机掉在车上，避免导致平板损坏，此时，需要用力时圆柱体能够卡在弧形槽内，保持卡住状态的稳定，方便使用者根据需要调整相应的位置，方便多个人同时观看平板计算机。

231. 高校教师绩效考核管理系统V1.0

登记号：202022825 　 分类号： TP;TB

主要完成单位： 桂林电子科技大学

主要完成人员：简晶晶、刘爽

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区教育厅

登记日期：2020年8月28日

高校教师绩效管理是一种激发教师工作热情，充分发挥其主观能动性和自身工作能力为目标的管理工作，在高校人力资源管理中具有十分重要的地位和作用。目前，高校在教学等方面都实现了信息化，但在教师绩效考核管理方面还没有完全实现。对教师们进行绩效考核的项目多，较分散，而且考核的大部分工作仍采用人工处理的方式，所以负责绩效考核的管理人员的任务较重，效率较低，而且还容易出错，难以充分发挥绩效管理的作用。因此，构建一套功能比较完善的能够满足我校教师绩效考核需要的管理信息系统十分必要。通过开发较完善的高校教师绩效考核管理系统，利用信息化手段把先进的绩效考核管理理念和方法引入学校，为学校的管理改革提供切实易行的途径，更重要的是，该系统可以把绩效考核数据快速、全面地转化为有效信息，进而把教师的工作岗位、薪酬水平、培训机会、教学成绩等有机的连接起来，为高校管理者提供更好的决策依据，也为学校整体提升管理水平和工作效率奠定基础。 1 系统的开发模式和开发环境高校教师绩效考核管理系统采用B/S架构，以PHP作为系统的前端开发工具，后台数据使用MYSQL数据库进行组织管理，从而实现各个模块的管理功能。 2 系统的研究思路该系统以满足高校部门应用为出发点，根据调研提炼出系统的功能需求，并进行充分论证，采用B/S架构，分析并设计一个基于PHP和MYSQL的高校教师绩效考核管理系统，努力建立一个功能齐全、界面友好、性能良好的高校教师绩效考核管理系统。 3 系统各功能模块的设计该系统从实际出发，经充分调研、论证，最终确定了系统的各模块及模块功能，以确保教师绩效考核的合理性、公正性和准确性。 4 系统的实现根据前期的调研、需求分析、性能分析，设计了该系统的数据库，建立了教师信息表、部门信息表、绩效考核项目信息表、绩效考核结果信息表等表。

232. 广西龙州农业科技园区建设示范--黑皮果蔗、香蕉、蔬菜、食用菌产业

登记号：202022830 　 分类号： S3;F322

主要完成单位： 龙州县科学技术局、广西壮族自治区农业科学院农业科技信息研究所

主要完成人员：农绍飞、曾志康、黄荣强、罗丽、赵许可、李宇翔、王晖、韦健、阮晓静、覃冠霖、莫小香、甘永恒

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：崇左市科学技术局

登记日期：2020年8月28日

1.课题来源与背景本项目“广西农业科技园区建设示范——黑皮果蔗，香蕉，蔬菜，食用菌产业”（合同编号：桂科AD16380033），是广西壮族自治区科学技术厅于2016年通过“桂科计字[2016]380号”文件下达的广西科技计划项目。实施期限为2016年09月至2018年12月。 2.技术原理及性能指标技术原理：本项目属广西科技基地和人才专项，项目围绕园区主导产业需求，通过建设亚热带农业科技创新中心、良种繁育园、农业标准化技术示范基地等多个科技创新平台，集聚创新资源，强化产学研合作，集成示范一批优良品种和先进适用技术，建立和完善技术培训与技术服务网络体系、农业科技信息化服务体系，以增强园区农业科技示范带动作用。性能指标：①建成亚热带农业科技创新中心，引进黑皮果蔗、香蕉、蔬菜、食用菌等优新品种8个以上，先进适用技术4项以上；②建设黑皮果蔗、香蕉精品蔬菜和食用菌四大产业高效生产示范区，集成应用先进适用技术6项以上；③选派农村科技特派员5-8名进胜园区开展创新创业；④部署农业科技园区农业物联网应用平台-套，开展园区水肥-体化自动控制，全数字高清规频监控。土地墒情在线监测等应用；⑤开发农业科技园区科技信息服务平台一个，集成病虫害综合防控专家系统，农产品质最安全追潮系统和专家远程服务系统，开展园区农产品电子商务服务。申请专利3项，软件著作权2项；⑥建立黑皮果並良种繁育园50亩，年繁自健康脱毒种基500吨，推广面积500亩，年产值50万元以上；⑦建设黑皮果就高效生产示范区2000亩，香蕉高效生产示范区300亩，精品蔬菜高效生产示范区310亩，食用保高效生产示范区80亩，年产值4000万元以上；⑧开展糖料蔗科技培训20期，培训2000人次。 3.技术的创造性与先进性一是建立生态科技高效农业模式，通过打造打果蔬新品种实验及种苗繁育区、果蔬加工物?流区两个区域，引进、培育优质果蔬种苗，解决园区产出产品输送、保存、销售等问题，极大提升了龙州县农产品品质和品牌竞争力；二是创新园区经营管理模式，按照“公司＋基地＋农户”模式进行管理，强化质量检测与营销创新（定单、配送、连锁等），注重成果转化推广，整合产业链条，推进果蔬产业经营的市场化运作。 4.技术的成熟程度，适用范围和安全性本项目技术成熟，适用于广西、广东、海南等地区，安全性较高。 5.应用情况及存在的问题应用情况：通过项目建设，已建成亚热带农业科技创新中心，引进苹果粉蕉、火龙果金都1号、桂垦牛油果等8个优良品种以及火龙果补光技术、农业节水灌溉技术等4项先进适用技术；在上龙乡建设黑皮果蔗高效生产示范区5020亩、香蕉高效生产示范区1000亩、精品蔬菜高效生产示范区310亩、食用菌高效生产示范区80亩，推广9项集成应用先进技术；园区累计进驻科技特派员?21?名，围绕园区主导产业，开展实地技术指导、电话、网络咨询指导等方式切实开展好科技服务；部署一套农业科技园区智慧云平台，实现园区田间生产环境气象数据实时采集、实时进行园区墒情监测、可以根据监测结果进行水分控制调节；已开发龙州农业科技园区科技信息服务平台一个（正在测试运行当中），与此同时，已建成龙州园区病虫害综合防控专家资源库，为园区开展实地技术指导、电话、网络咨询指导等服务，申请专利2项，获取软件著作权2项；建设优质黑皮果蔗良种繁育基地300亩，年繁育健康脱毒种茎3000吨，推广面积500亩，年产值693万；在上龙乡建设黑皮果蔗高效生产示范区5020亩、香蕉高效生产示范区1034亩、精品蔬菜高效生产示范区310亩、食用菌高效生产示范区84亩、火龙果高效生产示范区1126亩，2018年园区产值达10056.9万元；2016-2018年期间完成农业科技培训28期，累计培训人次2022人次。存在问题：一是缺乏果蔬深加工技术的引进推广；二是管理模式及服务体系有待完善。? 6.历年获奖情况无。 7.成果简介 本项目属广西科技基地和人才专项，通过项目建设，围绕黑皮果蔗、火龙果、食用菌、香蕉等产业需求，集成示范一批优良品种和先进实用技术，培育和孵化一批具有市场竞争力的科技型农业产业化龙头企业，建立和完善技术培训与技术服务网络体系、农业科技信息服务体系，通过科技创新和机制创新，增强园区发展活力，把园区打造成为亚热带农作物标准化生产示范挤兑和具有同类型生态条件领先水平的智慧型农业科技园区。主要研究开发内容有：①亚热带农业科技创新中心建设；②黑皮果蔗健康脱毒种苗繁育基地建设；③作物高效生产示范区建设；④开展农村特派员创新创业；⑤开发园区农业物联网应用平台；⑥园区信息科技服务平台建设。

233. 一种高山红茶的加工生产线

登记号：202022831 　 分类号： TS272;TS272.4

主要完成单位： 广西西林九龙山茶业有限公司

主要完成人员：韦明青

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：百色市科学技术局

登记日期：2020年8月28日

专利名称一种高山红茶的加工生产线技术领域本专利属于茶叶生产领域，具体是涉及到一种高山红茶的加工生产线。技术背景高山有机红茶是红茶的一种，具有独特的自然花香，醇厚爽口的滋味，以及多方面的保健作用，受到人们的喜爱。有机高山红茶对人体有营养价值和保健功效，已被科学研究所证实。随着现代社会的发展，以标准的制茶工艺加工红茶保证红茶的质量，而传统的加工工艺中，制茶人员无法严格控制茶叶的温湿度在允许的范围内，只能凭经验控制，致使制作出来的高山红茶品质参差不齐。红茶萎凋程度的掌握，对制茶品质和后续工序关系极大。如萎凋不足，鲜叶细胞紧张状态未消除，叶质硬而脆，揉捻时芽叶易断碎，茶汁稀薄易流失，发酵进展不均匀而且难掌握，制成毛茶条索短碎多片末，香低味青涩，汤色浑浊，叶底花杂带青；如萎凋过度，芽毫枯焦，叶质干硬，揉捻时茶汁不出，不易紧卷，发酵不匀，毛茶松泡多扁条，色泽灰枯不显毫，香味淡薄，汤色、叶底暗杂。因此，萎凋必须适度，过度与不足均对毛茶品质不利。技术内容常规红茶萎凋方法主要有：1、日光萎凋。想要日光萎凋，需要有很好的天气才可以，阳光强烈的午后和阴雨的天气都不适宜。通常在春茶季节，气候比较温和时采用，这个时节萎凋程度容易控制，萎凋时间大约为1个小时；2、室内自然萎凋。需要在四面通风、洁净干燥的房间内进行，对室内的温度和湿度都有很高的要求，温度在21℃～22℃、相对湿度在70％左右为宜，萎凋时间为18个小时左右。由于这种方法萎凋时间长，产量低，不易操作；3、萎凋槽萎凋、由热气发生炉、通风机、槽体和盛叶框4部分组成，占地一般较大。温度一般控制在35℃左右。在夏秋季节，气温超过30℃以上，则可不用加温，直接用鼓风机鼓风即可。萎凋过程中要时常监测温度变化。萎凋时间3～4个小时，春茶气温较低，需要5个小时左右。揉捻是否充分对红茶的发酵影响很大。如揉捻不足，细胞破坏不充分，将导致“发酵”不良。通常红茶的揉捻要2～3次，揉捻程度以细胞组织破坏率80％以上，叶片90％以上成条，条索紧卷，茶汁充分外溢，黏附于叶表面，用手紧握，茶汁溢而不成滴流为适度。突出技术优点能实现对茶叶进行多次连续萎凋揉捻操作，自由掌控萎凋和揉捻程度。普通的高山红茶在制备过程中只经过一次或者2次揉捻，揉捻不充分，而且在萎凋过程中容易萎凋过度，造成芽毫枯焦，叶质干硬，揉捻时茶汁不出，不易紧卷，发酵不匀，或者萎凋不足造成鲜叶细胞紧张状态未消除，叶质硬而脆，揉捻时芽叶易断碎，茶汁稀薄易流失，发酵进展不均匀而且难掌握，而本项目的高山有机红茶生产线通过科学设置了回转单元，可以实现对茶叶的两次或两次以上连续萎凋揉捻操作，自由把握掌控萎凋和揉捻程度，使制备出的茶叶内质香气馥郁，汤色红艳，滋味浓强鲜爽。制茶效率高、质量好、生产线成本低。本项目将萎凋机、揉捻机、发酵室、烘干机、炒干机、冷却机械及包装机械等部件有机连接起来，可以连续和较高自动化的生产高山有机红茶，该高山红茶的加工生产线相比现有的红茶生产线，节能25％，降低生产成本40％，产量提高40％，而且所生产产品卫生、质量稳定，外形别具一格，内质色香味品质较佳，深受广大消费者喜爱。

234. 智慧食材供应链管理系统软件V1.0

登记号：202022835 　 分类号： TP;

主要完成单位： 广西猫头鹰科技有限公司

主要完成人员：卫锋、向猛、刘烜、钟文兵、韦志杰、李翔宇、蒙炬光、杨濠、罗期方

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年8月28日

一、课题来源与背景：网络技术的快速发展，推动着网络交易范围的快速扩大。网络交易的日益普及化，使得越来越多的订单都通过网络汇集到仓库，而目前我国绝大多数的食材配送公司采用人工分拣，分拣操作工需要一边观察订单一边从仓储区拣取货物，拣货完成后再人工进行订单验货、然后对应订单地址进行出货。仓储管理员在最短的时间内需要核对大量订单分拣大量的货物，直接导致劳动力成本日益增加。同时食材品类品相众多属于非标品而且易损易耗，从而给分拣和仓储带来了诸多问题。解决这些问题成了食品加工行业是否能够健康发展的当务之急。也因此推动了更多集中化的电子商务仓储公司和平台的出现。虽然借由网络交易的扩大化与发展迅速化契机而产生的电子商务仓储公司和平台日渐增多，但基于“商流、资金流、物流以及信息流”四流合一建设的平台并不多见，融入食品安全监管环节的技术平台更是缺乏，这些功能平台的缺乏，给集采集配企业对于食材的溯源与品控带来很大的麻烦。由此公司基于这个基础以及智能化食材供应链管系统的市场需求迫切性出发，开发了这一款智慧食材供应链管理系统软件。二、技术原理及性能指标：1.基于MVC设计模式，使数据实体与业务逻辑、业务逻辑与页面展现分离，从而增加代码的重用率，减少数据表达，数据描述和应用操作的耦合度，同时也使得软件可维护性、可修复性、可扩展性、灵活性以及封装性大大提高。2.采用Asp.NET MVC技术框架，通过实现Model-View-Controller 模式来很好地将数据、业务与展现进行分离，在兼顾仓储管理特殊性的同时，也提高了系统的实用性和适应性。3.食材投线优化：项目管理工具是DevOps，按照订单和线路将计量好的标品按照线路放置在线路容器中，在上面的分拣功能中已经将含有的订单信息印在了二维码上，通过数据管理平台与农贸市场板块、集中采购板块进行业务数据的关联，最终实现从终端到源头的业务链及食品追溯链，操作更简单，数据的查询效率更高。三、技术的创造性与先进性创新内容：以团餐食材订购单位为研究对象，利用大数据技术的支持，基于各种网络云平台，采用智能化分拣入库、食品安全监控等办法保证了食材的新鲜性及安全性，同时采用SaaS平台开发模式，实现开发、运维、升级的效率高；采用微服务架构设计，可实现根据业务场景灵活定制和个性化开发；可实现“一次录入、一单到底”，减少因人工干预导致的数据错误，从而保证数据的真实、实时，同时也实现业务全流程无盲点监控；系统支持供应商、员工、财务、客户、客服各环节人员同时在线作业，各岗位和角色数据交叉校验，确保系统数据真实、可靠；接入钉钉、微信等移动终端，通过小程序满足各层次、各岗位工作场景需求；严格遵循食品安全管理要点设计，实现食品流通可全程跟踪、追溯。四、技术的成熟程度，适用范围和安全性：智慧食材供应链管理系统软件自投入市场使用以来，有效的减少了销售商与订购商之间信息不对称的问题，有效的解决了食材供应商获知销售渠道难、食材销售管理难以及食材采购繁杂、数据核算困难易出错等问题，获得了食蔬供应商和使用单位的极大认可，在很大程度上提高了食材销售与订购的效率以及各种订单数据的管理，并且实行的全流程无盲点监控方案，在很大程度上保证了食材的安全性与健康性，在一定程度上减少了客户的购买风险。五、应用情况：目前该软件系统已经正式投入使用，主要应用于机关单位、学校以及各种事业单位的团餐食材采购与配送，目前整个系统运行良好，应用范围也正逐步扩大，目前平南、崇左、贵港都已经有相关的食材配送基地在使用这一系统，系统也在逐步的进行升级，整体应用情况向好发展。

235. 高效、新型多糖络合物有机无机肥料的研发与推广

登记号：202022842 　 分类号： O629.12;S143

主要完成单位： 广西惠旺尔农业科技有限公司

主要完成人员：周建群、罗应怡、梁演秋、黄练明、杨世翡、闫凤娇、付裕萍

任务来源：南宁市科学技术局

推荐部门：南宁市科学技术局

登记日期：2020年8月28日

一、来源和背景 广西惠旺尔农业科技有限公司用独创的螯合技术将微量元素锌、硼、铁和稀土、糖蜜、腐植酸等络合形成多糖络合物，再以氮、磷、钾为主，集有机质、多糖络合物、活性肥一体技术的新型有机无无机肥料，适用于各类农作物。广西有耕地面积6000万亩，人工林面积超过2000万亩，产品应用前景广阔。经过在多种农作物上进行的应用效果试验，结果表明,多糖络合物有机无机复混肥不仅可以提高果品品质,而且在多种作物上增产作用显著，具有安全、高效、性价比高的优势，填补我国蔗糖蜜微量元素络合物在农业上的应用空白，将会引发链式爆发性的需求增长，定会使多糖络合物有机无机复混肥料在未来肥料市场中占据主导地位。同时，多糖络合物有机无机复混肥的应用能够减少目前我国农业生产对化肥的过度依赖,对于废蜜资源化利用，提高环保友好性意义巨大，有助于我国绿色农业产业的可持续发展。 本课题的立项和实施，不仅能推动复混肥行业技术进步，引进了高效吸收的络合物及融合微肥于一体的集成技术，为企业创造良好的经济效益，还将会为进一步推动南宁、广西乃至全国作物的可持续发展，起到重要的示范和推动作用，其意义是十分深远的。 二、技术原理及性能指标 1、根据广西土壤肥性，确定产品氮、磷、钾、有机质合理的比例。 2、根据广西作物种植规律，确定多糖螯合中微量元素、腐植酸及稀土的配比比例。 3、根据原料特性研发有机肥料的发酵技术和腐熟度。 4、解决多糖络合物与有机无机原料结合后的稳定性问题。 5、按照有机无机复混肥料生产工艺，确定工艺参数。 6、完善原有有机肥料发酵生产线。 7、改进原有生产线和设备，实现年产2万吨高效、新型环保络合物有机无机复混肥料的目标。 8、产品质量指标：多糖络合物微量元素（锌+硼+铁）≥0.6%，腐植酸≥3.0%，有机质≥15%，氮、磷、钾≥32%（14-8-10）。 三、技术的创造性和先进性 1、研制出一种具有知识产权的高效、环保新型多糖络合物有机无机肥料，促进作物施用化肥减施增效的发展和推广。 2、该产品的推广利用可以极大降低作物施肥量及农药的使用量，并能改良土壤、改善种植环境、改善耕地周边水源的污染。 四、技术的成熟程度，使用范围和安全性 本发明已能完全应用于产业化生产，适用于各种作物种植单位及种植户，所生产的有机无机肥料具有安全、环保、高效的特点。 五、应用情况 广西惠旺尔农业科技有限公司就本发明生产的高效、新型多糖络合物有机无机肥料对作物生产性能的影响，通过各大国有林场、农场、糖厂及种植公司、散户试用，得到广大客户的认可：本产品可以显著提高肥料利用率，改良土壤、提高墒情、养分持久、增加增收。

236. Stellar光子探测器双源CT双能量成像技术对痛风的诊断价值研究

登记号：202022844 　 分类号： R8;

主要完成单位： 河池市人民医院

主要完成人员：韦琳、卢忠武、廖云、罗英杰、梁惠芳、韦典君、陆泳梁、韦晶晶

任务来源：河池市科学技术局

推荐部门：河池市科学技术局

登记日期：2020年8月31日

任务来源:项目由河池市科学技术局于2017年07月批准立项，合同编号：河科B1717-05。主要内容： 1、病例选择：选取2017年1月至2019年3月在我院就诊的疑似痛风性关节炎患者96例。纳入标准：（1）均在我院行双能CT扫描；（2）诊断标准参照1977年美国风湿病学会（ACR）制定痛风性关节炎相关的诊断标准；（3）患者及家属知情同意，签署知情同意书。排除标准：（1）临床影像资料保存不完整；（2）妊娠及哺乳期妇女。 2、研究方法：采用西门子Stellar光子探测器FLASH双源CT扫描，其中A球管管电压：140 kV，电流：70 mAs，B球管管电压：80 kV，电流：300 mAs，开启实时动态曝光剂量调节模式，螺距：0.7，球管旋转时间：0.5 s/360°，对患者关节部位开展检查。将双能量数据(80kV与140kV 数据)调入双能量痛风分析软件处理，将检测到的尿酸结晶呈绿色标记，并可应用多平面重建(MPＲ)及容积再现(VＲ) 进行重建显示。在后处理图像上，绿色代表尿酸盐结晶，蓝色代表骨性结构，粉色代表松质骨。图像由２位资深放射诊断医师采用双盲法阅片，然后再对所得数据进行分析、归纳、整理。研究的创造性、先进性：西门子 Stellar 光子探测器FLASH 双源 CT为第三代产品，该设备以最快的扫描速度、最低辐射剂量和超高清图像质量为显著特点，其探测器为光子探测器，为集成回路探测器，采用专用的集成电路光子芯片，将模数转换的全部过程整合于单个芯片中，明显缩短路径、减少信号损耗和散热，从而减小电子噪声并提高信噪比。因此应用 Stellar 光子探测器可以较低放射剂量检查，减小图像噪声，保持图像质量。推广应用：痛风发病率逐年升高，且呈年轻化趋势，本课题的研究结果将为痛风患者提供一种新的、安全、经济、低辐射、效果好的诊断方法，使痛风患者接受早期治疗，防止并发症，具有广阔的推广应用前景。存在问题与改进意见：研究纳入患者数量有限，未能同其他检测方法进行对比或联合检测，同时随访时间短，还需要开展的多中心、大样本量深入论证。

237. 开式结构轮胎

登记号：202022851 　 分类号： TB;U12/18

主要完成单位： 广西玉林金特安科技有限公司

主要完成人员：王冰、王少波、陈大德

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：玉林市科学技术局

登记日期：2020年8月31日

专利名称:开式结构轮胎,专利号:201621021038725。参照力学结构中的“拱桥”原理用圆形管作为轮胎的弹性支撑，并通过调节管径、壁厚、管长及左右管的交叉角度，可达到巧妙地调配支撑力与舒适度的比例关系，同时管形结构在旋转时会加强空气流动起到散热作用，确保内生热控制在安全温度之内。其特有的多维减震腔及二级支撑专利技术，使轮胎的舒适度与承载力能够完美结合，科学地解决了目前市场上实心发泡轮胎抗撕裂差的问题，同时也解决了蜂巢轮胎减震性差的问题并降低了轮胎重量和成本。安全性高，由于开式结构、免充气，故完全无爆胎、漏气之虞。解决轮胎使用寿命低的问题，而本成果所转化的高分子环保不爆轮胎产品，化学性能稳定,聚氨酯弹性体即使与甲乙酮、二氯甲烷也不会被腐蚀，避免了原橡胶体材料在与有机物长期接触后容易发生溶胀现象，耐磨损性能也是橡胶材料的600-1600%,使用寿命是普通橡胶轮胎的7-10倍,用户无需经常更换轮胎,可降低用户的轮胎更换费用。 对于车辆轮胎而言，纵向刚性的好坏直接影响到的是驾乘的舒适性，而横向刚性的好坏则直接影响到操控稳定性，由于没有传统轮胎的充气需求，同时也没有传统轮胎的轮辋，所以开式结构轮胎相比于普通轮胎而言具有免维护、免爆胎、免泄露的功能。在纵向受到冲击载荷时，支撑结构的排布上均采用了横向排布的结构形式，其内部的支撑结构能够拥有相比于普通的充气轮胎要大得多的型变量，由此减轻了崎岖路面通过轮胎传递到悬架和车身的路面冲击，提高车辆的舒适性。由本成果转化的环保开式不爆产品也获得了客户的高度认可和一致好评，取得了显著的应用成效。

238. 一种蜂蜡快速提纯装置

登记号：202022863 　 分类号： S8;S8

主要完成单位： 广西壮族自治区国有七坡林场

主要完成人员：蒋得德、罗敦

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区林业局

登记日期：2020年9月1日

1.课题来源与背景：蜂蜡是蜜蜂工蜂分泌的一种富含酯类、游离酸类、游离醇类、烃类等成分的混合物，在医药、化工、家具保养、蜜蜂养殖等领域具有广泛的用途。长期以来，因蜂蜡提纯复杂、出蜡率不高、制取的蜂蜡不纯等因素影响，大部分蜂蜡在取蜜后直接丢弃，既浪费宝贵的自然资源,也影响蜂农增收。一方面采用传统水煮取蜡法只注重过滤去杂，但没有通过沉淀除杂，制成蜂蜡成型后都会在蜂蜡的底部产生一层主要成分为花粉的杂质层,所得蜂蜡不纯。加上杂质层疏松多孔，极易孳生巢虫，不利于蜂蜡保存。另一方面传统蜂蜡提纯过程中蜂蜡含水量难以控制，同一批次的蜂蜡在不同部位的含水量也有较大差异。为解决上述问题，本课题设计一种快速蜂蜡提纯装置，可有效实现蜂蜡快速提纯，提高出蜡率与提高蜂蜡质量，从而引导蜂农增收。 2.技术原理及性能指标：本设计利用了蜂蜡、蜂蜜、蜂花粉、水及其他杂质的溶解性、熔点的不同，采用清洗过滤去除可溶物，加热熔化过滤去除不熔性杂质。沉淀去除密度较大杂质、沸腾除水等多种物理原理，最后得到纯度较高的蜂蜡。本设计操作简单，易于操保，可有于较大规模的蜂蜡提纯。 3.技术的创造性与先进性：技术的创造性在于实现蜂蜡提纯收集一体化，利用电能加热，温度可控，节能环保，利用本装置提纯蜂蜡，可有效控制蜂蜡中水分的含量，且利用溶解、沉淀等方法分离杂质，提高蜂蜡的纯度，经过试验应用本装置提纯的蜂蜡，可提高出蜡率20%以上，蜂蜡的纯度可达90%以上。本技术的优点在于操作简单，便于观察，且可有效降低能耗，提高蚝蜡出蜡率，有利于提高蜂农收集蜂蜡的积极性。 4.技术的成熟程度，适用范围和安全性。本技术经过实验，操作简单，效果明显，目前技术较为成熟，其相关技术论文已《中国蜂业》杂志上发表，本技术可适用中华蜜蜂、意大利蜜蜂的蜂蜡提纯工作，可大大降低蜂农收集蜂蜡的时间和难度。可技术采用电控技术，温度可控且无明火，有利于降低蜂蜡提纯时发生火灾的风险，经过实验安全性要明显高于传统蜂蜡提纯方法。 5.应用情况及存在的问题：该装置已经应用于多个蜂厂的蜂蜡提纯试验，具有良好的提纯功能。 6.历年获奖情况：该项目为自主研发，已获得一项专利权，专利名称一种蜂蜡提纯装置，专利号：2019201587092，授权日期：2019年11月15日。

239. 一种利于定地分蜂的横向组合式蜂箱

登记号：202022864 　 分类号： S89;

主要完成单位： 广西壮族自治区国有七坡林场

主要完成人员：蒋得德、罗敦

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区林业局

登记日期：2020年9月1日

1.课题来源与背景：自然分蜂是中华蜜蜂长期进化适应自然的一种表现，但中华蜜蜂因分蜂性强对蜜蜂管理及取蜜具有较大影响，如对中华蜜蜂的分蜂性不加以管理，不仅会因收捕自然蜂团增加养蜂人的工作量，而也会因分蜂后削弱了蜂群的采集能力造成蜂蜜来重减产影响养蜂人的经济收益，进而影响中蜂产业的集约化规模化发展。中华蜜蜂具有较强的认巢能力，且具有很强的识别能力，如果同一蜂样进行简单人工提蜂分蜂，常会因为采集蜂回原巢，新分群因无采集蜂而造成幼蜂无蜂哺育而增长受限，甚至发生原采集蜂回新群盗蜜而造成分蜂失败。虽进行远距离人工分蜂能实现分蜂成功，但会增加运输成本，也会增加养蜂人管理难度，不利于蜂群统一管理。虽然继箱分蜂可实现定地分蜂，但在未转地前，很难实现新分群与原群一分为二，且因蜂箱相通常会造成再次分蜂。所以，提供一种方便，有效的自然分蜂蜂箱是很必要的。 2.技术原理及性能指标：利用蜜蜂的认巢习性，人为诱导蜜蜂从不同方向巢门进出，等蜂群稳定后，将原箱一分为二，不仅能达到两边蜜蜂均匀，不影响蜜蜂工常工作，也能有效化解蜜蜂的分蜂热，使复杂的收蜂过程变得简单可操作，不会发生跑蜂，有利于蜂厂扩大蜂群规模，减少蜂场管理工作量，经过实验，本蜂箱能有效实现人工分蜂。 3.技术的创造性与先进性：该蜂箱组分可控，利用本蜂箱分蜂不影响蜜蜂的正常工作，可跟据需求随时进行人工分蜂，对扩大蜂群规模有重要意义；可有效减少因自然分蜂造成的蜂群损失；可大大降低自然分蜂收捕以及转地分蜂的工作强度，提高蜂场管理效率；极易于分群失败后的蜂群合并工作，减少蜂群分蜂不成功带来的损失。 4.技术的成熟程度，适用范围和安全性。经过蜂场养蜂试验表明，该装置具有简单、操作方便、功能合理、整体功能完善等特点，可适用于中华蜜蜂随时随地分蜂。安全性：因本装置可实现蜂王信息的有效阻断，启动人工分蜂后再次发生分蜂的概率极低，有利于保持蜜蜂规模。 5.应用情况及存在的问题：该装置已经应用于多个电厂的中华蜜蜂蜂场试验，具有良好的分蜂功能。 6.历年获奖情况：该项目为自主研发，已获得一项专利权，专利名称一种利于定地分蜂的横向组合式蜂箱，专利号：2019202905228 ，授权日期：2019年11月26日。

240. 一种能诱捕有害昆虫的蜂箱隔板

登记号：202022865 　 分类号： S89;

主要完成单位： 广西壮族自治区国有七坡林场

主要完成人员：蒋得德、罗敦、蔡雪梅

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：广西壮族自治区林业局

登记日期：2020年9月1日

1.课题来源与背景：养蜂是一种传统的生态产业，对于维护生物多样性具有重要意义，蜂箱是蜜蜂生活的重要场所，蜜蜂的一生有 五分之四的时间在蜂箱内度过，蜂王除婚飞与分蜂外一生都在蜂箱内度过，蜂箱的清洁与安全关系到蜜蜂的健康与安全，但是，目前的蜂箱因空间较大，加上蜂蜜、花粉等物质的引诱作用，蟑螂、蜘蛛等昆虫常隐藏的蜂箱中，尤其是隐藏在蜜蜂的无蜂侧隔板上，蟑螂吸食蜂蜜、散布气味，还会在不同的蜂箱间走动传播欧州幼虫病、中蜂囊状幼虫病，引起蜂群飞逃。蜘蛛会捕食蜜蜂，一只成年蜘蛛一天可杀死一百多只蜜蜂，吸食蜜蜂体液，造成蜂群难以发展壮大，甚至有时还会深入蜂巢中捕杀蜂王，造成蜂群失王。蟑螂和蜘蛛自身都带有对蜜蜂的防御功能，蜜蜂对这两种昆虫毫无办法，蜜蜂自身清除基本不可能。再加上这两种昆虫非常灵活，人为捕打比较困难，且会因为捕打而造，成蜂群混乱，影响养蜂人对蜜蜂的进一步观察。 2.技术原理及性能指标：目前的隔板是一-种木质隔板，作用仅限于保温、保湿，和控制蜜蜂在规定的蜂箱一侧营巢，没有病虫害的诱捕功能。针对蜜蜂的虫害特点，利用害虫与蜜蜂的个体差异，利用诱导、电击等方式，设计了一种能诱捕有害昆虫的蜂箱隔板，用于蜂箱内对蜜蜂有害昆虫的防治，效果明显。 3.技术的创造性与先进性：该隔板可用做蜜蜂的蜂箱隔板，除了具备常用隔板的基本功能外，利用蜜蜂有害昆早喜欢隐藏的特征，在隔板上同时增设自动诱捕机关，蟑螂等有害昆虫可自投机关而无法出来，但蜜蜂误进后利用蜜蜂身体较小的特点可以自动出来，对蜜蜂没有影响，而且隔上制有电动装制，可快速对有害昆虫进行灭活，减少人工捕杀的难度，也减少了病害传播的机会，可有效保护蜜蜂的安全。 4.技术的成熟程度，适用范围和安全性。经过蜂场养蜂试验表明，该装置具有简单、操作方便、功能合理、整体功能完善等特点，可适用于中华蜜蜂、意大利蜜蜂等蜜蜂养殖业。安全性：通过制造蜜蜂通道，减少药物对蜜蜂的影响，本装置对蜜蜂养殖十分安全。 5.应用情况及存在的问题：该装置已经应用于多个电厂的中华蜜蜂蜂场试验，具有良好的病虫害防治功能。 6.历年获奖情况：该项目为自主研发，已获得一项专利权，专利名称一种能诱捕有害昆虫的蜂箱隔板，专利号：2019203029315，授权日期：2019年12月17日。

241. 一种用于胶合板加工的注胶机

登记号：202022873 　 分类号： TS;TS6

主要完成单位： 贵港市德嘉木业有限公司

主要完成人员：刘媛

任务来源：计划外（自选）

推荐部门：贵港市科学技术局

登记日期：2020年9月1日

①课题来源与背景：胶合板是家具常用材料之一，为人造板三大板之一，亦可供飞机、船舶、火车、汽 车、建筑和包装箱等作用材。一组单板通常按相邻层木纹方向互相垂直组坯胶合而成，通常 其表板和内层板对称地配置在中心层或板芯的两侧。用涂胶后的单板按木纹方向纵横交错 配成的板坯，在加热或不加热的条件下压制而成。 而胶合板在制造的过程中需要在对其涂胶然后进行压制，而在涂胶的过程中容存在间隙，而这些间隙影响胶合板的质量，因此需要对胶合板中的间隙进行注胶处理。 ②技术原理及性能指标：设计要点是，针对现有技术的不足，一种用于胶合板加工的注胶机，解决了以上背景技术中所提到的问题。原理如下：：当用于胶合板加工的注胶机，通过扣住扳机，使连接杆向左移动， 从而使杠杆靠近第二固定柱的一端向左移动，从而使杠杆远离第二固定柱的一端向右移动，从而使铰接杆带动移动杆向右移动，从而使滑块向左移动，打开胶管与连通管的连接，使胶通过连通管和胶管进入到出口管中，然后把出口管插进胶 合板涂好的胶中，当没有到达缝隙时，出口管会带动竖杆向右移动，从而使横杆向右 移动，从而使挡块向右移动，从而使挡块堵住胶管，当出口管 到达间隙处时，伸缩杆和第二弹簧会使挡块向左移动，从而使胶进入到出口管中，对胶合板中的间隙进行注胶，当注满时，挡块会再次堵住胶管，使胶合板不会再次存在间隙从而对间隙进行注胶，当不用时，第一弹簧会使移动杆向左移动，从而使滑块21向左移动，堵住连通管，防止胶的浪费。 ③技术的创造性与先进性：用于胶合板加工的注胶机，通过扣住扳机，使连接杆向左移动，从而使杠杆靠近第二固定柱的一端向左移动，从而使杠杆远离第二固定柱的一端向右移动，从而使铰接杆带动移动杆向右移动，打开胶管与连通管的连接，使胶通过连通管和胶管进入到出口管中，从而对间隙进行注胶，当不用时，第一弹簧会使移动杆向左移动，从而使滑块向左移动， 堵住连通管，防止胶的浪费。 ④技术的成熟程度，适用范围和安全性：用于胶合板加工的注胶机，当对胶合板进行注胶时，把出口管插进胶合板涂好的胶中，当没有到达缝隙时，出口管会带动竖杆向右移动，从而使横杆向右移动，从而使挡块向右移动，从而使挡块堵住胶管，当出口管到达间隙处时，伸缩杆和第二弹簧会使挡块 向左移动，从而使胶进入到出口管中，对胶合板中的间隙进行注胶，当注满时，挡块会再次 堵住胶管，使胶合板不会再次存在间隙。 ⑤应用情况及存在的问题：目前已投入生产阶段，收到良好效果。

242. 广西古树名木信息系统V1.0

登记号：202022874 　 分类号： TP315;TP392

主要完成单位： 广西壮族自治区林业科学研究院

主要完成人员：梁瑞龙、林建勇、韦维

任务来源：横向委托

推荐部门：广西壮族自治区林业局

登记日期：2020年9月1日

为贯彻落实《全国绿化委员会关于进一步加强古树名木保护管理的意见》（全绿字〔2016〕1号）和《全国绿化委员会办公室关于开展全国古树名木资源普查第三批试点的通知》（全绿办〔2016〕5号）精神，根据自治区党委彭清华书记关于开展全区古树名木资源普查工作的指示，为全面摸清和掌握全区各地古树名木资源情况，切实加强古树名木保护管理工作，积极推进我区生态文明示范区和美丽广西建设，自治区绿化委员会于2016年9月组织启动第二次全区古树名木资源普查工作，广西林科院为项目技术支撑单位。广西古树名木数量大，为提高古树名木普查效率、同时提供古树名木查询展示平台，项目组决定建立一套数据、图、文齐全的信息数据库，《广西古树名木信息系统》由此而来。至2018年6月底，普查工作外业调查全部完成，全区共调查到古树名木116,414株，《广西古树名木信息系统》的应用对广西古树名木普查建档及保护管理起到了重大的促进作用。本信息系统采用先进的移动互联、GPS和地理信息系统等技术，搭建了一套能够实时采集管理、发布古树名木及相关信息的跨平台、多技术集成的古树名木信息管理系统。系统实现了古树名木信息管理、查询检索、报表统计、保护管理、病虫害防治管理、互动平台等功能。本系统设计合理、界面友好、层次清晰、结构完整、功能齐备、操作方便、运行可靠，能够满足区、市、县各级古树名木管理部门要求，能够满足并优于全国绿化委员会办公室发布的《古树名木普查技术规范（试行）》、《古树名木鉴定标准（试行）》及广西古树名木管理要求。

243. 广西树木数字馆管理系统V1.1.1

登记号：202022875 　 分类号： TP315;TP392

主要完成单位： 广西壮族自治区林业科学研究院

主要完成人员：林建勇、梁瑞龙、韦维、刘晓蔚

任务来源：科技基础条件平台(研究开发条件能力建设)

推荐部门：广西壮族自治区林业局

登记日期：2020年9月1日

科技创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑，加快建设创新型国家是现代化建设全局的战略举措。“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念相互贯通、相互促进，从全局整体上破解发展难题、增强发展动力、厚植发展优势。以科学数据为基础，依托互联网开放、共享构建的协同创新局面激发了研究活力，国家和地区社会经济快速可持续发展。科学数据是国家科技创新和社会经济发展的重要基础性战略资源，为创新、协调、绿色、开放、共享的发展提供基础数据支撑。我国处于大数据高速发展阶段，国家高度重视科学数据建设，科学数据的持续整合和规范管理，重要数据基础设施安全保护的加强，推动着科学数据资源开发利用和开放共享，为政府决策、公共安全、国防建设、科学研究、经济发展等提供有力支撑。开展地区科学数据建设，夯实数据资源基础，是科技创新重要保障。林业科学数据库管理系统建设是广西林业科学数据共享的基础，有助于广西林业科技创新、生态建设和发展。本课题为国家科技基础条件平台国家林业科学数据共享服务平台广西子平台建设与服务的一部分，旨在通过互联网进行广西树木学知识科普，为林业政府决策、科学研究、产业发展、生态保护提供基础数据支撑，为林农、林企以及其他相关单位和个人提供快捷、专业的树木分类信息服务。 “广西树木数字馆”所收录的树种绝大部分是广西乡土种，少部分是从国外或省外引进栽培并已获得成功的树种。既有经营利用的用材树种，又有改善生态环境功能的树种；既有一般经济树种，又有特种经济树种；既有广布树种，又有特有树种；既有一般树种，又有具园林观赏特色的树种。收录树种种类丰富，且还记载了各个树种的生态学特性、生长特性、栽培技术和利用价值，内容翔实，实用性强。“广西树木数字馆”的建立为林木种质资源数据库和信息系统提供基础资料，促进了林木种质资源和信息共享。

244. 闽楠天然更新关键生态过程及微环境影响机制

登记号：202022876 　 分类号： Q948.1;S718.5

主要完成单位： 广西壮族自治区林业科学研究院

主要完成人员：林建勇、梁瑞龙、李娟、何应会、刘雄盛、姜英、韦铄星

任务来源：广西壮族自治区科学技术厅

推荐部门：广西壮族自治区林业局

登记日期：2020年9月1日

闽楠是商品材“金丝楠木”中分布范围最广、生长最快、商品材量最大的一种，但由于长期的过量采伐，野生资源急剧减少，已被列为国家二级重点保护植物。以闽楠为主的森林群落已极为少见，更多的分布点仅有少量“古树名木”。很多研究都表明，闽楠天然更新过程受多种生境因素限制。人为因素和生境限制性因素共同作用，导致闽楠资源日渐濒危。本课题采用野外调查、野外实验和苗圃实验相结合的方式，依据析因实验方法设计了一系列实验，研究闽楠种子萌发和幼苗生存的限制性因素，旨在揭示闽楠天然更新的限制性因素，阐明闽楠种子萌发与幼苗定居的过程及微环境的影响机制，解释其天然更新不良的原因，为闽楠的保护与恢复提供科技支撑。本课题来源于广西壮族自治区科学技术厅广西自然科学基金青年科学基金项目。本研究开展了闽楠天然更新现状调查，在闽楠天然群落中设置样地，研究闽楠种群的年龄结构、分布格局和种间亲和性，结果表明，人为干扰是影响闽楠天然更新的重要因素，过度砍伐是导致种群资源下降的主要原因，而适当的人为干扰（采集闽楠果实、采集薪柴）可以促进闽楠天然更新，提高闽楠在群落中的优势度。采集闽楠果实的人为干扰导致闽楠更新层个体减少，但种群的生存率提高，低龄级个体向高龄级补充的成功率提高。林下光照、土壤水分、林下植被密度是影响闽楠天然更新过程中种子萌发和幼苗生长的关键因素。通过在闽楠天然群落下和苗圃中设置控制性实验，采用析因分析法研究土壤水分、凋落物覆盖、种子埋藏深度、病原菌对闽楠种子的影响；采用析因分析法研究光照、土壤水分、林下植被等微环境因素对闽楠幼苗存活、生长的影响。种子萌发和幼苗生长实验结果表明，影响闽楠种子萌发的最主要因素是土壤覆盖，落于土壤表面的种子发芽率极低，且发芽后的高死亡率导致成苗率近于零。影响闽楠种子萌发过程的因素主要还有凋落物覆盖、土壤水分等。凋落物覆盖和适当淋水可以显著提高闽楠的种子萌发率和幼苗存活率。影响幼苗生长的因素主要有光照、林下植被密度、土壤水分。适当遮阴、施肥、淋水和去除林下植被对闽楠幼苗生长都有促进作用。闽楠幼苗在完全光照和荫蔽林下的生长较差。